ZP11/MGW/2013

znak sprawy

| SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) |
| --- |
| Zamawiający: | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w ZABRZU UL. JODŁOWA 59, 41 - 800 ZABRZE |
| Dział realizujący zamówienie: | Dział ds. Realizacji Projektu EOKTiTP |
| Postępowanie w trybie: | Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp |
| Nazwa zamówienia: | Wykonanie pionowego otworu wielkośrednicowego i jego podziemnego połączenia z wyrobiskiem Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. |
| Rodzaj: | Usługa |
| Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Kierownik Działu ds. Realizacji Projektu Anna Wieczorek …………………………………………….. data, podpis i pieczątka |  | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Kierownik Ruchu Zakładu: Leszek Żurek ………………………………………………………… data, podpis i pieczątka |
| ZATWIERDZAM: Muzeum Górnictwa Węglowego w ZABRZU Dyrektor Bartłomiej Szewczyk ……………………………………… data, podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego Cena SIWZ |

Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony:  www.kopalniaguido.pl

Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku i przekazania tj.: 382,92 PLN

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIV- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I - OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

- Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 648-276-81-67

Telefon: (32) 630 30 91

Faks: (32)  277 11 25

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

e-mail : biuro@muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej „Pzp”.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia

- Prace realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej  
i Turystyki Przemysłowej” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Ideą tego projektu jest stworzenie w Zabrzu unikalnego kompleksu zabytkowych obiektów i tras podziemnej turystyki poprzemysłowej związanych z jedną z najstarszych i największych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku - Królowa Luiza. W efekcie realizacji tego projektu powstanie obiekt turystyczny, którego częścią centralną i główną atrakcją będzie zrewitalizowany odcinek Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z szybem Carnall, chodnikiem w pokładzie 510 i szybem Wyzwolenie, 
a uzupełnienie tworzyć będą obiekty towarzyszące, czyli dawne pole zachodnie Kopalni Królowa Luiza przy ul. Wolności 410, historyczne płytkie wyrobiska, budynek wentylatorów przy szybie Wyzwolenie oraz budynek nadszybia szybu Wyzwolenie zlokalizowane przy ul. Sienkiewicza 43. Ponadto częściami kompleksu będą: nowoprojektowany budynek obsługi ruchu turystycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie dawnego wylotu sztolni przy ul. K Miarki 8, a także obiekt techniczny w postaci stacji wentylatorów głównego przewietrzania wraz z wielkośrednicowym pionowym otworem wentylacyjnym.  Projekt realizowany będzie w kilku etapach. Niniejsze zamówienie obejmuje  kolejny etap budowy , którego realizacja stanowi kontynuację badań i prac przeprowadzonych w latach 2008-2012.

Przedmiotem postepowania jest wykonanie elementu systemu wentylacji kompleksu wyrobisk podziemnych, którym jest pionowy wielkośrednicowy otwór wiertniczy Zadanie zostanie zrealizowane w ramach  etapu VI „Budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnych GKSD wraz z wykonaniem aktualizacji projektu wentylacji”. W/w etapy stanowią element robót udrożnieniowych, zabezpieczających 
i wyposażenia technicznego w wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory portu 
w pokładzie 509. Zadania projektu realizowane są w ramach dofinansowania ze środków europejskich programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

Wszystkie prace wykonywane w ramach zamówienia, których przeprowadzenie będzie wymagało ujęcia w planie ruchu ZKWK Guido zostały lub zostaną do tego planu wpisane najpóźniej do dnia podpisania umowy na realizacje przedmiotu zamówienia.

Wykonanie pionowego otworu wielkośrednicowego jest niezbędne dla oddania do użytkowania kompleksu podziemnych tras turystycznych przewidzianych przedsięwzięciem pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”.

Ponadto prace w zakresie prowadzenia, których niezbędna będzie ingerencja 
w konstrukcję wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej lub innych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, wymagały będą dokonania niezbędnych uzgodnień ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- W zakres prac projektowych i budowlanych wchodzi wykonanie i zatwierdzenie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie i zabezpieczenie pionowego otworu wielkośrednicowego o średnicy docelowej 1200 mm, oraz chodnika łączącego otwór 
z wyrobiskiem Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Otwór oraz chodnik powinny zostać wykonane w sposób zgodny ze zmienioną koncepcją systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk podziemnych stanowiącą załącznik nr 6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia   i powinna przewidywać wykonanie lub uwzględniać następujące istniejące elementy, obiekty oraz instalacje:

- Uzgodnienie z Zamawiającym i geodezyjne ustalenie miejsca wykonywania otworu          wielkośrednicowego,

- Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji wielkośrednicowego otworu  wiertniczego na terenie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu  na działce 1774/1 przy ul Wolności w Zabrzu,

- Uzyskanie pozwoleń niezbędnych dla wykonania otworu wiertniczego na terenie zakładu górniczego,

- Organizacja terenu wierceń, zapewnienie dostępu do niezbędnych mediów,

- Wykonanie z powierzchni ziemi dowolnym sposobem pionowego otworu        wielkośrednicowego o docelowej średnicy 1200 mm i głębokości ok 29 metrów,         przeznaczonego do celów wentylacji  wyrobisk podziemnych,

- Wykonanie metodą górniczą ok 3 metrowego poziomego chodnika łącznikowego pomiędzy wyrobiskiem Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, a otworem wielkośrednicowym,

- Tymczasowe zabezpieczenie wlotów otworu wielkośrednicowego,

- Naniesienie wykonanego otworu wielkośrednicowego i chodnika łącznikowego na mapy górnicze.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

3.3 Kod CPV:

Główny przedmiot zamówienia:

45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111260-8 - Przygotowanie terenu do robót górniczych

51100000-3 -Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia / nie spełnia.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zostały wykonane 2 usługi, w tym:

- Jedna usługa o wartości co najmniej 300 000 netto polegająca na wykonaniu otworu wiertniczego o średnicy co najmniej 500 mm realizowanego z powierzchni ziemi;

- Jedna usługa górnicza o wartości co najmniej 100 000 zł netto polegająca na wykonaniu lub przebudowie podziemnego wyrobiska korytarzowego.

Uwagi:

- Jeżeli zakres wykonanej usługi przedstawionej w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługa  została wykonana należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać wartość usługi odpowiadającej zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawionej na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy 
i doświadczenia.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego 
w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Potencjał techniczny:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w czasie realizacji zamówienia dysponował urządzeniem wiertniczym umożliwiającym wykonanie z powierzchni ziemi pionowego otworu o śr. 1200 mm 
i głębokości 29 m, w skałach sypkich i zwartych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe:

- Kierownik Działu Robót Górniczych – (min. 1 osoba).

Kwalifikacje zawodowe: Posiada kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika działu górniczego w podziemnych Zakładach górniczych.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej - (min. 1 osoba).

Kwalifikacje zawodowe: Posiada kwalifikacje osoby wyższego dozoru w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych.

- Osoby dozoru średniego o specjalności górniczej – (min. 1 osoba).

Kwalifikacje zawodowe: Posiada kwalifikacje w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych.

- Kierownik Działu Energomechanicznego lub Kierownik Działu Energomechanicznego ds. obiektów podstawowych w podziemnych zakładach górniczych – (min. 1 osoba).

- Osoba dozoru wyższego specjalności maszyn i urządzeń dołowych elektrycznej -  (min. 1 osoba).

Kwalifikacje zawodowe: Posiada kwalifikacje osoby wyższego dozoru Ruchu 
w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach Górniczych.

- Geolog – (min. 1 osoba)

Kwalifikacje zawodowe: osoba posiadająca kwalifikacje geologa górniczego.

- Kierownik Robót Konserwatorskich - (min. 1 osoba).

Kwalifikacje zawodowe: Spełnia wymogi wynikające z przepisów § 24.1 i 24.2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987).

Uwaga:

- Jedna osoba nie może sprawować więcej niż jednej funkcji

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 11 czerwca 2002 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. nr 84, poz. 755, 
z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r., Nr 204, poz. 1474), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego:

„Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”, 
(http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN)

5.2.	DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 Pzp, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów.

- Oświadczenia o  braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B).

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,  (Załącznik nr 1.1).

- aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 7).

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne., lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.  (Załącznik nr 8).

- aktualnej  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki  nr 9.(1-n)).

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert, 
z tym że w przypadku miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnych albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 10),

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie lub odpowiednio listę należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp.

5.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez  Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

- wykaz nie mniej niż dwóch wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj.:

- Jedna usługa o wartości co najmniej 300 000 netto polegająca na wykonaniu otworu wiertniczego o średnicy co najmniej 500 mm realizowanego z powierzchni ziemi;

- Jedna usługa górnicza o wartości co najmniej 100 000 zł netto polegająca na wykonaniu lub przebudowie podziemnego wyrobiska korytarzowego,

z podaniem ich wartości, przedmiotu,  dat wykonania  i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik nr 3) oraz załączeniem dowodów (Załączniki nr 3.(1-n)), potwierdzających, czy usługi zostały wykonane należycie;

Uwaga:

- Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane za dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt B) SIWZ uznaje się:

- Poświadczenie – z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- W przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od  
 dnia wejścia w życie ww. Rozporządzenia. tj. do dnia 20.02.2014.  wykonawca, w miejsce poświadczeń lub innych dokumentów, o których mowa w pkt 1 uwag, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w dotychczas obowiązującym Rozporządzeniu.

- W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w uwadze pkt 1.

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt B)  SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na   rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

- Jeżeli zakres wykonanej usługi przedstawionej w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługa  została wykonana należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać wartość usługi odpowiadającej zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawionej na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy 
i doświadczenia.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego 
w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

B)	wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 
w celu wykonania zamówienia, tj.:

- urządzenie wiertnicze umożliwiające wykonanie z powierzchni ziemi pionowego otworu o śr. 1200 mm i głębokości 29 m, w skałach sypkich i zwartych,

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Załącznik nr 6).

C) wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe:

- Kierownik Działu Robót Górniczych – (min. 1 osoba).

Kwalifikacje zawodowe: Posiadający kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika działu górniczego w podziemnych Zakładach górniczych.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej - (min. 1 osoba).

Kwalifikacje zawodowe: Posiadająca kwalifikacje osoby wyższego dozoru w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych.

- Osoby dozoru średniego o specjalności górniczej – (min. 1 osoba).

Kwalifikacje zawodowe: Posiadające kwalifikacje w specjalności górniczej 
w podziemnych zakładach górniczych.

- Kierownik Działu Energomechanicznego lub Kierownik Działu Energomechanicznego ds. obiektów podstawowych w podziemnych zakładach górniczych – (min. 1 osoba).

- Osoba dozoru wyższego specjalności maszyn i urządzeń dołowych elektrycznej            -  (min. 1 osoba).

Kwalifikacje zawodowe: Posiadająca kwalifikacje osoby wyższego dozoru Ruchu 
w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach

Górniczych.

- Geolog – (min. 1 osoba)

Kwalifikacje zawodowe: osoba posiadająca kwalifikacje geologa górniczego.

- Kierownik Robót Konserwatorskich - (min. 1 osoba).

Kwalifikacje zawodowe: Spełnia wymogi wynikające z przepisów § 24.1 i 24.2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987).

Uwaga:

- Jedna osoba nie może sprawować więcej niż jednej funkcji.

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 11 czerwca 2002 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r., Nr 204, poz. 1474), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego:

„Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”, 
(http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).

D)	Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników),

E) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg spisu załączników).

5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 PLN
 (Załącznik nr 2.c);

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

5.2.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 11).

Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w oryginale lub kopii i poświadczanej za zgodność 
z oryginałem przez inne podmioty, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp  udostępniające wykonawcy odpowiednio wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, lub zdolności finansowe.

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231).:

1) pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 5 i 7  – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt  2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się  je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym, określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby, lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty 
i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze

fax 048 32  277 11 25,

e-mail:  biuro@muzeumgornicze.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu. .

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także  zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ) ; w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8.. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także  zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

-  Tomasz Bugaj - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

-  Arkadiusz Maraszek - w sprawach formalno-prawnych,

fax  (032) 277-11-25.

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN,

(słownie: piętnaście tysięcy złotych).

zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni, tj. od 19.08.2013 r. do 17.10.2013 r.

8.2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–	kredytowej,  z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 
Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w sekretariacie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 102).

8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium 
w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego,

- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze,

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/ poręczenia innej instytucji

(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.)):

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, iż jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, Zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni tj. od 19.08.2013 r. do 17.10.2013 r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.  Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ ,  musi  zawierać:

- Kopię wniesionego wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (część W wg Spisu zawartości oferty),

- Formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone 
w formie oryginału,

- Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony 
w formie oryginału,

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione 
w pkt  5.2. i  5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy) , złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),

- Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom  (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony  odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 11),

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1).

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

- kopię wniesionego wspólnie wadium (część W wg Spisu zawartości oferty),

- kopię dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),

- wspólny formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone 
w formie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -  złożone 
w formie oryginału,

- Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony 
w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2 
i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy); Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym :

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1; 7; 8; 9.(1-n); 10 ; B; wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr  3(1-n); ; 2.c wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy” Załączniki nr  3, 4, 6 wg Spisu zawartości oferty,

- wspólny Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom (Załącznik 
nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub 
z adnotacją „nie dotyczy”,

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 11),

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1),

- pełnomocnictwo - do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej lub

2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie :

a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3 .

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz.211 ze zm), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć:

w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat 
pok. 102.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć

w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat 
pok. 102.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 
41- 800 Zabrze, Sekretariat pok. Nr 102 najpóźniej do dnia 19.08.2013 r. do godz. godz. 10:00.

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2013 r. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 
ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze, pok. Nr 0.08 o godz. 10:30.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1.Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

12.2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

  - Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń częściowych.

  - Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo po wykonaniu i odebraniu bez uwag przedmiotu umowy.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

cena	-    waga 100 %

13.1.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM  –  cena

Cena oferowana minimalna brutto

Cena   =         ________________________________	x  100 punktów  x 100%

Cena badanej oferty brutto

13.1.3 W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.1.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert .

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

a) warunków udziału w postępowaniu,

b) wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

13.3.2 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

23.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647’ Kodeksu cywilnego.”

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,    
z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie (pok.102 ) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,  ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze.

15.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

17.6 Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

17.7 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.8 Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp

17.9 Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni –

jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni –

jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.10 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.11 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.12 Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania 
o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej

ręki albo zapytania o cenę.

17.13 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

17.14 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę

orzeczenia.

17.15 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.16 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.  Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.

a) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

- Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego  polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, które zostały opisane w SIWZ, załącznikach, oraz umowie związanych 
z  wykonaniem otworu wielkośrednicowego i jego podziemnego połączenia z wyrobiskiem.

b)  Okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia uzupełniające:

- W przypadku konieczności poszerzenia zakresu wynikającego z potrzeb ujawnionych na etapie projektowania oraz realizacji prac, a mających na celu usprawnienie działania ww. systemów, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa, jakości itp.

- Zakres zamówienia zgodny z przedmiotem zamówienia oraz kodami CPV:

45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111260-8 - Przygotowanie terenu do robót górniczych

51100000-3 -Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

4. Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III  SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2.  Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne.

3. Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w zakresie:

3.1.zmiany terminów wykonania zamówienia o których mowa we wzorze umowy, w następujących przypadkach:

3.1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia oraz  terminów pośrednich, w następujących przypadkach:

- wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

- konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

- zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

- niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

- wystąpienia prac zamiennych lub dodatkowych;

- wydłużenia terminu w związku z faktem wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie, w szczególności wystąpienie warunków geologicznych odmiennych od warunków opisanych w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia.

3.1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

- zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

- wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego i spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

- zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy;

- ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót;

- zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska.  Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,

- wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn 
o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,

- wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi,

- ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

- ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności  w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć,

- poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia warunków geologicznych odmiennych od warunków opisanych w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, 
o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 
o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o  dokonanie wskazanej zmiany,

- Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy,

- zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne,

- zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia pn.:

Wykonanie pionowego otworu wielkośrednicowego i jego podziemnego połączenia 
z wyrobiskiem Głównej Kluczowej sztolni Dziedzicznej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Projektu Europejski Ośrodek Kultury Technicznej 
i Turystyki Przemysłowej - zadanie nr 1 – Roboty Udrożnieniowe, zabezpieczające i montaż wyposażenia technicznego w wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory portu w skrzydle południowym pokładu 509.

OBIEKT

Pionowy otwór wielkośrednicowy ul. Wolności 308, dz. 1774/1  41-800 Zabrze

Wstęp:

1.  Cześć opisowa

A.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia

I.     Podstawa opracowania

II.   Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

III.  Uwarunkowania przedmiotu zamówienia

IV.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

V.    Szczególne właściwości funkcjonalno-użytkowe

B.  Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

I.      Przygotowanie terenu budowy

II.    Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

III.   Rozwiązania architektoniczne

IV.   Rozwiązania dotyczące instalacji

V.   Rozwiązania dotyczące wykończenia

VI.   Rozwiązania dotyczące zagospodarowania terenu

VII.  Warunki wykonania i odbioru robót

2. Cześć informacyjna

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z  wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów.

- Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Przepisy prawne i normy związane z prowadzeniem robót wiertniczych i górniczych.

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne dla zaprojektowania i realizacji robót.

- Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące wykonania zamówienia

Wstęp:

Prace realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej
 i Turystyki Przemysłowej” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, działanie 6.4 inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Ideą tego projektu jest stworzenie w Zabrzu unikalnego kompleksu zabytkowych obiektów i tras podziemnej turystyki poprzemysłowej związanych z jedną z najstarszych 
i największych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku - Królowa Luiza. W efekcie realizacji tego projektu powstanie obiekt turystyczny, którego częścią centralną i główną atrakcją będzie zrewitalizowany odcinek Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z szybem Carnall, chodnikiem w pokładzie 510 i szybem Wyzwolenie, a uzupełnienie tworzyć będą obiekty towarzyszące, czyli dawne pole zachodnie Kopalni Królowa Luiza przy ul. Wolności 410, historyczne płytkie wyrobiska, budynek wentylatorów przy szybie Wyzwolenie oraz budynek nadszybia szybu Wyzwolenie zlokalizowane przy ul. Sienkiewicza 43. Ponadto częściami kompleksu będą: nowoprojektowany budynek obsługi ruchu turystycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
i zagospodarowaniem terenu w rejonie dawnego wylotu sztolni przy ul. K Miarki 8, a także obiekt techniczny w postaci stacji wentylatorów głównego przewietrzania wraz z wielkośrednicowym pionowym otworem wentylacyjnym.  Projekt realizowany będzie w kilku etapach. Niniejsze zamówienie obejmuje  kolejny etap budowy , którego realizacja stanowi kontynuację badań i prac przeprowadzonych w latach 2008-2012.

Przedmiotem postepowania jest wykonanie elementu systemu wentylacji kompleksu wyrobisk podziemnych, którym jest pionowy wielkośrednicowy otwór wiertniczy Zadanie zostanie zrealizowane w ramach  etapu VI „Budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnych GKSD wraz z wykonaniem aktualizacji projektu wentylacji”

W/w etapy stanowią element robót udrożnieniowych, zabezpieczających i wyposażenia technicznego w wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory portu w pokładzie 509. Zadania projektu realizowane są w ramach dofinansowania ze środków europejskich programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013

Wszystkie prace wykonywane w ramach zamówienia, których przeprowadzenie będzie wymagało ujęcia w planie ruchu ZKWK Guido zostały lub zostaną do tego planu wpisane najpóźniej do dnia podpisania umowy na realizacje przedmiotu zamówienia.

Wykonanie pionowego otworu wielkośrednicowego jest niezbędne dla oddania do użytkowania kompleksu podziemnych tras turystycznych przewidzianych przedsięwzięciem pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”

Ponadto prace w zakresie prowadzenia, których niezbędna będzie ingerencja w konstrukcję wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej lub innych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, wymagały będą dokonania niezbędnych uzgodnień ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

1. Cześć opisowa

## A. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Podstawy opracowania:

        - Porozumienie z 02.12.2003 r. pomiędzy Gminą Zabrze a Województwem Śląskim w sprawie

        - Realizacji projektu „Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”.

        - Uchwała nr XXXVII/481/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.03.2009 r. w sprawie podjęcia decyzji o realizacji Projektu „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” wraz z delegowaniem jego realizacji na Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego „Guido” 
w Zabrzu.

        - Umowa CRU/2257/2010 o delegowanie realizacji Projektu pn.: „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu z dnia 28.07.2010 r. wraz z późn. zm.

        - Umowa Partnerska nr CRU/2479/2010 z dnia 20.08.2010r. w sprawie realizacji projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”

        - Umowa o dofinansowanie nr POIG.06.04.00-00-016/10 z dnia 25.10.2010 r. wraz z późn. zm.

I. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót projektowych oraz budowlanych:

1. W zakres prac projektowych i budowlanych wchodzi wykonanie i zatwierdzenie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie i zabezpieczenie pionowego otworu wielkośrednicowego o średnicy docelowej 1200 mm, oraz chodnika łączącego otwór 
z wyrobiskiem Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Otwór oraz chodnik powinny zostać wykonane w sposób zgodny ze zmienioną koncepcją systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk podziemnych stanowiącą załącznik nr 6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia   i powinna przewidywać wykonanie lub uwzględniać następujące istniejące elementy, obiekty oraz instalacje:

- Uzgodnienie z Zamawiającym i geodezyjne ustalenie miejsca wykonywania otworu          wielkośrednicowego.

- Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji wielkośrednicowego otworu  wiertniczego 
na terenie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu  na działce 1774/1 
przy ul Wolności w Zabrzu.

- Uzyskanie pozwoleń niezbędnych dla wykonania otworu wiertniczego na terenie zakładu         górniczego.

- Organizacja terenu wierceń, zapewnienie dostępu do niezbędnych mediów.

- Wykonanie z powierzchni ziemi dowolnym sposobem pionowego otworu  wielkośrednicowego 
o docelowej średnicy 1200 mm i głębokości ok 29 metrów, przeznaczonego do celów wentylacji  wyrobisk podziemnych.

- Wykonanie metodą górniczą ok 3 metrowego poziomego chodnika łącznikowego pomiędzy         wyrobiskiem Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, a otworem wielkośrednicowym.

- Tymczasowe zabezpieczenie wlotów otworu wielkośrednicowego.

- Naniesienie wykonanego otworu wielkośrednicowego i chodnika łącznikowego na mapy         górnicze.

II Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia

Wyrobiska górnicze, obiekty budowane wznoszone lub te w których będą dokonywane  w ramach zamówienia jakiekolwiek ingerencje będą stanowiły część kompleksu turystyki przemysłowej tworzonego w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” ( EOKTiTP).

Docelowo w skład kompleksu wchodzić będą nw. obiekty:

- Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna – odcinek od szybu Carnall przy ul. Wolności 410 do wylotu przy ul. K. Miarki 8 w Zabrzu,

- Obiekty naziemne w rejonie dawnego wylotu sztolni przy ul. K Miarki 8 w Zabrzu,

- Obiekty naziemne, zlokalizowane na terenie Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy 
ul. Wolności  410 w Zabrzu,

- Szyb Wyzwolenie przy ul. Sienkiewicza 43,

- Chodnik podstawowy w pokł. 510 na poz. 40m  biegnący od sztolni do szybu Wyzwolenie    
przy ul Sienkiewicza 43 w Zabrzu,

- Wyrobiska Skansenu Górniczego Królowa Luiza odcinek szybu Wyzwolenie przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu,

- Obiekty naziemne Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul Sienkiewicza 43 w Zabrzu 
w tym park 12C,

- Stacja wentylatorów głównego przewietrzania,

- Wielkośrednicowy pionowy otwór wentylacyjny,

- Chodnik łącznikowy  zlokalizowany pomiędzy otworem wielkośrednicowym, a wyrobiskiem Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach i zapewnić:

- Narzędzia pracy,

- Niezbędne maszyny, urządzenia i materiały,

- Transport materiałów i narzędzi do miejsca wykonywania robót,

- Wydanie i transport do miejsca przeznaczenia wszelkich materiałów i odpadów  w tym             ziemi osadów i skały płonnej z robót wiertniczych i górniczych,

- Organizację zaplecza budowy, wykonanie niezbędnych instalacji, przyłączy i zużycie mediów,

- Materiały użyte w wyrobiskach podziemnych lub zastosowane do budowy systemów obsługujących te wyrobiska. Materiały te powinny odpowiadać wymogom opisanym 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. Pozostałe materiały powinny spełniać wymagania określone w odpowiednich przepisach,  oraz odpowiadać normom:

- Drewno zgodne z normą PN-G-19001, lub równoważną

- Blachy stalowe zgodne z normą PN-89/H-92215 lub równoważną

- Profile stalowe walcowane na gorąco zgodne z normą EN 10210 lub równoważną

- Profile stalowe zimnowalcowane zgodne z normą PN-88/H-84020 lub równoważną

- Wszelkie Inne niezbędne materiały zgodne z Polskimi Normami, normami branżowymi

bądź normami ISO,

- Korzystanie z łaźni, toalet szatni, lampowni i pomieszczeń socjalnych w przypadku    
zawarcia przez Wykonawcę stosownych umów, oraz koszt zawarcia umów na dostawę  
niezbędnych mediów i odstawę ścieków,

- Odpowiednio- zaprojektowanie uzgodnienie i wykonanie układów i instalacji  zasilania 
terenu budowy  w energię elektryczną, wod-kan i inne media.

- Zaprojektowanie i wykonanie z materiałów własnych urządzeń i instalacji, które pozostaną 
w obiekcie po zakończeniu zamówienia,

- Ubezpieczenia, ochronę i asekurację.

- Zakup niezbędnych elementów maszyn i urządzeń,

- Zaprojektowanie i wykonanie z materiałów własnych elementów w zakresie zawartym 
w  niniejszym opisie,

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz koszty związane 
z realizacją tych decyzji ( opłaty administracyjne i inne )

- Zapewnienie dojazdu do terenu budowy i przywrócenie dróg dojazdowych do stanu 
poprzedniego.

- Kompleksowa obsługa geodezyjna

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej i innej w wersji i ilości egzemplarzy przewidzianej 
w umowie

- Rękojmia gwarancja i przeglądy gwarancyjne

- Rozruchy, testy pomiary i próby zdawczo odbiorcze

- Przeglądy nadzory i odbiory infrastruktury podziemnej oraz naziemnej przez ich             użytkowników, właścicieli lub administratorów

- Uzyskanie zgody i przeprowadzenie niezbędnej wycinki drzew w obrębie działki 1774/1.  
W razie zaistnienia potrzeby wynikającej z uzgodnionej lokalizacji otworu, specyfiki zastosowanego sprzętu  lub innych uwarunkowań technologicznych

Dodatkowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

- W przypadku powstania szkód w wyrobiskach lub na powierzchni w związku z wykonywanymi robotami do obowiązków Wykonawcy należało będzie ich usunięcie na koszt własny.

- Determinantą określająca lokalizację otworu wielkośrednicowego jest przebieg wyrobiska pod terenem działki 1774/1 oraz istniejące uzbrojenie terenu, z którym należy uniknąć, a także zamiar posadowienia bezpośrednio nad otworem wielkośrednicowym budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania na planie kwadratu o boku podstawy którego długość wyniesie 7,5 metra. Z uwagi na powyższe szczegółową lokalizacje otworu wielkośrednicowego należy wytyczyć w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest mieć na względzie zabytkowy charakter Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w związku z powyższym dokumentacja projektowa w zakresie ingerencji w obmurze sztolni ( w miejscu wykonania łącznika sztolnia – otwór wentylacyjny ) powinna zostać uzgodniona z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- W trakcie prowadzonych robót należy zwracać szczególną uwagę na sieci i elementy infrastruktury podziemnej przebiegające w bezpośrednim sąsiedztwie otworu wielkośrednicowego

III.  Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe

Przeznaczenie obiektu:

System wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, którego elementem będzie otwór wielkośrednicowy będzie służył do zapewnienia właściwych warunków atmosferycznych 
w wyrobiskach umożliwiających prowadzenie w nich ruchu turystycznego. Kluczowymi elementami systemu wentylacji będzie naziemna stacja wentylatorów głównego przewietrzania zlokalizowana przy otworze wielkośrednicowym. Wentylatory główne zainstalowane w stacji będą wymuszały kierunek 
i stabilizowały natężenie przepływu powietrza w wyrobiskach. Wentylatory głównego przewietrzania zostaną wyposażone w układy płynnej regulacji obrotów i układy umożliwiające pracę wentylatorów w układzie pojedynczym lub podwójnym, a także w układ zmiany kierunku obrotów umożliwiający rewersję kierunku przewietrzania wyrobisk.

Stan istniejący:

Obecnie Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna nie jest udostępniona do ruchu turystycznego, prowadzone są w niej roboty udrożnieniowe, a wentylacja opływowa jest realizowana poprzez wentylatory lutniowe zainstalowane na nadszybiu szybu Carnall i w rejonie nadszybia szybu Wyzwolenie.  Jest to rozwiązanie prowizoryczne możliwe do stosowania wyłącznie w trakcie prowadzenia robót górniczych przez osoby wyposażone w izolujące aparaty ucieczkowe umożliwiające, w sytuacjach awaryjnych, opuszczenie wyrobisk niezależnie od składu atmosfery jaka w nich panuje. Po udostępnieniu obiektu do ruchu turystycznego sytuacja taka byłaby  niedopuszczalna stąd pojawiła się potrzeba budowy systemu wentylacyjnego opartego o ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa obowiązujące w górnictwie, jednocześnie uwzgledniającego wymagany wysoki komfort klimatyczny niezbędny dla ludzi i specjalistycznych instalacji / ekspozycji.

Program użytkowy obiektu:

Stacja wentylatorów głównego przewietrzania wraz z pionowym wielkośrednicowym otworem wentylacyjnym, będą instalacją zapewniającą usuwanie zużytego powietrza z Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i innych wyrobisk z nią połączonych. Budynek stacji wentylatorów głównego przewietrzania zostanie wzniesiony nad pionowym wielkośrednicowym otworem wentylacyjnym. Posadowione w budynku dwa wentylatory zostaną połączone po stronie ssącej w sposób równoległy 
z wylotem otworu wentylacyjnego, a po stronie tłoczącej będą połączone z dyfuzorami zainstalowanymi na budynku stacji wentylatorów. W połączeniu z zastosowaniem odpowiednich zasuw kanałowych umożliwi to pracę każdego z wentylatorów pojedynczo lub synchroniczna pracę  obu maszyn. W obrębie budynku zostanie również zainstalowany lub / i  wykonany na etapie wznoszenia budynku, układ dowolnej konstrukcji tłumików dźwięku ( komory rezonansowe, kanały stratne itp. ) zapewniający maksymalny równoważnym poziomem dźwięku A mierzony w dowolnym czasie i w dowolnym punkcie usytuowanym na granicy działki 1774/1 przy pracy urządzeń wentylacyjnych z maksymalną ich mocą nie przekraczający 45 dB.

Zasilanie wentylatorów głównego przewietrzania będzie realizowane z dwóch niezależnych źródeł 
w sposób zgodny z przepisami branżowymi, zapewniający ciągłość pracy wentylatorów w przypadku awarii lub zaniku napięcia na jednej z linii zasilających. Silniki wentylatorów będą sterowane układami falownikowymi, co dzięki możliwości płynnej regulacji parametrów fazowych prądu i napięcia zasilania umożliwi płynną regulację prędkości obrotowej wentylatorów, a więc ich mocy i wydajności. Powyższy układ umożliwi również pracę rewersyjną wentylatorów, co może być konieczne do zastosowania 
w przypadku sytuacji awaryjnej takiej jak pożar w wyrobiskach lub ich zadymienie.

# IV.  Szczególne własności funkcjonalno-użytkowe

Pionowy wielkośrednicowy otwór wentylacyjny

Otwór ten będzie posiadał średnicę wewnętrzną 1200mm, głębokość od zrębu do rząpia wyniesie ok 28 metrów. Obmurze otworu zostanie wykonane z dowolnego materiału o parametrach zapewniających wymaganą wytrzymałość mechaniczną i szczelność, a także znaczną odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne ( kwaśny charakter gazów wchodzących w skład zużytego powietrza dołowego )  oraz cechującego się dużą gładkością i niską podatnością na odkładanie się na nim osadów oraz złogów, które mogą się wytrącać ze zużytego powietrza przepływającego otworem. Zarówno górny jak i dolny koniec otworu należy wyposażyć tymczasowe zabezpieczenie uniemożliwiające zarówno wejście jak i wpadnięcie / wrzucenie do otworu jakichkolwiek przedmiotów. Ponadto tymczasowe zabezpieczenie otworu wielkośrednicowego powinno być całkowicie szczelne 
(chyba że Kierownik Ruchu Zakładu wyrazi zgodę na inne rozwiązanie wykonania elementów zabezpieczających otwór

Poziomy łącznik pomiędzy Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną, a pionowym wielkośrednicowym otworem wentylacyjnym

Poziomy łącznik będzie wykonany w skałach zwięzłych ( spękane łupki, iłowce , piaskowce) Długość łącznika wyniesie ok 3 metry.  Przekrój poprzeczny łącznika, z uwagi na konieczność zapewnienia dobrego dostępu do otworu wentylacyjnego od strony wyrobisk oraz ze względu na przewidywaną znaczną prędkość przepływu mas powietrza w łączniku, nie powinien być  mniejszy niż 4,5m2. Zarówno łącznik jak i jego połączenie z wyrobiskiem sztolni należy wykonać w górniczej obudowie podatnej stalowej, np. typu V25 skręconej na sztywno i wymurowanej na gładko cegłą pełna klasy 150 na zaprawie cementowej bez tynkowania w sposób wykluczający nagłe załamania profilu obudowy, 
tj. stosując wyoblenia i łagodne łuki na wszelkich załamaniach obudowy.

B. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

I. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy w obrębie nieruchomości 1774/1 przy ul. Wolności przed rozpoczęciem prac powinien zostać ogrodzony i oznaczony w sposób zgodny z zasadami opisanymi w Prawie Budowlanym. Ogrodzenie należy wykonać z materiałów własnych, z pozostawieniem ok, 1,5metrowego przejścia na zewnątrz ogrodzenia, wzdłuż granicy działki prostopadłej do    ul. Wolności.

Na teren budowy powinny zostać doprowadzone niezbędne media (wykonawca powinien zawrzeć stosowne umowy z dostawcami mediów).

W rejonie budowy lub w jej najbliższym sąsiedztwie należy zorganizować bazę – socjalno - sanitarną dla zatrudnionych pracowników.

W ramach przygotowania terenu budowy należy uzgodnić i przygotować dojazd do terenu budowy.

# II. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Szczegóły dotyczące rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych zostały opisane w dokumencie pod nazwą zmieniona koncepcja systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk podziemnych stanowiącej załącznik nr 6 do OPZ

III Rozwiązania architektoniczne

Wlot chodnika łącznikowego do wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, a także odcinek chodnika widoczny ze sztolni powinny zostać wykonane w sposób i z materiałów gwarantujących wygląd zbliżony do wyrobisk wykonywanych w XIX wieku

Dla pozostałych obiektów Zamawiający nie ustanawia odrębnych wytycznych architektonicznych

IV Rozwiązania dotyczące instalacji

Rozwiązania dotyczące instalacji zostały opisane w dokumencie pod nazwą zmieniona koncepcja systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk podziemnych stanowiącej załącznik nr 6 do OPZ

V Rozwiązania dotyczące wykończenia

Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymogów za wyjątkiem ogólnego zalecenia by wszelkie zastosowane rozwiązania  były zaprojektowane i wykonane w sposób dobrze harmonizujący z obiektami, w obrębie których będą stosowane.

VI.   Rozwiązania dotyczące zagospodarowania terenu

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia robót polegających na zagospodarowaniu terenu

VII.   Warunki wykonania i odbioru robót

A  Wszelkie prace wykonawca powinien prowadzić zgodnie  zasadami BHP i zasad stosowanych 
     dla robót górniczych w szczególności, odpowiednio zgodnie z:

- Prawem budowlanym

- Prawem geologicznym i górniczym,

- Planem ruchu zakładu stosującego do prac podziemnych wybrane techniki górnicze

- Projektami technicznymi, dokumentacjami techniczno-ruchowymi, zarządzeniami 
i poleceniami, instrukcjami i technologiami obowiązującymi u Zamawiającego 
i Realizatora Projektu niezbędnymi do stosowania dla realizacji zamówienia,

- Prawem ochrony zabytków

- Kodeksem pracy,

- Przepisami BHP,

- Zarządzeniami kierownika ruchu zakładu prowadzącego określone roboty podziemne 
z zastosowaniem  techniki górniczej

- Zasadami współpracy ustalonymi na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych.

- Wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.

B Odbiory robót przeprowadzane i zatwierdzane będą przez Zamawiającego.                   Dokumentami poświadczającym dokonanie odbioru robót będą protokoły zdawczo/odbiorcze podpisane przez Zmawiającego i Wykonawcę zgodnie z zapisami  umowy/zamówienia.

2.  Część informacyjna

A.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Prace o których mowa z racji swej lokalizacji na terenie zakładu stosującego techniki górnicze 
i specyfiki obejmującej wznoszenie obiektu podstawowego zakładu górniczego, będą się odbywały 
w oparciu o Prawo Geologiczne i Górnicze. Rolę organów administracji i nadzoru sprawowały będą organy administracji i nadzoru górniczego.

Dokumentami potwierdzającymi zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów są;

- Plan Ruchu ZKWK „Guido” w Zabrzu na lata 2011 – 2013. Planowana budowa systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wyrobisk z nią połączonych jest przewidziana w Planie Ruchu Zakładu ZKWK „Guido” w Zabrzu  na lata 2011 – 2013.

- Budowa elementu systemu wentylacji GKSD i wyrobisk z nią połączonych, którym będzie stacja wentylatorów głównego przewietrzania przewidziana do zbudowania na działce 1774/1 przy 
ul. Wolności w Zabrzu jest zgodna z kierunkami zagospodarowania przestrzennego Miasta Zabrza. Działka 1774/1 znajduje się na terenie o oznaczeniu UC, tj. Usługi charakterystyczne dla centrum miasta przeznaczonym między innymi pod lokalizację usług charakterystycznych dla  centrum miasta w tym administracji, KULTURY, handlu, działalności wystawienniczej, hotelowej, kultu religijnego itp.

B. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza iż dysponuje na cele budowlane wszystkimi nieruchomościami, w których zgodnie z założeniami niniejszego OPZ  takie roboty będą prowadzone

C.  Przepisy prawne i normy związane z prowadzeniem robót budowlanych wiertniczych 
i górniczych.

Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
w tym te obowiązujące przy robotach wiertniczych oraz obowiązujące w podziemnych zakładach górniczych w zakresie odpowiadającym wykonywanym pracom.

D. Posiadane informacje i dokumenty niezbędne dla zaprojektowania robót budowlanych

- Mapa poziomu 40 metrów w skali 1:1000 zał. Nr 1 do OPZ;

- Mapa do celów projektowych z naniesioną informacją dodatkowa w postaci przebiegu sztolni  
zał. Nr 2 do OPZ;

- Decyzja ŚWKZ dotycząca Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wyrobisk z nią 
połączonych zał. Nr 3 do OPZ;

- Inwentaryzacja zieleni zał. Nr 4 do OPZ;

- Opinia geotechniczna dla miejsca wykonania otworu wielkośrednicowego na działce 1774/1 zał. 
Nr 5 do OPZ;

- Zmieniona koncepcja systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i  pozostałych 
połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk podziemnych zał. Nr 6 do OPZ;

- Postanowienie o braku konieczności wykonywania Oceny Oddziaływania na Środowisko zał.    
Nr 7 do OPZ;

- Warunki podłączenia wody dla celów budowy zał. Nr 8 do OPZ.

E. Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące wykonania zamówienia:

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac w wyrobiskach powinien w maksymalnym stopniu uwzględnić specyfikę obiektu i przedsięwzięcia, a zwłaszcza jego zabytkowy charakter. Kategorycznie zabrania się niszczenia bądź usuwania napotkanych w trakcie robót artefaktów i obiektów o charakterze 
i wartości zabytkowej np.: tabliczek i napisów na obmurzu ociosach lub stropie, przesklepień 
i dawnych form obudowy, Wszelkie napotkane w trakcie robót przedmioty i obiekty o wartości historycznej nie związane w sposób trwały z budowlą, takie jak dawne przyrządy i narzędzia itp.   Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zabezpieczyć i o fakcie ich znalezienia powiadomić Zamawiającego.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca powinien opierać się na założeniach zmienionej koncepcji systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk.

Podziemnych która stanowi zał. Nr 6 do OPZ z wyłączeniem sposobu wykonania  podejścia otworu wielkośrednicowego do budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania. Stacja wentylatorów głównego przewietrzania zostanie wykonana w postaci budynku zlokalizowanego na powierzchni ziemi i przypominającego swoją formą szybowe wieże wyciągowe typu Malakow.  Z uwagi na powyższe należy pominąć wykonanie wlotu poziomego do otworu wielkośrednicowego.

CZĘŚĆ V										 -projekt-

Umowa nr  ........./ 2013/REOK

Zawarta w dniu   ………… 2013 r. w Zabrzu, pomiędzy:

………………….., reprezentowaną przez:

………………….. – ………………………..

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

zwane dalej: „Wykonawcą”.

§ 1 Przedmiot Umowy

- Zgodnie z dostarczoną ofertą Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia – usługi pn.:

Wykonanie pionowego otworu wielkośrednicowego i jego podziemnego połączenia 
z wyrobiskiem Głównej Kluczowej sztolni Dziedzicznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z należytą starannością oraz zgodnie z:

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

- ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- warunkami i opisem zawartymi w niniejszej umowie,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

- obowiązującymi przepisami prawa, normami i wymogami niezbędnymi do należytego
     wykonania przedmiotu umowy.

- Do zadań Wykonawcy należy:

- Uzgodnienie z Zamawiającym i geodezyjne ustalenie miejsca wykonywania otworu wielkośrednicowego

- Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji wielkośrednicowego otworu  wiertniczego na terenie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  na działce 1774/1 przy ul Wolności 
w Zabrzu.

- Uzyskanie pozwoleń niezbędnych dla wykonania otworu wiertniczego na terenie zakładu górniczego

- Organizacja terenu wierceń, zapewnienie dostępu do niezbędnych mediów.

- Wykonanie z powierzchni ziemi dowolnym sposobem pionowego otworu wielkośrednicowego o docelowej średnicy 1200 mm i głębokości ok 29 metrów, przeznaczonego do celów wentylacji wyrobisk podziemnych

- Wykonanie metodą górniczą ok 3 metrowego poziomego chodnika łącznikowego pomiędzy wyrobiskiem Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, a otworem wielkośrednicowym

- Tymczasowe zabezpieczenie wlotów otworu wielkośrednicowego

- Naniesienie wykonanego otworu wielkośrednicowego i chodnika łącznikowego na mapy górnicze.

§ 2 Warunki realizacji

- Realizacja usługi, o której mowa w § 1 ust. 2, będzie przebiegała przy ścisłej współpracy Wykonawcy z osobami wyznaczonymi i zatrudnionymi u Zamawiającego oraz innymi osobami przez nich wskazanymi.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały i dokumenty oraz udzieli wszelkich informacji, wyjaśnień oraz pomocy w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 3.

§ 3 Terminy realizacji

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy w dniu podpisania niniejszej umowy.

2.	Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy 4 miesiące od daty podpisania  umowy, 
tj. do dnia …………

§ 4 Wynagrodzenie

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie ceny ofertowej, wg oferty sporządzonej przez Wykonawcę w wysokości: netto: ………. brutto ……………………… w tym obowiązująca stawka podatku VAT ……. %: …………….. PLN. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, płatne będzie jednorazowo, po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie wypłacone będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Kwota wynagrodzenia ma charakter ryczałtowy - obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Fakturę VAT należy wystawić w 2 egzemplarzach na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem oferty, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

- Wraz z fakturą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców, że ich wynagrodzenie za wykonanie robót wynikających z umowy zostało uregulowane. W razie nieprzedłożenia takich oświadczeń Wykonawca nie nabywa prawa do odpowiedniej części wynagrodzenia, a Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty odpowiednich kwot bezpośrednio na rzecz podwykonawców.

§ 5 Odbiór przedmiotu zamówienia

- Zamawiający przystąpi do czynności związanych z odbiorem niezwłocznie po zgłoszeniu faktu gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Zgłoszenie powinno nastąpić w formie pisemnej, do siedziby Zamawiającego.

- W terminie do 5 dni roboczych od dnia wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy, osoba wyznaczona przez Zamawiającego dokona weryfikacji i potwierdzi poprawność wykonania postanowień niniejszej umowy.

- Odbiór przedmiotu zamówienia uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

- Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku realizacji przedmiotu umowy usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty poinformowania Wykonawcy o ich wykryciu.

- W razie stwierdzenia przy odbiorze wad Zamawiający uprawniony będzie do:

-	odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli te wady nadają się do usunięcia, naliczając kary umowne zgodnie z § 7 ust. 2 umowy; wady zostaną usunięte w terminie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

-	odstąpienia od umowy, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych przy odbiorze w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

§ 6 Odpowiedzialność

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, o której mowa w § 1 ust. 3 oraz za szkodę wyrządzoną osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 7 Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu:

- w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy z § 4 ust. 1 w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- w wysokości 0,4 % wartości brutto przedmiotu umowy z § 4 ust. 1 za niedotrzymanie terminu określonego § 3 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia.

- w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy z § 4 ust. 1 za opóźnienie 
w usunięciu wad, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci karę Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy z § 4 ust. 1 w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Za okresy w których Zamawiający nie dokonuje odbioru końcowego kary umowne nie są naliczane, chyba że zostanie stwierdzone, że nie zostały usunięte usterki lub wady zgłoszone już przez Wykonawcę jako usunięte.

- Kary umowne podlegają sumowaniu.

- Kary umowne można potrącić z należności głównej Wykonawcy.

§ 8 Prawa autorskie

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzą bez odrębnego wynagrodzenia wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazywanej dokumentacji wraz 
z wynikami wszystkich badań i analiz przygotowanych na potrzeby niniejszego zamówienia, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

- utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką,

- zwielokrotnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice,
    tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej,

- wykorzystanie do opracowania innych dokumentów i materiałów koniecznych do
    zrealizowania projektu,

- wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, bez
    żadnych ograniczeń ilościowych,

- rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, w szczególności drukiem,
    w postaci książkowej, w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych,

- wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawę lub wymianę nośników, na których
    utrwalony zostanie przedmiot umowy,

- publiczne odtwarzanie i wystawianie,

- wykorzystanie utworu, jego fragmentów oraz opracowań utworu w celach
    informacyjnych, promocyjnych, budowlanych, inwestycyjnych i marketingowych.

- Zamawiający będzie miał prawo eksploatacji dokumentacji jako utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. Nr 24 poz. 83] w tym do wprowadzania bez zgody Wykonawcy zmian i uzupełnień dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym lub do zlecania tej czynności podmiotom trzecim.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru Zamawiający nabywa prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie z dokumentacji.

§ 9 Nadzór

Nadzór nad wykonawstwem:

- Ze strony Zamawiającego pełnią

…………………………………….

- Ze strony Wykonawcy pełni

…………………………….……….

§ 10 Współdziałanie

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1.

- Strony zobowiązują powiadomić się wzajemnie w formie pisemnej o zaistniałych przeszkodach 
w wypełnianiu świadczeń w trakcie wykonywania prac określonych umową.

- W przypadku okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, uniemożliwiających dotrzymanie terminu określonego w § 3 ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.

§ 11 Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu  
właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 
500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych niż w polisie, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W przypadku każdorazowej zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony.

- Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy, uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 13 Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 kalendarzowych dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do świadczenia prawidłowego na rzecz Zamawiającego.

- Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 
wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nie rozpoczął wykonywanie przedmiotu umowy lub przerwał jego wykonywanie i nie kontynuuje pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego lub Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

4.1.	sporządzenia przez Wykonawcę protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

4.2.	ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy,

4.3.	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  dokumenty odbiorowe w zakresie wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy tj. książki obmiaru robót, kosztorysy powykonawcze, zbiorcze zestawienie wartości robót - kosztorysów powykonawczych.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów ust. 4.1., 4.2., 4.3. niniejszej umowy, Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę.

- W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

- Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych może zmniejszyć zakres robót, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

§ 14 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach określonych w art. 147 - 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Strony uzgadniają, że 100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag Protokołu Końcowego Odbioru robót.

- Zabezpieczenie wpłacone w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelanie pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§ 15 Podwykonawcy

- Wykonawca za pomocą podwykonawców:

- …………..

- Za pomocą podwykonawców innych niż w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca wykona następujący zakres: …………………….

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego  pod rygorem nieważności. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty przedstawienia im przez Wykonawcę w formie pisemnej umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- W przypadku podpisania umowy z podwykonawcą, Wykonawca za wykonany przedmiot zamówienia przez podwykonawcę będzie odpowiadał jak za własny.

§ 16 Gwarancja

1.	Na przedmiot niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi 3 lata od daty podpisania bez uwag protokołu Odbioru Końcowego.

2.	Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania oraz dostarczone wszelkie dokumenty związane z przeprowadzonymi przeglądami technicznymi urządzeń, maszyn i zastosowanych  materiałów potwierdzonych odpowiednimi protokołami i dokumentami.

3.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4.	W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie  Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji, zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

5.  W przypadku usunięcia usterki lub wady w okresie gwarancyjnym na dokonaną czynność zostaje udzielona ponowna gwarancja.

§ 17 Inne postanowienia

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. nr 16 poz. 93 z póżń. zm.) oraz przepisy aktów prawnych powiązanych z przedmiotem umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy powinny być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej poprzez sporządzenie aneksów podpisanych przez obie strony.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający					              	Wykonawca

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

VI.1 – Oferta

VI.2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

VI.3 – Status prawny Wykonawcy

VI.4 – Wykaz wykonanych usług

VI.5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz

VI.6 – Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom

VI.7 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia

VI.8 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

VI.9 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu  i urządzeń technicznych

Formularz VI.1

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia:

Wykonanie pionowego otworu wielkośrednicowego i jego podziemnego połączenia z wyrobiskiem Głównej Kluczowej sztolni Dziedzicznej.

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: (032) 630 30 91

Faks: (032)  277 11 25

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| W | Kopia wniesionego wadium |  |
| V | Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej |  |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniami |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| B1 | OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |  |
| 1 | Status prawny Wykonawcy |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2c | Polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od OC |  |
| 3 | Wykaz wykonanych usług |  |
| 3 (1-n) | Dowody dotyczące wykonanych usług |  |
| 4 | Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |
| 5.P | Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom |  |
| 6 | wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami |  |
| 7 | Zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego |  |
| 8 | Zaświadczenie ZUS/KRUS |  |
| 9.(1-n) | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. wszystkich osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu |  |
| 10 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. podmiotu zbiorowego |  |
| 11 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |

………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

A. OFERTA

| Nazwa zamówienia | Wykonanie pionowego otworu wielkośrednicowego i jego podziemnego połączenia z wyrobiskiem Głównej Kluczowej sztolni Dziedzicznej. |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w ZABRZU |
| Siedziba Zamawiającego | UL. JODŁOWA 59, 41 - 800 ZABRZE |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową, w wysokości : cena brutto …………………………………………PLN słownie: ……………………………………………………………………………… w tym: cena netto …………………………………..………PLN VAT ………………………………PLN, tj. ………% Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji jakości na okres 3 lat od daty podpisania bez uwag protokołu Odbioru Końcowego. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia, Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . Wadium w kwocie 15 000,00 zł zostało wniesione w dniu …………… w formie: ……. . Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł w okresie realizacji zamówienia. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, iż przed zawarciem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, w pełni akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ. Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenie; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.2

Załącznik B

B. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia

| Nazwa zamówienia | Wykonanie pionowego otworu wielkośrednicowego i jego podziemnego połączenia z wyrobiskiem Głównej Kluczowej sztolni Dziedzicznej. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.3										          Załącznik nr 1

STATUS PRAWNY WYKONAWCY

| Nazwa zamówienia | Wykonanie pionowego otworu wielkośrednicowego i jego podziemnego połączenia z wyrobiskiem Głównej Kluczowej sztolni Dziedzicznej. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.4

Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt 5.2.2. SIWZ

| Nazwa zamówienia | Wykonanie pionowego otworu wielkośrednicowego i jego podziemnego połączenia z wyrobiskiem Głównej Kluczowej sztolni Dziedzicznej. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| L.p. | Rodzaj | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Miejsce wykonania | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.5

Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Nazwa zamówienia | Wykonanie pionowego otworu wielkośrednicowego i jego podziemnego połączenia z wyrobiskiem Głównej Kluczowej sztolni Dziedzicznej. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| --- |
| Imię i nazwisko osoby | Nazwa (firma) podmiotu | kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania (np. umowa o pracę, zlecenia, dzieło itp.) |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.6

Załącznik nr 5.P

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM

| Nazwa zamówienia | Wykonanie pionowego otworu wielkośrednicowego i jego podziemnego połączenia z wyrobiskiem Głównej Kluczowej sztolni Dziedzicznej. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Lp. | Część zamówienia , której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 |  |
| … |  |

……………………dnia, ……………			          ………………………………………
								    podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.7

Załącznik nr 11.

| ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów. |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Wykonanie pionowego otworu wielkośrednicowego i jego podziemnego połączenia z wyrobiskiem Głównej Kluczowej sztolni Dziedzicznej. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby: |

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:

| Lp. | Określenie zasobu: |
| --- | --- |
| 1 | Wiedza i doświadczenie: ) ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. |
| 2 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia:2) ………………………………………………………………………………………….. |
| 3 | Potencjał techniczny: 2) ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………. |
| 4 | Zdolność finansowa:2) ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. |

Oświadczam, iż będę brał udział/nie będę brał udziału* w realizacji części zamówienia.

………………………………….

data i czytelny podpis lub podpis na

pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie

………………............................................................

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci

imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie)

Formularz VI.8

Załącznik B1

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

| Nazwa zamówienia | Wykonanie pionowego otworu wielkośrednicowego i jego podziemnego połączenia z wyrobiskiem Głównej Kluczowej sztolni Dziedzicznej. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Oświadczam(my), że nie należę(ymy)/należę(ymy)1 do grupy kapitałowej2 , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w skład której wchodzę(imy)3 :

| Lp. | Lista podmiotów |
| --- | --- |

................... dnia, .............

.............................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

1 niepotrzebne skreślić

2   Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

- grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

- przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi 
o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów 
o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3. przejęcie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które  osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź 
w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

3 wypełnić w przypadku należenia do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

Uwaga:

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

Formularz VI.9

Załącznik nr 6

WYKAZ NARZĘDZI, WYSPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

| Nazwa zamówienia | Nazwa zamówienia: Wykonanie pionowego otworu wielkośrednicowego i jego podziemnego połączenia z wyrobiskiem Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia |
| --- |
| L.p. | Nazwa narzędzi, wyposażenia, urządzeń technicznych | Ilość | Informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| ………………………………………………………….. …………………………………………………………… Miejscowość, data dd/mm/rrrr podpis i pieczątka Wykonawcy |

# Footnotes

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić