SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/49/MGW/2014

znak sprawy

## Zamawiający: 	   Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze.

## Dział realizujący zamówienie: „Dział ds. Realizacji Projektu EOKTiTP”

Postępowanie w trybie:

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia: „Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie    projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich”.

Rodzaj:                                         USŁUGA

| Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Kierownik Działu ds. Realizacji Projektu Anna Wieczorek …………………………………………….. podpis i pieczątka | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Kierownik ds. Ruchu Zakładu Roman Barton ………………………………………………………… podpis i pieczątka |
| --- | --- |
| ZATWIERDZAM: Muzeum Górnictwa Węglowego w ZABRZU Dyrektor Bartłomiej Szewczyk ……………………………………… podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego |

Cena SIWZ

Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej :  www.muzeumgornictwa.pl

Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku i przekazania tj.: 2.322,86 PL

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I	- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II	- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III	- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIV	- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

1.Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze.

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630-30-91

Faks: (32) 277-11-25.

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

e-mail : biuro@muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”.

3. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań stanowiących odrębne oferty częściowe:

Zadanie 1

- przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk w tym:

- identyfikacja procesów geologicznych i hydrogeologicznych oraz ocena stopnia zaawansowania zjawisk mogących mieć wpływ na statykę sztolni i mogących przyczyniać się do występowania deformacji powierzchni terenu.

- zlokalizowanie zlikwidowanych skrzyżowań wybranych wyrobisk i Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej

Zadanie 2 - Wykonanie dokumentacji projektowych opisujących sposób wykonania  docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z nadzorem autorskim.

Zakres zadania 2 opisano w czterech częściach:

Część I

Projekt docelowego zabezpieczenia sztolni na odcinku ok 1370 m od dawnego wylotu do przecinki XI Skalley wraz z przecinką XI Skalley włącznie z nadzorem autorskim.

Część II

Projekt  docelowego zabezpieczenia ok 440 m wyrobisk nitki północnej na odcinku pomiędzy przecinką XI Skalley, a przecinką VII Reden wraz z wyrobiskami towarzyszącymi włącznie 
z nadzorem autorskim.

Część III

Projekt docelowego zabezpieczenia ok. 780 m nitki południowej sztolni na odcinku od przecinki Pochhammer do rozwidlenia wschodniego wraz z wyrobiskami towarzyszącymi włącznie 
z nadzorem autorskim.

Część IV

Projekt docelowego zabezpieczenia ok 345 m wyrobisk w tym nitki południowej sztolni na odcinku pomiędzy przecinką XI Skalley, a przecinką VIII Pochhammer i wyrobiskami towarzyszących wraz z nadzorem autorskim.

Szczegółowe zestawienie wyrobisk towarzyszących podlegających docelowemu zabezpieczeniu znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia ( część IV SIWZ )

- Wszelkie czynności realizowane w ramach zamówienia, w tym prowadzenie robót, badań oraz wykonywanie dokumentacji powinny zostać wykonane w sposób, przez osoby  i w zakresie zgodnym 
z obowiązującymi przepisami.

- Sposób wykonania dokumentacji, opracowań i projektów  powinien uwzględniać zamiar zlecania ich realizacji w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tzn. w zgodzie z zapisami Prawa Zamówień Publicznych.

- Zamawiający zastrzega, że cena jednej wizyty w ramach pełnienia nadzoru autorskiego nie może przekroczyć 1.000,00  zł (netto) słownie: tysiąc zł. Cena za nadzór ma charakter ryczałtowy, jest stała niezależnie od projektu.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera CZĘŚĆ IV SIWZ.

3.4 Kod CPV:

Główny przedmiot zamówienia:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71351910-5 - Usługi geologiczne

4. Termin wykonania zamówienia

- Zadanie 1 -   4 miesiące od daty zawarcia umowy.

- Zadanie 2 -   w zakresie wykonania dokumentacji:

Część I  -  8 miesięcy od daty zawarcia umowy

Część II -  7 miesięcy od daty zawarcia umowy

Część III - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy

Część IV - 10 miesięcy od daty zawarcia umowy

-  Zakończenie realizacji umowy dla zadania 1 nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego.

- Zakończenie realizacji umowy dla zadania nr 2 nastąpi w momencie zakończenia ostatniego 
    nadzoru autorskiego przewidzianego w umowie.

5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia / nie spełnia.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał następujące usługi:

Dla zadania 1:

1)	Co najmniej trzy usługi badań górotworu metodami geofizycznymi na terenie górniczym lub pogórniczym o wartości każdej z usług wynoszącej nie mniej niż 30 000 zł netto;
w tym co najmniej jedna usługa badań górotworu metodami geofizycznymi prowadzonych 
z wyrobiska podziemnego i

co najmniej jedna usługa badań górotworu metodami geofizycznymi prowadzonych z powierzchni terenu w celu rozpoznania zagrożenia deformacjami nieciągłymi,

Dla zadania 2:

1)	Co najmniej dwie i nie więcej niż cztery  usługi projektowe o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 60 000 zł netto i łącznym zakresie polegającym na wykonaniu projektu zabezpieczenia wyrobisk korytarzowych i połączeń wyrobisk, w tym obudowy kotwowej i obudowy stalowej oraz 
z uwzględnieniem wzmacniania lub stabilizacji górotworu z użyciem substancji wiążących, 
w zakładzie podlegającym przepisom ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w nw. zakresie:

A. Potencjał techniczny:

Dla zadania 1

1)	Aparatura umożliwiająca prowadzenie badań górotworu co najmniej dwoma metodami 
             geofizycznymi  z powierzchni terenu i co najmniej jedną metodą z wyrobiska sztolni,    
             gdzie co najmniej jedna metoda pozwoli na rozpoznanie partii górotworu o miąższości 
             nie mniejszej niż 40 metrów.

Dla zadania 2

1)	Penetrometr otworowy umożliwiający badania górotworu przez otwory wiertnicze o średnicy nie mniejszej niż 48mm

2)	Endoskop umożliwiający badanie strefy spękań w otoczeniu wyrobiska w otworach 
             wiertniczych o średnicy nie mniejszej niż 76mm i długości nie większej niż 10 metrów.

B. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Dla zadania 1:

1)	Kierownik zespołu - Osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań górotworu metodami geofizycznymi na terenach górniczych lub po górniczych – 1 osoba

2)	Osoba z uprawnianiami do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi 
w kategorii IX - minimum 1 osoba

3)	Mierniczy górniczy - uprawnienia mierniczego górniczego w podziemnych zakładach górniczych - minimum 1 osoba

4)	Geodeta – minimum 1 osoba

Dla zadania 2:

1)	Kierownik zespołu - Osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu obudowy wyrobisk podziemnych w zakładach górniczych w tym obudowy kotwowej, murowej, stalowej - 1 osoba

2)	Projektant obudowy - Osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu obudowy wyrobisk podziemnych zakładach  - minimum 1 osoba

3)	Mierniczy górniczy - uprawnienia mierniczego górniczego w podziemnych zakładach górniczych - minimum 1 osoba

4)	Geolog górniczy – uprawnienia geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych - minimum 1 osoba.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji mierniczego górniczego i geodety w przypadku posiadania w/w. uprawnień przez jedną osobę.

W przypadku składania oferty łącznej na wykonanie zadania 1 i zadania 2 Zamawiający dopuszcza wykazanie dysponowania 1 osobą mierniczego górniczego i 1 osoba geodety dla obydwu zadań.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Dla zadania 1:

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100.000  PLN (słownie: sto tysięcy zł).

Dla zadania 2:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100.000  PLN (słownie: sto tysięcy zł).

5.2.	WYMAGANE DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU.

5.2.1.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 Pzp: Wykonawca składa

A)  oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr B  wg Spisu zawartości oferty,

B)	aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 1.1,

C)	aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonanie decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 6,

D) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 7.

E) aktualną  informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 8.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby , o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 , 10-11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert, z tym że w przypadku miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnych albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

F) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 9,

G) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) – załącznik nr B1.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie lub odpowiednio listę należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp.

5.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez  Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy 
i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

A) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający:

Dla zadania 1:

1)	co najmniej trzy usługi badań górotworu metodami geofizycznymi na terenie górniczym lub pogórniczym o wartości każdej z usług wynoszącej nie mniej niż 30 000 zł netto;
w tym co najmniej jedna usługa badań górotworu metodami geofizycznymi prowadzonych 
z wyrobiska podziemnego i

co najmniej jedna usługa badań górotworu metodami geofizycznymi prowadzonych 
z powierzchni terenu w celu rozpoznania zagrożenia deformacjami nieciągłymi,

Dla zadania 2:

1)	co najmniej dwie i nie więcej niż cztery usługi projektowe o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 60 000 zł netto i łącznym zakresie polegającym na wykonaniu projektu zabezpieczenia wyrobisk korytarzowych i połączeń wyrobisk, w tym obudowy kotwowej i obudowy stalowej oraz 
z uwzględnieniem wzmacniania lub stabilizacji górotworu z użyciem substancji wiążących, 
w zakładzie podlegającym przepisom ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Uwaga:

- Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane za dowody, 
a) 	o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt A) SIWZ uznaje się:

poświadczenie (z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert) –  lub oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,

- W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane 
w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 
o których mowa w uwadze pkt 1.

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

- Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie podać wartość usług odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego 
w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

b)	wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia, obejmujący co najmniej:

Dla zadania 1 -  Załącznik  5.1

1)	Aparatura umożliwiająca prowadzenie badań górotworu co najmniej dwoma metodami 
             geofizycznymi  z powierzchni terenu i co najmniej jedną metodą z wyrobiska sztolni,    
             gdzie co najmniej jedna metoda pozwoli na rozpoznanie partii górotworu o miąższości 
             nie mniejszej niż 40 metrów.

Dla zadania 2 – Załącznik 5.2

1)	Penetrometr otworowy umożliwiający badania górotworu przez otwory wiertnicze o średnicy nie mniejszej niż 48mm

2)	Endoskop umożliwiający badanie strefy spękań w otoczeniu wyrobiska w otworach 
             wiertniczych o średnicy nie mniejszej niż 76mm i długości nie większej niż 10 metrów.

C)	wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj:

Dla zadania 1 – Załącznik 4.1:

1)	Kierownik zespołu - Osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań górotworu metodami geofizycznymi na terenach górniczych lub po górniczych – 1 osoba

2)	Osoba z uprawnianiami do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi 
w kategorii IX - minimum 1 osoba

3)	Mierniczy górniczy - uprawnienia mierniczego górniczego w podziemnych zakładach górniczych - minimum 1 osoba

4)	Geodeta – minimum 1 osoba

Dla zadania 2 – Załącznik 4.2:

1)	Kierownik zespołu - Osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu obudowy wyrobisk podziemnych w zakładach górniczych w tym obudowy kotwowej, murowej, stalowej - 1 osoba

2)	Projektant obudowy - Osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu obudowy wyrobisk podziemnych zakładach  - minimum 1 osoba

3)	Mierniczy górniczy - uprawnienia mierniczego górniczego w podziemnych zakładach górniczych - minimum 1 osoba

4)	Geolog górniczy – uprawnienia geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych - minimum 1 osoba.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji mierniczego górniczego i geodety w przypadku posiadania w/w. uprawnień przez jedną osobę.

W przypadku składania oferty łącznej na wykonanie zadania 1 i zadania 2 Zamawiający dopuszcza wykazanie dysponowania 1 osobą mierniczego górniczego i 1 osoba geodety dla obydwu zadań.

Uwaga:

W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte 
w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r., 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r., Nr 204, poz. 1474), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego:

„Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”,

(http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników),

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg spisu załączników).

5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

Dla zadania 1:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy zł);

Dla zadania 2:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy zł).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który 
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

5.2.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231).:

1) pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 5 i 7  – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt  2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się  je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym, określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby, lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w formie np. konsorcjum, spółka cywilna, porozumienie wykonawców, itp. ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające, 
że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w ZABRZU

ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze

fax 048 32  277 11 25,

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp. z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu.

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także  zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ); w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także  zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do pisemnego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

-  Włodzimierz Regulski - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

-  Katarzyna Poprawa - w sprawach formalno-prawnych,

fax  (032) 277-11-25.

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

dla zadania 1:

12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy  zł 00/100) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni,

dla zadania 2:

16.000,00 PLN, (słownie: szesnaście tysięcy zł 00/100 ) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni,

8.2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 
z 2007r.nr 42, poz. 275 późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5.	W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w sekretariacie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze 
(sekretariat pok. 102).

8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium 
w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego,

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze,

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/ poręczenia innej instytucji

(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, 
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.

z 2007r.nr 42, poz. 275 późn. zm.):

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, iż jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, Zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.  Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca, w zakresie jednej części (jednego zadania) może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ, musi  zawierać:

1) Kopię wniesionego wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (część W.1 i/lub( W.2 wg Spisu zawartości oferty),

2) Formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A.1 i/lub* A.2 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału,

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone 
w formie oryginału,

4) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony 
w formie oryginału,

5) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione 
w pkt  5.2. i  5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy), złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę;

6) Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V.1 i/lub* V.2 wg. Spisu zawartości oferty),

7) Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom  (Załącznik nr 3.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony  odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

8) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia 
(Załącznik nr 10)

9) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1),

10) Zestawienie cen projektów dla zadania 2 (Załącznik 11).

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

1) 	kopię wniesionego wspólnie wadium (część W.1 i/lub( W.2 wg Spisu zawartości oferty),

2)	kopię dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V.1 i/lub* V.2 wg. Spisu zawartości oferty),

3)	wspólny formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A.1 i/lub* A.2 wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału,

4)	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone 
przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -  złożone w formie oryginału,

5)	Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony 
w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy); Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym :

A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące (Załączniki nr 1.1; 6; 7; 8.(1-n); 9 ; B; B1 wg Spisu zawartości oferty);

B) każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr  3(1-n); 2c.1 i/lub( 2C.2; V.1 i/lub*V.2 wg Spisu zawartości oferty;

C)	każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”(Załącznik nr 3.1 i/lub* 3.2; 4.1 i/lub* 4.4; 5.1.i/lub*5.2 wg Spisu zawartości oferty),

7)	wspólny Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom (Załącznik 
nr 3.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub 
z adnotacją „nie dotyczy”,

8) 	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 10 wg Spisu zawartości oferty),

9) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1 wg Spisu zawartości oferty),

10)  Zestawienie cen projektów dla zadania 2 (Załącznik 11)

11) pełnomocnictwo - do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia  oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.:

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej lub

2)  osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie :

a)  w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna, porozumienie Wykonawców, itp.) – (jako Załącznik nr 1.2 wg Spisu zawartości oferty)

b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – (jako Załącznik nr 1.3. wg Spisu zawartości oferty).

10.7.1.Dokumenty do oferty (w wyjątkiem pełnomocnictwa, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów – składanych 
w formie oryginału) są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz.211 ze zm), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty 
w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie 
z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć:

w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat 
pok. 102.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć

W Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, 
Sekretariat pok. 102.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat 
pok. Nr 102 najpóźniej do dnia 28.10.2014r do godz.10:00.

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2014r. w Muzeum Górnictwa w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 
41- 800 Zabrze, pok. Nr 0.08 o godz.: 10:30.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia

9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

12.2. Cena podana w ofercie obejmuje m. in.

a) Dla zadania 1 ma charakter ryczałtowy, obejmuje ogół wszystkich badań, analiz i czynności objętych zakresem przedmiotu zamówienia dla Zadania 1, tj:

- Opracowanie analiz i dokumentacji w całym zakresie wymaganym w SIWZ przez osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi i właściwymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym;

- Niezbędne narzędzia pracy, urządzenia i materiały, w tym sprzęt potrzebny do wykonania wszelkich badań i sprawdzeń koniecznych do pozyskania wiedzy i danych wymaganych dla prawidłowego wykonania wszystkich elementów przewidzianych zamówieniem;

- Pozyskanie opracowań geodezyjnych, wszelkich informacji i danych niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania uzgodnień, zapewnień, zgód oraz pozwoleń administracyjnych itp.

- Wykonanie 6 kompletów dokumentacji w wersji papierowej oraz dokonanie archiwizacji danych na nośnikach: 3 komplety z rozszerzenia plików umożliwiającymi dalszą edycję dokumentów *doc, *xls, *kst, *ath, *dwg,) oraz 3 komplety z rozszerzeniami nie przeznaczonymi  do edycji  ( *pdf, *tif ,*jpg);

- Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

- Koszty niezbędne do poniesienia dla pozyskania materiałów i dokumentów koniecznych do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji;

- Wykonanie wszelkich niezbędnych robót towarzyszących w tym badań, poboru próbek, wykonania prób, analiz i ekspertyz.

b) Dla zadania 2:

1) Opracowanie dokumentacji technicznej w całym zakresie wymaganym w SIWZ przez osoby legitymujące się odpowiednimi  uprawnieniami zawodowymi i właściwymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym;

2) Niezbędne narzędzia pracy, urządzenia i materiały, w tym sprzęt potrzebny do wykonania wszelkich badań i sprawdzeń koniecznych do pozyskania wiedzy i danych wymaganych dla prawidłowego zaprojektowania wszystkich elementów przewidzianych zamówieniem;

3) Pozyskanie opracowań geodezyjnych, wszelkich informacji i danych niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania uzgodnień, zapewnień, zgód oraz pozwoleń administracyjnych itp.

4) Wykonanie 6 kompletów dokumentacji w wersji papierowej oraz dokonanie archiwizacji danych na nośnikach: 3 komplety z rozszerzenia plików umożliwiającymi dalszą edycję dokumentów *doc, *xls, *kst, *ath, *dwg,) oraz 3 komplety z rozszerzeniami nie przeznaczonymi  do edycji  ( *pdf, *tif ,*jpg);

5) 	Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

6) 	Koszty niezbędne do poniesienia dla pozyskania materiałów i dokumentów koniecznych  do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji;

7) 	Obowiązek prowadzenia nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót za cenę ustaloną w ofercie dla całego zakresu realizacji robót opisanych projektami wykonanymi w ramach niniejszego zamówienia. Nadzory autorskie powinny być realizowane na odpowiednio dostosowanych ogólnych zasadach opisanych w Prawie Budowlanym, Prawie Geologicznym i Górniczym oraz przepisach wykonawczych do nich ustanowionych. Sposób realizacji nadzorów autorskich powinien umożliwiać poprawne i terminowe wykonanie robót realizowanych w oparciu o projekty im podlegające.

- Wykonanie wszelkich niezbędnych robót towarzyszących w tym badań, poboru próbek, wykonania prób, analiz i ekspertyz.

- Cena wizyty w ramach nadzoru autorskiego obejmuje:

koszty pełnienia nadzoru autorskiego w tym dojazdu i powrotu z terenu robót, oraz przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieł powstałych w trakcie pełnienia płatnych nadzorów autorskich następuje na zasadach obejmujących przeniesienie praw na dokumentacji będącej przedmiotem umowy i dzieła następuje z chwilą przyjęcia dzieła przez Zamawiającego. Cena ma charakter ryczałtowy i jest stała i niezależna od projektów.

12.3. Ceny wszystkich pozycji dla Zadania 1 i Zadania 2 - z Zestawienia cen projektów (Załącznik 11 do SIWZ) oraz kosztów pełnienia nadzorów autorskich  powinny zawierać w sobie ewentualne opusty oferowane przez Wykonawcę. Ceny te również muszą zawierać wartości koszty wszystkich elementów zamówienia wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

12.4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w  ofercie zostaną ustalone na okres ważności umowy 
i nie będą podlegały zmianom.

12.6. Wszystkie ceny będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.7. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

12.8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w zakresie Zadania 1 i Zadania 2 na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Kryteriami oceny ofert są:

Cena		------	waga 100%

13.1.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie powyższego kryterium.

Oferty oceniane będą punktowo.

W ramach oceny ofert dla Zadania 2, ocenie będzie podlegała suma cen z podatkiem VAT wszystkich projektów stanowiących przedmiot zamówienia (bez ceny za nadzór autorski).

W trakcie oceny ofert  kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM  –  cena

Cena oferowana minimalna brutto

Cena   =         ________________________________	x  100 punktów  x  100%

Cena badanej oferty brutto

13.1.3 W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.1.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, 
o których mowa w art. 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert .

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

a) warunków udziału w postępowaniu,

b) wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

13.3.2 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647’ Kodeksu cywilnego.”

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

17.5 Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

17.6 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.7 Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

17.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

17.9 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1  wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia;

17.10 Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o

udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

17.13 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

17.14 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

17.15 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.16 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa odrębne, samodzielne zadania, stanowiące 
oferty częściowe, tj:

ZADANIE NR 1

- przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk w tym:

- identyfikacja procesów geologicznych i hydrogeologicznych oraz ocena stopnia zaawansowania zjawisk mogących mieć wpływ na statykę sztolni i mogących przyczyniać się do występowania deformacji powierzchni terenu.

- zlokalizowanie zlikwidowanych skrzyżowań wybranych wyrobisk i Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

ZADANIE NR 2

Wykonanie dokumentacji projektowych opisujących sposób wykonania  docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, wraz z nadzorem autorskim. Zamawiający zastrzega, że cena jednej wizyty w ramach pełnienia nadzoru autorskiego nie może przekroczyć 
1.000,00 zł (netto) słownie: jeden tysiąc zł. Cena za nadzór ma charakter ryczałtowy, jest stała niezależnie od projektu.  Należność Wykonawcy za nadzory autorskie, zostanie wyliczona wg faktycznie wykonanego zakresu prac wyliczonego na podstawie kosztów pełnienia nadzoru autorskiego, wskazanych w ofercie.

Zakres zadania 2 opisano w czterech częściach:

Część I

Projekt docelowego zabezpieczenia sztolni na odcinku ok 1370 m od dawnego wylotu do przecinki XI Skalley wraz z przecinką XI Skalley włącznie z nadzorem autorskim.

Część II

Projekt  docelowego zabezpieczenia ok 440 m wyrobisk nitki północnej na odcinku pomiędzy przecinką XI Skalley, a przecinką VII Reden wraz z wyrobiskami towarzyszącymi włącznie 
z nadzorem autorskim.

Część III

Projekt docelowego zabezpieczenia ok. 780 m nitki południowej sztolni na odcinku od przecinki Pochhammer do rozwidlenia wschodniego wraz z wyrobiskami towarzyszącymi włącznie 
z nadzorem autorskim.

Część IV

Projekt docelowego zabezpieczenia ok 345 m wyrobisk w tym nitki południowej sztolni na odcinku pomiędzy przecinką XI Skalley, a przecinką VIII Pochhammer i wyrobiskami towarzyszących wraz 
z nadzorem autorskim.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej w zakresie dowolnie wybranego 
Zadania 1, Zadania 2, lub obu zadań, według wyboru wykonawcy.

2.	Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.  Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dla Zadania 1 i Zadania 2, zgodnie z  w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. Zamówienia uzupełniające mogą być udzielane w przypadku zamiaru wykonywania czynności odpowiadających zakresowi zadania podstawowego również dla innych wyrobisk połączonych w Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną lub przestrzeni górotworu mogącej oddziaływać w sposób niekorzystny na wyrobiska podlegające docelowemu zabezpieczeniu lub na powierzchnię terenu będącą w zasięgu niekorzystnego wpływu w/w wyrobisk.

Główny przedmiot zamówienia:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71351910-5 - Usługi geologiczne

4. Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej - określony w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia 
w walutach obcych.

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2.  Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, które nie mogą zostać powierzone podwykonawcom.

3.  Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne:

Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

3.1.zmiany terminów wykonania zamówienia o których mowa we wzorze umowy, w następujących przypadkach:

- wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

- konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, oraz opracowań zamiennych których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

- zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

- niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

- Wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

3.2.W pozostałym zakresie zmiany w umowie mogą dotyczyć następujących okoliczności:

- zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

- wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego 
i spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

- zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy;

- ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku ograniczenia środków na realizacją zamówienia;

- zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska.  Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych;

- wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

- wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi;

- ustawowej zmiany stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy;

- ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności  w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć.

- W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, 
o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 
o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o  dokonanie wskazanej zmiany.

- Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, 
który zostanie podpisany przez strony umowy.

- Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego 
i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie.

- Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

- Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części V do SIWZ wzór
umowy.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich”

Definicje :

Lokalizacja wybranych zlikwidowanych wyrobisk – Poprzez w/w sformułowanie Zamawiający rozumie wszystkie niezbędne działania opisywane w Ustawie PGiG jako roboty geologiczne, a także prace geologiczne, (w tym badania geofizyczne), których przeprowadzenie będzie niezbędne dla  odnalezienia wyrobisk uwidocznionych na mapach jako krzyżujące się z Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną, które zostały zatamowane lub zlikwidowane w inny sposób i do chwili obecnej ich lokalizacja in situ nie została jednoznacznie określona.

Docelowe zabezpieczenie wyrobiska - Poprzez określenie wykonanie docelowego zabezpieczenia wyrobiska Zamawiający rozumie działania mające na celu zapewnienie stateczności wyrobiska w długim okresie czasu poprzez wykonanie odpowiedniej obudowy ostatecznej lub inne działania niezbędne z uwagi na przeznaczenia wyrobiska, z uwzględnieniem bezpieczeństwa, względów ekonomicznych i zabytkowego charakteru wyrobiska.

Definicja powyższa obejmuje również wszelkie niezbędne działania geotechniczne mające na celu nadanie korzystnych własności fizykochemicznych górotworowi otaczającemu wyrobisko, obudowywane lub bez obudowy, która to zmiana własności okaże się niezbędna do wprowadzenia ze względu na wymóg utrzymania stateczności wyrobiska i bezpieczeństwa przebywających w nim ludzi. Takimi działaniami mogą być ewentualne iniekcje w otaczający górotwór substancji lityfikujących, uszczelniających, antypirogenów i inne działania np. stosowanie obudów specjalnych, a także kotwienie lub przykotwianie.

Ze względu na zabytkowy charakter przedmiotowych wyrobisk, Zamawiający preferuje opisane poniżej sposoby docelowego zabezpieczenia wyrobisk:

-	na odcinkach wyrobisk na których nie występuje obudowa - utrzymanie stanu obecnego z ewentualnym wykonaniem niezbędnych działań geotechnicznych mających na celu nadanie korzystnych własności fizykochemicznych górotworowi otaczającemu wyrobisko dla zapewnienia jego stateczności,

- 	na odcinkach wyrobisk na których występuje obudowa murowa kamienna - wykonanie całkowitej przebudowy obudowy kamiennej poprzez demontaż poszczególnych kamieni, czyszczenie jej ze zwietrzałej warstwy kamienia i spoiwa oraz osadzenie ponownie z zastosowaniem spoiwa cementowego

lub cementowo wapiennego bez stosowania plastyfikatorów spoiną wklęsłą o głębokości czoła spoiny nie mniejszej niż 1cm od lica obmurza i nie głębszej niż 3cm.

-	na odcinkach wyrobisk na których występuje obudowa murowa z cegły – wykonanie przebudowy obudowy murowej z cegły poprzez demontaż i wymianę cegieł o wyglądzie zgodnym z cegłami stosowanymi na oryginalną obudowę z zastosowaniem spoiwa cementowego lub cementowo wapiennego bez stosowania plastyfikatorów spoiną wklęsłą o głębokości czoła spoiny nie mniejszej niż 1cm od lica obmurza i nie głębszej niż 3cm.

-	na odcinkach wyrobisk na których występuje obudowa murowa kamienna – wykonanie remontu obudowy kamiennej bez jej całkowitej przebudowy poprzez usunięcie zwietrzałych warstw kamienia i spoiwa oraz spoinowanie odpowiednim spoiwem cementowym lub cementowo wapiennym spoiną wklęsłą o głębokości czoła spoiny nie mniejszej niż 1cm od lica obmurza i nie głębszej niż 3cm.

-	na odcinkach wyrobisk na których występuje obudowa murowa kamienna – wykonanie przebudowy obudowy murowej poprzez jej wymianę na obudowę wykonaną z cegły pełnej ceramicznej klasy minimum 150 na zaprawie cementowej lub cementowo wapiennej bez stosowania dodatkowych plastyfikatorów, z zastosowaniem spoin wklęsłych o głębokości czoła spoiny nie mniejszej niż 1cm od lica obmurza i nie głębszej niż 3cm.

-	na odcinkach wyrobisk na których występuje obudowa murowa kamienna – wykonanie przebudowy obudowy murowej poprzez jej wymianę na obudowę wykonaną z profili stalowych typu V25, V29 lub innych dopuszczonych do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych z wypełnieniem (obmurowaniem) z cegły pełnej ceramicznej klasy minimum 150 na zaprawie cementowej lub cementowo wapiennej bez stosowania dodatkowych plastyfikatorów z zastosowaniem spoin wklęsłych o głębokości czoła spoiny nie mniejszej niż 1cm od lica obmurza i nie głębszej niż 3cm.

-	na odcinkach wyrobisk na których występuje obudowa murowa kamienna – wykonanie przebudowy obudowy murowej poprzez jej wymianę na obudowę wykonaną z profili stalowych typu V25, V29 lub innych dopuszczonych do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych z wypełnieniem (obmurowaniem) kamieniem pochodzącym z pierwotnej obudowy na zaprawie cementowej lub cementowo wapiennej bez stosowania dodatkowych plastyfikatorów z zastosowaniem spoin wklęsłych o głębokości czoła spoiny nie mniejszej niż 1cm od lica obmurza i nie głębszej niż 3cm.

-	na odcinkach wyrobisk na których występuje obudowa murowa kamienna lub odcinkach pozbawionych obudowy - wykonanie przesklepień murowanych z cegły poprzez wykonanie w istniejącej obudowie kamiennej lub w skałach stanowiących ocios wyrobiska odpowiednich wrębów i opartych na nich sklepień łukowych z cegły ceramicznej klasy minimum 150 na zaprawie cementowej lub cementowo wapiennej bez stosowania dodatkowych plastyfikatorów z zastosowaniem spoin wklęsłych o głębokości czoła spoiny nie mniejszej niż 1cm od lica obmurza i nie głębszej niż 3cm.

-	na odcinkach wyrobisk na których występuje obudowa lub odcinkach pozbawionych obudowy - wykonywanie obudowy kotwowej jako obudowy samodzielnej lub w charakterze wzmocnienia innego rodzaju obudowy w której głowice osadzonych i prawidłowo naprężonych kotew nie powinny wystawać poza obrys obmurza i należy je dodatkowo ukryć poprzez licowanie materiałem zgodnym ze stanowiącym strop i ocios wyrobiska.

-	na odcinkach wyrobisk na których nie występuje obudowa - wykonanie nowej obudowy murowej z kamienia w postaci łukowo sklepionego muru, z kamienia o wyglądzie zgodnym z materiałem stosowanym na oryginalną obudowę kamienną wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, na zaprawie cementowej lub cementowo wapiennej bez stosowania dodatkowych plastyfikatorów z zastosowaniem spoin wklęsłych o głębokości czoła spoiny nie mniejszej niż 1cm od lica obmurza i nie głębszej niż 3cm.

-	na odcinkach wyrobisk na których nie występuje obudowa - wykonanie nowej obudowy murowej z cegły ceramicznej pełnej klasy minimum 150 w postaci łukowo sklepionego muru z cegły na zaprawie cementowej lub cementowo wapiennej bez stosowania dodatkowych plastyfikatorów z zastosowaniem spoin wklęsłych o głębokości czoła spoiny nie mniejszej niż 1cm od lica obmurza i nie głębszej niż 3cm.

-	na odcinkach wyrobisk na których nie występuje obudowa - wykonanie nowej obudowy z monolitycznego betonu zbrojonego, licowanego murem kamiennym z kamienia o wyglądzie zgodnym z materiałem stosowanym na oryginalną obudowę kamienną wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, na zaprawie cementowej lub cementowo wapiennej bez stosowania dodatkowych plastyfikatorów z zastosowaniem spoin wklęsłych o głębokości czoła spoiny nie mniejszej niż 1cm od lica obmurza i nie głębszej niż 3cm.

-	na odcinkach wyrobisk na których nie występuje obudowa - wykonanie nowej obudowy z betonu zbrojonego nakładanego metodą natryskową, licowanego murem kamiennym z kamienia o wyglądzie zgodnym z materiałem stosowanym na oryginalną obudowę kamienną wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, na zaprawie cementowej lub cementowo wapiennej bez stosowania dodatkowych plastyfikatorów z zastosowaniem spoin wklęsłych o głębokości czoła spoiny nie mniejszej niż 1cm od lica obmurza i nie głębszej niż 3cm.

-      na odcinkach wyrobisk o dużej smukłości pionowej, gdzie występuje ryzyko występowania nadmiernych naprężeń ściskających pochodzących od składowej poziomej ciśnienia górotworu – wykonanie nowej obudowy o charakterystyce wytrzymałościowej zbliżonej do obudowy zamkniętej.

Obudowa tego rodzaju powinna być zbudowana betonu monolitycznego w formie odpowiednio wyprofilowanej poziomej płyty dennej.

W zależności od przeznaczenia wyrobiska rodzaj i sposób wykonania obudowy ostatecznej powinien uwzględniać zamiar montażu następujących systemów i urządzeń:  instalacji uzdatniania wody, kanałów i koryt odwadniających, instalacji pompowych, rurociągów p. poż sprężonego powietrza i odwadniających, kabli sygnalizacyjnych i energetycznych, urządzeń monitoringu aerologicznego i elementów systemu bezpieczeństwa, urządzeń nadzoru wizyjnego, urządzeń transportowych.  Oznacza to że na etapie projektowania należy stosować wyłącznie takie rozwiązania projektowe, które umożliwią późniejszy montaż w/w instalacji i urządzeń na danym odcinku wyrobiska.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch odrębnych zadań:

Zadanie 1

- przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk w tym:

- identyfikacja procesów geologicznych i hydrogeologicznych oraz ocena stopnia zaawansowania zjawisk mogących mieć wpływ na statykę sztolni i mogących przyczyniać się do występowania deformacji powierzchni terenu.

- zlokalizowanie robotami geologicznymi zlikwidowanych skrzyżowań wybranych wyrobisk i Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej

W wyniku realizacji zadania Zamawiający otrzyma dokumentację geofizyczną w postaci 6 egzemplarzy papierowych i 6 egzemplarzy zapisanych na nośniku, gdzie 3 egzemplarze powinien zostać przekazany wyłącznie w plikach edytowalnych, a 3 egzemplarze w wersji nieedytowalnej.

W skład dokumentacji geofizycznej wejdą:

1) 	kompletne wyniki pomiarów i badań wraz z ich pełnym opisem interpretacyjnym

2)	dokument mapowy pokazujący w sposób graficzny rodzaj i zasięg poziomy poszczególnych 
anomalii geofizycznych w tym ich przyczyny, tzn. strefy osłabienia gór , lokalizacje starych 
zrobów, skrzyżowania zidentyfikowanych wyrobisk

3)	przekroje poprzeczne ilustrujące przypuszczalny układ stratygraficzny wraz z anomaliami    
geofizycznymi  w tym ich przyczyny, tzn. strefy osłabienia gór , lokalizacje starych zrobów, 
skrzyżowania zidentyfikowanych wyrobisk. Zamiast poszczególnych przekrojów Wykonawca może dostarczyć przekrój / profil wzdłużny

4)	w pełni zinterpretowane wyniki badań i prób wykonywanych w otworach wiertniczych oraz 
     na pobranych rdzeniach a także profile poszczególnych otworów wiertniczych wraz z ich opisami.

Pozyskane Informacje zostaną przede wszystkim wykorzystane dla potrzeb uszczelnienia i wzmocnienia górotworu oraz dla wykonania projektów obudowy wyrobisk.

Zadanie należy wykonać w następujących etapach:

Etap I - 	Przeprowadzenie analizy archiwalnych materiałów geologicznych, hydrogeologicznych, geofizycznych, geodezyjnych, kartograficznych i innych mających wpływ na rzetelne i wiarygodne wykonanie zadania.

Etap II - 	Przeprowadzenie kartowania geologiczno-inżynierskiego powierzchni terenu wzdłuż osi podłużnej wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz stropu, ociosów i spągu wyrobisk ze względu na uszkodzenia i deformacje obudowy i górotworu, spękania, wycieki wody i inne objawy mające wpływ na utratę stateczności wyrobiska i występowanie deformacji nieciągłych na powierzchni terenu. Kartowanie należy wykonać nie później, niż 4 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem badań geofizycznych.

Etap III - 	Opracowanie projektu i metodyki badań geofizycznych prowadzonych z powierzchni terenu wzdłuż osi podłużnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz w wyrobisku Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Badania od strony powierzchni terenu należy wykonać co najmniej dwoma metodami geofizycznymi, z których co najmniej jedna pozwala na ocenę całej miąższości nadkładu ponad sztolnią i  których podstawy fizyczne są odmienne. Badania od strony wyrobiska należy przeprowadzić na całej objętej przedmiotem zamówienia dostępnej długości Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Badania te należy wykonać z zastosowaniem metody georadarowej z użyciem sprzętu gwarantującego maksymalną w danych warunkach rozdzielczość i i zasięg.

Do lokalizacji starych wyrobisk można zastosować dowolne metody geofizyczne. W szczególności należy zlokalizować skrzyżowania Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i przecinki VI Heinitz Spalony w kierunku na północ i na południe oraz przecinki IX Luiza w kierunku na południowy zachód.

Zadanie 2

Przedmiotem zadania jest: Wykonanie dokumentacji projektowych opisujących sposób wykonania docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z nadzorem autorskim. Zakres zadania 2 opisano w czterech częściach. W szczególności będą to górnicze projekty techniczne opisujące sposób wykonania obudowy ostatecznej wyrobisk rozumianej zgodnie z definicją zawartą w części IV SIWZ wraz z poprzedzającymi je wszystkimi niezbędnymi badaniami i analizami, a także kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót dla całego zakresu projektowanych prac oraz oceny stateczności górotworu wokół wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinkach gdzie obudowa nie jest bezwzględnie wymagana a jednocześnie nie wskazana ze względu na zabytkowy charakter wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, dla następujących wyrobisk z podziałem na niżej określone cztery części:

Część I

Projekt docelowego zabezpieczenia sztolni na odcinku ok 1370 m od dawnego wylotu do przecinki XI Skalley wraz z przecinką XI Skalley włącznie z nadzorem autorskim.

W szczególności należy wykonać następujące projekty:

A)	Projekt docelowego zabezpieczenia sztolni Amalia na całej długości;

B)	Projekt docelowego zabezpieczenia nitki północnej i południowej sztolni na odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki XI Skalley;

C)	Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki XI Skalley  - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrów na północ od nitki północnej sztolni do skrzyżowania z nitką południową sztolni.

D)	Projekt docelowego zabezpieczenia Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od dawnego wylotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego.

E)    Projekt wykonania wnęki dla pompowni P2 i urządzeń podczyszczania wód

Część II

Projekt  docelowego zabezpieczenia ok 440 m wyrobisk nitki północnej na odcinku pomiędzy przecinką XI Skalley, a przecinką VII Reden wraz z wyrobiskami towarzyszącymi włącznie z nadzorem autorskim.

W szczególności należy wykonać następujące projekty:

A)	Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki IX Luiza - na odcinku od punktu

zlokalizowanego 10 metrów na północ od nitki północnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 metrów na południe od nitki południowej sztolni. Na końcach w/w odcinków przecinki zostaną zabudowane tamy izolacyjne;

B)	Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki X Reden północny - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrów na północ od nitki północnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 metrów na południe od nitki południowej sztolni. Na końcach w/w odcinków przecinki zostaną zabudowane tamy izolacyjne;

C)	Projekt docelowego zabezpieczenia nitki północnej sztolni na odcinku ok. 440m od przecinki  XI Skalley do punktu zlokalizowanego 10 metrów na wschód od przecinki VII Reden.

D)    Projekt komory wystawienniczej w rejonie przecinki nr VIII Pochhamer

Część III

Projekt docelowego zabezpieczenia ok. 780 m nitki południowej sztolni na odcinku od przecinki Pochhammer do rozwidlenia wschodniego wraz z wyrobiskami towarzyszącymi włącznie z nadzorem autorskim.

W szczególności należy wykonać następujące projekty:

A)	Projekt docelowego zabezpieczenia nitki północnej sztolni na odcinku od rozwidlenia 
        wschodniego do punktu zlokalizowanego 10 metrów na wschód od przecinki IV Schuckmann;

B)	Projekt docelowego zabezpieczenia Chodnika Prinz Schoenaich – na odcinku od nitki 
południowej sztolni do punktu zlokalizowanego 8 metrów na południe od nitki południowej. Na południowym końcu w/w odcinka zostanie zabudowana tama izolacyjna;

C)	Projekt docelowego zabezpieczenia Pochylni Guido – na odcinku od nitki południowej sztolni do tamy izolacyjnej zabudowanej w pochylni;

D)	Projekt docelowego zabezpieczenia Komory pomp wraz z chodnikiem wodnym;

E)	Projekt docelowego zabezpieczenia Chodnika pochyłego podsadzkowego – na odcinku od objazdu północnego szybu Carnall do punktu zlokalizowanego w odległości 10 metrów od objazdu północnego. W punkcie tym zostanie zabudowana tama izolacyjna;

F)	Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki I Fryderyk;

G)	Projekt docelowego zabezpieczenia – Przecinki II Julietta;

H)	Projekty docelowego zabezpieczenia Wyrobisk rejonu podszybia szybu Carnall – lub ich odcinków nie ujętych w pozycjach wcześniejszych nie posiadających obudowy wykonanej w formie docelowej;

I)	Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki IV Schuckmann – na odcinku od punktu 
zlokalizowanego 10 metrów na północ od nitki północnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 metrów na południe od nitki południowej sztolni. Na końcach w/w odcinków przecinki zostaną zabudowane tamy izolacyjne;

J)	Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki V Broja – na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrów na północ od nitki północnej sztolni  do punktu zlokalizowanego 10 metrów na południe od nitki południowej sztolni. Na końcach w/w odcinków przecinki zostaną zabudowane tamy izolacyjne;

K)	Projekt docelowego zabezpieczenia Chodnika Dechen – na odcinku od nitki południowej sztolni do punktu zlokalizowanego w odległości 65 metrów na południe od nitki południowej.

L)	Projekt docelowego zabezpieczenia przecinki VI Heinitz Spalony na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrów na północ od nitki północnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 metrów na południe od nitki południowej sztolni Na końcach w/w odcinka  przecinki należy zaprojektować docelowe tamy izolacyjne;

M)	Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki VII Reden – na odcinku od odgałęzienia z nitką południową sztolni do punktu zlokalizowanego 10 metrów na północny zachód od nitki północnej sztolni. Na północno zachodnim końcu w/w odcinka zostanie zabudowana tama izolacyjna;

N)	Projekt docelowego zabezpieczenia nitki południowej sztolni od przecinki VIII Pochhammer do punktu zlokalizowanego 10 metrów na wschód od rozwidlenia wschodniego;

O)   Projekty wnęk lub innych sposobów lokalizacji pompowni P3 i P4.

Część IV

Projekt docelowego zabezpieczenia ok 345 m wyrobisk w tym nitki południowej sztolni na odcinku pomiędzy przecinką XI Skalley, a przecinką VIII Pochhammer i wyrobiskami towarzyszących wraz z nadzorem autorskim.

Podstawowe uwarunkowania realizacji  przedmiotu zamówienia:

- Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna jest obiektem wpisanym na listę zabytków i z tego powodu wszelkie projekty w zakresie ingerującym w obiekt zabytkowy należy uzgadniać ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskiwać jego aprobatę dla zastosowanych rozwiązań;

- Zamawiający dostarcza w załącznikach do SIWZ szereg projektów opracowań i koncepcji będących zbieżnymi z opracowaniami mającymi powstać w ramach zamówienia. Z uwagi na znaczny stopień zdezaktualizowania dostarczonych dokumentacji oraz ich wysoki stopień ogólności, a także ze względu na ich niekompletność Zamawiający wymaga opracowania nowych dokumentacji aktualnych i w pełnym zakresie opisanym zamówieniem natomiast zezwala na wykorzystanie informacji zawartych w w/w załącznikach do wykonywanej dokumentacji docelowego zabezpieczenia wyrobisk.

Dodatkowe warunki realizacji zadania nr 1

1) 	Wykonawca naniesie na mapy i oznaczy w sztolni  osie tych krzyżujących się wyrobisk, których lokalizacja została określona w ramach  zamówienia

2)	W ramach zamówienia wykonawca przeprowadzi niezbędne pomiary geodezyjne oraz w razie konieczności przygotuje niezbędne projekty i inne dokumentacje

3) 	Wykonawca może zlecać Zamawiającemu wykonanie z wyrobiska sztolni lub z powierzchni terenu otworów wiertniczych, rdzeniowanych,  o średnicy ok 93 mm i długości do 80 mb. dla otworów 
z powierzchni i o średnicy ok 64 mm i długości do 10 metrów dla otworów wykonywanych z wyrobiska. Otwory te będą służyły przede wszystkim uzyskaniu dodatkowych informacji o stanie górotworu  
w miejscach, w których wyniki badań i analiz geofizycznych pozostawią wątpliwości interpretacyjne.

Zlecenia te będzie realizowała firma wiertnicza wskazana przez Zamawiającego. Wszelkie zezwolenia 
i projekty niezbędne do wykonania zlecanych otworów przygotuje Wykonawca niniejszego zamówienia bez prawa żądania dodatkowej zapłaty.

4)  Ilość możliwych do zlecenia otworów jest limitowana i nie powinna przekroczyć łącznej długości 200 mb dla otworów z wyrobiska i 200 mb. dla otworów wierconych z powierzchni.

5) Szczegółowe informacje dotyczące terminów wierceń i zasad grupowania otworów w poszczególne zlecenia należało będzie ustalać z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia

6) Wykonawca otworów będzie prowadził bieżącą dokumentację wierconych otworów i udostępni ją Wykonawcy niniejszego zamówienia. Wszelkie dodatkowe badania w tym analizy pobranego rdzenia i inne wykonywane w otworach Wykonawca niniejszego zamówienia wykona na własny koszt, a wyniki tych badań przekaże Zamawiającemu bezpośrednio po ich otrzymaniu.

7) Wykonawca niniejszego zadania zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania wszystkich danych 
i informacji uzyskanych w wyniku zlecanych wierceń wykonawcy zadania nr 2

Dodatkowe warunki realizacji zadania nr 2

1) Zamawiający przewiduje instalację w wyrobiskach następujących elementów i urządzeń, co należy uwzględnić podczas doboru i projektowania ostatecznej obudowy wyrobisk:

A. Na wybiegu wyrobiska sztolni przewidywane jest wykonanie systemu odwadniającego w postaci kanałów zamontowanych lub wykształconych w spągu wyrobiska, w związku z powyższym ostateczna obudowa wyrobiska powinna zostać zaprojektowana po ustaleniu docelowego poziomu niwelacji spągu  i spadków wyrobiska, a także kierunków spływu wód i ewentualnych lokalizacji ich miejsc przepompowywania. 
W zależności od sposobu rozwiązania w/w zagadnień należy zaprojektować odpowiednie systemy kanałów odwadniających lub należy przewidzieć niezbędną przestrzeń w świetle wyrobiska dla instalacji odwadniających rurociągów tłocznych.

B. Na odcinku sztolni od dawnego wylotu do rejonu drugiej mijanki należy uwzględnić fakt docelowego zalania wodą wyrobiska na tym odcinku. Poziom lustra wody wstępnie określono na 80 – 100 cm będą to wody w sposób naturalny infiltrujące do wyrobiska sztolni. W założeniu Zamawiającego nadmiar wody będzie w sposób automatyczny wypompowywany do sieci kanalizacyjnej.

C. Na odcinku sztolni południowej pomiędzy przecinką VIII Pochhammer, a poszerzeniem sztolni w rejonie przecinki III Pompownia należy uwzględnić zamiar wykonania ciągu ruchu pieszych i dla uatrakcyjnienia tego odcinka trasy wskazane jest jego urozmaicenie np. przez zastosowanie różnych ( osadzonych w realiach epoki )  rodzajów obudowy, zachowanie i wykorzystanie wszystkich istniejących skrzyżowań oraz odcinków chodników bocznych, zachowania i zabezpieczenia reliktów np. istniejących dawnych napisów

D. Na całym wybiegu wyrobiska sztolni Zamawiający przewiduje konieczność montażu następujących instalacji infrastrukturalnych dla których należy przewidzieć odpowiednie lokalizacje tak by nie ograniczały one w sposób istotny przekroju wyrobiska i by ich montaż nie był przeszkodą w użytkowaniu wyrobisk. Zamawiający dopuszcza konieczność wykonywania na całym przebiegu wyrobiska lub na jego fragmentach odpowiednich bruzd dla w/w instalacji:

	rurociąg p.poż o średnicy 100mm, wraz z punktami hydrantowymi.

	kable energetyczne;

	kable teletechniczne;

	rurociąg tłoczny o średnicy 160mm

2) Wykonawca może zlecać Zamawiającemu wykonanie z wyrobiska sztolni lub z powierzchni terenu otworów wiertniczych, rdzeniowanych, o średnicy ok 93 mm i długości do 80 mb. dla otworów z powierzchni i o średnicy ok 64 mm i długości do 10 metrów dla otworów wykonywanych z wyrobiska. Otwory te będą służyły przede wszystkim uzyskaniu dodatkowych informacji o stanie górotworu  w miejscach, w których Wykonawca uzna to za niezbędne. Otwory będą wykonywane wg zestawień i konfiguracji określonych przez Wykonawcę niniejszego zadania a także na podstawie dokumentacji i i zezwoleń przez niego otrzymanych.

Zlecenia wierceń będzie realizowała firma wiertnicza wskazana przez Zamawiającego. Wszelkie zezwolenia i projekty niezbędne do wykonania zlecanych otworów przygotuje Wykonawca niniejszego zamówienia bez prawa żądania dodatkowej zapłaty.

3) Ilość możliwych do zlecenia otworów jest limitowana i nie powinna przekroczyć łącznej długości 200 mb dla otworów z wyrobiska i 200 mb. dla otworów wierconych z powierzchni.

4) Szczegółowe informacje dotyczące terminów wierceń i zasad grupowania otworów w poszczególne zlecenia należało będzie ustalać z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.

5) Wykonawca otworów będzie prowadził bieżącą dokumentację wierconych otworów i udostępni ją Wykonawcy niniejszego zamówienia. Wszelkie dodatkowe badania w tym analizy pobranego rdzenia i inne wykonywane w otworach Wykonawca niniejszego zamówienia wykona na własny koszt, a wyniki tych badań przekaże Zamawiającemu bezpośrednio po ich otrzymaniu.

6) Wykonawca niniejszego zadania zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania wszystkich danych i informacji uzyskanych w wyniku zlecanych wierceń wykonawcy zadania nr 1.

7)	Zamawiający informuje iż, niektóre projektowane elementy będą częścią obiektów 
podstawowych w rozumieniu ustawy PGiG

8)  Dla w/w obiektów należy wykonać w ramach zamówienia odpowiednio:

A. wszelkie niezbędne roboty i badania służące do uzyskania informacji i danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania wszystkich elementów przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia;

B. projekty budowlane;

C. przedmiary robót;

D. kosztorysy inwestorskie;

E.	projekty techniczne i wstępne założenia technologiczne, z których wynikała będzie wykonalność projektowanych robót

F. wszelkie inne dokumentacje związane z zakresem zamówienia niezbędne do wykonania

i zatwierdzenia stosownego dodatku do planu ruchu zakładu oraz zwyczajowo wymagane przez Kierownika Ruchu Zakładu od autora dokumentacji projektowej dla umożliwienia rozpoczęcia robót.

9)  Zadanie należy wykonać w następujących etapach:

Etap I - 	Przeprowadzić analizę archiwalnych materiałów geologicznych, hydrogeologicznych, 
             geofizycznych, geodezyjnych, kartograficznych i innych mających wpływ na rzetelne i 
             wiarygodne wykonanie zadania.

Etap II - Przeprowadzić ocenę stateczności górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk 
              kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz stanu technicznego 
              i stateczności obudowy wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, 
              wraz z wszelkimi niezbędnymi badaniami, pomiarami i analizami,

Etap III - Opracować projekty docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej 
              Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

10) Pomiary geodezyjne dla potrzeb projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej należy wykonać we własnym zakresie, w razie konieczności należy przygotować niezbędne projekty oraz inne dokumentacje i zlecić Zamawiającemu wykonanie z wyrobiska sztolni lub z powierzchni terenu otworów wiertniczych, rdzeniowanych.

11) Projekt docelowego zabezpieczenia odcinka sztolni w rejonie jej dawnego wylotu  z uwagi na płytki jego przebieg i zagrożenie przenikania wody do piwnic okolicznych budynków powinien uwzględniać konieczność uszczelnienia dolnej części tego fragmentu wyrobiska.

12) Projekty docelowego zabezpieczenia wyrobiska sztolni powinny uwzględniać konieczność odwadniania wyrobiska z użyciem systemu grawitacyjno pompowego z przekierowaniem całości wód w kierunku dawnego wylotu sztolni. Z uwagi na powyższe projekty docelowego zabezpieczenia musza uwzględniać odpowiednie wyprofilowanie spągu wyrobiska, w zależności od rejonu będą to odpowiednie nachylenia wzdłużne i poprzeczne oraz odcinki poziome. Koncepcja odwodnienia wyrobiska zostanie dostarczona wykonawcy po podpisaniu umowy

Wykonawcy zobowiązani  są odpowiednio uwzględnić w kosztach oraz zapewnić:

Dla Zadania 1:

- Opracowanie analiz i dokumentacji w całym zakresie wymaganym w SIWZ przez osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi i właściwymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym;

- Niezbędne narzędzia pracy, urządzenia i materiały, w tym sprzęt potrzebny do wykonania wszelkich badań i sprawdzeń koniecznych do pozyskania wiedzy i danych wymaganych dla prawidłowego wykonania wszystkich elementów przewidzianych zamówieniem;

- Pozyskanie opracowań geodezyjnych, wszelkich informacji i danych niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania uzgodnień, zapewnień, zgód oraz pozwoleń administracyjnych itp.

- Wykonanie 6 kompletów dokumentacji w wersji papierowej oraz dokonanie archiwizacji danych na nośnikach: 3 komplety z rozszerzenia plików umożliwiającymi dalszą edycję dokumentów *doc, *xls, *kst, *ath, *dwg,) oraz 3 komplety z rozszerzeniami nie przeznaczonymi  do edycji  ( *pdf, *tif ,*jpg);

- Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

- Koszty niezbędne do poniesienia dla pozyskania materiałów i dokumentów koniecznych do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji;

- Wykonanie wszelkich niezbędnych robót towarzyszących w tym badań, poboru próbek, wykonania prób, analiz i ekspertyz.

Dla zadania 2:

- Opracowanie dokumentacji technicznej w całym zakresie wymaganym w SIWZ przez osoby legitymujące się odpowiednimi  uprawnieniami zawodowymi i właściwymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym;

- Niezbędne narzędzia pracy, urządzenia i materiały, w tym sprzęt potrzebny do wykonania wszelkich badań i sprawdzeń koniecznych do pozyskania wiedzy i danych wymaganych dla prawidłowego zaprojektowania wszystkich elementów przewidzianych zamówieniem;

- Pozyskanie opracowań geodezyjnych, wszelkich informacji i danych niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania uzgodnień, zapewnień, zgód oraz pozwoleń administracyjnych itp.

- Wykonanie 6 kompletów dokumentacji w wersji papierowej oraz dokonanie archiwizacji danych na nośnikach: 3 komplety z rozszerzenia plików umożliwiającymi dalszą edycję dokumentów *doc, *xls, *kst, *ath, *dwg,) oraz 3 komplety z rozszerzeniami nie przeznaczonymi  do edycji  ( *pdf, *tif ,*jpg);

- Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

- Koszty niezbędne do poniesienia dla pozyskania materiałów i dokumentów koniecznych  do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji;

- Obowiązek prowadzenia nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót za cenę ustaloną w ofercie dla całego zakresu realizacji robót opisanych projektami wykonanymi w ramach niniejszego zamówienia. Nadzory autorskie powinny być realizowane na odpowiednio dostosowanych ogólnych zasadach opisanych w Prawie Budowlanym, Prawie Geologicznym i Górniczym oraz przepisach wykonawczych do nich ustanowionych. Sposób realizacji nadzorów autorskich powinien umożliwiać poprawne i terminowe wykonanie robót realizowanych w oparciu o projekty im podlegające.

- Wykonanie wszelkich niezbędnych robót towarzyszących w tym badań, poboru próbek, wykonania prób, analiz i ekspertyz.

Warunki odbioru prac:

Odbiorom częściowym podlegają kompletne dokumentacje wykonane dla poszczególnych części przewidzianych w niniejszej specyfikacji.

Warunkiem odbioru dokumentacji jest dostarczenie dokumentacji Zamawiającemu oraz uzyskanie  pisemnej akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego

Warunki odbioru

Zad. 1 – odbiór końcowy całego zakresu prac

Zad. 2 – odbiory częściowe dla każdego projektu

Załączniki:

- Mapa wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej skala 1:1000

- Mapa wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na podkładzie mapy powierzchni, skala 1:2000

- Przekrój geologiczno-hydrogeologiczny wzdłuż Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu, skala 1:2000

- Osnowa geodezyjna oraz pomiary sytuacyjne i wysokościowe wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz wszystkich dostępnych wyrobisk poziomych połączonych z Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną

- Mapy ewidencyjne powierzchni z przebiegiem sztolni

- Mapy wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – archiwalne XIX i XX w.

- Profil geologiczny XIX w.

- Pozwolenie ŚWKZ

- Inwentaryzacja GKSD

- Projekt izolacji udrażnianego odcinka sztolni

- Projekty wykonawcze odwadniania i likwidacji zagrożenia wodnego

- Projekt docelowego zabezpieczenia udrożnionego odcinka

- Koncepcja i projekt systemu bezpieczeństwa

- Projekt techniczno-wykonawczy likwidacji wyrobisk

- Ekspertyza dotycząca przyczyn awarii obudowy

- Projekt (koncepcja) Portu w pokł. 509 i innych wyrobisk

- Ocena stopnia bezpieczeństwa GKSD

- Rozpoznanie stanu górotworu wokół sztolni Dziedzicznej za pomocą metody georadarowej – 2013

- Technologia-dokumentacja powykonawcza wypełnienia pustki w stropie

### CZĘŚĆ V

### WZÓR UMOWY – ZADANIE NR 1

Umowa ............/2014

ZP/49/MGW/2014

Zawarta w dniu ……………….. w Zabrzu, pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 41-800), 
przy ulicy Jodłowej 59, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, NIP: 6482768167;  REGON: 243220420,

reprezentowanym przez:

- Bartłomieja Szewczyka –  Dyrektora,

- Annę Elman – Główną Księgową - kontrasygnata

zwane dalej Zamawiającym,

a

………………………….z siedzibą w ……………………………………………………………………. NIP..................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „Pzp”.

§ 1

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo nr ……………, z dnia ……………….r., Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia pn.:

„Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk” 
– Zadanie nr 1

- Przedmiotem umowy jest usługa ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy wynikającym z SIWZ, 
a w szczególności:

- przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk.

§ 2

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie …………………

§ 3

- Wykonawca wykona przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko.

- Na odbiór końcowy Zamawiający wymaga wykonania wszystkich wymaganych czynności oraz dostarczenia wszelkich dokumentów z tym związanych wyszczególnionych w SIWZ.

- Strony ustalają, że na czynności odbioru końcowego Zamawiający poświęci nie więcej niż 7 dni, 
po tym terminie albo naniesie uwagi do protokołu odbioru końcowego, albo uznaje się, że podpisał 
go bez uwag.

- Po wykonaniu całości zamówienia spisany zostanie protokół odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy uważa się za dokonany bez uwag, jeżeli protokół odbioru zostanie podpisany przez Strony umowy.

§ 4

1. 	Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi/powierzy n/w podwykonawcom: …………………..………, wykonanie części przedmiotu umowy w następującym zakresie rzeczowym i finansowym: …………………...

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy tak, jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§ 5

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy 
w wysokości : netto ………………. (słownie: ………………..…), brutto ………………. (słownie: ………………………..), podatek VAT 23% tj: ….…………………..zł. kwota netto ………………… zł (słownie ……………………………………….), kwota (brutto): …………………zł, słownie: ……………………………………) podatek VAT 23% tj. …………………………………….…………… zł

- Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu całego przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag oraz na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego, faktury VAT.

- Faktury VAT należy wystawić na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 
41-800 Zabrze w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu bez uwag.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na wskazane konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.

§ 6

- Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego są:

- ………………………………………………………..

- ………………………………………………………..

- Osobą upoważniona do wydania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………….... działający w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

§ 7

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów  prawa i ustalonych zwyczajów.

§ 8

- Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udzieli gwarancji na okres 3 lat. Termin gwarancji i rękojmi za całość przedmiotu umowy biegnie od dnia podpisania odbioru końcowego

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

- Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół pogwarancyjny zadania.

- Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek zgłoszonych w okresie gwarancji 
i rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym 
o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych prac naprawczych, nadzorów autorskich i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji.

§ 9

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  
w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę:

  - w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę bez podstawy wynikającej z niniejszej umowy,

  - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za niedotrzymanie terminu określonego §  2, za każdy dzień opóźnienia terminu wykonania przedmiotu umowy,

  - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, za niedotrzymanie terminu określonego na usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, za każdy dzień opóźnienia terminu usunięcia wad lub usterek

- Zamawiający zapłaci karę:

  - w wysokości 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej 
w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego  prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 10

      - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub ją rozwiązać od chwili powzięcia informacji o zaistnieniu następujących przesłanek, bez dodatkowego wezwania:

a.  	Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał  ich  wykonywanie,

b. 	Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania  Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,

c.  	Wykonawca dopuszcza się zwłoki w rozpoczęciu, realizacji lub zakończeniu przedmiotu umowy,

d.  	Jeżeli Wykonawca opóźnia się z usunięciem wad lub usterek.

2.   	Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych może zmniejszyć zakres przedmiotu umowy, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia 
od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

§ 11

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do całego przedmiotu umowy, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  - utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką,

  - zwielokrotnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej,

  - wykorzystanie do opracowania innych dokumentów i materiałów koniecznych do zrealizowania projektu,

  - wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, bez żadnych ograniczeń ilościowych w dowolnym formacie,

  - rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej, w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych,

  - wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawę lub wymianę nośników, na których utrwalony zostanie przedmiot umowy,

  - publiczne odtwarzanie i wystawianie,

  - wykorzystanie utworu, jego fragmentów oraz opracowań utworu w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych,

  - opracowanie utworu.

- W przypadku wystąpienia sytuacji w której Wykonawca korzysta z praw osób trzecich Wykonawca jest zobowiązany przy przekazaniu dokumentacji dołączyć oświadczenia osób współpracujących 
o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego o treści zgodnej z ust. 1, 3 i 4.

- Zamawiający będzie miał prawo eksploatacji Projektu jako utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. Nr 24 poz. 83].

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru Zamawiający nabywa prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie z przedmiotu umowy pod względem praw autorskich.

- Kwota wynagrodzenia obejmuje również nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich wymienionych w § 11 ust. 1 polach eksploatacji oraz praw wymienionych w § 11 ust. 3 
i 4.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonego w czasie i nieodwołanego upoważnienia do wykonywania autorskich praw osobistych i zrzeka się ich wykonywania osobiście.

§ 12

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą 
niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności. Przedłużenie

terminu realizacji przedmiotu umowy rodzi obowiązek przedłożenia polisy przez Wykonawcę. Wykonawca każdorazowo ponosi koszt przedłużenia polisy.

- Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako podstawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 13

  - W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) i kodeksu cywilnego.

  - Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

2.1.zmiany terminów wykonania zamówienia o których mowa we wzorze umowy, w następujących przypadkach:

a) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

b) konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, oraz opracowań zamiennych których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

c) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

d) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

e) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

f) Wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

2.2.W pozostałym zakresie zmiany w umowie mogą dotyczyć następujących okoliczności:

a) zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

b) wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego 
i spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

c) 	zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy;

d) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku ograniczenia środków na realizacją zamówienia;

e) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska.  Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych;

f) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

g) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi;

h) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy;

i) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności  w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć.

  - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i sposób ich wprowadzania wynika z SIWZ

  - Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Wykonawca:						 Zamawiający:

CZĘŚĆ V	 WZÓR UMOWY – ZADANIE NR 2

Umowa ............/2014

ZP/49/MGW/2014

Zawarta w dniu …………….. w Zabrzu, pomiędzy:

………………………………………………………….

a

………………………………………….. z siedzibą …………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………….........

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1. Definicje

Ilekroć w umowie i dokumentach stanowiących załączniki do niej jest mowa o:

- "Umowie" – rozumie się przez to postanowienia niniejszej umowy wraz z załącznikami.

- "Wykonawcy" – rozumie się przez to przedsiębiorcę lub przedsiębiorców wyłonionych w wyniku udzielonego zamówienia publicznego zobowiązanych do wykonania przedmiotu zamówienia 
i odpowiedzialnych za jego wykonanie.

- "Ofercie" – rozumie się przez to ofertę jaką złożył Wykonawca wraz z wszystkimi opisanymi  i podpisanymi przez strony uzgodnieniami z Zamawiającym przed podpisaniem Umowy.

- „Odbiorze końcowym dla nadzorów autorskich” – rozumie się przez to dokonywanie odbioru zespołu prac wykonywanym przy danym nadzorze autorskim.

§2 Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest zadanie pn.:

„Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich”.

- Zadanie nr 2

Zakres zadania opisano w czterech częściach:

Część I

Projekt docelowego zabezpieczenia sztolni na odcinku ok 1370 m od dawnego wylotu do przecinki XI Skalley wraz z przecinką XI Skalley włącznie z nadzorem autorskim.

Część II

Projekt  docelowego zabezpieczenia ok 440 m wyrobisk nitki północnej na odcinku pomiędzy przecinką XI Skalley, a przecinką VII Reden wraz z wyrobiskami towarzyszącymi włącznie z nadzorem autorskim

Część III

Projekt docelowego zabezpieczenia ok. 780 m nitki południowej sztolni na odcinku od przecinki Pochhammer do rozwidlenia wschodniego wraz z wyrobiskami towarzyszącymi włącznie z nadzorem autorskim.

Część IV

Projekt docelowego zabezpieczenia ok 345 m wyrobisk w tym nitki południowej sztolni na odcinku pomiędzy przecinką XI Skalley, a przecinką VIII Pochhammer i wyrobiskami towarzyszących wraz 
z nadzorem autorskim.

2. 	Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty został w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia stanowiącej  Załącznik nr 1 do Umowy.

3. 	Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomością na cele realizacji projektu.

4.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami 
i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, norm, Prawa geologicznego i górniczego wraz z ustawą o ochronie zabytków oraz pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, a także z  warunkami określonymi w niniejszej umowie, SIWZ 
i załącznikach.

5. 	Każda Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z art. 29 ust. 1, 2 i 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na okoliczność, iż będzie ona stanowiła opis przedmiotu zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

6. 	Zgodnie z powyższymi przepisami, przedmiot zamówienia powinien być opisany /opracowany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie przyszłej oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów nazw własnych lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

7. 	W przypadkach, gdy Wykonawca posłuży się konkretnymi nazwami handlowymi, nazwami własnymi lub producentów albo wskazuje na pochodzenie przyjętych rozwiązań lub urządzeń przy sformułowaniu „lub równoważny” zobowiązany jest określić zakres owej równoważności, a więc wyraźnie wskazać i opisać kryteria techniczne, funkcjonalne, którym mają odpowiadać zaoferowane równoważne rozwiązania.

8. Wykonawca jest również zobowiązany do przedłożenia wyczerpującego oświadczenia, w którym wyjaśni, dlaczego posłużył się konkretnymi nazwami handlowymi lub nazwami producentów 
w opracowanej dokumentacji. Dokumentacja projektowa, która nie będzie uwzględniać powyższych zasad będzie traktowana przy ocenie i weryfikacji jako wadliwa i sporządzona niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz normami, co będzie obligowało wykonawcę do jej poprawienia.

9. 	Wykonawca na etapie realizacji inwestycji prowadzonych na podstawie projektów wykonanych zgodnie z niniejszą umową będzie pełnił nadzór autorski, we wszystkich jej etapach, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

10. 	W ramach wynagrodzenia, ustalonego w §8 ust. 1, Wykonawca będzie uczestniczył i składał wyjaśnienia dotyczące pytań złożonych do dokumentacji technicznej, podczas wyłaniania wykonawcy robót budowlanych w terminie 2 dnia roboczych od daty otrzymania zapytania. Termin może zostać wydłużony z obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego.

11. Przy realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zatrudni personel wymieniony w załączonym do oferty wykazie personelu, lub inne osoby jedynie wtedy, kiedy ich kwalifikacje będą nie niższe  niż dla personelu wymaganego w SIWZ.

12. 	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu powyższą dokumentację projektowa w ilości i formie wskazanej w części IV SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z oświadczeniami o jej kompletności oraz zgodności z umową, obowiązującymi przepisami i normami stanowiącymi integralną część dokumentacji.

§3 Podstawa realizacji

  - Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie 
z opisem zawartym w Umowie oraz zgodnie z:

    - warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy,

    - ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy,

    - wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów,

    - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych,

    - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

§4 Podwykonawcy

- Wykonawca powierzy nw. podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy:- ………………………

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się  posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§5 Warunki realizacji

- Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych, organizacją prac niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z przedmiotową nieruchomością 
i ich sąsiedztwem, warunkami technicznymi i trudnościami mogącymi wyniknąć, ryzykami 
i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z pracami będącymi przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ostatecznej ofercie i dokonał wyceny kosztów prac projektowych i uzgodnień zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz nadzorów autorskich.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 
w pełnej wysokości.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż Zamawiający lub przez niego wskazane osoby mają prawo  
w każdym momencie zażądać wglądu w dokumentację lub zażądać jej przedstawienia lub wprowadzenia zmian.

- Zamawiający zobowiązany jest do wystawienia dla Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania 
w jego imieniu przed organami administracji oraz wszelkimi podmiotami w celu wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca, na podstawie stosownego pełnomocnictwa wymienionego w ust. 7 niniejszego 
§ w imieniu Zamawiającego, zobowiązany jest dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzyskać stosowne opinie, zaświadczenia, decyzje i inne dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego udzielenia wyjaśnień związanych 
z wykonywaniem umowy. Zamawiający udzieli wyjaśnień na piśmie. Wyjaśnienia są dla Wykonawcy wiążące.

- Nadzór autorski może być świadczony tylko po wyrażeniu zgody Zamawiającego lub wskazanego przez niego pisemnie podmiotu.

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia informacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy 
w terminie 2 dni o ile zamawiający nie postanowi inaczej. Informację i wyjaśnienia będą używane 
w ramach przygotowań i prowadzenia postępowań z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.

§6 Terminy realizacji

- Rozpoczęcie wykonywania umowy przedmiotu umowy ustanawia się na dzień podpisania Umowy.

- Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy w przedmiocie wykonywania dokumentacji nastąpi 
w terminie:

- Część I. 8 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia ………………

- Część II.  7 miesięcy od daty podpisania umowy. tj. do dnia ………………

- Część III.  6 miesięcy od daty podpisania umowy. tj. do dnia ………………

- Część IV. 10 miesiące od daty podpisania umowy. tj. do dnia ………………

- Zakończenie całej umowy nastąpi w momencie zakończenia ostatniego nadzoru autorskiego przewidzianego w niniejszej umowie.

- We wskazanym dla danej części terminie Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację.

- Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w okresie realizacji robót oraz w okresie rękojmi, jakiej udzieli wykonawca robót budowlanych. Terminem rozpoczęcia świadczenia nadzorów autorskich jest termin pierwszego wezwania Wykonawcy na teren budowy. Termin zakończenia umowy nie może być dłuższy niż termin zakończenia ostatniego procesu budowlanego prowadzonego na podstawie przedmiotu umowy z wykonawcą robót budowlanych.

- Postanowienia umowy dotyczące sprawowania płatnych nadzorów autorskich obowiązują w terminach niezależnych od terminów z ust. 2 a), b)  c), d) i e) niniejszego paragrafu.

§7 Nadzór nad Wykonawstwem

- Ze strony Zamawiającego funkcję koordynatora pełni: ………………………

- Ze strony Wykonawcy nadzór na wykonaniem przedmiotu umowy pełnią/pełni kierownik projektu :…………………………….

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

- Wykonawca będzie stosował się do poleceń wydawanych przez Zamawiającego w odniesieniu do prac, włącznie z zawieszeniem wszystkich lub części tych prac.

§8 Wynagrodzenie

- Wartość wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego 
w §2 ust. 1 bez zakresu wynikającego z ust. 3 niniejszego paragrafu wynosi:

netto:..............................zł, słownie: ........................................................................................ zł.

plus podatek VAT 23%,  tj...............................zł. ,

wartość brutto ............................zł, słownie: ......................................................................... zł), z czego:

- Część I wynosi: netto:...........................zł, słownie: ................................. zł. plus podatek VAT 23%,  tj...........................zł. ,wartość brutto ............................zł, słownie: ................................ zł),

- Część II wynosi: netto:.........................zł, słownie: .......................................... zł. plus podatek VAT 23%,  tj...............................zł., wartość brutto ......................zł, słownie: ........................... zł),

- Część III wynosi: netto:..............................zł, słownie: ................................. zł. plus podatek VAT 23%,  tj.......................... zł. ,wartość brutto ...........................zł, słownie: .......................... zł),

- Część IV wynosi: netto:..............................zł, słownie: .............................. zł. plus podatek VAT 23%,  tj....................zł. ,wartość brutto ............................zł, słownie: .................................. zł),

Cena poszczególnych projektów w ramach części jest wyceniona w ramach oferty Wykonawcy i jej treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Suma wyceny poszczególnych projektów dla danej części musi być równa wartości wyceny całkowitej danej części.

- Należność Wykonawcy za nadzory autorskie o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.2, zostanie wyliczona wg faktycznie wykonanego zakresu prac wyliczonego na podstawie kosztów pełnienia nadzoru autorskiego – (Załącznik nr VI.1 „A.2 Oferta” do SIWZ).

- Wartość wynagrodzenia za nadzory autorskie, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1.2, nie przekroczy kwoty: netto:...............zł, słownie: ..................... zł. plus podatek VAT 23%,  tj............zł. ,

wartość brutto ........... zł, słownie:..........................zł).

Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie nadzoru autorskiego za jeden uzgodniony 
z Zamawiającym pobyt osoby sprawującej nadzór autorski na budowie na kwotę:

kwota netto ………… zł (słownie ……………………………….), kwota (brutto): …………………zł, słownie: (………………………………) podatek VAT 23% tj. ……………………….…………… zł.

Cena zawiera koszty pełnienia nadzoru autorskiego w tym dojazdu i powrotu z terenu robót, oraz przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieł powstałych w trakcie pełnienia płatnych nadzorów autorskich następuje na zasadach obejmujących przeniesienie praw na dokumentacji będącej przedmiotem umowy i dzieła następuje z chwilą przyjęcia dzieła przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie wykonawcy określone w ust. 1 i 3 nie przekroczy łącznie kwoty:

netto:...............................zł, słownie: .................................... zł. plus podatek VAT 23%,  tj......................zł.

wartość brutto ............................zł, słownie: ................................................................................l.......... zł).

- Kwota, o której mowa w ust.4 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie w oparciu o obustronnie podpisany protokół odbioru częściowego przedmiotu umowy dla każdego projektu danej części wynikającej z § 2 ust. 1 oddzielnie.

- Wynagrodzenie określone w ust. 3 niniejszego paragrafu płatne będzie w oparciu o  obustronnie podpisany protokół odbioru częściowego dla nadzorów autorskich. Liczba protokołów odbioru częściowego dla nadzorów autorskich jest zależna od faktycznie dokonanych odbiorów częściowych dla nadzorów autorskich.

- Jeżeli część prac została wykonana przez Podwykonawcę, to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty wszelkich przysługujących Podwykonawcy należności w wysokości i terminie zgodnym z umową zawartą między Wykonawcą, a Podwykonawcą i nabycia od Podwykonawcy praw autorskich i związanych z nimi uprawnień w zakresie opisanym w par 13 umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu wad prawnych przedmiotu umowy, w tym w szczególności roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw wyłącznych.

- Wynagrodzenie za nadzór autorski o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.2 umowy następować będzie 
nie częściej niż jeden raz w miesiącu na podstawie protokołów odbioru częściowego wykonanych w danym miesiącu czynności, jakie okażą się konieczne w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Faktury VAT należy wystawić w 2 egz. na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w terminie 7 dni od podpisania protokołu bez uwag. W danym miesiącu można wystawić jedną fakturę VAT, sumując ewentualne wykonane części przedmiotu umowy podlegające fakturowaniu.

- Zapłata następować będzie przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Wykonawcy 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem oferty, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Za prace dodatkowe, wykonane wbrew zapisom niniejszego ustępu, wynagrodzenie nie przysługuje.

- Zamawiający może ograniczyć przedmiot umowy, o czym pisemnie informuje Wykonawcę. Za ograniczone i nie wykonane części przedmiotu umowy wynagrodzenie nie przysługuje.

§9 Nadzór autorski

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski podczas prowadzenia robót na podstawie sporządzonych dokumentacji, w poniższym zakresie

  - W zakresie wynikającym z podstawowych obowiązków projektanta na podstawie art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane, który obejmuje:

    - czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, 
|w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami,

    - uzupełnianie szczegółów projektowych oraz wyjaśniania wykonawcy/wykonawcom robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji takich robót budowlanych,

    - uzgadnianie z Zamawiającym oraz z wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,

  - W pozostałym zakresie nie objętym podstawowymi obowiązkami projektanta wynikającymi 
z art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane, obejmującym udokumentowanie aktualizacji projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, które nie są skutkiem błędów Wykonawcy nadzór autorski obejmuje:

    - wykonanie przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wynikłych robót dodatkowych;

    - wykonanie przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wynikłych robót zamiennych;

    - wykonanie rysunków zamiennych, jeżeli są wymagane przy wystąpieniu robót zamiennych;

    - wykonanie rysunków dla realizacji robót dodatkowych w przypadku, gdy wymaga tego zakres wprowadzonych zmian;

    - analiza wszystkich zmian zaistniałych w trakcie realizacji zadania w celu podjęcia decyzji 
w zakresie charakteru dokonywanych odstępstw od zatwierdzonego przez organ administracji projektu lub innych warunków określonych przepisami prawa;

    - wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za pobyt na budowie na wezwanie zamawiającego – (Koszt pobytu Wykonawcy/Projektanta (jeden pobyt /jednej osoby) na budowie (w tym koszt noclegu, diety, dojazdu i innych). Nie dotyczy sytuacji, gdzie wezwanie Wykonawcy/ Projektanta następuje na skutek przyczyny leżącej po stronie projektanta (błąd 
w dokumentacji technicznej, zaniedbania, niestaranności itp.)

- Wynagrodzenie za nadzór autorski wykonywany w zakresie jak w pkt 1.1 zostało uwzględnione 
w wynagrodzeniu za przedmiot umowy (§8 ust. 1 i 4) i Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.

- Za nadzór autorski wykonywany w zakresie jak w pkt 1.2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie według kwot określonych w ofercie (za czynności faktycznie wykonane), z uwzględnieniem postanowień ust. 4 poniżej.

- Należność wynikająca z ust 3 płatna będzie za faktycznie wykonany zakres czynności
nadzoru w trakcie realizacji zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, potwierdzonych przez Zamawiającego, przy czym kwoty należne za wykonanie czynności określonych w ust.1 pkt. 1.2), należy traktować ryczałtowo.

- Wynagrodzenie za czynności opisane w ust. 1.2 będzie regulowane po ich wykonaniu na podstawie protokołów odbioru częściowego nadzorów autorskich.

- Wykonywanie Umowy w zakresie objętym treścią ust. 1 powyżej, Wykonawca rozpocznie z chwilą otrzymania od Zamawiającego informacji o podpisaniu przez Zamawiającego umowy na realizację robót.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 6 w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy.

§10 Odbiór przedmiotu zamówienia będącego dokumentacją

- W terminie do 7 dni od dnia potwierdzenia dostarczenia każdej z dokumentacji w ramach danej części wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 1, Zamawiający dokona weryfikacji przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej pod kątem zgodności jej wykonania z warunkami wykonania Umowy.

- Na 7 dni przed ewentualnym przedstawieniem każdej części przedmiotu umowy do uprawnionego organu celem uzyskania decyzji lub opinii Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia dokumentacji projektowej Zamawiającemu celem zapoznania go z postępem prac.

- Jeżeli przekazana dana dokumentacja projektowa lub jej części będzie niekompletna lub nie będzie zgodna z założeniami określonymi w Umowie, Zamawiający w terminie 7 dni wskaże Wykonawcy 
na piśmie swoje zastrzeżenia do przekazanej dokumentacji projektowej lub jej części oraz wezwie Wykonawcę, aby w wyznaczonym terminie usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości 
w dokumentacji projektowej.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do danej przekazanej dokumentacji projektowej lub jej części, po ponownym przekazaniu przez wykonawcę dokumentacji projektowej lub jej części procedura przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie.

- Jeżeli dla potwierdzenia faktu występowania wad niezbędne jest dokonanie badań, opinii lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w pracach projektowych nie wystąpiły lub nie powstały z winy Wykonawcy, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

- Odbiór każdej dokumentacji projektowej uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego. Odbiór ze strony Zamawiającego dokonują osoby wskazane przez niego w SIWZ i inne wyznaczone w przypadku powzięcia wątpliwości.

- Na odbiór częściowy każdej z dokumentacji  Wykonawca przygotuje Zamawiającym nw. dokumenty:

  - dokumentację techniczną określoną w SIWZ – 6 kompletów dokumentacji w wersji papierowej oraz dokonanie archiwizacji danych na nośnikach: 3 komplety z rozszerzenia plików umożliwiającymi dalszą edycję dokumentów *doc, *xls, *kst, *ath, *dwg,) oraz 3 komplety z rozszerzeniami nie przeznaczonymi do edycji ( *pdf, *tif ,*jpg);

  - wszelkie uzyskane dla dokumentacji projektowej: oceny, opinie, uzgodnienia, decyzje i inne wiążące dokumenty, w tym kosztorysy

  - pisemne oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową 
i SIWZ, a także obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, może zostać skierowana do realizacji.

- Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku realizacji przedmiotu zamówienia usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się, na pisemne wezwanie Zamawiającego, do wykonania kopii dokumentacji projektowej (w szczegółowości służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych i wystaw interaktywnych) w terminie do 5 dni, za odrębnym wynagrodzeniem uwzględniającym jedynie koszty materiałów.

- Odbiory wykonywane z tytułu gwarancji, lub rękojmi są dokonywane przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy w terminie wynoszącym maksymalnie 7 dni od daty zgłoszenia ich wykonania. Odbiory są dokonywane w formie protokolarnej i mają na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne.

- Odbiór częściowy dla każdego z nadzorów autorskich prowadzony jest niezależnie dla odbioru częściowego pozostałych części umowy.

§11 Gwarancja

- Na każdą z części przedmiotu niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji i rękojmi na okres równy odpowiednio gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawce robót budowlanych na obiekt budowlany wybudowany na podstawie projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, ale nie dłuzszy niż 3 lata od dnia podpisania protokolu odbioru częściowego dla danej dokumentacji. Zakończenie gwarancji i rękojmi ogólnej uznaje się za wykonane w momencie zakończenia gwarancji i rękojmi dla ostatniej części umowy wynikającej z § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru częściowego.

- Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych prac naprawczych, nadzorów autorskich i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji.

- Na każdy z nadzorów autorskich i prace wykonane w ich ramach Wykonawca udziela gwarancji na zasadzie z ust. 1 niniejszego paragrafu.

§12 Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 
w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu:

  - w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto z § 8 ust. 4, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienie albo rozwiązania umowy przez Wykonawcę;

  - w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto z § 8 ust. 4, za niedotrzymanie dowolnego terminu określonego § 6 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia względem dowolnego terminu. Kary te ulegają sumowaniu.

  - w wysokości 0,15 % wartości przedmiotu umowy brutto z § 8 ust. 4, za opóźnienie w usunięciu wad dla każdej części przedmiotu zamówienia oddzielnie, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Kary te ulegają sumowaniu.

  - w wysokości 0.3 % wartości przedmiotu umowy brutto z § 8 ust. 4, za każdy dzień w przypadku opóźnienia w przybyciu na teren budowy w celu wykonania nadzoru autorskiego lub w przypadku opóźnienia w wykonaniu nadzoru autorskiego po zleceniu Zamawiającego.

    - Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10 % wartości umowy brutto z § 8 ust. 4, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiada Zamawiający

    - Kary umowne będą naliczane począwszy z pierwszym dniem po upływie terminów ich wymagalności.

    - Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiających
i Wykonawcy prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

    - Wszystkie kary umowne podlegają sumowaniu.

    - Kara umowna może być potrącona z wierzytelności przysługującej Wykonawcy.

    - W razie złożenia przez jedna ze stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy zapisy dotyczące kar umownych pozostają w mocy.

§13 Prawa autorskie

1. 	Wraz z podpisaniem protokołu odbioru częściowego dla każdej dokumentacji projektowej oddzielnie, na Zamawiającego przechodzą pełne majątkowe prawa autorskie do każdej przekazywanej dokumentacji projektowej, a także wszystkich dzieł wynikających z płatnych nadzorów autorskich po podpisaniu stosownego protokołu odbioru, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

  - utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką,

  - zwielokrotnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej,

  - wykorzystanie do opracowania innych dokumentów i materiałów koniecznych do zrealizowania projektu,

  - wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, bez żadnych ograniczeń ilościowych w dowolnym formacie,

  - rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej, w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych,

  - wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawę lub wymianę nośników, na których utrwalony zostanie przedmiot umowy,

  - publiczne odtwarzanie i wystawianie,

  - wykorzystanie utworu, jego fragmentów oraz opracowań utworu w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

  - opracowanie utworu,

- W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w § 4 ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany przy przekazaniu dokumentacji dołączyć oświadczenia osób współpracujących o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego o treści zgodnej z ust. 1, 3 i 4.

- Zamawiający będzie miał prawo eksploatacji Projektu jako utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. Nr 24 poz. 83].

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru Zamawiający nabywa prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie z Projektu.

- Kwota wynagrodzenia, o której mowa w § 8 niniejszej umowy obejmuje również nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Projektu na wszystkich wymienionych w § 14 ust. 1 polach eksploatacji oraz praw wymienionych w § 14 ust. 3 i 4.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonego w czasie i nieodwołanego upoważnienia do wykonywania autorskich praw osobistych i zrzeka się ich wykonywania osobiście.

§14 Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory powstałe na gruncie przedmiotu umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji. W braku porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§15 Klauzula Salwatoryjna

- W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.

- W przypadku takim strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.

§16 Odstąpienie od Umowy. Rozwiązanie Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

  - gdy Wykonawca nie będzie wykonywał swoich obowiązków lub będzie je realizował wadliwie,

  - w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek elementu przedmiotu umowy o 30 dni,

  - nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

  - gdy Wykonawca podzlecił całość prac wynikających z realizacji Umowy lub scedował na osobę trzecią prawa lub obowiązki wynikające z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego,

  - w pozostałych przypadkach wskazanych w treści niniejszej Umowy lub przepisach prawa.

  - nie stawienia się na 2 z rzędu wezwaniach do pełnienia nadzorów autorskich lub 3 nadzorach autorskich w ogóle.

  - zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych

- W przypadkach odstąpienia od realizacji umowy lub jej rozwiązania z przyczyn opisanych w ust. 1 Wykonawca nie będzie mógł żądać od Zamawiających jakichkolwiek roszczeń.

- Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 lit a) – g), wszelkie wynikłe z tego koszty poniesie Wykonawca a wszelkie prawa dotyczące wykonanych prac określone w § 13 Umowy przechodzą na Zamawiającego. Zamawiającego zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za etapy lub części etapów wykonanych do daty odstąpienia, według stawki określonej w formularzu wyceny ofertowej Jeśli wykonana została część etapu, wypłacona zostanie odpowiednio proporcjonalna część wynagrodzenia określona w formularzu wyceny ofertowej zgodnie z obustronnie podpisanym protokołem oceny zaawansowania prac. Protokół ten będzie obowiązywał jako podstawa do obliczeń odpowiednio proporcjonalnej części wynagrodzenia.

§17 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą 
niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności. Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy rodzi obowiązek przedłożenia polisy przez Wykonawcę. Wykonawca każdorazowo ponosi koszt przedłużenia polisy.

- Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako podstawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§18 Inne postanowienia

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiających.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

- Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

3.1.zmiany terminów wykonania zamówienia o których mowa we wzorze umowy, w następujących przypadkach:

a) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

b) konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, oraz opracowań zamiennych których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

c) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

d) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

e) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

f) Wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

3.2. W pozostałym zakresie zmiany w umowie mogą dotyczyć następujących okoliczności:

a) zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

b) wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego 
i spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

c) 	zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy;

d) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku ograniczenia środków na realizacją zamówienia;

e) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska.  Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych;

f) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

g) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi;

h) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy;

i) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności  w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiających.

Wykonawca:   						  Zamawiający:

Załącznik nr 1 - SIWZ

Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

VI.1 – Oferta

VI.2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

VI.3 – Status prawny Wykonawcy

VI.4 – Wykaz wykonanych usług

VI.5 -  Wykaz osób

VI.6 – Wykaz narzędzi

VI.7 – Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom

VI.8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia

VI.9 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

VI.10 – Zestawienie cen projektów

Formularz VI.1

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia:

„Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz 
z pełnieniem nadzorów autorskich”.

Numer postępowania:               	      ZP/49/MGW/2014

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: (032) 630 30 91

Faks: (032)  277 11 25

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| W.1 | Kopia wniesionego wadium dla zadania 1 |  |
| W.2 | Kopia wniesionego wadium dla zadania 2 |  |
| V.1 | Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej dla zadania 1 |  |
| V.2 | Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej dla zadania 2 |  |
| A1 | OFERTA DLA ZADANIA 1 wraz z oświadczeniami |  |
| A2 | OFERTA DLA ZADANIA 2 wraz z oświadczeniami |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| B1 | OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |  |
| 1 | Status prawny Wykonawcy |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2c.1 | Polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od OC DLA ZADANIA 1 |  |
| 2c.2 | Polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od OC DLA ZADANIA 2 |  |
| 3.1 | Wykaz wykonanych usług dla zadania 1 |  |
| 3.2 | Wykaz wykonanych usług dla zadania 2 |  |
| 3 (1-n) | Dowody dotyczące wykonanych usług |  |
| 3.P | Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom |  |
| 4.1 | Wykaz osób dla zadania 1 |  |
| 4.2 | Wykaz osób dla zadania 2 |  |
| 5.1 | Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia dla zadania 1 |  |
| 5.2 | Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia dla zadania 2 |  |
| 6 | Zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego |  |
| 7 | Zaświadczenie ZUS/KRUS |  |
| 8.(1-n) | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. wszystkich osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu |  |
| 9 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. podmiotu zbiorowego |  |
| 10 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |
| 11 | Zestawienie cen projektów – Zadanie nr 2 |  |

………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.1

ZP/49/MGW/2014 A.1 OFERTA W ZAKRESIE ZADANIA NR 1

| Nazwa zamówienia | Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
| Siedziba Zamawiającego | Ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Zobowiązuję się do wykonania ww. zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy. Oferuję wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym całość przedmiotu zamówienia: a) cena bez VAT …………………………………………PLN słownie: ………………………………………………………………………………………….. PLN VAT ……………………………… PLN, tj. ……………% b) cenę z VAT …………………………………………PLN słownie: ………………………………………………………………………………………….. PLN Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie 4 miesiące od daty zawarcia umowy. Na wykonane usługi udzielam gwarancji i rękojmi na okres 3 lat od dnia podpisania protokołu końcowego. Do wydania przedmiotu umowy upoważniamy p. ……………………………….. działającego/cą w naszym imieniu i nasz rachunek. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że: 1) Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 2) Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia, 3) Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert. Wadium w kwocie ………… zł zostało wniesione w dniu ……… w formie …………………… . Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł w okresie realizacji zamówienia. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, że spełniam warunki, (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp. dotyczące): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy:

ZP/49/MGW/2014 A.2 OFERTA W ZAKRESIE ZADANIA NR 2

| Nazwa zamówienia | Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
| Siedziba Zamawiającego | Ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Zobowiązuję się do wykonania ww. zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy. Oferuję wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem obejmującym całość przedmiotu zamówienia: a) cena bez VAT …………………………………………PLN (zgodnie z Zestawieniem cen projektów, załącznik 11 do SIWZ, suma wartości projektów (wiersz 5, kol.3) słownie: ………………………………………………………………………………………….. PLN VAT ……………………………… PLN, tj. ……………% b) cena z VAT …………………………………………PLN (zgodnie z Zestawieniem cen projektów, załącznik 11 do SIWZ, suma wartości projektów (wiersz 5, kol.3) słownie: ………………………………………………………………………………………….. PLN. Oświadczam, iż cena jednej wizyty w ramach pełnienia nadzoru autorskiego wynosi: …………………….…..…………… PLN bez VAT (Uwaga!!! cena nie może przekroczyć 1.000,00 PLN bez VAT) słownie: ………………………………………………………………………………………….. PLN podatek VAT ……………………………… PLN, tj. ……………% Cena jednej wizyty w ramach pełnienia nadzoru autorskiego wynosi z VAT …………………………………………PLN słownie: ………………………………………………………………………………………….. PLN Cena poszczególnych projektów stanowi załącznik nr …… do niniejszej oferty (Zestawienie cen projektów). Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w zakresie wykonania dokumentacji w terminie: Część I - 8 miesięcy od daty zawarcia umowy Część II - 7 miesięcy od daty zawarcia umowy Część III - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy Część IV - 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zakończenie realizacji umowy dla zadania nr 2 nastąpi w momencie zakończenia ostatniego nadzoru autorskiego przewidzianego w umowie. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczamy, iż udzielona przez nas gwarancja i rękojmia odpowiada gwarancji i rękojmi, którą udzieli wykonawca robót budowlanych realizujących projekty objęte przedmiotem niniejszego postępowania, jednak nie będzie dłuższa niż 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru częściowego dla danej dokumentacji. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Oświadczam, że: 1) Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 2) Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia, 3) Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert. Jako kierownika projektu pełniącego nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy wskazujemy ……………………… Wadium w kwocie ………… zł zostało wniesione w dniu ……… w formie …………………………………..………… . Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł w okresie realizacji zamówienia. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, że spełniam warunki, (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp. dotyczące): 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenie 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy:

Formularz VI.2

Załącznik B

B. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia

| Nazwa zamówienia | Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
| Adres Wykonawcy |  |

| Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy: |
| --- |
| Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. |
| ………………dnia, …………… | ……………………………………… Podpis i pieczątka Wykonawcy/członka konsorcjum – Lider |
| ………………dnia, …………… | ……………………………………… Podpis i pieczątka Wykonawcy/członka konsorcjum – Lider |
| ………………dnia, …………… | ……………………………………… Podpis i pieczątka Wykonawcy/członka konsorcjum – Lider |

Formularz VI.3

Załącznik nr 1

STATUS PRAWNY WYKONAWCY

| Nazwa zamówienia | Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.4

DOTYCZY ZADANIA NR 1                                  Załącznik nr 3.1

| WYKAZ WYKONANYCH USŁUG |
| --- |
| w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt 5.1.2. SIWZ – zadanie 1 |
| Nazwa zamówienia | Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| L.p. | Przedmiot | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana | Wartość |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| Wymagane doświadczenie: Co najmniej trzy usługi badań górotworu metodami geofizycznymi na terenie górniczym lub pogórniczym o wartości każdej z usług wynoszącej nie mniej niż 30 000 zł netto; w tym co najmniej jedna usługa badań górotworu metodami geofizycznymi prowadzonych z wyrobiska podziemnego i co najmniej jedna usługa badań górotworu metodami geofizycznymi prowadzonych z powierzchni terenu w celu rozpoznania zagrożenia deformacjami nieciągłymi, ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.4

Załącznik nr 3.2

DOTYCZY ZADANIA NR 2

| WYKAZ WYKONANYCH USŁUG |
| --- |
| w okresie ostatnich trzech lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt 5.1.2. SIWZ – zadanie 2 |
| Nazwa zamówienia | Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| L.p. | Przedmiot | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana | Wartość |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| Wymagane doświadczenie: Co najmniej dwie i nie więcej niż cztery usługi projektowe o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 60 000 zł netto i łącznym zakresie polegającym na wykonaniu projektu zabezpieczenia wyrobisk korytarzowych i połączeń wyrobisk, w tym obudowy kotwowej i obudowy stalowej oraz z uwzględnieniem wzmacniania lub stabilizacji górotworu z użyciem substancji wiążących, w zakładzie podlegającym przepisom ustawy Prawo geologiczne i górnicze. ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

DOTYCZY ZADANIA NR 1                                Formularz VI.5

Załącznik nr 4.1

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Nazwa zamówienia | Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| --- |
| Imię i nazwisko osoby | Nazwa (firma) podmiotu | kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania (np. umowa o pracę, zlecenia, dzieło itp.) |
|  |  | Kierownik zespołu - Osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań górotworu metodami geofizycznymi na terenach górniczych lub po górniczych – 1 osoba |  |  |
|  |  | Osoba z uprawnianiami do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii IX - minimum 1 osoba |  |  |
|  |  | Mierniczy górniczy - uprawnienia mierniczego górniczego w podziemnych zakładach górniczych - minimum 1 osoba |  |  |
|  |  | Geodeta – minimum 1 osoba |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

DOTYCZY ZADANIA NR 2                               Formularz VI.5

Załącznik nr 4.2

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Nazwa zamówienia | Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| --- |
| Imię i nazwisko osoby | Nazwa (firma) podmiotu | kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania (np. umowa o pracę, zlecenia, dzieło itp.) |
|  |  | Kierownik zespołu - Osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu obudowy wyrobisk podziemnych w zakładach górniczych w tym obudowy kotwowej, murowej, stalowej - 1 osoba |  |  |
|  |  | Projektant obudowy - Osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu obudowy wyrobisk podziemnych zakładach - minimum 1 osoba |  |  |
|  |  | Mierniczy górniczy - uprawnienia mierniczego górniczego w podziemnych zakładach górniczych - minimum 1 osoba |  |  |
|  |  | Geolog górniczy – uprawnienia geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych - minimum 1 osoba. |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.6

Załącznik nr 5.1

DOTYCZY ZADANIA NR 1

WYKAZ NARZĘDZI, WYSPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

| Nazwa zamówienia | . Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług, robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. |
| --- |
| L.p. | Nazwa narzędzi, wyposażenia, urządzeń technicznych | Ilość | Informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami |
| 1 | Aparatura umożliwiająca prowadzenie badań górotworu co najmniej dwoma metodami geofizycznymi z powierzchni terenu i co najmniej jedną metodą z wyrobiska sztolni, gdzie co najmniej jedna metoda pozwoli na rozpoznanie partii górotworu o miąższości nie mniejszej niż 40 metrów. |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ………………………………………………………….. …………………………………………………………… Miejscowość, data dd/mm/rrrr podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.6

Załącznik nr 5.2

DOTYCZY ZADANIA NR 2

WYKAZ NARZĘDZI, WYSPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

| Nazwa zamówienia | . Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług, robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. |
| --- |
| L.p. | Nazwa narzędzi, wyposażenia, urządzeń technicznych | Ilość | Informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami |
| 1 | Penetrometr otworowy umożliwiający badania górotworu przez otwory wiertnicze o średnicy nie mniejszej niż 48 mm |  |  |
| 2 | Endoskop umożliwiający badanie strefy spękań w otoczeniu wyrobiska w otworach wiertniczych o średnicy nie mniejszej niż 76mm i długości nie większej niż 10 metrów. |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ………………………………………………………….. …………………………………………………………… Miejscowość, data dd/mm/rrrr podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.7

Załącznik nr 3.P

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM

| Nazwa zamówienia | Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Lp. | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 |  |
| … |  |

……………………dnia, ……………			          ………………………………………
								    podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.8.

Załącznik nr 10

| ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów. |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby: |

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:

| Lp. | Określenie zasobu: |
| --- | --- |
| 1 | Wiedza i doświadczenie: ) ………………………………………….…………………………………………………………………………………….. |
| 2 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia:5) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| 3 | Potencjał techniczny: 5) …………………………………………………..……………………….……………………………………………………. |
| 4 | Zdolność finansowa:5) ……………………………………………………….………….…………………………………………………………….. |

Oświadczam, iż będę brał udział2/nie będę brał udziału2 w realizacji części zamówienia.

………………………………….                                                                       ………………............................................................

data i czytelny podpis lub podpis na                                                                data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci

pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie                                                           imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie)

Formularz VI.9.

Załącznik B1

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

| Nazwa zamówienia | Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Oświadczam(my), że nie należę(ymy)/należę(ymy)1 do grupy kapitałowej2 , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w skład której wchodzę(imy)3 :

| Lp. | Lista podmiotów |
| --- | --- |

................... dnia, .............  			                                          ……………………………..

podpis i pieczątka Wykonawcy

1 niepotrzebne skreślić

2   Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

- grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

- przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które  osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

Uwaga:

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

Formularz VI.10.

Załącznik  11

ZESTAWIENIE  CEN PROJEKTÓW 
-  ZADANIE 2

| Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa zamówienia | Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. | Suma wartości projektów w ramach poszczególnych części |
| 1. | Część I | Projekt docelowego zabezpieczenia sztolni na odcinku ok 1370 m od dawnego wylotu do przecinki XI Skalley wraz z przecinką XI Skalley. | cena bez VAT ……… PLN VAT …….…..…… PLN cena z VAT ..……. PLN |
|  | Projekt A | Projekt docelowego zabezpieczenia sztolni Amalia na całej długości; |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt B | Projekt docelowego zabezpieczenia nitki północnej i południowej sztolni na odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki XI Skalley. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt C | Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki XI Skalley - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrów na północ od nitki północnej sztolni do skrzyżowania z nitką południową sztolni. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt D | Projekt docelowego zabezpieczenia Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od dawnego wylotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt E | Projekt wykonania wnęki dla pompowni P2 i urządzeń podczyszczania wód. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
| 2. | Część II | Projekt docelowego zabezpieczenia ok 440 m wyrobisk nitki północnej na odcinku pomiędzy przecinką XI Skalley, a przecinką VII Reden wraz z wyrobiskami towarzyszącymi | cena bez VAT ……… PLN VAT …….…..…… PLN cena z VAT ……. PLN |
|  | Projekt A | Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki IX Luiza - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrów na północ od nitki północnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 metrów na południe od nitki południowej sztolni. Na końcach w/w odcinków przecinki zostaną zabudowane tamy izolacyjne. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt B | Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki X Reden północny - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrów na północ od nitki północnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 metrów na południe od nitki południowej sztolni. Na końcach w/w odcinków przecinki zostaną zabudowane tamy izolacyjne. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt C | Projekt docelowego zabezpieczenia nitki północnej sztolni na odcinku ok. 440m od przecinki XI Skalley do punktu zlokalizowanego 10 metrów na wschód od przecinki VII Reden. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt D | Projekt komory wystawienniczej w rejonie przecinki nr VIII Pochhamer. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
| 3. | Część III | Projekt docelowego zabezpieczenia ok. 780 m nitki południowej sztolni na odcinku od przecinki Pochhammer do rozwidlenia wschodniego wraz z wyrobiskami towarzyszącymi | cena bez VAT ……… PLN VAT …….…..…… PLN cena z VAT …..…. PLN |
|  | Projekt A | Projekt docelowego zabezpieczenia nitki północnej sztolni na odcinku od rozwidlenia wschodniego do punktu zlokalizowanego 10 metrów na wschód od przecinki IV Schuckmann. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt B | Projekt docelowego zabezpieczenia Chodnika Prinz Schoenaich – na odcinku od nitki południowej sztolni do punktu zlokalizowanego 8 metrów na południe od nitki południowej. Na południowym końcu w/w odcinka zostanie zabudowana tama izolacyjna. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt C | Projekt docelowego zabezpieczenia Pochylni Guido – na odcinku od nitki południowej sztolni do tamy izolacyjnej zabudowanej w pochylni. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt D | Projekt docelowego zabezpieczenia Komory pomp wraz z chodnikiem wodnym. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt E | Projekt docelowego zabezpieczenia Chodnika pochyłego podsadzkowego – na odcinku od objazdu północnego szybu Carnall do punktu zlokalizowanego w odległości 10 metrów od objazdu północnego. W punkcie tym zostanie zabudowana tama izolacyjna. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt F | Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki I Fryderyk. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt G | Projekt docelowego zabezpieczenia – Przecinki II Julietta. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt H | Projekty docelowego zabezpieczenia Wyrobisk rejonu podszybia szybu Carnall – lub ich odcinków nie ujętych w pozycjach wcześniejszych nie posiadających obudowy wykonanej w formie docelowej. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt I | Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki IV Schuckmann – na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrów na północ od nitki północnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 metrów na południe od nitki południowej sztolni. Na końcach w/w odcinków przecinki zostaną zabudowane tamy izolacyjne. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt J | Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki V Broja – na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrów na północ od nitki północnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 metrów na południe od nitki południowej sztolni. Na końcach w/w odcinków przecinki zostaną zabudowane tamy izolacyjne. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt K | Projekt docelowego zabezpieczenia Chodnika Dechen – na odcinku od nitki południowej sztolni do punktu zlokalizowanego w odległości 65 metrów na południe od nitki południowej. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt L | Projekt docelowego zabezpieczenia przecinki VI Heinitz Spalony na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrów na północ od nitki północnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 metrów na południe od nitki południowej sztolni Na końcach w/w odcinka przecinki należy zaprojektować docelowe tamy izolacyjne. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt M | Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki VII Reden – na odcinku od odgałęzienia z nitką południową sztolni do punktu zlokalizowanego 10 metrów na północny zachód od nitki północnej sztolni. Na północno zachodnim końcu w/w odcinka zostanie zabudowana tama izolacyjna. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt N | Projekt docelowego zabezpieczenia nitki południowej sztolni od przecinki VIII Pochhammer do punktu zlokalizowanego 10 metrów na wschód od rozwidlenia wschodniego. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
|  | Projekt O | Projekty wnęk lub innych sposobów lokalizacji pompowni P3 i P4. |  |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
| 4. | Część IV | Projekt docelowego zabezpieczenia ok 345 m wyrobisk w tym nitki południowej sztolni na odcinku pomiędzy przecinką XI Skalley, a przecinką VIII Pochhammer i wyrobiskami towarzyszących. | cena bez VAT ……… PLN VAT …….…..…… PLN cena z VAT ..……. PLN |
|  |  | cena bez VAT ……………………………… PLN VAT ……………………………… PLN cena z VAT ………………………………. PLN |  |
| 5. | SUMA WARTOŚCI PROJEKTÓW STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SUMA CZĘŚCI I,II.III,IV: | cena bez VAT ……… PLN VAT …….…..…… PLN cena z VAT ..……. PLN |

# Footnotes

( - w zależności od składanej oferty dla Zadania 1 i/lub Zadania 2

( w zależności od składanej oferty dla Zadania 1 i/lub Zadania 2

(- w zależności od składanej oferty dla Zadania 1 i/lub Zadania 2

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na nadzory autorskie zostanie podana bezpośrednio przed  otwarciem ofert.

Wartość zostanie obliczona poprzez zsumowanie ceny podanej w ofercie oraz ilości środków przeznaczonych na nadzory autorskie

Należy podać imię i nazwisko osoby, której wykonawca powierza pełnienie ww. funkcji.

Należy podać imię i nazwisko osoby, której wykonawca powierza pełnienie ww. funkcji.

Podpis składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić