SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/ 57/MGW/2015

znak sprawy

| Zamawiający: | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZ UL. JODŁOWA 59, 41-800 ZABRZE. |
| --- | --- |
| Dział realizujący zamówienie: | Dział ds. Realizacji Projektów EOKTITP REOK |
| Postępowanie w trybie: | Przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp |
| Nazwa zamówienia: | Zabudowa instalacji oświetleniowej, elektrycznej i niskoprądowej w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. ZP/57/MGW/2015 |
| Rodzaj: | Zadanie I Montaż wyposażenia technicznego dla wyrobisk podziemnych – oświetlenie techniczne w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Zadanie II –Zabudowa systemów audiowizualnych w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej Zadanie III – Zabudowa systemów audiowizualnych w wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” |
| Rodzaj: | Robota budowlana |

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Kierownik Działu ds. Realizacji Projektu wz. Sławomir Cieślik ………………………………………………. odpis i pieczątka

ZATWIERDZAM: ……………………………………… podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego

Cena SIWZ

# Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej MGW w Zabrzu:  www.muzeumgornictwa.pl

Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku tj. 149,80 + koszty przekazania.

Data: 17.07.2015r..

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I	- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II	- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III	- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ IV	- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

- Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630 30 91

Faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730 – 1530

- Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz 
z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232.) zwaną dalej „Pzp”.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem  zamówienia jest zabudowa instalacji oświetleniowej, elektrycznej i niskoprądowej w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Zamówienie składa się z trzech zadań:

Zadanie 1 – Montaż wyposażenia technicznego dla wyrobisk podziemnych – oświetlenie  techniczne w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Zadanie obejmuje dostarczenie materiałów i urządzeń, wykonanie oraz oddanie do ruchu kompletnej instalacji oświetlenia technicznego wyrobisk podziemnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

W chwili obecnej w części wyrobisk GKSD istnieje sieć oświetleniowa nie spełniająca norm w zakresie natężenia oświetlenia. W związku z powyższym w oparciu o „ Projekt wykonawczy zasilania w energię elektryczną Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Część II – oświetlenie techniczne i awaryjne” (załącznik nr 1 do SIWZ) należy:

- dostarczyć materiały i urządzenia do budowy nowej sieci oświetlenia technicznego zgodnie z wykazem elementów zamieszczonym w projekcie wykonawczym,

- zdemontować elementy istniejącej sieci oświetleniowej,

- wykorzystując pozyskane z istniejącej sieci oświetleniowej oraz zakupione materiały wybudować zgodnie z projektem wykonawczym sieć oświetlenia technicznego.

- włączyć rozdzielnice oświetleniowe wybudowanych sieci do istniejącej sieci dystrybucyjnej 500V GKSD,

- przygotować dokumentację powykonawczą.

UWAGA

„ Projekt wykonawczy zasilania w energię elektryczną Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Część II – oświetlenie techniczne i awaryjne” (załącznik nr 1 do SIWZ) obejmuje w swym zakresem sieć oświetlenia awaryjnego, która nie jest objęta niniejszym postępowaniem.

Zadanie 2 - Zabudowa systemów audiowizualnych w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.  Zadanie obejmuje dostarczenie materiałów i urządzeń, wykonanie oraz oddanie do ruchu kompletnego systemu audiowizualnego w wyrobiskach podziemnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej,

W Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej Zamawiający planuje wybudować objęty oddzielnym postępowaniem system audiowizualny.

W związku z powyższym w oparciu o „Projekt wykonawczy zabudowy systemów audiowizualnych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna” (załącznik nr 2 do SIWZ) należy:

- dostarczyć materiały i urządzenia do budowy sieci energetycznej zgodnie z wykazem elementów zamieszczonym w projekcie wykonawczym (załącznik nr 2 do SIWZ pkt. VI.2 – Zestawienie urządzeń zasilających),

- wybudować sieć zasilającą system audiowizualny i włączyć ją zgodnie z projektem wykonawczym (załącznik nr 2 do SIWZ) do istniejącej sieci dystrybucyjnej 500V GKSD,

-  wybudować sieć informatyczną w oparciu o posiadane przez Zamawiającego materiały i urządzenia i podłączyć do niej system informatyczny zgodnie z projektem wykonawczym (załącznik nr 2 do SIWZ).

- przygotować dokumentację powykonawczą.

Zadanie 3 - Zabudowa systemów audiowizualnych w  wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”

Zadanie obejmuje dostarczenie materiałów i urządzeń, wykonanie oraz oddanie do ruchu kompletnego systemu audiowizualnego w wyrobiskach podziemnych Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”.

W Skansenie Górniczym „Królowa Luiza” Zamawiający planuje wybudować system audiowizualny.

W związku z powyższym w oparciu o „Projekt wykonawczy zabudowy systemów audiowizualnych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – „Skansen Górniczy Królowa Luiza”” (załącznik nr 3 do SIWZ) należy::

- dostarczyć materiały i urządzenia do budowy sieci energetycznej i informatycznej zgodnie z wykazem elementów zamieszczonym w projekcie wykonawczym (załącznik nr 3 do SIWZ pkt. pkt. VI.2 – Zestawienie urządzeń zasilających),

- wybudować sieć zasilającą system audiowizualny i włączyć ją zgodnie z projektem wykonawczym do istniejącej rozdzielnicy RNB-1/400V,

- włączyć sieć informatyczną w system informatyczny zgodnie z projektem wykonawczym (załącznik nr 3 do SIWZ).

- przygotować dokumentację powykonawczą.

Dla wszystkich części zadania Zamawiający posiada projekty wykonawcze stanowiące załączniki do niniejszego SIWZ.

Wymagany, minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 4 lata.

  - Rozwiązania równoważne

Ilekroć w specyfikacji, umowie, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.

Dopuszcza się użycie do realizacji dostawy produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, i umowie. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne  opisywanym w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy. W przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia, w tym dokumenty równoważne.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych 
w SIWZ i umowie.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

  - Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)

Główny przedmiot zamówienia:

45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowy przedmiot zamówienia:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

32562000-0  Kable światłowodowe

31320000-5 Kable energetyczne

32562100-1 Kable światłowodowe do przesyłu informacji

31224400-6 Kable przyłączeniowe

32521000-1 Kable telekomunikacyjne

- Termin wykonania zamówienia

Zadanie 1:

Dostawa materiałów i urządzeń kompletnej instalacji oświetlenia technicznego wyrobisk podziemnych w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Demontaż istniejącej sieci oświetleniowej. Zabudowa nowej sieci oświetlenia technicznego Włączenie rozdzielnic do istniejącej sieci dystrybucyjnej 500 V. Wykonanie dokumentacji powykonawczej: łączny czas realizacji do czterech miesięcy od daty pisemnego wezwania zamawiającego do realizacji wskazanego zakresu prac – nie później jednak niż do 31.12.2016.

Zadanie 2:

- Część 1 Dostawa materiałów i urządzeń do budowy systemu audiowizualnego: do dn. 20.11.2015

- Część 2 Zabudowa urządzeń systemu audiowizualnego. Włączenie do istniejącej sieci dystrybucyjnej 500 V GKSD oraz wybudowanie sieci informatycznej dla podłączenia urządzeń multimedialnych w poszczególnych obszarach trasy turystycznej i włączenie jej w system informatyczny. Wykonanie dokumentacji powykonawczej: do czterech miesięcy od daty pisemnego wezwania zamawiającego do realizacji wskazanego zakresu prac – nie później jednak niż do 31.12.2016.

Zadanie 3: realizacja pełnego zakresu objętego zamówieniem wraz z dokumentacją powykonawczą: do 31.11 2015.

- Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku. 
Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

    - posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, 
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:

- nie mniej niż jedną robotę budowlaną w zakresie wykonania zabudowy instalacji elektrycznej w wyrobiskach podziemnych zakładu górniczego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 
że dysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia):

- Osoba dozoru wyższego (1 osoba): kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje i uprawnienia osoby wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych, w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych (zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego),

- Osoba dozoru wyższego (1 osoba): kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje i uprawnienia osoby wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych, w specjalności elektrycznej – teletechnicznej i automatyki (zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego),

- Osoba średniego dozoru (min. 1 osoba): kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje i uprawnienia osoby średniego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych, w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych (zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego) oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w spawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - dla napięcia do 1 kV,

- Elektromonter urządzeń elektrycznych (min. 2 osoby): kwalifikacje zawodowe: świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - dla napięcia do 1 kV.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez jedną osobę.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Warunek finansowy

Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

Warunek ekonomiczny

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 150.000,00 PLN .

5.2. Wymagane dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

    - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca złoży dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B).

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, (Załącznik nr 1.1).

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 6).

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.  (Załącznik nr 7).

- aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki  nr 8.(1-n)).

- aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 - 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki  nr 9.(1-n)).

Uwaga do pkt. E i F.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo  administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 10).

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (Załącznik nr C).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotowe oświadczenie lub oświadczenie z listą należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie 
z art. 26 ust 2b Pzp.

    - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży dokumenty:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone.

Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia w wykazie Wykonawca przedstawi

- nie mniej niż jedną robotę budowlaną w zakresie wykonania zabudowy instalacji elektrycznej w wyrobiskach podziemnych zakładu górniczego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto

z podaniem ich rodzaju, wartości,  daty i miejsca wykonania (Załącznik nr 3) 
wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Załączniki nr 3.(1-n).

Przez najważniejsze roboty Zamawiający rozumie roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2. SIWZ.

W wykazie nie należy podawać informacji o robotach budowlanych niewykonanych 
lub wykonanych nienależycie.

Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są:

- poświadczenie,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane 
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 
o których mowa wyżej.

- wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 
że dysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia):

- Osoba dozoru wyższego (1 osoba): kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje i uprawnienia osoby wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych, w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych (zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego),

- Osoba dozoru wyższego (1 osoba): kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje i uprawnienia osoby wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych, w specjalności elektrycznej – teletechnicznej i automatyki (zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego),

- Osoba średniego dozoru (min. 1 osoba): kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje i uprawnienia osoby średniego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych, w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych (zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego) oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w spawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - dla napięcia do 1 kV,

- Elektromonter urządzeń elektrycznych (min. 2 osoby): kwalifikacje zawodowe: świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w spawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - dla napięcia do 1 kV.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez jedną osobę.

Uwaga:

    - Zamawiający uzna powyższy warunek również za spełniony jeżeli Wykonawca dysponować będzie osobami posiadającymi kwalifikacje równoważne oraz  wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy.

    - W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r., w sprawie kwalifikacji  w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego  (Dz. U. nr 75, poz. 1628, ze zm.), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego:

„Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”,

(http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników).

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (część A wg spisu załączników).

Uwaga!

W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

- Uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.).

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r., w sprawie kwalifikacji  w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego  (Dz. U. nr 75, poz. 1628, ze zm.), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego:

„Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”,

(http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).

- Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na  potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo  ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy 
w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego  
w dniu, w którym  ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej).

- W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150.000,00 PLN (Załącznik nr 2.c).

- Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów wymaga się przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot trzeci jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, potwierdzającą spełnienie warunku udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2.c’);

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (Załącznik nr 5).

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt B, C odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Równowartość w złotych dla dokumentów ekonomiczno-finansowych wskazanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Jeśli Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego wymagane jest by podmiot ten uczestniczył w realizacji zamówienia.

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) tj.:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS/KRUS oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (podmiot zbiorowy),

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy,

- składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca  zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

- Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 - składane na potwierdzenie, że wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b, składany na potwierdzenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu. .

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ); w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

- Tomasz Kozłowski - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- Elżbieta Śmietana - w sprawach formalno-prawnych, fax  (032) 277-11-25.

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 6.500,00 PLN,

(słownie: sześć tysięcy pięćset zł.) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni.

8.2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej,  z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w sekretariacie w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 1.02).

8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji / ubezpieczonego,

(Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze),

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji

(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej / poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank / inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
 w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści Art. 93 ust. 4 ustawy. Całość oferty powinna być złożona 
w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ ,  musi  zawierać:

- Formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone 
w formie oryginału;

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione 
w pkt  5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy) , złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C),

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

- wspólny formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -  złożone 
w formie oryginału;

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3.) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą  być złożone 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym:

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1; 6; 7; 8.(1-n); 9.(1-n); 10; B; wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 3(1-n); 2.c wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją (-nie dotyczy) Załączniki nr 3, 4 wg Spisu zawartości oferty,

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (załącznik nr C),

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

- osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej lub

- osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie:

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub osobowego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3 .

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz.211 ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

Sekretariat pok. Nr 1.02

najpóźniej do dnia 27.08.2015r do godz.10:00.

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27.08.2015r. w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

pok. Nr 1.02 o godz. 10:30 .

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1.  Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

Cena oferty i  jej elementy oraz  ceny jednostkowe, muszą być wyrażone  w złotych polskich 
z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku (groszy).

12.2.  W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych zakresem niniejszej umowy, nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy lub aneksu. W razie wykonania jakichkolwiek prac z naruszeniem powyższego zapisu Wykonawca zrzeka się prawa do wynagrodzenia z tytułu ich wykonania.

12.3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są

| Lp. | KRYTERIUM: | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 95 % |
| 2. | Okres gwarancji jakości | 5 % |
| 3. | Razem | 100 % |

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

- Kryterium nr 1 – CENA:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów

- W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów

wynikającą z działania:

najniższa oferowana cena brutto

Cena = ----------------------------------------------------------- x 100pkt x 95 %

cena badanej oferty brutto

2. Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI:

- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w pełnych latach) oceniane będą wg. punktacji podanej poniżej:

| Okres gwarancji jakości – zgodnie z ofertą [lata] | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji” (z uwzględnieniem wagi) |
| --- | --- |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 9 i więcej | 5 |
| UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ zaoferowany okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 4 lata. |

Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę iloczynów ilości punktów jakie oferta uzyskała w danym kryterium i wagi procentowej danego kryterium:

Suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów = Cena x 95% + Okres gwarancji x 5%

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

13.1.2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

13.1.3. W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.1.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

- warunków udziału w postępowaniu,

- wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o wyrażeniu zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako niezgodzenie się na poprawienie omyłki. W przypadku niezgodzenia się Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) u.P.z.p., jego oferta zostanie odrzucona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1, 2, 2a Pzp.

13.3.2.	Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza 
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

13.3.3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o zamówienie - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647’ Kodeksu cywilnego.”

15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,     z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie pok.1.02. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowej 59, 
41-800 Zabrze, w wyznaczonym terminie.

15.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno 
w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi, jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

17.1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy - Prawo zamówień publicznych.

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

17.3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust. 1 są odwołanie oraz skarga do sądu.

17.4. Odwołanie.

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3)	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawie - Prawo zamówień publicznych.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7)  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5. Skarga do sądu.

1)	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

4)	Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

5) Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

6) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie  zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Główny przedmiot zamówienia:

45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowy przedmiot zamówienia:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

32562000-0  Kable światłowodowe

31320000-5 Kable energetyczne

32562100-1 Kable światłowodowe do przesyłu informacji

31224400-6 Kable przyłączeniowe

32521000-1 Kable telekomunikacyjne

- Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

- Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

- Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

- Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub nazw Podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom lub nazw Podwykonawców w sytuacji gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p.

- Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części, których wykonanie nie może być powierzone podwykonawcom.

- Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wskazanym w umowie (Część V SIWZ Wzór Umowy).

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis rzeczowego zakresu przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca:

- Nazwa zadania

Wykonanie:

Zadanie 1 - montażu wyposażenia technicznego dla wyrobisk podziemnych – oświetlenie   techniczne w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Zadanie 2 - zabudowy systemów audiowizualnych w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej

Zadanie 3  -  zabudowy systemów audiowizualnych w  wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostarczenie materiałów i urządzeń, wykonanie oraz oddanie do ruchu kompletnej instalacji oświetlenia technicznego w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

- dostarczenie materiałów i urządzeń, wykonanie oraz oddanie do ruchu kompletnego systemu audiowizualnego w wyrobiskach podziemnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej,

- dostarczenie materiałów i urządzeń, wykonanie oraz oddanie do ruchu kompletnego systemu audiowizualnego w wyrobiskach podziemnych Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”.

  - Wykonanie instalacji oświetlenia technicznego  w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

W chwili obecnej w części wyrobisk GKSD istnieje sieć oświetleniowa nie spełniająca norm w zakresie natężenia oświetlenia. W związku z powyższym w oparciu o „ Projekt wykonawczy zasilania w energię elektryczną Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Część II – oświetlenie techniczne i awaryjne” (załącznik nr 1 do SIWZ) należy:

- dostarczyć materiały i urządzenia do budowy nowej sieci oświetlenia technicznego zgodnie z wykazem elementów zamieszczonym w projekcie wykonawczym,

- zdemontować elementy istniejącej sieci oświetleniowej,

- wykorzystując pozyskane z istniejącej sieci oświetleniowej oraz zakupione materiały wybudować zgodnie z projektem wykonawczym sieć oświetlenia technicznego,

- włączyć rozdzielnice oświetleniowe wybudowanej sieci do istniejącej sieci dystrybucyjnej 500V GKSD,

- przygotować dokumentację powykonawczą.

UWAGA - „Projekt wykonawczy zasilania w energię elektryczną Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Część II – oświetlenie techniczne i awaryjne” (załącznik nr 1 do SIWZ) obejmuje w swym zakresem również sieć oświetlenia awaryjnego, która nie jest objęta niniejszym postępowaniem.

Wszystkie materiały i urządzenia pozyskane w trakcie demontażu istniejącej sieci oświetleniowej a niewykorzystane do budowy nowej sieci oświetlenia technicznego pozostają własnością zamawiającego.

  - Zabudowa systemów audiowizualnych w wyrobiskach podziemnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

W Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej Zamawiający planuje wybudować objęty oddzielnym postępowaniem system audiowizualny złożony z następujących elementów:

| Nazwa ekspozycji | Urządzenie |
| --- | --- |
| Podszybie # Carnall | Światło ekspozycyjne 12W poziome |
|  | Światło ekspozycyjne 60W |
|  | Drogowskaz |
| Znaleziska | Światło ekspozycyjne 12W poziome |
|  | Jednostka sterująca - komputer |
|  | Projektor multimedialny |
|  | Wzmacniacz mocy |
|  | Szafa informatyczna |
| Narzędzia | Kaseton ekspozycyjny |
|  | Światło ekspozycyjne 12W poziome |
| Architektura sztolni | Światło ekspozycyjne 12W pionowe |
| Św. Barbara | Światło ekspozycyjne 12W poziome |
| Budowa tamy | Światło ekspozycyjne 12W poziome |
| Przecinka Broja | Światło ekspozycyjne 12W poziome |
| Odwadnianie | Kaseton ekspozycyjny |
| Szybik | Kaseton ekspozycyjny |
|  | Światło ekspozycyjne 12W poziome |
| Transport urobku | Kaseton ekspozycyjny |
| Port | Projektor multimedialny |
|  | Jednostka sterująca - komputer |
|  | Zestaw głośników |
|  | Wzmacniacz mocy |
|  | Światło ekspozycyjne 12W poziome |
|  | Szafa informatyczna |
| Zagrożenie | Wzmacniacz mocy 5-kanałowy |
|  | Zestaw głośników |
| W starej kopalni | Projektor multimedialny |
|  | Wzmacniacz mocy |
|  | Zestaw głośników |
|  | Światło ekspozycyjne 12W poziome |
|  | Światło ekspozycyjne 12W poziome |
|  | Światło ekspozycyjne 12W poziome |
|  | Szafa informatyczna |
| Łodzie | Światło ekspozycyjne 12W pionowe |
| Praca | Kaseton ekspozycyjny |
|  | Światło ekspozycyjne 12W poziome |
|  | Światło ekspozycyjne 12W pionowe |
| Zagadki sztolni | Projektor multimedialny |
|  | Wzmacniacz mocy |
|  | Zestaw głośników |
|  | Światło ekspozycyjne 12W pionowe |
|  | Szafa informatyczna |
| Światłość-ciemność | Światło ekspozycyjne 12W poziome |
|  | Światło ekspozycyjne dwukierunkowe 2x35W |
|  | Reflektor długi strumień 70W |
|  | Światło "LAMPY" |
|  | Reflektor długi strumień 70W |
|  | Światło ekspozycyjne dwukierunkowe 2x35W |
|  | Światło ekspozycyjne dwukierunkowe 2x35W |
| Sztolnia Amalia | Reflektor długi strumień 70 W |
|  | Zestaw głośników |

W związku z powyższym w oparciu o „Projekt wykonawczy zabudowy systemów audiowizualnych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna” (załącznik nr 2 do SIWZ) należy:

- dostarczyć materiały i urządzenia do budowy sieci energetycznej zgodnie z wykazem elementów zamieszczonym w projekcie wykonawczym (załącznik nr 2 do SIWZ pkt. VI.2 – Zestawienie urządzeń zasilających),

- wybudować sieć zasilającą system audiowizualny i włączyć ją zgodnie z projektem wykonawczym (załącznik nr 2 do SIWZ) do istniejącej sieci dystrybucyjnej 500V GKSD,

- wybudować sieć informatyczną w oparciu o posiadane przez Zamawiającego materiały i urządzenia i podłączyć do niej system informatyczny zgodnie z projektem wykonawczym (załącznik nr 2 do SIWZ). Poniżej wykaz posiadanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń:

Światłowód jednomodowy 24 włókna w odcinkach:

1 x 1300 m

1 x 250 m

1 x 150 m

1 x 100 m

6 x 200 m

1 x 130 m

Szafy informatyczne 11 szt.

Szafy są przygotowane w taki sposób by możliwe było ich przemieszczanie. Wyposażone w 2 przyłącza elektryczne zmontowane po obydwu stronach szafy. Przyłącza mają umożliwiać pracę szafy jako elementu pracującego w łańcuchu urządzeń, do szaf został dołączony komplet odpowiednich wtyków. Szafy są wyposażone w przyłącza światłowodowe zamontowane po obydwu stronach  szafy, w taki sposób by możliwe było przekrosowanie włókien z użyciem dwóch przełącznic wewnątrz szafy z możliwością podłączenia znajdującego się wewnątrz urządzenia typu switch Netgear model GS752TXS. Szafa posiada moduł, panel zasilający zamontowany wewnątrz i wyposażony w 4 gniazda elektryczne, do których są podłączone urządzenia zamontowane wewnątrz szafy. Szafy posiadają własne zabezpieczenia elektryczne. Każda szafa posiada własny schemat instalacji elektrycznej

Parametry punktu dystrybucyjnego:

Szafa:

| Typ | Parametry |
| --- | --- |
| Rodzaj obudowy | Metalowa |
| Szczelność | IP 65, Dopuszczenie do stosowania w wyrobiskach górniczych |
| Sposób zabezpieczenia dostępu | Zamek patentowy |
| Szerokość | 19” |
| Wysokość | 24U |
| Wyposażenie Szafy |
| Switch | Netgear GS752TXS |
| UPS | TAK |
| Zabezpieczenie prądowe | TAK |
| Przełącznica światłowodowa | TAK |
| Dokumentacja | TAK |

- przygotować dokumentację powykonawczą.

Zamawiający posiada zgodę Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach na odstąpienie od wymagań przewidzianych w obowiązujących przepisach w zakresie instalacji przedmiotowych urządzeń.

  - Zabudowa systemów audiowizualnych w wyrobiskach podziemnych Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”

W Skansenie Górniczym „Królowa Luiza” Zamawiający planuje wybudować objęty oddzielnym postępowaniem system audiowizualny złożony z następujących elementów:

- Multimedia w geostrefie

- Stanowisko SG1 – Zabierka

- komputer obsługujący stanowisko projekcji materiałów,

- projektor multimedialny,

- ekran akrylowy,

- 2 wzmacniacze audio,

- 4 monitory audio 100 W,

- subwoofer 800 W.

- Stanowisko SG2 – Chodnik obchodowy

- komputer obsługujący ekrany dotykowe,

- ekran dotykowy z głośnikami.

- Stanowiska SG3 i SG4 – Pochylnia III w

- komputer obsługujący stanowisko projekcji materiałów,

- projektor multimedialny,

- ekran akrylowy,

- 2 wzmacniacze audio,

- 4 monitory audio 100 W,

- subwoofer 800 W,

- stroboskop.

      - Multimedia w strefie kultury

      - Stanowisko SK1 – Przekop główny poziom I

- komputer obsługujący ekrany dotykowe,

- ekran dotykowy z głośnikami.

- Stanowisko SK2 – Przekop główny poziom I

- komputer obsługujący ekrany dotykowe,

- ekran dotykowy z głośnikami.

      - Stanowisko SK3 – Przekop pochyły

- komputer obsługujący ekrany dotykowe,

- ekran dotykowy z głośnikami.

    - Multimedia w strefie tradycji i legend

      - Stanowisko SL1 - Poczekalnia

- 2 komputery obsługujące stanowisko projekcji materiałów,

- 2 projektory multimedialne (projekcja na ścianach),

- 2 wzmacniacze audio,

- 4 monitory audio 100 W.

      - Stanowisko SL2 – Skrzyżowanie chodnika podst. z pochylnią II z

- komputer obsługujący stanowisko projekcji materiałów,

- projektor multimedialny,

- ekran akrylowy,

- 2 wzmacniacze audio,

- 4 monitory audio 100 W,

- subwoofer 800 W,

- stroboskop,

- wytwornica dymu ciężkiego.

    - Multimedia w strefie techniki

      - Stanowisko ST1 – Ściana wrębiarkowa N-01

- komputer obsługujący stanowisko projekcji materiałów,

- projektor multimedialny,

- 2 wzmacniacze audio,

- 4 monitory audio 100 W,

- subwoofer 800 W.

      - Stanowisko ST2 – Ściana kombajnowa N-02

- komputer obsługujący stanowisko projekcji materiałów,

- projektor multimedialny,

- 2 wzmacniacze audio,

- 4 monitory audio 100 W,

- subwoofer 800 W.

      - Stanowisko ST3 – Chodnik główny poziom II

- komputer obsługujący stanowisko projekcji materiałów,

- projektor multimedialny,

- 2 wzmacniacze audio,

- 4 monitory audio 100 W,

- subwoofer 800 W.

      - Stanowisko ST4 – Ściana kombajnowa N-04

- komputer obsługujący stanowisko projekcji materiałów,

- projektor multimedialny,

- 2 wzmacniacze audio,

- 4 monitory audio 100 W,

- subwoofer 800 W.

      - Stanowisko ST5 – Magistrala odstawy urobku

- komputer obsługujący stanowisko projekcji materiałów,

- projektor multimedialny,

- ekran akrylowy.

      - Stanowisko ST6 – Ściana strugowa N-03

- komputer obsługujący stanowisko projekcji materiałów,

- projektor multimedialny,

- 2 wzmacniacze audio,

- 4 monitory audio 100 W,

- subwoofer 800 W.

      - Stanowisko ST7 – Magistrala odstawy urobku

- komputer obsługujący stanowisko projekcji materiałów,

- projektor multimedialny,

- ekran akrylowy,

- wzmacniacz audio,

- 2 monitory audio 100 W,

      - Stanowisko ST8 – Stacja osobowa nr 1

- komputer obsługujący stanowisko projekcji materiałów,

- projektor multimedialny,

- ekran akrylowy,

- wzmacniacz audio,

- 2 monitory audio 100 W,

      - Stanowisko ST9 – Stacja osobowa nr 2

- komputer obsługujący stanowisko projekcji materiałów,

- projektor multimedialny,

- ekran akrylowy,

- wzmacniacz audio,

- 2 monitory audio 100 W,

    - Multimedia w strefie techniki

      - Stanowisko SD1 – Pochylnia graniczna

- 6 monitorów audio 100 W,

- stroboskop,

- wytwornica dymu.

W związku z powyższym w oparciu o „Projekt wykonawczy zabudowy systemów audiowizualnych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – „Skansen Górniczy Królowa Luiza”” (załącznik nr 3 do SIWZ) należy::

- dostarczyć materiały i urządzenia do budowy sieci energetycznej i informatycznej zgodnie z wykazem elementów zamieszczonym w projekcie wykonawczym (załącznik nr 3 do SIWZ pkt. pkt. VI.2 – Zestawienie urządzeń zasilających),

- wybudować sieć zasilającą system audiowizualny i włączyć ją zgodnie z projektem wykonawczym do istniejącej rozdzielnicy RNB-1/400V,

- włączyć sieć informatyczną w system informatyczny zgodnie z projektem wykonawczym (załącznik nr 3 do SIWZ).

- przygotować dokumentację powykonawczą.

- Wymagania dodatkowe

3.1. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą spełniać zasadnicze wymagania określone 
w przepisach dotyczących wyrobów podlegających ocenie zgodności tj. posiadać deklarację zgodności CE w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 z 2007 r. poz. 1089),

3.2. Dla wszystkich zastosowanych urządzeń Wykonawca dostarczy niezbędne (jeśli dotyczy):

- Dokumentacje techniczno-ruchowe,

- Karty katalogowe,

- Deklaracje Zgodności,

- Protokoły badań i prób fabrycznych,

- Atesty i Certyfikaty.

3.3. Wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej należy uwzględnić w wykonanej dokumentacji powykonawczej.

3.4. Po wykonaniu prac montażowych i pomiarowych przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiór końcowy wykonanych prac (instalacji i zamontowanych urządzeń).

3.5. Na przedmiot niniejszego zamówienia, Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 4 lata (zgodne ze złożoną ofertą). Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa obowiązuje gwarancja producenta.

3.6. W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy instalacji, urządzeń i sprzętu 1 raz w roku.

3.7. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich przeglądach gwarancyjnych.

3.8. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.

3.9. Na przedmiot niniejszego zamówienia, instalacje, urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela rękojmi na okres 5 lat od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego.

3.10. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.

3.11. Urządzenia i materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie użytkowane, posiadać stosowne dopuszczenia i atesty, oraz muszą odpowiadać wymaganiom i normom. Wykonawca zapewni transport jak również wszelkie prace związane 
z załadunkiem i rozładunkiem materiałów związanych z realizacją zamówienia, do magazynu 
z miejsca przeznaczenia oraz ich kompletowanie.

3.12. Wykonawca opracuje (z uwzględnieniem własnych uwarunkowań techniczno-organizacyjnych) technologie prowadzenia prac i instrukcje stanowiskowe, w trybie obowiązującym w kopalni, które przedstawi do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu (KRZ).

3.13. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu prac w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres realizacji zadania.

3.14. Wykonawcę obowiązuje całkowity zakaz składowania, lub przeróbki odpadów na terenie budowy.

3.15. Demontaż urządzeń i sieci, transport, jak również wszelkie prace związane z załadunkiem 
i rozładunkiem materiałów należą do Wykonawcy.

3.16. Zdemontowane urządzenia, materiały, kable i inny osprzęt należą do Zamawiającego.

3.17. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać i udokumentować przed rozpoczęciem prac niezbędne uprawnienia, zatwierdzenia i kwalifikacje do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.

3.18. Przepisy  i normy wymagane przy realizacji zamówienia.

Prace prowadzone w trakcie realizacji zamówienia, jak i wykonane zamówienie, muszą być zgodne 
i odpowiadać:

- przepisom Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz przepisom i aktom wykonawczym do ustawy w zakresie zgodnym 
z przedmiotem zamówienia,

- przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. (Dz. U. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych,

- normom obowiązkowego stosowania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

3.19. Wykonawca, z trzydniowym wyprzedzeniem, powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie odbioru technicznego, którego dokona komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy.

3.20. Przedmiotem odbioru technicznego mogą być poszczególne wykonane etapy zgodnie 
z harmonogramem prac. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia 
i wykonaniu dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę.

Załączniki do SIWZ :

- Projekt wykonawczy zasilania w energię elektryczną Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Część II – oświetlenie techniczne i awaryjne.

- Projekt wykonawczy zabudowy systemów audiowizualnych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna.

- Projekt wykonawczy zabudowy systemów audiowizualnych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Skansen Górniczy „Królowa Luiza”.

CZĘŚĆ V	 WZÓR UMOWY

Umowa nr ..................

Zawarta w dniu …………….. w Zabrzu, pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 
41-800), przy ulicy Jodłowej 59, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, NIP: 6482768167; REGON: 243220420,

reprezentowane przez:

Dyrektora - Bartłomieja Szewczyka

Aleksandra Kulesza – Główna Księgowa - Kontrasygnata

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………

z siedzibą w................................................................................................

(NIP......................, REGON ……………………..)

reprezentowanym przez

- .............................................................................

- ………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

- Zgodnie z dostarczoną ofertą Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia:

Zabudowa instalacji oświetleniowej, elektrycznej i niskoprądowej w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Wykonanie:

Zadanie 1 - montażu wyposażenia technicznego dla wyrobisk podziemnych – oświetlenie   techniczne w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Zadanie 2  -  zabudowy systemów audiowizualnych w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zadanie 3  -  zabudowy systemów audiowizualnych w  wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”

Zadanie 3 realizowane w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego”. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Działanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna-podmioty publiczne.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością oraz zgodnie z:

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w Umowie: SIWZ)

- ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,

- warunkami i opisem zawartymi w niniejszej Umowie,

- warunkami i wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa Geologicznego i Górniczego,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy zgodnie z dokumentami i zasadami określonymi w ust. 1 oraz:

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- warunkami wynikającymi z posiadanych uprawnień i Certyfikatów,

- wykonanymi pomiarami niezbędnymi do odbiorów, zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres prac, który jest konieczny z punktu widzenia celu, przepisów prawa, wiedzy technicznej, dla uzyskania finalnego efektu, określonego przedmiotem zamówienia.

- Wszystkie zastosowane urządzenia muszą spełniać zasadnicze wymagania określone 
w przepisach dotyczących wyrobów podlegających ocenie zgodności tj. posiadać deklarację zgodności CE w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 z 2007 r. poz. 1089),

- Prace prowadzone w trakcie realizacji zamówienia, jak i wykonane zamówienie w zakresie w którym Zamawiający nie posiada odstępstwa WUG, muszą być zgodne i odpowiadać:

- przepisom Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz przepisom i aktom wykonawczym do ustawy w zakresie zgodnym 
z przedmiotem zamówienia,

- przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. (Dz. U. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych,

- normom obowiązkowego stosowania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

§ 2

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający celem wykonania przedmiotu umowy  zobowiązany jest do udostępnienia Wykonawcy wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej  oraz Skansenu Górniczego Królowa Luiza w terminach ustalonych przez strony umowy. Terminy zejścia do wyrobisk objętych zamówieniem muszą być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Harmonogram określać będzie terminy wykonania poszczególnych etapów prac oraz wynagrodzenie należne z tytułu ich wykonania, z podziałem na trzy zadania.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu  w terminie do 10 dni otrzymania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Uzgodniony z Zamawiającym harmonogram warunkuje możliwość podpisania umowy.

- Wykonawca w przypadku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego naniesienia poprawek do przedłożonego harmonogramu. Brak uwag Zamawiającego do przedstawionego harmonogramu w terminie 2 dni roboczych  jest równoznaczny z jego zatwierdzeniem.

- Wykonawca będzie przedkładać Zamawiającemu skorygowany Harmonogram rzeczowo – finansowy, każdorazowo w przypadku, gdy poprzedni stanie się nieaktualny z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w celu uzyskania akceptacji lub odrzucenia przez Zamawiającego, lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Akceptacja lub odrzucenie winny być dokonane przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania skorygowanego Harmonogramu rzeczowo – finansowego. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego skorygowanego Harmonogramu rzeczowo – finansowego strony obowiązuje ostatni zatwierdzony.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w zakresie dostawy materiałów i urządzeń na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

- Ze względu na trwające równolegle prace górnicze, Wykonawca przystąpi do prac montażowych po uzyskaniu zgody Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. W przypadku konieczności podjęcia pierwszych prac montażowych w czasie, kiedy na miejscu nadal będą pracować brygady górnicze, Wykonawca przy pomocy ze strony Zamawiającego ustali wszelkie kwestie współpracy i współdziałania z firmami trzecimi nadzorującymi prace górnicze.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo dla robót będących przedmiotem niniejszej umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym prawem.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia BHP swoich pracowników zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zapełni ciągłość badan lekarskich dopuszczających do pracy pod ziemią. Szkolenie będzie potwierdzone w dostarczonych dokumentach.

- Z chwilą przejęcia terenu robót Wykonawca zobowiązuje się do:

- właściwej organizacji robót oraz należytego wykonania zobowiązań umownych;

- zapewnienia warunków wykonania przedmiotu umowy, które zapewnią całkowite bezpieczeństwo dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia;

- przestrzegania przepisów ustawy o odpadach;

- przestrzegania zasad ochrony środowiska, podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu;

- zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy;

- dbania o mienie znajdujące się na terenie budowy;

- przestrzegania prawa ochrony zabytków i zaleceń konserwatora zabytków lub osoby przez niego upoważnionej.

- Wykonawca z chwilą przejęcia terenu budowy przejmie na siebie odpowiedzialność, która obejmuje należyte wykonanie zobowiązań umownych, a także odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku lub związku z prowadzonymi pracami, w tym w szczególności poniesie całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone choćby nieumyślnie zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca uporządkuje teren zaplecza i teren robót po zakończeniu wszystkich prac.

- Urządzenia i materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie użytkowane, posiadać stosowne dopuszczenia i atesty, oraz muszą odpowiadać wymaganiom i normom. Wykonawca zapewni transport jak również wszelkie prace związane z załadunkiem i rozładunkiem materiałów związanych z realizacją zamówienia oraz ich kompletowanie.

- Wykonawca opracuje (z uwzględnieniem własnych uwarunkowań techniczno-organizacyjnych) technologie prowadzenia prac i instrukcje stanowiskowe, w trybie obowiązującym w kopalni, które przedstawi do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu (KRZ).

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu prac w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres realizacji zadania.

- Wykonawcę obowiązuje całkowity zakaz składowania, lub przeróbki odpadów na terenie budowy.

- Demontaż urządzeń i sieci, transport, jak również wszelkie prace związane z załadunkiem i rozładunkiem materiałów należą do Wykonawcy.

- Zdemontowane urządzenia, materiały, kable i inny osprzęt należą do Zamawiającego.

- Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać i udokumentować przed rozpoczęciem prac niezbędne uprawnienia, zatwierdzenia i kwalifikacje do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ostatecznej ofercie i dokonał wyceny kosztów prac i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonych zadań. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Wykonawca, z trzydniowym wyprzedzeniem, powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie odbioru technicznego, którego dokona komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 4

Podwykonawcy

- Strony postanawiają, że do skutecznego zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą niezbędna jest zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów 
z podwykonawcami wraz z wykazem robót stanowiących ich przedmiot, uwzględniając, iż cykl płatności w relacji z podwykonawcami winien być zgodny z warunkami i terminami płatności wynikającymi z umowy z Zamawiającym. Termin płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie powinien być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Wykonawcy, przy czym płatność powinna nastąpić na co najmniej trzy dni przed terminem płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Do przedkładanych projektów i dokumentacji Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenie, których treść jest wiążąca dla Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub zastrzeżeń. Nie złożenie poprawionej umowy w terminie 7 dni od zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu skutkuje odmową udzielenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty wykonywane są przez nie zaakceptowanego przez niego podwykonawcę, dalszego podwykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji.

- W przypadku zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1 – 3, zobowiązany jest Wykonawca.

- Akceptacja umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą zostanie stwierdzona drogą e-mailową i faxem.

- Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.

- W przypadku braku zapłaty należnego podwykonawcy wynagrodzenia zostanie ono uregulowane bezpośrednio przez Zamawiającego z zachowaniem zasad i procedur opisanych w art. 143c ustawy Prawa zamówień publicznych.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 9., Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców zgodnie z § 17 niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że za pomocą podwykonawców (na podstawie zaakceptowanych umów):

- …………………………………………………

- …………………………………………………

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio następujący zakres:

- ………………………………………………….

- ………………………………………………….

- pomocą podwykonawców innych niż w ust. 15 (na podstawie zaakceptowanych umów) Wykonawca wykona następujący zakres: ………….

- Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego za te roboty powierzone podwykonawcom.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany natychmiast usunąć z terenu budowy wszelkie osoby, których przebywanie na terenie budowy w jego ocenie jest niezgodne z postanowieniami Umowy lub narusza przepisy prawa.

- Przedłożenie umowy z podwykonawcą wymaga dla jej akceptacji przedłożenia aktualnego harmonogramu rzeczowo finansowego, celem weryfikacji czy dany zakres przedmiotu umowy podwykonawcy nie został wyceniony wyżej niż w niniejszej umowie.

§ 5

Nadzór nad wykonawstwem

- Funkcję koordynatora ze strony Zamawiającego pełni:

  - ………………….. - ………………………………….

  - …………………. – ………………………………….

- Bezpośredni nadzór nad pracami sprawują osoby wyznaczone przez Zamawiającego.

  - …………………. – ………………………………….

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu Umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

§ 6

Personel Wykonawcy

- Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywania przedmiotu Umowy jest:

...................................................

- Zmiana ww. osoby, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga powiadomienia Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. Dopuszcza się możliwość skrócenia tego terminu przez Zamawiającego jedynie w sytuacji szczególnej. Skrócenie przedmiotowego terminu następuje poprzez zaakceptowanie przez Zamawiającego propozycji zmian, o których mowa w ust. 2, przed upływem 7 dni od dnia przedłożenia wniosku w tej sprawie.

- Osoba proponowana na zamianę winna posiadać uprawnienia co najmniej równoważne 
z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku personelu ze strony Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia prac.

§ 7

Termin wykonania Umowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie :

Zadanie 1:

Dostawa materiałów i urządzeń kompletnej instalacji oświetlenia technicznego wyrobisk podziemnych w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Demontaż istniejącej sieci oświetleniowej. Zabudowa nowej sieci oświetlenia technicznego Włączenie rozdzielnic do istniejącej sieci dystrybucyjnej 500 V. Wykonanie dokumentacji powykonawczej: łączny czas realizacji do czterech miesięcy od daty pisemnego wezwania zamawiającego do realizacji wskazanego zakresu prac – nie później jednak niż do 31.12.2016.

Zadanie 2:

- Część 1 Dostawa materiałów i urządzeń do budowy systemu audiowizualnego do dn. 20.11.2015

- Część 2 Zabudowa urządzeń systemu audiowizualnego. Włączenie do istniejącej sieci dystrybucyjnej 500 V GKSD oraz wybudowanie sieci informatycznej dla podłączenia urządzeń multimedialnych w poszczególnych obszarach trasy turystycznej i włączenie jej w system informatyczny. Wykonanie dokumentacji powykonawczej: do czterech miesięcy od daty pisemnego wezwania zamawiającego do realizacji wskazanego zakresu prac – nie później jednak niż do 31.12.2016.

Zadanie 3: realizacja pełnego zakresu objętego zamówieniem wraz z dokumentacją powykonawczą: do 31.11 2015.

2. Za termin rozpoczęcia wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania niniejszej umowy.

3. Za zakończnie umowy strony uznają dzień dokonania odbioru końcowego bez wad i usterek.

§ 8

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt  tysięcy złotych). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

- Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako podstawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 9

Wynagrodzenie

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu wynosi łącznie:

cena brutto …………………………………………….………………………….……………………………PLN

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

- Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Wysokość wynagrodzenia za zakres wykazany w Części 2 Zadania 1 oraz 2 nie przekroczy 20% wartości zadania, którego dotyczy.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół częściowego i końcowego odbioru robót bez uwag. W przypadku, gdy protokół odbioru zawiera informacje o usterkach lub brakach robót stwierdzonych podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół końcowy potwierdzający usunięcie usterek lub braków stwierdzonych podczas odbioru końcowego podpisany jak wyżej.

§ 10

Termin płatności

- Fakturę VAT należy wystawić na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, NIP: 648-276-81-67.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatne będzie w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem wykonanych robót, a także oświadczeniami, o których mowa w § 4ust. 8.

§ 11

Opóźnienie płatności

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 12

Odbiór robót

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór częściowy – przedmiotem odbioru częściowego są  poszczególne części wymienione w zadaniach wskazanych w przedmiocie umowy

- odbiór końcowy, którego przedmiotem jest pełen zakres robót przewidzianych umową

- Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Dostawa sprzętu i urządzeń ( część 1 w Zadaniu 1 oraz w Zadaniu 2) zostanie potwierdzona odrębnym protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Z każdego rodzaju odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia, a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek i wad.

- Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia i wykonaniu dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę.

- Do obowiązków Wykonawcy, przed przystąpieniem do danego odbioru, należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności odpowiednio:

-  niezbędnych dokumentacji techniczno-ruchowych, kart katalogowych, deklaracji zgodności, protokołów badań i prób fabrycznych, atestów i certyfikatów;

- dokumentacji powykonawczej

- przygotowanie protokołu odbioru.

- Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie warunki przystąpienia do odbioru i okoliczności wykażą, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Jeżeli w trakcie któregokolwiek odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia  wad/usterek, wyznaczając termin na usunięcie wad/usterek;

b)   w przypadku, gdy wady/usterki nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy  lub żądać wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad.

- Po potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym albo w razie braku takich wad rozpoczyna się bieg okresu rękojmi i gwarancji.

- Dla wszystkich zastosowanych urządzeń Wykonawca dostarczy niezbędne (jeśli dotyczy):

- Dokumentacje techniczno-ruchowe,

- Karty katalogowe,

- Deklaracje Zgodności,

- Protokoły badań i prób fabrycznych,

- Atesty i Certyfikaty.

- Wszystkie zmiany wprowadzone w stosunku do projektów wykonawczych należy uwzględnić w wykonanej dokumentacji powykonawczej.

- W terminie do 7 dni od dnia przekazania dokumentacji, Zamawiający dokona weryfikacji dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę pod kątem zgodności jej wykonania z warunkami wykonania umowy.

- Jeśli przekazana dokumentacja będzie niekompletna lub nie będzie zgodna z zapisami umowy, Zamawiający w terminie do 7 dni wskaże Wykonawcy na piśmie swoje zastrzeżenia do przekazanej dokumentacji lub jej części oraz wezwie Wykonawcę, aby w terminie do 7 dni usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości

§ 13

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu:

  - w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto  za niedotrzymanie któregokolwiek terminu określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

  - w wysokości 0,2 wynagrodzenia brutto za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Kary umowne będą naliczane począwszy z pierwszym dniem po upływie terminów od których są wymagalne.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać strony prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej i obciążenia kosztami  Wykonawcę w przypadku opóźnień w usunięciu wad i usterek, jeżeli wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie

§ 14

Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może od umowy odstąpić, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca jeżeli:

-  jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

a)  sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy;

b) ustalenia sposobu zabezpieczenia oraz zabezpieczenie przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy;

c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe w zakresie wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów pkt. 3a), 3b), 3c) Zamawiający zleci wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę.

- W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

- Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych może zmniejszyć zakres robót, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w dniu ………… w formie ……

- Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru robót.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione w ciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

- Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy plus 30 dni przewidziane na czynności odbiorowe.

§ 16

Gwarancja i rękojmia

  - Na przedmiot niniejszego zamówienia, Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres ………… lat (zgodne ze złożoną ofertą). Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

  - W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy instalacji, urządzeń 1 raz w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

  - Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich przeglądach gwarancyjnych

  - Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół pogwarancyjny bez uwag.

  - Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres 5 lat od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego.

  - Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, zachowując prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną.

  - W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, w okresie biegu gwarancji Wykonawca o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji.

§ 17

Postanowienia końcowe

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w oparciu o art. 144 Prawa zamówień publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

  - zmiany terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach:

    - wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

    - zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,

    - niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń,
uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania niezbędnych pozwoleń umożliwiających oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania.

    - wystąpienia odmiennych od zakładanych dla Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” zjawisk i warunków górniczo - geologicznych.

    - wystąpienia opóźnień w prowadzonych niezależnie przez Zamawiającego robotach zabezpieczających w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej lub na terenie Skansenu Górniczego Królowa Luiza związanych z równolegle prowadzonymi robotami górniczymi.

    - Wystąpienia opóźnień spowodowanych robotami kolidującymi realizowanym przez inne podmioty w obrębie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej lub na terenie Skansenu Górniczego Królowa Luiza.

    - Wydłużenia terminu w związku z faktem wystąpienia zdarzeń, na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie prac wykonanie umowy w terminie.

  - w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

    - zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń 
losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska.  Zmiana personelu wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,

    - zmiany podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca
opierał się wykazując spełnianie   warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem , że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,

    - zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,

    - zmiany wynagrodzenia brutto w razie ustawowej zmiany podatku VAT,

    - poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych  dla danego elementu prac lub zmiany technologii.

    - zmian na etapie prac budowlanych w stosunku do założeń określonych w dokumentacji projektowej ze względu na ujawnienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy okoliczności technicznych, organizacyjnych, funkcjonalnych oraz ekonomicznych,

    - rozwiązań zamiennych obejmujących między innymi przebieg tras kablowych, wynikających z czynników funkcjonalnych, technicznych i prawnych ujawnionych na etapie realizacji przedmiotu zamówienia,

    - zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

b)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, w stopniu wynikającym ze zmiany wysokości wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzednio złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zamian, o których mowa powyżej oraz ich wykazania.

- W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn,
o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o  dokonanie wskazanej zmiany.

- Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy.

- Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnej sporządzonej przez Zamawiającego 
i podpisanej przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz pozostałe obowiązujące przepisy prawne.

- Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach,  po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:					                       WYKONAWCA:

Załączniki do umowy:

1. Kopia Oferty Wykonawcy

2. Uszczegółowione warunki współpracy pomiędzy stronami

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 2 do umowy

Zabrze, dnia ……………………………………..

# UZGODNIENIA

SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Do umowy Nr ……………………………………………. pn.:

Zabudowa instalacji oświetleniowej, elektrycznej i niskoprądowej w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Zadanie I Montaż wyposażenia technicznego dla wyrobisk podziemnych – oświetlenie  techniczne w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Zadanie II –Zabudowa systemów audiowizualnych w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej

Zadanie III – Zabudowa systemów audiowizualnych w  wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”

Wstęp

„Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami”, zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późniejszymi zmianami), określają szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego 
i Wykonawcy przy pracach związanych z instalacją i uruchamianiem sprzętu multimedialnego oraz elementów scenografii w ramach realizacji podziemnej trasy turystyczno-edukacyjnej w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz w wyrobiskach przyległych. Przedmiotowe uzgodnienia mają na celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót przyjętych do realizacji przez Wykonawcę w ruchu zakładu górniczego.

Wykonawca odpowiedzialny jest przed Zamawiającym, organami nadzoru górniczego oraz innymi organami kontrolnymi za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

Odbiór wykonanych robót w ramach umowy będzie się odbywał komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy..

Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie pracowników z powyższymi uregulowaniami należy do obowiązków dozoru Zamawiającego oraz Wykonawcy.

# §1

## Postanowienia ogólne

- Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za kierownictwo i dozór nad prowadzonymi przez Wykonawcę pracami jest osoba dozoru ruchu wyznaczona przez Kierownika Ruchu Zakładu  (KRZ).

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania struktury organizacyjno osobowej uzgodnionej 
z Zamawiającym, w tym zapewnienia odpowiedniej ilości osób do nadzoru prowadzonych prac oraz pracowników posiadających wymagane kwalifikacje.

- Termin przekazania frontu robót, przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót odbywać się będzie na podstawie: „Protokołu przekazania terenu budowy” oraz na warunkach określonych 
w umowie.

- Strony, w „Protokole przekazania terenu budowy” ustalą miejsce wykonywania prac, za które Wykonawca jest odpowiedzialny na czas prowadzenia robót u Zamawiającego.

- Wszystkie  maszyny i urządzenia stosowane przez Wykonawcę w wyrobiskach podziemnych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu powinny odpowiadać wymogom Art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i  górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z 2014 r. poz. 613 oraz z 2015 r. poz. 196).

- Oddanie do ruchu maszyn, urządzeń i instalacji zakładu górniczego oraz dokonanie w nich zmian po zabudowie wymaga zezwolenia  Kierownika Ruchu Zakładu. Zezwolenie o którym mowa powyżej wydaje się na podstawie dokumentacji technicznej oraz protokołu odbioru technicznego.

- Przed rozpoczęciem prac w tym samym rejonie wykonywanych jednocześnie przez pracowników Wykonawcy i Zamawiającego zostaną ustalone zasady współpracy.

- Pracownicy Wykonawcy, w zakresie przepisów Prawa geologicznego i górniczego, są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom KRZ.

- Przy realizacji robót będących przedmiotem w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z 2014 r. poz. 613 oraz z 2015 r. poz. 196)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 
z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. nr 275 poz. 1629) 
w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1064 z 1003) 
w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.

- Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

- Wymagania określone w odrębnych przepisach i w Polskich Normach.

# §2

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych przy

realizacji przedmiotu zamówienia.

Nadzór bezpośredni nad wykonywanymi pracami będą prowadzić osoby dozoru Wykonawcy.

Nadzór nad pracami Wykonawcy w wyrobiskach podziemnych, w dniach określonych w tygodniowym harmonogramie prac, pełnić będą osoby dozoru ruchu wyznaczone przez Kierownika Działu Górniczo – Wentylacyjnego lub Kierownika Działu Energomechanicznego Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- Realizacji robót przyjętych do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przepisami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981 wraz z późniejszymi zmianami).

- Opracowania dla wykonywanych robót, wymaganych przepisami górniczymi, niezbędnych dokumentacji, technologii, instrukcji i przedstawienie ich do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu ZKWK „Guido".

- Zapewnienia do realizacji robót osób kierownictwa oraz osób nadzoru wymienionych w SIWZ 
i posiadających odpowiednie kwalifikacje,

- Pisemnego informowania na bieżąco Zamawiającego o osobach sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę oraz osobach wykonywujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego o których mowa w art. 53 ust. 6 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze u Zamawiającego z podaniem:

a.nazwiska i rodzaju sprawowanej funkcji,

b.kserokopii stwierdzenia kwalifikacji,

c.zakresów obowiązków i odpowiedzialności, które zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia KRZ,

d.aktualnych zaświadczeń z badań lekarskich, psychologicznych (przy pracach na wysokości - badania wysokościowe).

- Przedstawienia schematu organizacyjnego określającego wzajemną podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami prowadzonymi na terenie Zamawiającego.

- Zapewnienia w zależności od charakteru i zakresu prowadzonych robót, niezbędnej ilości osób dozoru oraz  imiennego wyznaczenia swoich pracowników do sprawowania poszczególnych funkcji, tak aby było zapewnione bezpieczeństwo ludzi i ruchu zakładu.

-  Dopuszczania do pracy w ruchu zakładu górniczego wyłącznie pracowników spełniających wymagania określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty i czynności, w tym posiadających:

a) wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania pracy,

b) aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) dostateczną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) pozytywne wyniki badań lekarskich oraz innych wymaganych badań, w wyniku których zostały uznane za zdolne do wykonywania określonej pracy

Kserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych i wymaganych badań lekarskich dostarczone zostaną Zamawiającemu.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie urządzenia powierzone do wykonania przedmiotu zamówienia. Uszkodzenia urządzeń i instalacji wynikające z nieprawidłowej pracy  Wykonawca naprawia na swój koszt.

4. Wykonawca zapewni całość materiału, urządzeń, i sprzętu wraz z transportem, niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Materiał i narzędzia dostarczone przez Wykonawcę będą składowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za zabezpieczenie składowanego materiału ponosi Wykonawca.

6. Transport materiałów i narzędzi do wyrobisk sztolni, w zależności od ich gabarytów i ciężaru, może się odbywać następującymi drogami:

- przedziałem drabinowym szybu „Carnall” (materiały i narzędzia możliwe do transportu w plecaku),

- szybem „Wyzwolenie” lub wejściem od ul. K. Miarki (pozostałe materiały i narzędzia).

Miejsce i czas dostarczenia materiałów lub narzędzi i droga ich transportu każdorazowo zostaną uzgodnione z Zamawiającym oraz firmą zewnętrzną odpowiadającą za dane wyrobisko w tym czasie.

Transport materiałów i narzędzi sztolnią oraz wyrobiskami przyległymi należy prowadzić ręcznie lub własnymi urządzeniami zgodnie z dokumentacją transportu opracowaną przez Wykonawcę 
i zatwierdzoną przez Kierownika Ruchu Zakładu ZKWK „Guido”.

7. Wykonawca zapewnienia pracownikom narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zapewni obsługę teletechniczną i elektryczną oraz nadzór osób dozoru w dniach określonych w tygodniowym harmonogramie prac jako prace montażowe w wyrobiskach dołowych dla zapewnienia realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do zaznajomienia pracowników Wykonawcy z rejonem wykonywania prac, drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem sprzętu przeciwpożarowego,  
z zasadami i warunkami dostarczania materiałów, urządzeń i sprzętu.

- Przed rozpoczęciem prac osoba dozoru Zamawiającego udzieli instruktażu stanowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń i ryzyka zawodowego, oraz przeprowadzi szkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących w zakładzie górniczym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu pracy, zgłaszania wypadków i zagrożeń. Powyższe szkolenie pracownicy Wykonawcy potwierdzą własnoręcznym podpisem w Karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa  i higieny pracy.

§ 4

Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu umowy

1. W przypadku uszkodzenia sprzętu, urządzeń transportu lub instalacji będących własnością

Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty ich naprawy i skutków awarii

ponosi Wykonawca.

2. Zamawiający  zapewni Wykonawcy:

- obsługę elektryczną, teletechniczną,

- nadzór osób dozoru w dniach określonych w tygodniowym harmonogramie prac jako prace montażowe 
w wyrobiskach dołowych,

- łączność telefoniczną oraz sygnalizację alarmową dla poszczególnych punktów pracy,

- przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących w ZKWK „Guido”

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu i bezpieczeństwa

pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności

i alarmowania, znajomości rejonu prac, procedury zgłaszania wypadków i zagrożeń,

-  możliwość korzystania z lampowni na zasadach ujętych w odrębnym porozumieniu.

§ 5

Obowiązki i prawa wynikające z Prawa Geologicznego i Górniczego ze strony Wykonawcy:

1.   Poszczególne służby Wykonawcy na terenie ZKWK „Guido”  podlegają Kierownikowi Działu

Energomechanicznego oraz Kierownikowi Ruchu Zakładu w zakresie Prawa Geologicznego

i Górniczego, przepisów branżowych i innych przepisów obowiązujących u Zamawiającego.

Pozostałe uprawnienia zachowuje Wykonawca.

2.   Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów wydanych na podstawie prawa geologicznego i górniczego,

- prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych, stosując odpowiedni sposób ewidencjonowania pozwalający w szczególności na ustalenie liczby osób znajdujących się w wyrobiskach oraz umożliwiających ich identyfikację. Zgłaszania i rejestrowania czasu przebywania swych pracowników na terenie zakładu górniczego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- Prowadzenia „Książki raportowej” dla prac prowadzonych w ruchu zakładu górniczego oraz „Dziennika budowy” dla wykonywanych prac budowlanych,

- wykonywania zleconych robót zgodnie z Dokumentem Bezpieczeństwa Zamawiającego,  regulaminami, instrukcjami,

- wyposażenia pracowników w odzież roboczą oraz  środki ochrony osobistej spełniające wymagania przepisów, będące dopuszczone do pracy w wyrobiskach podziemnych ,

- zapewnienia pracownikom przebywającym w wyrobiskach, sprzętu ochrony osobistej (izolującego układ oddechowy, kasków, rękawic, obuwia, lamp nahełmnych) oraz spełnienia wymogów ich użytkowania określonych przepisami,

- stosowania przy realizacji robót w ruchu Zakładu maszyn, urządzeń i materiałów, które odpowiadają wymaganiom określonym w Art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i  górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami).

- przekazania wszelkich upoważnień  pracowników Wykonawcy do obsługi maszyn i urządzeń do zweryfikowania przez Inspektora BHP kopalni na podstawie świadectw ukończenia kursów, ważnych wyników badań psychotechnicznych i innych koniecznych dokumentów, a następnie do zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu,

- natychmiastowego powiadomienia Kierownika Ruchu Zakładu w przypadku konieczności odstąpienia od zatwierdzonego planu ruchu w zakresie wykonywanych robót, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego,

3.W razie zaistnienia wypadku przy pracach służba BHP Wykonawcy zobowiązana jest do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku, przeanalizowania oceny ryzyka zawodowego oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji powypadkowej. Protokół powypadkowy wraz z aktualną karta oceny ryzyka zawodowego przed zatwierdzeniem przez Wykonawcę należy przedłożyć służbie BHP Zamawiającego,

4 .Do czasu przejęcia dochodzenia wypadku, któremu uległ pracownik Wykonawcy przez służby BHP Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

-niezwłocznie zapewnić zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego,

-zabezpieczyć miejsce wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem, za który jest odpowiedzialny Wykonawca,

-udostępnić niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy,

5.  Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za szkody niezawinione przez Zamawiającego powstałe w wyniku wypadku przy pracy i wskutek schorzeń związanych z warunkami pracyw stosunku do osób przez siebie zatrudnionych. Strony wyłączają w tym zakresie odpowiedzialność Zamawiającego wynikającą z art. 146 Prawa geologicznego i górniczego.

§ 6

Zamawiający zobowiązany jest do:

- Przekazywania Wykonawcy informacji o rodzaju i skali zagrożeń naturalnych oraz czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy Wykonawcy, na podstawie przeprowadzonych zgodnie z przepisami badań i pomiarów.

- Przeszkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących w ZKWK „Guido” przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, zgłaszania wypadków i zagrożeń i sprawdzenia znajomości tych przepisów.  
W przypadku negatywnej oceny Zamawiający ma prawo nie dopuścić pracownika do pracy.

- W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku kwalifikacji, naruszenia przez niego postanowień przepisów lub nieprzestrzegania regulaminu pracy obowiązującego u Zamawiającego, niezwłocznego odsunięcia pracownika od wykonywanych czynności i oddania go do dyspozycji Wykonawcy.

- Zapewnienia połączenia telefonicznego oraz sygnalizacji alarmowej i ostrzegawczej dla poszczególnych punktów pracy Wykonawcy zgodnie z możliwościami technicznymi i obowiązującymi przepisami.

- Kontrolowania zatrudnionej załogi odnośnie posiadania papierosów i środków zapalnych.

§ 7

Bieżącą kontrolę realizacji postanowień umowy zawartej z Wykonawcą z zakresie dotyczącym

przestrzegania przepisów Prawa Górniczego i Geologicznego prowadzą kierownicy właściwych

działów ruchu kopalni lub upoważnione przez nich osoby dozoru.

§8

Zamawiający wyznacza osoby do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Wykonawcą:

……………………………………………

……………………………………………

Wykonawca ustanawia osoby  do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Zamawiającym 
w osobach:

…………………………………………………

…………………………………………………:

Służby specjalistyczne Wykonawcy, określone w Schemacie Organizacyjnym zobowiązane są do współdziałania przy opracowaniu dokumentacji technologicznych oraz prowadzenia nadzoru i kontroli robót z odpowiednimi służbami Zamawiającego. Szczegółowe zasady współdziałania w odniesieniu do zleconych robót uzgodnione będą każdorazowo w notatkach służbowych spisanych pomiędzy odpowiednimi służbami Wykonawcy i Zamawiającego.

§9

Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (Zamawiającym i Wykonawcą), nie uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach” będą regulowane za pomocą odrębnych notatek służbowych.

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych „Uzgodnień Szczegółowych Warunków Współpracy pomiędzy stronami" strony przyjmują do wiadomości i stosowania.

Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres prowadzenia robót.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

| Załącznik A | – | Oferta |
| --- | --- | --- |
| Załącznik B | – | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |
| Załącznik C | - | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej |
| Załącznik 3 | - | Wykaz wykonanych robót budowlanych |
| Załącznik 4 | – | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| Załącznik 5 | – | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia |

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

ZP/57/MGW/2015

Nazwa zamówienia:

Zabudowa instalacji oświetleniowej, elektrycznej i niskoprądowej w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Zadanie I Montaż wyposażenia technicznego dla wyrobisk podziemnych – oświetlenie techniczne w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Zadanie II –Zabudowa systemów audiowizualnych w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej Zadanie III – Zabudowa systemów audiowizualnych w wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59

41-800 Zabrze

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| C | Oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.). |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2.c | Polisa / inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |  |
| 2.c’ | Polisa / inny dokument potwierdzający, że podmiot trzeci jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |  |
| 3 | Wykaz wykonanych robót budowlanych |  |
| 3 (1-n) | Dowody dotyczące robót budowlanych wykazanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określające czy roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone |  |
| 4 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |
| 5 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |
| 6 | Aktualne zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego |  |
| 7 | Aktualne zaświadczenie ZUS/KRUS |  |
| 8.(1-n) | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. wszystkich osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu art. 24 ust. 1 pkt 4-8 |  |
| 9.(1-n) | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10-11 |  |
| 10 | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. podmiotu zbiorowego art. 24 ust. 1 pkt 9 |  |

…..…………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

| OFERTA |
| --- |
| Nazwa Zamawiającego | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | Zabudowa instalacji oświetleniowej, elektrycznej i niskoprądowej w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZP/57/MGW/2015 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, załącznikach i umowie. 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ryczałtową w wysokości: cena brutto ……………………………………….………………………….……………………………PLN słownie: …………………………………………………………….…………………………………………… cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………..…………………….………% Kwota, o której mowa w pkt 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ od daty zawarcia umowy. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji …….…… lat (okres gwarancji nie krótszy niż 4 Iata) i rękojmi na okres 5 lat licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Brak wypełnienia okresu gwarancji oznacza, iż Wykonawca udziela gwarancji na okres 4 lat. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenie, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . Wadium w kwocie 6 500 zł zostało wniesione zostało w dniu …………………… w formie: ………………………………… . Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wskazaną w SIWZ. w okresie realizacji zamówienia. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, iż przed zawarciem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w SIWZ i umowie. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, w pełni akceptuję wszystkie zapisy łącznie ze wzorem umowy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ oraz wzoru umowy. Oświadczam, że(: wykonam zadanie siłami własnymi przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy L.p. Zakres zlecany Podwykonawcy 16. W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, należy podać: Zakres zlecany Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy * Niepotrzebne skreślić ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

| B. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Zabudowa instalacji oświetleniowej, elektrycznej i niskoprądowej w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZP/57/MGW/2015 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |
| Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 (Podpis składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |

| C. OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych/lista podmiotów powiązanych kapitałowo |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Zabudowa instalacji oświetleniowej, elektrycznej i niskoprądowej w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZP/57/MGW/2015 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że(: Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.). Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.) i przedstawiam listę podmiotów należących do grupy kapitałowej: ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.), zwanej dalej „uokik”: grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę; przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik) – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Załącznik nr 3

| WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH |
| --- |
| wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt 5.1.2. SIWZ. W wykazie nie należy podawać informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. |
| Nazwa zamówienia | Zabudowa instalacji oświetleniowej, elektrycznej i niskoprądowej w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZP/57/MGW/2015 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| L.p. | Rodzaj | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Miejsce wykonania | Wartość brutto PLN | Uwagi |
| ………………dnia,……………… ……………………………………… podpis i pieczątka |

Załącznik nr 4

| WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Zabudowa instalacji oświetleniowej, elektrycznej i niskoprądowej w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZP/57/MGW/2015 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| Imię i nazwisko osoby | Nazwa (firma) podmiotu | kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Informacja o podstawie dysponowania osobami |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| ………………dnia,……………… ……………………….……… podpis i pieczątka |

Załącznik nr 5.

| ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów. |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Zabudowa instalacji oświetleniowej, elektrycznej i niskoprądowej w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZP/57/MGW/2015 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby: |  |
| OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby na potrzeby wykonywania zamówienia: |
| Lp. | Określenie zasobu: |
| 1. | Wiedza i doświadczenie: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 2. | Osoby zdolne do wykonania zamówienia2: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 3. | Potencjał techniczny2: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 4. | Zdolność finansowa2: ……………………………………………………………………………………………………………………. … |
| Oświadczam, iż będę brał udział /nie będę brał udziału* w realizacji części zamówienia. Oświadczam, iż jako podmiot udostępniający zasoby niezbędne na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia odpowiadam solidarnie wraz z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy. …………………………………. data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie ………………............................................................ data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie) |

# Footnotes

Stosujemy tylko, jeśli ten sam dokument jest wymagany od Wykonawcy

( - niepotrzebne skreślić

(

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić