SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/65/MGW/2015

znak sprawy

| Zamawiający: | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU UL. JODŁOWA 59, 41-800 ZABRZE. |
| --- | --- |
| Dział realizujący zamówienie: | Dział ds. Realizacji Projektów EOKTITP REOK |
| Postępowanie w trybie: | Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp |

Nazwa zamówienia:                     	Wykonanie systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie „GUIDO” wraz zakupem wentylatora.

| Rodzaj: | Robota budowlana |
| --- | --- |

ZATWIERDZAM: Bartłomiej Szewczyk Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ……………………………………… podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego

Cena SIWZ

# Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej MGW w Zabrzu:  www.muzeumgornictwa.pl

Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku tj. 262,76 PLN i przekazania.

Data: 01.09.2015r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I	- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II	- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III	- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ IV	- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

- Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630 30 91

Faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730 – 1530

- Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „Pzp”.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie systemu rewersji powietrza w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Guido” wraz z zakupem wentylatora. Zamówienie składa się z dwóch zadań:

| Zadanie 1. Zadanie 2. | Zakup wentylatora niezbędnego do prawidłowego prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem i ratowaniem części zabytkowych zakładu górniczego; Wykonanie systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie „Guido” Zadanie drugie realizowane będzie w trzech etapach na podstawie przedstawionego w załącznikach projektu wykonawczego, tj:. Etap 1. Wykonanie, dostawa i montaż elementów konstrukcji wsporczych; Etap 2. Wykonanie, dostawa i montaż elementów kanałów wentylacyjnych i wykonanie otworu montażowego; Etap 3. Dostawa elementów wyposażenia elektrycznego wraz z układem zdalnego sterowania i wizualizacji pracy wentylatorów. |
| --- | --- |

Dostawa, zabudowa i uruchomienie systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie GUIDO ma powodować by zmiana pracy wentylatora z układu pracy ssącej na tłoczącą (rewersyjną) mogła się odbyć w czasie nie dłuższym niż 5 minut.

Budowa urządzeń układu rewersji wentylatora głównego przy szybie Guido ma być oddana do ruchu jako kompletna instalacja według przedstawionego projektu w załącznikach.

Zadanie 1. Przedmiotem zadania jest dostawa wentylatora, który powinien zapewnić wszystkie parametry i funkcje pracujących obecnie w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Guido” wentylatorów typu WLE1004A/1 o parametrach przedstawionych w załączniku (DTR wentylatora).

Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wentylatorze należy przez to rozumieć produkt o standardzie 
i parametrach technicznych nie gorszych niż wentylatory obecnie pracujące. Użyta w specyfikacji nazwa modelu, służy jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych wentylatora a nie jest wskazaniem nazwy produktu czy producenta. Użytą w opisie przedmiotu zamówienia nazwę handlową Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.

Dopuszcza się użycie do realizacji dostawy produktu równoważnego, w stosunku do jakości, docelowego przeznaczenia, spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie parametrów produktu wskazanego w SIWZ i umowie. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązanie równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętego wentylatora. W celu potwierdzenia, że oferowany wentylator spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w którym określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Zadanie 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu rewersji powietrza w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Guido” zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem wykonawczym. Zadanie to realizowane będzie w trzech następujących etapach:

Etap 1 (branża mechaniczna) obejmuje:

- dostawę urządzeń elementów konstrukcji wsporczych wg dokumentacji technicznej: 
  (Spis rysunków projektu wykonawczego poz. 27-48);

-  przygotowanie zmontowanych urządzeń elementów konstrukcji wsporczych do zabudowy 
        w pomieszczeniu wentylatora,

Etap 2 (branża mechaniczna, budowlana, elektryczna) obejmuje:

- 	dostawę elementów konstrukcji kanałów wentylacyjnych, otworu montażowego, drabinek kablowych wraz z kablami oraz szaf rozdzielczych SZ-W(2) wg załączonej dokumentacji,

- 	wykonanie otworu montażowego;

- 	zdemontowanie istniejących kanałów wentylacyjnych;

-   zabudowa i montaż nowych kanałów wentylacyjnych włączając je do pracy w trybie ręcznego   sterowania.

- 	przebudowa istniejącej AKiP do nowych kanałów wentylacyjnych;

- 	dostawa i montaż szaf rozdzielczych SZ-W(2);

- 	zabudowa drabinek kablowych i wyłożenie kabli;

Etap 3 (branża elektryczna i AKiP) obejmuje:

- 	dostawę pozostałych elementów wyposażenia elektrycznego;

- 	zdemontowanie istniejącej i montaż nowej aparatury elektrycznej;

- 	dostawa i zabudowa nowej AKiP wraz ze zdalnym sterowaniem i wizualizacją pracy wentylatorów;

- 	oddanie do eksploatacji stacji wentylatorów po wprowadzonych zmianach.

Wymagany, minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata.

  - Rozwiązania równoważne:

Ilekroć w specyfikacji, umowie, załącznikach jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny 
o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, załącznikach znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych 
i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe 
w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji dostawy produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne  opisywanym 
w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy. W przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia, w tym dokumenty równoważne.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ, umowie, załącznikach.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

  - Kod CPV: (kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)

Główny przedmiot zamówienia:

45000000-7	Roboty budowlane

Dodatkowy przedmiot zamówienia:

44212300-2	Konstrukcje i ich części

39714110-4 	Wentylatory wyciągowe

45223000-6 	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

- Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie:

Zadanie 1: Termin dostawy wentylatora niezbędnego do prawidłowego prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem i ratowaniem części zabytkowych zakładu górniczego – w terminie do 50 dni od daty podpisania umowy.

Zadanie 2: Terminy realizacji poszczególnych etapów w zakresie wykonania systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie „Guido”:

Etap 1. Wykonanie dostawy i montażu elementów konstrukcji wsporczych – do 10.12.2015

Etap 2. Wykonanie dostawy i montaż elementów kanałów wentylacyjnych i wykonanie otworu   montażowego - przewidywany termin - 10 tygodni od daty podpisania umowy lecz nie później niż do 10.12.2015r.

Etap 3. Dostawa elementów wyposażenia elektrycznego wraz z układem zdalnego sterowania

i wizualizacji pracy wentylatorów - nie później iż do 30.04.2016r.

- Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku. 
Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

    - posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie roboty w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia tj.:

minimum jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł netto obejmującą montaż wentylatora przeznaczonego do wentylacji w zakładach górniczych.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 
że dysponuje lub będzie dysponował nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia):

- Kierownik Budowy – (1 osoba) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów oraz zatwierdzenie OUG 
w charakterze co najmniej osoby średniego dozoru ruchu w specjalności budowlanej dla górniczych robót budowlanych wykonywanych na powierzchni kopalni węgla kamiennego.

- Kierownik robót – (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych robotami bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów).

- Osoby dozoru wyższego:

- 1 osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe, które są zobowiązane posiadać osoby wykonujące czynności w wyższym dozorze ruchu w podziemnych zakładach górniczych w specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń na powierzchni lub maszyn i urządzeń dołowych,

- 1 osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe, które są zobowiązane posiadać osoby wykonujące czynności w wyższym dozorze ruchu w podziemnych zakładach górniczych w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń na powierzchni lub maszyn i urządzeń dołowych,

- Osoby średniego dozoru:

- 1 osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe, które są zobowiązane posiadać osoby wykonujące czynności w średnim dozorze ruchu w podziemnych zakładach górniczych w specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń na powierzchni lub maszyn i urządzeń dołowych,

- 1 osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe, które są zobowiązane posiadać osoby wykonujące czynności w średnim dozorze ruchu w podziemnych zakładach górniczych w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń na powierzchni lub maszyn 
i urządzeń dołowych posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,

- Elektromonter urządzeń elektrycznych (min. 2 osoby): kwalifikacje zawodowe: świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,

Kwalifikacje osób wskazanych w pkt c), d) powinny odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie kwalifikacji 
w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Kwalifikacje elektryczne osób wymienionych w pkt. d), e)  powinny spełniać wymagania Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w spawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - dla napięcia do 1 kV.

Zamawiający uzna powyższy warunek również za spełniony jeżeli Wykonawca dysponować będzie osobami posiadającymi kwalifikacje równoważne, wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Warunek finansowy

Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

Warunek ekonomiczny

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 150.000,00 PLN .

5.2. Wymagane dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

    - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca złoży dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B).

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, (Załącznik nr 1.1).

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (Załącznik nr C).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotowe oświadczenie lub oświadczenie z listą należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie 
z art. 26 ust 2b Pzp.

    - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży dokumenty:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone, zawierające informacje o wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN netto, obejmującej montaż wentylatora przeznaczonego do wentylacji w zakładach górniczych,

z podaniem ich rodzaju, wartości,  daty i miejsca wykonania (Załącznik nr 3) 
wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Załączniki nr 3.(1-n).

Przez najważniejsze roboty Zamawiający rozumie roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2. SIWZ.

W wykazie nie należy podawać informacji o robotach budowlanych niewykonanych 
lub wykonanych nienależycie.

Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są:

- poświadczenie,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane 
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 
o których mowa wyżej.

- wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:

- Kierownik Budowy – (1 osoba) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów oraz zatwierdzenie OUG 
w charakterze co najmniej osoby średniego dozoru ruchu w specjalności budowlanej dla górniczych robót budowlanych wykonywanych na powierzchni kopalni węgla kamiennego.

- Kierownik robót – (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych robotami bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów).

- Osoby dozoru wyższego:

- 1 osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe, które są zobowiązane posiadać osoby wykonujące czynności w wyższym dozorze ruchu w podziemnych zakładach górniczych w specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń na powierzchni lub maszyn i urządzeń dołowych,

- 1 osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe, które są zobowiązane posiadać osoby wykonujące czynności w wyższym dozorze ruchu w podziemnych zakładach górniczych w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń na powierzchni lub maszyn i urządzeń dołowych

- Osoby średniego dozoru:

- 1 osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe, które są zobowiązane posiadać osoby wykonujące czynności w średnim dozorze ruchu w podziemnych zakładach górniczych w specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń na powierzchni lub maszyn i urządzeń dołowych,

- 1 osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe, które są zobowiązane posiadać osoby wykonujące czynności w średnim dozorze ruchu w podziemnych zakładach górniczych w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń na powierzchni lub maszyn 
i urządzeń dołowych posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,

- Elektromonter urządzeń elektrycznych (min. 2 osoby): kwalifikacje zawodowe: świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,

Kwalifikacje osób wskazanych w pkt c), d) powinny odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie kwalifikacji 
w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Kwalifikacje elektryczne osób wymienionych w pkt. d), e)  powinny spełniać wymagania Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w spawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - dla napięcia do 1 kV.

Zamawiający uzna powyższy warunek również za spełniony jeżeli Wykonawca dysponować będzie osobami posiadającymi kwalifikacje równoważne, wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników).

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (część A wg spisu załączników).

Uwaga!

W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

- Uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.).

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 11 czerwca 2002 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. nr 84, poz. 755, 
z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r., Nr 204, poz. 1474), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego:
„Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych” (http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).

- Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na  potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo  ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy 
w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego  
w dniu, w którym  ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych.

- W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150.000,00 PLN (Załącznik nr 2.c).

- Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów wymaga się przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot trzeci jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, potwierdzającą spełnienie warunku udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2.c’);

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (Załącznik nr 5).

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt B, C odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Równowartość w złotych dla dokumentów ekonomiczno-finansowych wskazanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Jeśli Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego wymagane jest by podmiot ten uczestniczył w realizacji zamówienia.

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) tj.:

1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a - składane na potwierdzenie, że wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty 
i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu. .

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ); w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

- Janusz Miś  - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- mgr Katarzyna Poprawa - w sprawach formalno-prawnych,

fax  (032) 277-11-25.

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 9.000,00 PLN,

(słownie: dziewięć tysięcy zł.) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni od daty składania ofert.

8.2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej,  z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w sekretariacie w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 1.02).

8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji / ubezpieczonego,

(Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze),

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji

(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej / poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank / inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
 w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści Art. 93 ust. 4 ustawy. Całość oferty powinna być złożona 
w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ ,  musi  zawierać:

- Formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone 
w formie oryginału;

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione 
w pkt  5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy) , złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C),

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

- wspólny formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -  złożone 
w formie oryginału;

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3.) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą  być złożone 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym:

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1; B; wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 3(1-n); 2.c’ wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją (-nie dotyczy) Załączniki nr 3, 4 wg Spisu zawartości oferty,

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (załącznik nr C),

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

- osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej lub

- osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie:

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub osobowego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3 .

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz.211 ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59,

41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

Sekretariat pok. Nr 1.02

najpóźniej do dnia 17.09.2015r. do godz.10:00.

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.09.2015r. w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

pok. Nr 1.02 o godz. 11:00 .

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1.  Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

Cena oferty i  jej elementy oraz  ceny jednostkowe, muszą być wyrażone  w złotych polskich 
z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku (groszy).

12.2.  W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych zakresem niniejszej umowy, nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy lub aneksu. W razie wykonania jakichkolwiek prac z naruszeniem powyższego zapisu Wykonawca zrzeka się prawa do wynagrodzenia z tytułu ich wykonania.

12.3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są

| Lp. | KRYTERIUM: | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 95 % |
| 2. | Okres gwarancji jakości | 5 % |
| 3. | Razem | 100 % |

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

- Kryterium nr 1 – CENA:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów

- W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów

wynikającą z działania:

najniższa oferowana cena brutto

Ilość punktów  = ----------------------------------------------------------- x 100pkt x 95 %

cena badanej oferty brutto

2. Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI:

- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w pełnych latach) oceniane będą wg. punktacji podanej poniżej:

| Okres gwarancji – zgodnie z ofertą [lata] | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji” (z uwzględnieniem wagi) |
| --- | --- |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 8 i więcej | 5 |
| UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata. |

zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata.

Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę iloczynów ilości punktów jakie oferta uzyskała w danym kryterium i wagi procentowej danego kryterium:

Suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów = Cena x 95% + Okres gwarancji x 5%

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

13.1.2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

13.1.3. W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

13.1.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

- warunków udziału w postępowaniu,

- wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o wyrażeniu zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako niezgodzenie się na poprawienie omyłki. W przypadku niezgodzenia się Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) u.P.z.p., jego oferta zostanie odrzucona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1, 2, 2a Pzp.

13.3.2.	Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza 
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

13.3.3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o zamówienie - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647’ Kodeksu cywilnego.”

15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,     z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490.

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie pok.1.02. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowej 59, 
41-800 Zabrze, w wyznaczonym terminie.

15.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno 
w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi, jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

17.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179-art. 198 a-g) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

17.3. Odwołanie - przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

17.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych 
w art. 180 ust. 5 ustawy.

17.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

17.9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.10. Na czynności, o których mowa w pkt. 17.9. SIWZ, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 17.3. SIWZ.

17.11.Termin do wniesienia odwołania: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 17 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.12.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

17.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

17.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

17.15. Pozostałe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane zostały w Dziale VI Ustawy.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie  zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Główny przedmiot zamówienia:

45000000-7             Roboty budowlane

Dodatkowy przedmiot zamówienia:

44212300-2	Konstrukcje i ich części

39714110-4 	Wentylatory wyciągowe

45223000-6 	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

- Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

- Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

- Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

- Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub nazw Podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom lub nazw Podwykonawców w sytuacji gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p.

- Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części, których wykonanie nie może być powierzone podwykonawcom.

- Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne:

3.1. Zmiany terminu wykonania zamówienia oraz  terminów pośrednich, w następujących   przypadkach:

a)	wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się 
z umowy w jej obecnym brzmieniu;

b)	zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

c)	niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

d)	aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

e)	wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych;

f)	wydłużenia terminu w związku z faktem wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy 
w terminie.

g) 	powstanie kolizji z innymi robotami wykonywanymi przez zamawiającego lub podmiot zewnętrzny – na  terenie udowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie - uniemożliwiających wykonywanie robót.

3.1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

a) 	zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane 
w SIWZ;

b) 	wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego i spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

c)  	zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy;

d) 	zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,

e) 	wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,

g) 	wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi,

h) 	ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

i)  	ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności  w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć,

j) 	poprawa jakości, walorów użytkowych lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia uwarunkowań technicznych odmiennych od opisanych w dokumentacji technicznej.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis rzeczowego zakresu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna dla zadania:  Wykonanie systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie „Guido” wraz z zakupem wentylatora.

Zadanie 1:

- Wentylator powinien zapewnić wszystkie parametry i funkcje pracujących dotychczas wentylatorów typu WLE1004A/1 o parametrach przedstawionych w załączniku (DTR wentylatora).

- W pomieszczeniu, w którym pracuje wentylator hałas generowany przez niego nie powinien przekroczyć – 110 dB, za tłumikiem 85 dB.

- Wentylator musi być wyposażony w czujnik temperatury uzwojeń i łożysk silników.

- Mocowanie wentylatora musi być dostosowane do istniejącej konstrukcji zarówno podstawy jak 
i połączeń z istniejącymi tłumikami (wymiar, rozstaw śrub, uszczelnienie, posadowienie na posadzce itp.).

- Wentylator musi być dopasowany do charakterystyk określonych w ekspertyzie wykonanej 
w ramach dokumentacji pracy naukowo badawczej opracowanej na początku 2014r. przez Zakład Aerologii Górniczej GIG pod tytułem „ Opracowanie ekspertyzy dotyczącej systemów przewietrzania i zabezpieczeń przeciwpożarowych dla poziomów 170 m i 320 m Kopalni Guido” 
(w załączniku).

- Wentylator powinien być budowy osiowej jednostopniowej z napędem elektrycznym przystosowanym do zasilania z sieci 500V z izolowanym punktem neutralnym transformatora zasilającego.

- Wymagane parametry szczegółowe wentylatora:

- Wydajność nominalna [V]: 13 [m3/s];

- Spiętrzenie całkowite [ΔPc]: 2100 [Pa];

- Moc silnika elektrycznego [Ns]: 37 [kW];

- Prędkość obrotowa [n]: 25,0 [obr/s];

- Napięcie zasilania [U]: 500 [V];

- Średnica lutnio-ciągu [D]: 1000 [mm];

- Masa wentylatora [m]: 968 [kg] (z tolerancją w zakresie ± 100 kg);

- Sprawność zespołu minimum μa: 0,7;

- Do wentylatora należy dostarczyć:

- Deklarację Zgodności WE,

- DTR Instrukcję obsługi,

- Udokumentowany sposób możliwości współpracy wentylatora z posiadanymi tłumikami,

- Świadectwo jakości,

- Świadectwo gwarancji na okres minimum 3 lat.

- Wentylator powinien być wyposażony w specjalne uchwyty umieszczone na obudowie wentylatora, które umożliwią jego sprawny transport i wymianę.

- Wentylator powinien być przystosowany do załączania z przycisków umieszczonych 
w pobliżu wentylatora jak i zdalnie.

- Wykonywanie czynności konserwacyjnych i przeglądów wentylatora (które wymagają jego demontażu w miejscu pracy) nie powinno być wykonywane częściej jak co 12 miesięcy.

Zadanie 2: Obejmuje wykonanie systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie „Guido” i będzie realizowane w 3 etapach. Prace należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami określonymi w pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych wydanych w decyzji Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach. Etap 1 obejmuje (branża mechaniczna): - dostawa urządzeń elementów konstrukcji wsporczych wg dokumentacji technicznej: Spis rysunków poz. 27-48; - przygotowanie zmontowanych urządzeń elementów konstrukcji wsporczych do zabudowy w pomieszczeniu wentylatora, Etap 2 obejmuje (branża mechaniczna, budowlana, elektryczna): - dostawę elementów konstrukcji kanałów wentylacyjnych, otworu montażowego, drabinek kablowych wraz z kablami oraz szaf rozdzielczych SZ-W(2) wg załączonej dokumentacji; - wykonanie otworu montażowego; - zdemontowanie istniejących kanałów wentylacyjnych; - zabudowa i montaż nowych kanałów wentylacyjnych włączając je do pracy w trybie ręcznego sterowania. - przebudowa istniejącej AKiP do nowych kanałów wentylacyjnych; - dostawa i montaż szaf rozdzielczych SZ-W(2); - zabudowa drabinek kablowych i wyłożenie kabli; Etap 3 obejmuje (branża elektryczna i AKiP): - dostawę pozostałych elementów wyposażenia elektrycznego; - zdemontowanie istniejących i montaż nowej aparatury elektrycznej; - dostawa i zabudowa nowej AKiP wraz z zdalnym sterowaniem i wizualizacją pracy wentylatorów; - oddanie do eksploatacji stacji wentylatorów po wprowadzonych zmianach. Po zakończeniu etapu 1 i 2 stacja wentylatorów przy szybie Guido powinna mieć możliwość ręcznego przesterowania zasuwami do pracy w odpowiednim układzie: pracy podstawowej ssącej dowolnego wentylatora lub rewersji realizowanej za pomocą ustawienia zamknięcia lub otwarcia przepustnic. Układ zasilania wentylatorów po etapie 1 i 2 powinien pozostać bez zmian.

Wyposażenie elektryczne i AKPiA nie musi zawierać układu samoczynnego załączania rezerwy lecz powinno być przygotowane konstrukcyjnie do ewentualnego doposażenia układów zasilania w falownik. Etap 3 obejmuje dostawę elementów wyposażenia elektrycznego wraz z układem zdalnego sterowania i wizualizacji pracy wentylatorów.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą po zrealizowaniu zadania.

Dopuszcza się zastosowanie elementy innych niż w projekcie jeżeli ich parametry techniczne nie zmienią funkcjonalności układu. Zmiany powinny być naniesione w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dokona stosownego zgłoszenia robót budowlanych, związanych z zabudową urządzeń systemu rewersji wentylatora głównego wraz z elementami sieci elektroenergetycznej z zachowaniem wymaganych przepisami terminów, właściwemu organowi nadzoru budowlanego (Specjalistyczny Urząd Górniczy) określając niezbędny rodzaj, zakres i sposób wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia, dołączając niezbędne załączniki.

Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przed organem nadzoru, a także przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty będące w jego gestii.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac wykona właściwe pomiary emisji dźwięku istniejącej instalacji w czasie pracy. Po zakończeniu prac również dokona pomiarów.

Praca wentylatorów powinna być zobrazowana w systemie wizualizacji, nadzoru i sterowania na stanowisku dyspozytorskim Przedmiotową wizualizację należy dopasować do wizualizacji aktualnie budowanej stacji wentylatorów Kluczowej Sztolni Dziedzicznej najlepiej wykorzystując taka samą grafikę i funkcjonalność.

Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty do przygotowania karty zmian lub dodatku do dokumentacji podstawowej, wymaganej do uzyskania decyzji zezwolenia (Specjalistyczny Urząd Górniczy) na oddanie do ruchu urządzeń po wprowadzeniu zmian.

- Wymagania dodatkowe

3.1. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą spełniać zasadnicze wymagania określone 
w przepisach dotyczących wyrobów podlegających ocenie zgodności tj. posiadać deklarację zgodności CE w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 z 2007r. poz. 1089),

3.2. Dla wszystkich zastosowanych urządzeń Wykonawca dostarczy niezbędne:

- Dokumentacje techniczno-ruchowe,

- Karty katalogowe,

- Deklaracje Zgodności

- Protokoły badań i prób fabrycznych,

- Atesty i Certyfikaty,

3.3. Wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej należy uwzględnić w wykonanej dokumentacji powykonawczej.

3.4. Po wykonaniu prac montażowych i pomiarowych przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiór końcowy wykonanych prac (instalacji i zamontowanych urządzeń).

3.5. Na przedmiot niniejszego zamówienia, Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 3 lata (zgodne ze złożoną ofertą). Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa obowiązuje gwarancja producenta.

3.6. W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy instalacji, urządzeń i sprzętu 1 (jeden) raz w roku.

3.7. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich przeglądach gwarancyjnych.

3.8. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.

3.9. Na przedmiot niniejszego zamówienia, instalacje, urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela rękojmi na okres 5 lat od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego.

3.10. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.

3.11. Z uwagi na prace wykonywane w czynnym obiekcie ruchu turystycznego, każde wyłączenie napięcia istniejącej instalacji elektrycznej musi być uzgodnione z Zamawiającym z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydania zgody na wykonywanie niektórych prac jedynie w godzinach nocnych.

3.12. Urządzenia, sprzęt i materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie użytkowane, posiadać stosowne dopuszczenia i atesty, oraz muszą odpowiadać wymaganiom i normom. Wykonawca zapewni transport jak również wszelkie prace związane 
z załadunkiem i rozładunkiem materiałów związanych z realizacją zamówienia, do magazynu 
z miejsca przeznaczenia oraz ich kompletowanie.

3.13. Wykonawca opracuje (z uwzględnieniem własnych uwarunkowań techniczno-organizacyjnych) technologie prowadzenia prac i instrukcje stanowiskowe, w trybie obowiązującym w kopalni, które przedstawi do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu (KRZ).

3.14. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu prac w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres realizacji zadania.

3.15. Organizacja prac i realizacja czynności transportowych musi być skoordynowana 
z prowadzonym remontem budynku obsługi ruchu turystycznego.

3.16. Wykonawca musi wziąć pod uwagę czynniki oddziaływujące negatywnie na otoczenie – takie jak hałas, zapylenie, zabrudzenie ulic, itp. Wszelkie uzasadnione protesty osób fizycznych jak i instytucji 
w zakresie ochrony zdrowia i ochrony środowiska, Wykonawca zobowiązany jest rozwiązać we własnym zakresie i na własny koszt.

3.17. Wykonawcę obowiązuje całkowity zakaz składowania, lub przeróbki odpadów na terenie budowy.

3.18. Demontaż urządzeń i sieci, transport, jak również wszelkie prace związane z załadunkiem 
i rozładunkiem materiałów należą do Wykonawcy.

3.19. Zdemontowane urządzenia, materiały, kable i inny osprzęt należą do Zamawiającego.

3.20. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać i udokumentować przed rozpoczęciem prac niezbędne uprawnienia, zatwierdzenia i kwalifikacje do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.

3.21. Przepisy i normy wymagane przy realizacji zamówienia.

Prace prowadzone w trakcie realizacji zamówienia, jak i wykonane zamówienie, muszą być zgodne 
i odpowiadać:

- przepisom Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz przepisom i aktom wykonawczym do ustawy w zakresie zgodnym 
z przedmiotem zamówienia,

- przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28. 06. 2002r. (Dz. U. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych,

- przepisom Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2006r Nr 156, poz. 1118 
z późn. zm.)

- przepisom Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.),

- normom obowiązkowego stosowania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

3.22. Wykonawca, z trzydniowym wyprzedzeniem, powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie odbioru technicznego, którego dokona komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy.

3.23. Przedmiotem odbioru technicznego mogą być poszczególne wykonane etapy zgodnie 
z harmonogramem prac. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia 
i wykonaniu dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę.

3.24. Dostarczone urządzenia muszą posiadać atest (certyfikat) akredytowanej jednostki badawczej.

3.25 Całość instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Po wykonaniu instalacji należy wykonać wszystkie pomiary parametrów elektrycznych wykonanych instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest również czynnie uczestniczyć w odbiorach urządzeń przez jednostki nadzoru górniczego i na własny koszt usunąć wszelkie nieprawidłowości wynikłe z nieprawidłowego wykonania zamówienia.

3.29. Próby funkcjonalne w zakresie uruchomienia systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie Guido Wykonawca wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Załączniki do SIWZ :

- Dokumentacja Techniczna dla zadania „System rewersji wentylatora głównego przy szybie Guido opracowana przez KG Construction Sp. z o.o.

- Projekt budowlany – roboty budowlane związane z modernizacją stacji wentylatora głównego przy szybie „GUIDO”.

- Opracowanie ekspertyzy dotyczącej systemów przewietrzania i zabezpieczeń przeciwpożarowych dla poziomów 170 i 320 Kopalni „GUIDO”.

- Projekt budowlany budynku nadszybia szybu „GUIDO” ze stacją wentylatorów KDWK „M-300 w likwidacji” przy ul. 3-go Maja 91 w Zabrzu – cz. budowlana.

- Projekt budowlany budynku nadszybia szybu „GUIDO” ze stacją wentylatorów KDWK „M-300 w likwidacji” przy ul. 3-go Maja 91 w Zabrzu – cz. wentylacyjna.

- Dokumentacja techniczna rozgałęźnic powietrza z zasuwami rewersyjnymi 
w stacji wentylatorów głównych przy szybie „GUIDO”.

- Karta zmian nr 1 do dokumentacji podstawowej stacji wentylatorów głównych przy szybie „GUIDO”.

- Decyzja Dyrektora SUG zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych.

CZĘŚĆ V	 WZÓR UMOWY

Umowa ............/ 2015

Zawarta w dniu …………….. w Zabrzu, pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 
41-800), przy ulicy Jodłowej 59, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, NIP: 6482768167; REGON: 243220420,

reprezentowane przez:

Dyrektora - Bartłomieja Szewczyka

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………

z siedzibą w................................................................................................

(NIP......................, REGON ……………………..)

reprezentowanym przez

- .............................................................................

- ………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

- Zgodnie z dostarczoną ofertą Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia:

„Wykonanie systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie „Guido” wraz z zakupem wentylatora”

Zadanie 1 Zakup wentylatora niezbędnego do prawidłowego prowadzenia prac związanych 
   z zabezpieczeniem i ratowaniem części zabytkowych zakładu górniczego

Zadanie 2   Wykonanie systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie „Guido”

- Szczegółowy przedmiot umowy oraz zakres i warunki wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia określa:

  - Dokumentacja Techniczna dla zadania „System rewersji wentylatora głównego przy szybie Guido”

  - SIWZ wraz z załącznikami,

  - niniejsza umowa.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami, o których mowa wyżej, i że są one kompletne 
z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki górniczej, dla uzyskania finalnego efektu, określonego przedmiotem umowy.

- Jeżeli dla wykonania przedmiotu umowy, będzie konieczne wykonanie innych niezbędnych robót lub czynności w tym konieczność wykonania projektów warsztatowych lub montażowych i uzyskania 
w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, uzgodnień, to Wykonawca wykona te czynności 
i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia, uzgodnienia, własnym kosztem i staraniem.

§ 2
Podstawa realizacji

1.  Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie z:

  - warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  - ofertą Wykonawcy

  - warunkami i wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

§ 3

Podwykonawcy

- Strony postanawiają, że do skutecznego zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą niezbędna jest zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów z podwykonawcami wraz z wykazem robót stanowiących ich przedmiot, uwzględniając, iż cykl płatności w relacji z podwykonawcami winien być zgodny z warunkami i terminami płatności wynikającymi z umowy z Zamawiającym. Termin płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie powinien być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Wykonawcy, przy czym płatność powinna nastąpić na co najmniej trzy dni przed terminem płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Do przedkładanych projektów i dokumentacji Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenie, których treść jest wiążąca dla Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub zastrzeżeń. Nie złożenie poprawionej umowy w terminie 7 dni od zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu skutkuje złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty wykonywane są przez nie zaakceptowanego przez niego zgodnie z § 3 podwykonawcę, dalszego podwykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji.

- W przypadku zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1 – 3, zobowiązany jest Wykonawca.

- Akceptacja umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą zostanie stwierdzona na piśmie poprzez złożenie oświadczenia przez Zamawiającego.

- Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.

- W przypadku braku zapłaty należnego podwykonawcy wynagrodzenia zostanie ono uregulowane bezpośrednio przez Zamawiającego z zachowaniem zasad i procedur opisanych w art. 143c ustawy Prawa zamówień publicznych.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną  na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli   podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

13.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców zgodnie z § 3 niniejszej umowy.

15.	Wykonawca oświadcza, że za pomocą podwykonawców (na podstawie zaakceptowanych umów):

- .……………………………..……………,

- ……………………………………………,

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio następujący zakres

- .……………………………..……………,

- ……………………………………………,

16.	Za pomocą podwykonawców innych niż w ust. 15 (na podstawie zaakceptowanych umów) Wykonawca wykona następujący zakres: …………………………………………………….

17.	Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego za te roboty powierzone podwykonawcom.

18.	Obowiązkiem jest przedkładanie przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

19.	Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany natychmiast usunąć z terenu budowy wszelkie osoby, których przebywanie na terenie budowy w jego ocenie jest niezgodne z postanowieniami Umowy lub narusza przepisy prawa.

20.	Przedłożenie umowy z podwykonawcą wymaga dla jej akceptacji przedłożenia aktualnego harmonogramu rzeczowo finansowego, celem weryfikacji czy dany zakres przedmiotu umowy podwykonawcy nie został wyceniony wyżej niż w niniejszej umowie.

§ 4

Warunki realizacji

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 10 ust. 1 poniesie wszystkie koszty związane 
z opracowaniem przedmiotu umowy, uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, utylizacją i obsługą odpadów, organizacją prac niezbędnych dla zrealizowania zadań objętych umową.

- Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego materiałów posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków technicznych wykonania umowy, trudności mogących wyniknąć przy jej realizacji, ryzyka i zakresu odpowiedzialności związanej z pracami będącymi przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ostatecznej ofercie i dokonał wyceny kosztów prac i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i wynikające 
z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonych zadań. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 
w pełnej wysokości.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Teren prac zostanie Wykonawcy przekazany w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia Zamawiającemu żądania przez Wykonawcę. Przekazanie zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Od dnia przekazania Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób
 i mienia na terenie prac.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo dla robót będących przedmiotem niniejszej umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym prawem.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia BHP swoich pracowników zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zapewni ciągłość badan lekarskich dopuszczających do pracy na wysokości. Szkolenie będzie potwierdzone w dostarczonych dokumentach.

- Wykonawca dostarczy imienny wykaz pracowników wraz z ich kwalifikacjami które muszą być zgodne 
z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ.

- Wykonawca dostarczy wycinkowy schemat struktury organizacyjno-osobowej Wykonawcy, który stanowić będzie załącznik do umowy.

- Wykonawca opracuje (z uwzględnieniem własnych uwarunkowań techniczno-organizacyjnych) technologie prowadzenia prac i instrukcje stanowiskowe, w trybie obowiązującym w kopalni, które przedstawi do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu (KRZ).

- Poszczególne służby Wykonawcy podlegają kierownikowi Ruchu Zakładu w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, przepisów branżowych i innych przepisów obowiązujących 
u Zamawiającego. Pozostałe uprawnienia zachowuje Wykonawca.

- Z chwilą przejęcia terenu robót Wykonawca zobowiązuje się do:

- właściwej organizacji robót oraz należytego wykonania zobowiązań umownych;

- zapewnienia warunków wykonania przedmiotu umowy, które zapewnią całkowite bezpieczeństwo dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia;

- przestrzegania przepisów ustawy o odpadach;

- przestrzegania zasad ochrony środowiska, podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu;

- zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy;

- dbania o mienie znajdujące się na terenie budowy;

- przestrzegania prawa ochrony zabytków i zaleceń konserwatora zabytków lub osoby przez niego upoważnionej.

- Wykonawca co najmniej 3 dni przed przekazaniem terenu budowy, dostarczy Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty i oświadczenia celem zgłoszenia rozpoczęcia robót.

- Wykonawca z chwilą przejęcia terenu budowy przejmie na siebie odpowiedzialność, która obejmuje należyte wykonanie zobowiązań umownych, a także odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku lub związku z prowadzonymi pracami, w tym w szczególności poniesie całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone choćby nieumyślnie zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca uporządkuje teren zaplecza i teren robót po zakończeniu wszystkich prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności wynikających z ustawy o odpadach i z innych przepisów zarówno w swoim imieniu jak i imieniu Zamawiającego w zakresie wynikającym z realizacji niniejszej umowy.

12. 	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu na każde ustne lub pisemne żądanie jego przedstawiciela niezwłocznie pełny i swobodny wstęp do terenu robót. Ponadto Wykonawca na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego wyrażone ustnie lub pisemnie powinien niezwłocznie udzielać mu pełnych informacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonych robót w formie wyjaśnień ustnych, a na życzenie przedstawiciela Zamawiającego również w formie pisemnej w ciągu 2 dni roboczych.

13. Urządzenia, sprzęt i materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie     nowe, nie użytkowane, posiadać stosowne dopuszczenia i atesty, oraz muszą odpowiadać wymaganiom i normom. Wykonawca zapewni transport jak również wszelkie prace związane z załadunkiem i rozładunkiem materiałów związanych z realizacją zamówienia.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.

- Każde wyłączenie napięcia istniejącej instalacji elektrycznej musi być uzgodnione z Zamawiającym.

- Urządzenia, sprzęt i materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie użytkowane, posiadać stosowne dopuszczenia i atesty, oraz muszą odpowiadać wymaganiom i normom. Wykonawca zapewni transport jak również wszelkie prace związane z załadunkiem i rozładunkiem materiałów związanych z realizacją zamówienia, do magazynu z miejsca przeznaczenia oraz ich kompletowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu prac oraz wyrobisk w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres realizacji zadania.

- Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany do prowadzenia bieżących uzgodnień i dołożenia wszelkich starań dla zapewnienia prawidłowej współpracy z wykonawcami prowadzącymi w/w roboty.

- Wykonawca musi wziąć pod uwagę czynniki oddziaływujące negatywnie na otoczenie – takie jak hałas, zapylenie, zabrudzenie ulic itp. Wszelkie protesty osób fizycznych jak i instytucji w zakresie ochrony zdrowia i ochrony środowiska, Wykonawca zobowiązany jest rozwiązać we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawcę obowiązuje całkowity zakaz składowania, lub przeróbki odpadów na terenie robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, we własnym zakresie i na własny koszt, na czas wykonywania robót dostawy niezbędnych mediów.

- Demontaż urządzeń i sieci, transport, jak również wszelkie prace związane z załadunkiem i rozładunkiem materiałów należą do Wykonawcy.

- Zdemontowane urządzenia, materiały, kable i inny osprzęt należą do Zamawiającego.

- Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać i udokumentować przed rozpoczęciem prac niezbędne uprawnienia, zatwierdzenia i kwalifikacje do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.

- Przepisy  i normy wymagane przy realizacji zamówienia.

Prace prowadzone w trakcie realizacji zamówienia, jak i wykonane zamówienie, muszą być zgodne i odpowiadać:

a) przepisom Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz przepisom i aktom wykonawczym do ustawy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

b) przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. (Dz. U. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych,

c) przepisom Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2006r Nr 156, poz. 1118  z późn.   zm.)

d) przepisom Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych  (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.),

e)  normom obowiązkowego stosowania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

26. Próby funkcjonalne w zakresie uruchomienia systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie Guido Wykonawca wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym.

27. Wykonawca zobowiązuje się do opłacenia w terminie refakturowanych mediów w formie stosownego porozumienia stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.

§ 7

Nadzór nad Wykonawstwem

  - Przedstawicielem Zamawiającego na placu robót jest: …………………………………………….

  - Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawcę jest: …………………………………………

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w realizacji umowy osób, które posiadają wiedzę 
i uprawnienia opisane w SIWZ.

§ 8

Termin wykonania Umowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie:

Zadanie 1: Termin dostawy wentylatora niezbędnego do prawidłowego prowadzenia prac związanych 
z zabezpieczeniem i ratowaniem części zabytkowych zakładu górniczego – w terminie do 50 dni od daty podpisania umowy.

Zadanie 2: Terminy realizacji poszczególnych etapów w zakresie wykonania systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie „Guido”:

Etap 1. Wykonanie dostawy i montażu elementów konstrukcji wsporczych – do 10.12.2015r.

Etap 2. Wykonanie dostawy i montaż elementów kanałów wentylacyjnych i wykonanie otworu

montażowego - do 10.12.2015r.

Etap 3. Dostawa elementów wyposażenia elektrycznego wraz z układem zdalnego sterowania

i wizualizacji pracy wentylatorów  -  nie później iż do  30.04.2016r.

- Za termin rozpoczęcia wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania niniejszej umowy.

- Za zakończenie umowy strony uznają dzień dokonania odbioru końcowego bez wad i usterek.

§ 9

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą 
niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt  tysięcy złotych). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

- Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako podstawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 10

Wynagrodzenie

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu wynosi łącznie:

cena brutto …………………………………………….………………………….……………………………PLN

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

W tym:

Zadanie 1

cena brutto …………………………………………….………………………….……………………………PLN

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

Zadanie 2

cena brutto …………………………………………….………………………….……………………………PLN

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

Etap 1

cena brutto ……………………………….………………………….……………………………PLN

słownie: …………………………………………………………….…………………………………

cena netto …………………………………..………………………………………………..…PLN

VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………..…………………….………%

Etap 2

cena brutto ……………………………….………………………….……………………………PLN

słownie: …………………………………………………………….…………………………………

cena netto …………………………………..………………………………………………..…PLN

VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………..…………………….………%

Etap 3

cena brutto ……………………………….………………………….……………………………PLN

słownie: …………………………………………………………….…………………………………

cena netto …………………………………..………………………………………………..…PLN

VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………..…………………….………%

- Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Wynagrodzenie płatne będzie w częściach według podziału na Zadanie 1 i 2 oraz etapy w Zadaniu 2. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowiły będą protokoły częściowego odbioru robót zatwierdzane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół częściowy wykonania robót bez uwag.

- Z procedury odbiorów częściowych wyłączony jest Etap 3 Zadania 2, który będzie stanowił przedmiot odbioru końcowego.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót bez uwag. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje o usterkach lub brakach robót stwierdzonych podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół końcowy potwierdzający usunięcie usterek lub braków stwierdzonych podczas odbioru końcowego podpisany jak wyżej.

- W przypadku  zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem oferty Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

§ 11

Termin płatności

- Faktury VAT należy wystawić na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, NIP: 648-276-81-67.

- Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem wykonanych robót.

§ 12

Opóźnienie płatności

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 13

Odbiór robót

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy

- Wykonawca, z trzydniowym wyprzedzeniem, powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie odbioru, którego dokona komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Przedmiotem odbioru częściowego są części zakresu prac stanowiących przedmiot umowy zgodnie z podziałem na Zadanie 1 i 2 oraz Etapy dla Zadania 2. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia i wykonaniu dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę.

- Do wentylatora należy dostarczyć:

- Deklarację Zgodności WE,

- DTR Instrukcję obsługi,

- Udokumentowany sposób możliwości współpracy wentylatora z posiadanymi tłumikami,

- Świadectwo jakości,

- Świadectwo gwarancji na okres minimum 3 lat.

- Do obowiązków Wykonawcy, przed przystąpieniem do danego odbioru, należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności odpowiednio:

-  niezbędnych dokumentacji techniczno-ruchowych, kart katalogowych, deklaracji zgodności, protokołów badań i prób fabrycznych, atestów i certyfikatów;

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy uzgodnionymi z Zamawiającym oraz w przypadkach koniecznych ze Specjalistycznym Urzędem Górniczym;

- przygotowanie protokołu odbioru.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest pełny zakres robót przewidzianych umową.

- Zamawiający uzna zakończenie robót przez Wykonawcę dopiero po złożeniu dokumentacji o wydanie  decyzji – warunkujących możliwość użytkowania infrastruktury – przez uprawnione organy.

- Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie warunki przystąpienia do odbioru i okoliczności wykażą, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia  wad/usterek, wyznaczając termin na usunięcie wad/usterek;

b)   w przypadku, gdy wady/usterki nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy  lub żądać wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad.

- Po potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym albo w razie braku takich wad rozpoczyna się bieg okresu rękojmi i gwarancji.

- Wszystkie zastosowane urządzenia muszą spełniać zasadnicze wymagania określone w przepisach dotyczących wyrobów podlegających ocenie zgodności tj. posiadać deklarację zgodności CE w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 z 2007 r. poz. 1089).

- Dla wszystkich zastosowanych urządzeń Wykonawca dostarczy niezbędne:

- Dokumentacje techniczno-ruchowe,

- Karty katalogowe,

- Deklaracje Zgodności

- Protokoły badań i prób fabrycznych,

- Atesty i Certyfikaty,

- Certyfikaty badania typu WE (dla urządzeń ognioszczelnych).

- Wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej należy uwzględnić w wykonanej dokumentacji powykonawczej.

- Po wykonaniu prac montażowych i pomiarowych Zamawiający przeprowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiór końcowy wykonanych prac (instalacji i zamontowanych urządzeń).

- W razie stwierdzenia wad przy którymkolwiek z odbiorów, Zamawiający uprawniony będzie do:

- odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli te wady nadają się do usunięcia; wady zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – powyższe nie narusza uprawnienia Zamawiającego do naliczania kar umownych w przypadkach przewidzianych w umowie;

- odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - jeśli wady te nie nadają się do usunięcia

§ 14

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu:

  - w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto  za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów określonych w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

  - w wysokości 0,2 wynagrodzenia brutto za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - w wysokości 10 000,00 w razie nieuregulowania w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy taki przypadek,

  - w wysokości 5 000,00 zł w razie nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany albo nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmiany za każdy taki przypadek;

  - w wysokości 2 000,00 zł w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy taki przypadek.

- Kary umowne będą naliczane począwszy z pierwszym dniem po upływie terminów od których są wymagalne.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać strony prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej i obciążenia kosztami  Wykonawcę w przypadku opóźnień w usunięciu wad i usterek, jeżeli wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie

§ 15

Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może od umowy odstąpić, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca jeżeli:

-  jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

a)  sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy;

b) ustalenia sposobu zabezpieczenia oraz zabezpieczenie przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy;

c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe w zakresie wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów pkt. 3a), 3b), 3c) Zamawiający zleci wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę.

- W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

- Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych może zmniejszyć zakres robót, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

§ 16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust.1 niniejszej umowy na zasadach określonych w art. 147-151 ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.

- Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w dniu ………… w formie……………….

- Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni  od dnia spełnienia – łącznie -  następujących warunków:

a. Podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego,

b. Wydania decyzji – warunkujących możliwość użytkowania infrastruktury zgodnie z przeznaczeniem - przez organy zewnętrzne

- Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione w ciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§ 17

Gwarancja i rękojmia

  - Na przedmiot niniejszego zamówienia, Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres ………… lat (zgodne ze złożoną ofertą). Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa obowiązuje gwarancja producenta.

  - W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy instalacji, urządzeń i sprzętu 1 raz w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

  - Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich przeglądach gwarancyjnych

  - Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół pogwarancyjny bez uwag.

  - Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela 	rękojmi na okres 5 lat od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego.

  - Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ichusunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, zachowując prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną.

  - W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, w okresie biegu gwarancji Wykonawca o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji.

§ 18

Postanowienia końcowe

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w oparciu  o art. 144 Prawa Zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy, w zakresie:

1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach:

  - wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

  - zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

  - niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

  - aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

  - wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych;

  - wydłużenia terminu w związku z faktem wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

g) powstanie kolizji z innymi robotami wykonywanymi przez zamawiającego lub podmiot zewnętrzny – na  terenie udowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie - uniemożliwiających wykonywanie robót.

1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

a) zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

b) wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego i spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

c)  zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy;

d) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska.  Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,

e) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,

g) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi,

h) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

i)  ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności  w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć,

j) poprawa jakości, walorów użytkowych lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia uwarunkowań technicznych odmiennych od opisanych w dokumentacji technicznej,

2.  W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o  dokonanie wskazanej zmiany.

3.   Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy.

4.  Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

6.  W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

7. Umowa wraz z załącznikiem została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:					                       WYKONAWCA:

Załączniki:

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Kopia Oferty Wykonawcy

3. Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami”

4. Porozumienie na media

Załącznik nr 3 do umowy

Zabrze, dnia ……………………………………..

UZGODNIENIA

SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Do umowy Nr ……………………………………………. pn.:

Wykonanie systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie „Guido”

wraz z zakupem wentylatora

Wstęp

„Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami” określają szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i Wykonawcy przy pracach związanych z:

- realizacją projektu wykonawczego dotyczącego wykonania systemu rewersji powietrza w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Guido” ,

- zakupem i dostawą dodatkowego wentylatora do stacji wentylatorów głównych przy szybie „Guido”,

w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót przyjętych do realizacji przez Wykonawcę w ruchu zakładu górniczego zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami.

Wykonawca odpowiedzialny jest przed Zamawiającym, organami nadzoru górniczego oraz innymi organami kontrolnymi za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

Odbiór wykonanych robót w ramach umowy będzie się odbywał komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie pracowników z powyższymi uregulowaniami należy do obowiązków dozoru Zamawiającego oraz Wykonawcy.

§1

## Postanowienia ogólne

- Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za kierownictwo i dozór nad prowadzonymi przez Wykonawcę pracami jest osoba dozoru ruchu wyznaczona przez Kierownik Ruchu Zakładu  (KRZ).

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania struktury organizacyjno osobowej uzgodnionej 
z Zamawiającym, w tym zapewnienia odpowiedniej ilości osób  do nadzoru prowadzonych prac oraz pracowników posiadających wymagane kwalifikacje.

- Termin przekazania frontu robót określający przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót odbywać się będzie na podstawie: „Protokołu przekazania terenu budowy” oraz na warunkach określonych w umowie.

- Strony, w „Protokole przekazania terenu budowy” ustalą miejsce wykonywania prac, za które Wykonawca jest odpowiedzialny na czas prowadzenia robót u Zamawiającego.

- Z uwagi na charakter obiektu decydujący o  bezpieczeństwie zakładu i osób przebywających 
w wyrobiskach ZKWK „Guido” zakres planowanych przez Wykonawcę prac i termin ich wykonania musi być każdorazowo uzgodniony z KRZ.

- Prace wymagające całkowitego wyłączenia stacji wentylatorów wykonywane będą na podstawie stosownych ustaleń KRZ określających warunki bezpieczeństwa zakładu w czasie ich wykonywania.

- Oddanie do ruchu maszyn, urządzeń, instalacji, obiektów podstawowych zakładu górniczego oraz dokonanie w nich zmian po zabudowie wymaga zezwolenia  Kierownika Ruchu Zakładu lub właściwego organu nadzoru górniczego. Zezwolenie o którym mowa powyżej wydaje się na podstawie dokumentacji technicznej oraz protokołu odbioru technicznego.

- Przed rozpoczęciem prac wykonywanych jednocześnie przez pracowników Wykonawcy
 i Zamawiającego, wymagających szczególnych ustaleń w zakresie koordynacji, zostaną ustalone odrębne zasady współpracy.

- Pracownicy Wykonawcy, w zakresie przepisów Prawa geologicznego i górniczego, są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom KRZ

- Przy realizacji robót będących przedmiotem w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981) z późniejszymi zmianami,

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) 
z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.  1994 nr89 poz. 414) 
z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia lipca 1994 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.  1997 nr89 poz.348) 
z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. u. z dnia 23 kwietnia 2013 r.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. nr 275 poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1064 z 1003) w  sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.

- Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

- Wymagania określone w odrębnych przepisach i w Polskich Normach.

§2

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych przy

realizacji przedmiotu zamówienia. Nadzór bezpośredni nad wykonywanymi pracami będą prowadzić osoby dozoru Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- realizacji robót przyjętych do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami,

- opracowania dla wykonywanych robót, wymaganych przepisami górniczymi niezbędnych dokumentacji, technologii i przedstawienie ich do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu ZKWK „Guido",

- zapewnienia do realizacji robót osób kierownictwa oraz osób nadzoru  posiadających odpowiednie kwalifikacje,

- pisemnego informowania na bieżąco Zamawiającego o osobach sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę u Zamawiającego z podaniem:

- nazwiska i rodzaju sprawowanej funkcji,

- kserokopii stwierdzenia kwalifikacji,

- zakresów obowiązków i odpowiedzialności, które zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia KRZ,

- aktualnych zaświadczeń z badań lekarskich, psychologicznych (przy pracach na wysokości - badania wysokościowe).

- przedstawienia schematu organizacyjnego określającego wzajemną podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami prowadzonymi na terenie Zamawiającego,

- zapewnienia w zależności od charakteru i zakresu prowadzonych robót, niezbędnej ilości osób dozoru oraz  imiennego wyznaczenia swoich pracowników do sprawowania poszczególnych funkcji, tak aby było zapewnione bezpieczeństwo ludzi i ruchu,

- dopuszczania do pracy w ruchu zakładu górniczego wyłącznie pracowników spełniających wymagania określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty i czynności, w tym posiadających:

a) wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania pracy,

b) aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) dostateczną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) pozytywne wyniki badań lekarskich oraz innych wymaganych badań, w wyniku których zostały uznane za zdolne do wykonywania określonej pracy

Kserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych i wymaganych badań lekarskich dostarczone zostaną Zamawiającemu.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie urządzenia powierzone do wykonania przedmiotu zamówienia. Uszkodzenia urządzeń i instalacji wynikające z nieprawidłowej pracy  Wykonawca naprawia na swój koszt.

4. Wykonawca zapewni całość materiału, urządzeń, i sprzętu wraz z transportem, niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Materiał i narzędzia dostarczone przez Wykonawcę będą składowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za zabezpieczenie składowanego materiału ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca zapewnienia pracownikom narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zapewni obsługę teletechniczną i elektryczną dla zapewnienia realizacji przedmiotu umowy, w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń nadzorowanych i użytkowanych przez ZKWK „Guido”.

- Zamawiający zobowiązany jest do zaznajomienia pracowników Wykonawcy z rejonem wykonywania prac, drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem sprzętu przeciwpożarowego,  z zasadami i warunkami dostarczania materiałów, urządzeń i sprzętu.

- Przed rozpoczęciem prac osoba dozoru Zamawiającego udzieli instruktażu stanowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń i ryzyka zawodowego, oraz przeprowadzi szkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących w zakładzie górniczym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu pracy, zgłaszania wypadków i zagrożeń. Powyższe szkolenie pracownicy Wykonawcy potwierdzą własnoręcznym podpisem w Karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa  i higieny pracy.

§ 5

Dodatkowe obowiązki i prawa Wykonawcy wynikające z Prawa Geologicznego i Górniczego

1. Poszczególne służby Wykonawcy podlegają na terenie ZKWK „Guido”  Kierownikowi Działu Energomechanicznego oraz Kierownikowi Ruchu Zakładu w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, przepisów branżowych i innych przepisów obowiązujących u Zamawiającego.

Pozostałe uprawnienia zachowuje Wykonawca.

2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów wydanych na podstawie prawa geologicznego i górniczego,

- prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych, stosując odpowiedni sposób ewidencjonowania pozwalający w szczególności na ustalenie liczby osób znajdujących się na terenie zakładu górniczego. Zgłaszania i rejestrowania czasu przebywania swych pracowników na terenie zakładu górniczego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- informowania dyspozytora ruchu i osoby nadzorującej prace ze strony Zamawiającego o:

- obecności pracowników na terenie zakładu oraz zamiarze przystąpienia do prac,

- ilości pracowników i zakresu planowanych prac,

- zakończeniu prac i zakresie wykonanych robót,

- stanie obiektu po zakończeniu prac

- Prowadzenia „Książki raportowej” dla prac prowadzonych w ruchu zakładu górniczego oraz „Dziennika budowy” dla wykonywanych prac budowlanych

- wykonywania zleconych robót zgodnie z Dokumentem Bezpieczeństwa Zamawiającego,  regulaminami, instrukcjami,

- wyposażenia pracowników w odzież roboczą oraz  środki ochrony osobistej spełniające wymagania przepisów, będące dopuszczone do pracy w wyrobiskach podziemnych ,

- stosowania przy realizacji robót w ruchu Zakładu maszyn, urządzeń i materiałów, które odpowiadają wymaganiom określonym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1064 z 1003) w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych

- przekazania wszelkich upoważnień  pracowników Wykonawcy do obsługi maszyn i urządzeń do zweryfikowania przez Inspektora BHP  kopalni na podstawie świadectw ukończenia kursów, ważnych wyników badań psychotechnicznych i innych koniecznych dokumentów, a następnie do zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu,

- natychmiastowego powiadomienia Kierownika Ruchu Zakładu w przypadku konieczności odstąpienia od zatwierdzonego planu ruchu w zakresie wykonywanych robót, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego,

3. W razie zaistnienia wypadku przy pracach służba BHP Wykonawcy zobowiązana jest do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku, przeanalizowania oceny ryzyka zawodowego oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji powypadkowej. Protokół powypadkowy wraz z aktualną karta oceny ryzyka zawodowego przed zatwierdzeniem przez Wykonawcę należy przedłożyć służbie BHP Zamawiającego,

4. Do czasu przejęcia dochodzenia wypadku, któremu uległ pracownik Wykonawcy przez służby BHP Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

-niezwłocznie zapewnić zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego,

-zabezpieczyć miejsce wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem, za który jest odpowiedzialny Wykonawca,

-udostępnić niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy,

5. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za szkody niezawinione przez Zamawiającego powstałe w wyniku wypadku przy pracy i wskutek schorzeń związanych z warunkami pracy w stosunku do osób przez siebie zatrudnionych. Strony wyłączają w tym zakresie odpowiedzialność Zamawiającego wynikającą z art. 146 Prawa geologicznego i górniczego.

§6

Dodatkowe obowiązki i prawa Zamawiającego wynikające z Prawa Geologicznego i Górniczego

Zamawiający zobowiązany jest do:

- Przekazywania Wykonawcy informacji o rodzaju i skali zagrożeń naturalnych oraz czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy Wykonawcy, na podstawie przeprowadzonych zgodnie z przepisami badań i pomiarów.

- Przeszkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących w ZKWK „Guido” przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, zgłaszania wypadków i zagrożeń i sprawdzenia znajomości tych przepisów.   W przypadku negatywnej oceny Zamawiający ma prawo nie dopuścić pracownika do pracy.

- W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku kwalifikacji, naruszenia przez niego postanowień przepisów lub nieprzestrzegania regulaminu pracy obowiązującego u Zamawiającego, niezwłocznego odsunięcia pracownika od wykonywanych czynności i oddania go do dyspozycji Wykonawcy.

- Zapewnienia połączenia telefonicznego oraz sygnalizacji alarmowej i ostrzegawczej dla poszczególnych punktów pracy Wykonawcy zgodnie z możliwościami technicznymi i obowiązującymi przepisami.

- Kontrolowania zatrudnionej załogi odnośnie posiadania papierosów i środków zapalnych.

§ 7

Bieżącą kontrolę realizacji postanowień umowy zawartej z Wykonawcą z zakresie dotyczącym przestrzegania przepisów Prawa Górniczego i Geologicznego prowadzą kierownicy właściwych działów ruchu kopalni lub upoważnione przez nich osoby dozoru.

§8

Zamawiający wyznacza osoby do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Wykonawcą:

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Wykonawca ustanawia osoby  do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Zamawiającym w osobach:

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

Służby specjalistyczne Wykonawcy, określone w Schemacie Organizacyjnym zobowiązane są do współdziałania przy opracowaniu dokumentacji technologicznych oraz prowadzenia nadzoru i kontroli robót z odpowiednimi służbami Zamawiającego. Szczegółowe zasady współdziałania w odniesieniu do zleconych robót uzgodnione będą każdorazowo w notatkach służbowych spisanych pomiędzy odpowiednimi służbami Wykonawcy i Zamawiającego.

§9

Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (Zamawiającym i Wykonawcą), nie uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach” będą regulowane za pomocą odrębnych notatek służbowych.

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych „Uzgodnień Szczegółowych Warunków Współpracy pomiędzy stronami" strony przyjmują do wiadomości i stosowania.

Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres prowadzenia robót.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

Załącznik nr 4 do umowy

Porozumienie nr  ..................

W dniu   ………… 2015 r. w Zabrzu pomiędzy:

………………………………………….………………….., reprezentowanym przez:

………………….. – ………………………..

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………….

zwane dalej „Wykonawcą”

zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad rozliczenia mediów poboru energii elektrycznej i wody (ścieków) przez Wykonawcę na potrzeby realizacji inwestycji pn.

„Wykonanie systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie „Guido” 
wraz z zakupem wentylatora”

- Zakres inwestycji wynikającej z Umowy nr…………….… wiąże się z obciążeniem Wykonawcy kosztami rozliczenia poboru mediów (w tym: energii elektrycznej, wody (ścieków), innej - niezbędnej do wywiązania się 
z przedmiotu umowy) w okresie od przekazania terenu budowy do zakończenia robót potwierdzonych podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że będzie regulował terminowo i w całości faktyczne zużycie energii elektrycznej 
i wody (ścieków), innej - na podstawie faktur VAT wystawianych przez Zamawiającego na zasadzie refakturowania.

- Faktury  VAT na Wykonawcę zostaną wystawione niezwłocznie po otrzymaniu faktur VAT przez Zamawiającego od poszczególnych dostawców za korzystanie z mediów w obiektach objętych przedmiotową inwestycją określoną w § 1 ust 1.

- W przypadku ujawnienia kosztów dotyczących zużycia mediów po zakończeniu realizacji umowy, 
a dotyczących okresu w którym umowa była realizowana Zamawiający wystawi faktury VAT niezwłocznie po otrzymaniu faktur VAT od poszczególnych dostawców mediów za korzystanie z mediów w obiektach objętych realizacją projektu i przekaże je Wykonawcy robót.

§ 3

- Faktury VAT będą wystawiana na Wykonawcę, z terminem płatności do 14 dni od daty otrzymania faktur VAT przez Zamawiającego.

- Wpłaty będą dokonywane na rachunek Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na konto Zamawiającego 
w Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490.

§ 4

- W sprawach spornych zastosowanie zostaną przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: 	   			                WYKONAWCA:

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

| Załącznik A | – | Oferta |
| --- | --- | --- |
| Załącznik B | – | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |
| Załącznik C | - | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej |
| Załącznik 3 | - | Wykaz wykonanych robót budowlanych |
| Załącznik 4 | – | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| Załącznik 5 | – | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia |

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

ZP/65/MGW/2015

Nazwa zamówienia:  Wykonanie systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie „GUIDO” wraz z zakupem wentylatora.

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59

41-800 Zabrze

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| C | Oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.). |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2.c | Opłacona Polisa / inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |  |
| 2.c’ | Opłacona Polisa / inny dokument potwierdzający, że podmiot trzeci jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |  |
| 3 | Wykaz wykonanych robót budowlanych |  |
| 3 (1-n) | Dowody dotyczące robót budowlanych wykazanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określające czy roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone |  |
| 4 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |
| 5 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |

…..…………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

| OFERTA |
| --- |
| Nazwa Zamawiającego | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | Wykonanie systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie „GUIDO” wraz z zakupem wentylatora |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, załącznikach i umowie. 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ryczałtową w wysokości: cena brutto:….. ……………………….………………………….……………………….……PLN słownie: …………………………………………….…………………………………………… PLN cena netto(:…………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………..…………………….………% W tym: a) za Zadanie 1 wynagrodzenie ryczałtowe wynosi: Cena brutto ……………………….. PLN Cena netto ……………………….. PLN VAT ……………………….. PLN tj. …………… %. b) za Zadanie 2 - wynagrodzenie ryczałtowe wynosi: Cena brutto ……………………….. PLN Cena netto ……………………….. PLN VAT ……………………….. PLN tj. …………… % W tym: Etap 1 - wynagrodzenie wynosi: Cena brutto ………………………………………………….………………….… PLN Cena netto ……………………………………………………………………….. PLN VAT ……………………….. PLN tj. …………… % Etap 2 - wynagrodzenie wynosi: Cena brutto ………………………………………………….………………….… PLN Cena netto ……………………………………………………………………….. PLN VAT ……………………….. PLN tj. …………… % Etap 3 - wynagrodzenie wynosi: Cena brutto ………………………………………………….………………….… PLN Cena netto ……………………………………………………………………….. PLN VAT ……………………….. PLN tj. …………… % Kwota, o której mowa w pkt 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ od daty zawarcia umowy. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji …….…… lat (okres gwarancji nie krótszy niż 3 lata) i rękojmi na okres 5 lat licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego . Brak wypełnienia okresu gwarancji oznacza, iż Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenie, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . Wadium w kwocie …………………… zł zostało wniesione zostało w dniu …………………… w formie: ………………………………… . Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wskazaną w SIWZ. w okresie realizacji zamówienia. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, iż przed zawarciem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w SIWZ i umowie. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, w pełni akceptuję wszystkie zapisy łącznie ze wzorem umowy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ oraz wzoru umowy. Oświadczam, że(: wykonam zadanie siłami własnymi przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: L.p. Zakres zlecany Podwykonawcy 16. W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, należy podać: Zakres zlecany Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy * Niepotrzebne skreślić ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

| B. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia |
| --- |
| Nazwa zamówienia | „Wykonanie systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie „Guido” wraz z zakupem wentylatora” |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |
| Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp (Podpis składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |

| C. OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych/lista podmiotów powiązanych kapitałowo |
| --- |
| Nazwa zamówienia | „Wykonanie systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie „Guido” wraz z zakupem wentylatora” |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że(: Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.). Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.) i przedstawiam listę podmiotów należących do grupy kapitałowej: ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.), zwanej dalej „uokik”: grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę; przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik) – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Załącznik nr 3

| WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH |
| --- |
| wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt 5.1.2. SIWZ. W wykazie nie należy podawać informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. |
| Nazwa zamówienia | „Wykonanie systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie „Guido” wraz z zakupem wentylatora” |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| L.p. | Rodzaj | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Miejsce wykonania | Wartość PLN | Uwagi |
| ………………dnia,……………… ……………………………………… podpis i pieczątka |

Załącznik nr 4

| WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Nazwa zamówienia | „Wykonanie systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie „Guido” wraz z zakupem wentylatora” |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| Imię i nazwisko osoby | Nazwa (firma) podmiotu | kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Informacja o podstawie dysponowania osobami |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| ………………dnia,……………… ……………………….……… podpis i pieczątka |

Załącznik nr 5.

| ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów. |
| --- |
| Nazwa zamówienia | „Wykonanie systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie „Guido” wraz z zakupem wentylatora” |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby: |  |
| OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby na potrzeby wykonywania zamówienia: |
| Lp. | Określenie zasobu: |
| 1. | Wiedza i doświadczenie: ………………………………………………………………………………………………………………….. |
| 2. | Osoby zdolne do wykonania zamówienia2: ………………………………………………………………………………………………………………….. |
| 3. | Potencjał techniczny2: ………………………………………………………………………………………………………………….. |
| 4. | Zdolność finansowa2: ……………………………………………………………………………………………………………………. |
| Oświadczam, iż będę brał udział /nie będę brał udziału* w realizacji części zamówienia. Oświadczam, iż jako podmiot udostępniający zasoby niezbędne na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia odpowiadam solidarnie wraz z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy. …………………………………. data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie ………………............................................................ data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie) |

# Footnotes

Stosujemy tylko, jeśli taki dokument jest wymagany od Wykonawcy

( -Dotyczy Wykonawcy posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

( - niepotrzebne skreślić

(

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić