SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/74/MGW/2014

znak sprawy

| Zamawiający: | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZ UL. JODŁOWA 59, 41-800 ZABRZE. |
| --- | --- |
| Dział realizujący zamówienie: | Dział ds. Realizacji Projektów EOKTITP REOK |
| Postępowanie w trybie: | Przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. |
| Nazwa zamówienia: | „Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku obsługi ruchu turystycznego, przebudową pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego, w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno-socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK GUIDO, wraz z budową parkingu z niezbędną infrastrukturą techniczną” |
| Rodzaj: | Robota budowlana |

Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Projekt pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.06.02.01-00-021/14-00

Priorytet: VI. Zrównoważony rozwój miast Nazwa i numer działania: 2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Nazwa i numer poddziałania:1. Rewitalizacja - duże miasta

.

Anna Wieczorek  19.12.2014

………………………………………………………

podpis i pieczątka Kierownika Działu

ZATWIERDZAM:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

Bartłomiej Szewczyk  19.12.2014

…………..…………………………………

podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego

Cena SIWZ

# Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej MGW w Zabrzu:  www.muzeumgornictwa.pl

Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku tj. 418,78 PLN i przekazania.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I	- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II	- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III	- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ IV	- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

- Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630 30 91

Faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730 – 1530

- Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „Pzp”.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku obsługi ruchu turystycznego, przebudową pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego, w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno-socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK GUIDO, wraz z budową parkingu 
z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W ramach przedmiotowego zamówienia przewidziano realizację robót budowlanych przy obiektach znajdujących się w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 91, obejmuję następujących zadań:

- Przebudowę wraz z rozbudową (w tym zabudową windy) i nadbudową o jedną kondygnację istniejącego budynku obsługi ruchu turystycznego (BORT) z przeznaczeniem na jego obecną funkcję i punkt informacyjny Szlaku Zabytków Techniki wraz z adaptacją (przebudową za zmianą sposobu użytkowania) pomieszczeń dawnej rozdzielni elektrycznej. Roboty związane z przyległym uzbrojeniem terenu (instalacje elektryczne i teletechniczne zewnętrzne oraz nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej). Wymiana transformatora 6k/400V ze 100 KVA na jednostkę 250 kVA z budową Rozdzielnicy Głównej RG-400V, 630 A z odpowiednią ilością odpływów z 30% rezerwą.

- Budowę parkingu na 40 stanowisk. Roboty związane z uzbrojeniem terenu (kanalizacja sanitarna do budynku nadszybia Szybu Guido, kanalizacja deszczowa dla parkingu wraz 
z przyłączeniem jej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, przesunięcie hydrantu kolidującego z projektowanym parkingiem, instalacja elektryczna i teletechniczna dla projektowanego parkingu, uporządkowanie istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej należącej do inwestora oraz operatorów zewnętrznych, wykonanie sieci rurowej pod instalację monitoringu i teleinformatyczną. Wymianę nawierzchni wraz z podbudową na odcinku drogi dojazdowej od zjazdu z ul. 3 Maja wraz z wykonaniem remontów nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej oraz nawierzchni żwirowej.

Wymagany minimalny okres gwarancji – 5 lat.

  - Rozwiązania równoważne

Ilekroć w specyfikacji, umowie, dokumentacji projektowej, i innych załącznikach, jest mowa 
o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.

Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu 
i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych 
w dokumentacji przez projektanta.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

  - Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)

Główny przedmiot zamówienia:

45000000-7  	Roboty budowlane

Dodatkowy przedmiot zamówienia:

45111000-8          Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261000-4 	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45223000-6 	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45400000-1 	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 	Tynkowanie

45420000-7 	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 	Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 	Kładzenie płytek

45432000-4 	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45440000-3 	Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 	Nakładanie powierzchni kryjących

39100000-3 	meble biurowe

39141000-2 	meble i wyposażenie kuchni

39143113-1 	specjalistyczne meble tapicerowane

39134000-0 	meble komputerowe

# 45300000-0 	roboty instalacyjne w budynkach

# 45330000-9 	roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

# 45331000-6 	instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 	instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 	roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 	tablice zabezpieczeń

45310000-3 	roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 	instalacja połączeń wyrównawczych

45311100-1 	instalacja uziemiająca i odgromowa

45315600-4 	instalacje niskiego napięcia

45311100-1 	roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych

45312100-8 	instalowanie pożarowych systemów alarmowych

45314310-7 	instalowanie okablowania komputerowego

45312200-9 	instalowanie alarmów włamaniowych

45312320-6 	instalowanie telewizji

45230000-8 	roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

- Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie:

do 30.09.2015 r.  Przewidywany termin realizacji robót – 7 miesięcy.

- Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku. 
Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

    - posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, 
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na:

- min. jedną robotę budowlaną  o wartości prac nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł netto, polegającą na: budowie/ przebudowie/ odbudowie/ nadbudowie/ rozbudowie/ remoncie/ adaptacji obiektu kubaturowego;

- min. jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 500 000,00 zł netto polegającą na budowie/ rozbudowie/ przebudowie parkingu lub/ i miejsc postojowych lub/ i drogi wraz z budową/ przebudową infrastruktury podziemnej; sanitarnej lub/i elektrycznej lub/i gazowej.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, 
że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia):

- Kierownika Budowy (1 osoba) - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (zgodnie rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów)

- Kierownik Robót ( 1 osoba)  –  posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów).

- Kierownik Robót ( 1 osoba)  –  posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów).

- Kierownik Robót ( 1 osoba)  –  posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) 
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów).

- Kierownik Robót ( 1 osoba)  – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów).

- Geodeta  ( 1 osoba) - posiadający uprawnienia geodezyjne w zakresie; pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnych pomiarów podstawowych,  geodezyjnej obsługi inwestycji.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Warunek finansowy

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, 
że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 
500.000,00 PLN.

Warunek ekonomiczny

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN .

  - Wymagane dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

    - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca złoży dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B).

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, (Załącznik nr 1.1).

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (Załącznik nr C).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotowe oświadczenie lub oświadczenie z listą należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie 
z art. 26 ust 2b Pzp.

    - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży dokumenty:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone.

Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia w wykazie Wykonawca przedstawi:

- min. jedną robotę budowlaną  o wartości prac nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł netto, polegającą na: budowie/ przebudowie/ odbudowie/ nadbudowie/ rozbudowie/ remoncie/ adaptacji obiektu kubaturowego;

- min. jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 500 000,00 zł netto polegającą 
na budowie/ rozbudowie/ przebudowie parkingu lub/ i miejsc postojowych lub/ i drogi wraz 
z budową/ przebudową infrastruktury podziemnej; sanitarnej lub/i elektrycznej lub/i gazowej,

z podaniem ich rodzaju, wartości,  daty i miejsca wykonania (Załącznik nr 3) wraz 
z załączeniem dowodów dotyczących określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone (Załączniki nr 3.(1-n).

Przez najważniejsze roboty Zamawiający rozumie roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2. SIWZ.

W wykazie nie należy podawać informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone są:

- poświadczenie,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane 
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 
o których mowa wyżej.

- wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:

- Kierownika Budowy (1 osoba) - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (zgodnie rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów).

- Kierownik Robót ( 1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów).

- Kierownik Robót ( 1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów).

- Kierownik Robót ( 1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów).

- Kierownik Robót (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych robotami bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa 
z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów).

- Geodeta  ( 1 osoba) - posiadający uprawnienia geodezyjne w zakresie; pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnych pomiarów podstawowych,  geodezyjnej obsługi inwestycji.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników).

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (część A wg spisu załączników).

Uwaga!

W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

- uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.).

- Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na  potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo  ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy 
w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego  w dniu, w którym  ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej).

- W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 500.000,00 PLN  wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr  2.b).

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN (Załącznik nr 2.c).

- Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot trzeci posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu na kwotę, potwierdzającą spełnienie warunku udziału 
w postępowaniu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  (załącznik nr 2b’),

- Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów wymaga się przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot trzeci jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, potwierdzającą spełnienie warunku udziału w postępowaniu(Załącznik nr 2.c’);

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (Załącznik nr 5).

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt C, D, E odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Równowartość w złotych dla dokumentów ekonomiczno-finansowych wskazanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Jeśli Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego wymagane jest by podmiot ten uczestniczył w realizacji zamówienia.

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) tj.:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a  składane na potwierdzenie, że wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty 
i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu. .

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ); w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

- mgr Sławomir Cieślik - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- mgr Katarzyna Poprawa - w sprawach formalno-prawnych,

fax  (032) 277-11-25.

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 PLN,

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł.) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni, tj. od 08.01.2015r.

8.2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej,  z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w sekretariacie w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 1.02).

8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji / ubezpieczonego,

(Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze),

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji

(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej / poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank / inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
 w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści Art. 93 ust. 4 ustawy. Całość oferty powinna być złożona 
w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ ,  musi  zawierać:

- Formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone 
w formie oryginału;

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione 
w pkt  5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy) , złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C),

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

- wspólny formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -  złożone 
w formie oryginału;

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3.) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym :

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1; B; wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 3(1-n); 2.b; 2.c wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją (-nie dotyczy) Załączniki nr 3, 4 wg Spisu zawartości oferty,

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (załącznik nr C),

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

- osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej lub

- osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie:

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub osobowego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3 .

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz.211 ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

Sekretariat pok. Nr 1.02

najpóźniej do dnia 08.01.2015r do godz.10:00.

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.01.2015r. w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

pok. Nr 1.02 o godz. 10:30 .

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1.  Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

Cena oferty i  jej elementy oraz  ceny jednostkowe, muszą być wyrażone  w złotych polskich 
z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku (groszy).

12.2.  W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych zakresem niniejszej umowy, nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy lub aneksu. W razie wykonania jakichkolwiek prac z naruszeniem powyższego zapisu Wykonawca zrzeka się prawa do wynagrodzenia z tytułu ich wykonania.

12.3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonywane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego protokołu konieczności.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są

| Lp. | KRYTERIUM: | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 90 % |
| 2. | Okres gwarancji jakości | 10 % |
|  | Razem | 100 % |

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

- Kryterium nr 1 – CENA:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów

- W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów

wynikającą z działania:

najniższa oferowana cena brutto

Cena = ----------------------------------------------------------- x 100pkt x 90 %

cena badanej oferty brutto

2. Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI:

- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w pełnych latach) oceniane będą wg. punktacji podanej poniżej:

| Okres gwarancji – zgodnie z ofertą [lata] | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji” (z uwzględnieniem wagi) |
| --- | --- |
| 5 | 0 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 8 |
| 10 i więcej | 10 |
| UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat. |

Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę iloczynów ilości punktów jakie oferta uzyskała w danym kryterium i wagi procentowej danego kryterium:

Suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów = Cena x 90% + Okres gwarancji x 10%

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

13.1.2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

13.1.3. W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.1.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

- warunków udziału w postępowaniu,

- wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o wyrażeniu zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako niezgodzenie się na poprawienie omyłki. W przypadku niezgodzenia się Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) u.P.z.p., jego oferta zostanie odrzucona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1, 2, 2a Pzp.

13.3.2.	Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza 
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

13.3.3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o zamówienie - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647’ Kodeksu cywilnego.”

15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,     z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie pok.1.02. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowej 59, 
41-800 Zabrze, w wyznaczonym terminie.

15.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno 
w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi, jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

17.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179-art. 198 a-g) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

17.3. Odwołanie - przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

17.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych 
w art. 180 ust. 5 ustawy.

17.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

17.9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.10. Na czynności, o których mowa w pkt. 17.9. SIWZ, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 17.3. SIWZ.

17.11.Termin do wniesienia odwołania: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 17 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.12.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

17.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

17.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

17.15. Pozostałe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane zostały w Dziale VI Ustawy.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie  zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Główny przedmiot zamówienia:

45000000-7   Roboty budowlane

Dodatkowy przedmiot zamówienia:

45111000-8          Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261000-4 	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45223000-6 	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45400000-1 	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 	Tynkowanie

45420000-7 	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 	Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 	Kładzenie płytek

45432000-4 	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45440000-3 	Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 	Nakładanie powierzchni kryjących

39100000-3 	meble biurowe

39141000-2 	meble i wyposażenie kuchni

39143113-1 	specjalistyczne meble tapicerowane

39134000-0 	meble komputerowe

# 45300000-0 	roboty instalacyjne w budynkach

# 45330000-9 	roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

# 45331000-6 	instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 	instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 	roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 	tablice zabezpieczeń

45310000-3 	roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 	instalacja połączeń wyrównawczych

45311100-1 	instalacja uziemiająca i odgromowa

45315600-4 	instalacje niskiego napięcia

45311100-1 	roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych

45312100-8 	instalowanie pożarowych systemów alarmowych

45314310-7 	instalowanie okablowania komputerowego

45312200-9 	instalowanie alarmów włamaniowych

45312320-6 	instalowanie telewizji

45230000-8 	roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

- Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

- Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

- Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

- Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub nazw Podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom lub nazw Podwykonawców w sytuacji gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p.

- Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części, których wykonanie nie może być powierzone podwykonawcom.

- Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

3.1. Zmiany terminu wykonania zamówienia oraz  terminów pośrednich, w następujących przypadkach:

- wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się 
z umowy w jej obecnym brzmieniu;

- konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi 
w związku z przedłużeniem tego terminu;

- zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

- niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

- wystąpienia prac zamiennych;

- wydłużenia terminu w związku z faktem wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, 
a które uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy 
w terminie;

- Wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

- kolizji z robotami wykonywanymi przez podmioty trzecie lub zamawiającego w stopniu - który pomimo podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia postępu robót – uniemożliwia ich zakończenie 
w terminie wskazanym w umowie.

- Wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów nadzoru Inwestorskiego 
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);

- okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy oraz musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego. W przypadku zmiany terminu realizacji terminu przedmiotu umowy, wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

3.2  w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

- zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

- wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego 
i spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

- zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy;

- zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska.  Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,

- wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków 
w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,

- wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi,

- ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

- ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności  w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć,

- poprawa jakości, walorów użytkowych lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia uwarunkowań technicznych odmiennych od opisanych w dokumentacji technicznej.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Zamówienia:

„Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku obsługi ruchu turystycznego, przebudową pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego, w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno-socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK GUIDO, wraz z budową parkingu z niezbędną infrastrukturą techniczną”

W ramach przedmiotowego zamówienia przewidziano realizację robót budowlanych przy obiektach znajdujących się w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 91, obejmuję następujących zadań:

1. 	Przebudowę wraz z rozbudową (w tym zabudową windy) i nadbudową o jedną kondygnację istniejącego budynku obsługi ruchu turystycznego (BORT) z przeznaczeniem na jego obecną funkcję i punkt informacyjny Szlaku Zabytków Techniki wraz z adaptacją (przebudową za zmianą sposobu użytkowania) pomieszczeń dawnej rozdzielni elektrycznej. Roboty związane z przyległym uzbrojeniem terenu (instalacje elektryczne i teletechniczne zewnętrzne oraz nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej). Wymiana transformatora 6k/400V ze 100 KVA na jednostkę 250 kVA z budową Rozdzielnicy Głównej RG-400V, 630 A z odpowiednią ilością odpływów z 30% rezerwą.

2.   Budowę parkingu na 40 stanowisk. Roboty związane z uzbrojeniem terenu (kanalizacja sanitarna do budynku nadszybia Szybu Guido, kanalizacja deszczowa dla parkingu wraz z przyłączeniem jej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, przesunięcie hydrantu kolidującego z projektowanym parkingiem, instalacja elektryczna i teletechniczna dla projektowanego parkingu, uporządkowanie istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej należącej do inwestora oraz operatorów zewnętrznych, wykonanie sieci rurowej pod instalację monitoringu i teleinformatyczną. Wymianę nawierzchni wraz z podbudową na odcinku drogi dojazdowej od zjazdu z ul. 3 Maja wraz z wykonaniem remontów nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej oraz nawierzchni żwirowej.

Szczegółowy zakres robót budowlanych:

Ad. 1 Budynek BORT:

- Roboty przygotowawcze – organizacja placu budowy:

  - Przygotowanie dostępu i dojazdu do placu budowy, organizacja placu budowy 
i zaplecza Wykonawcy wraz z salą narad i kontenerem dla nadzoru inwestorskiego 
z wyposażeniem (biurka, krzesła, kaski, kamizelki);

  - Tymczasowe zaplecze kontenerowe wraz z wyposażeniem dla obsługi ruchu turystycznego - wynajem, montaż, demontaż, podłączenie do mediów (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, łączność) - w uzgodnieniu 
z Zamawiającym;

  - Wygrodzenie na czas budowy terenu, dla zapewnienia bezpiecznego dojścia 
od istniejącego parkingu autobusowego, poprzez zaplecze kontenerowe aż do Szybu Kolejowego - w uzgodnieniu z Zamawiającym;

  - Wykonanie i utrzymanie tymczasowego chodnika zapewniającego komunikację od istniejącego parkingu autobusowego, poprzez zaplecze kontenerowe aż do Szybu Kolejowego - w uzgodnieniu z Zamawiającym;

  - Zabezpieczenie tras instalacji łączności i monitoringu niezbędnych dla potrzeb dyspozytorni i ruchu Kopalni na terenie prowadzonych robót;

  - Demontaż całości wyposażenia takiego jak: oświetlenie ogólne i awaryjne, rozdzielnie zasilające, gniazda, możliwe do likwidacji okablowanie elektryczne i niskoprądowe, trasy koryt, centralki, przybory sanitarne, armatura sanitarna, gaśnice, drzwi, i inne wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie materiały i urządzenia z demontażu, odpowiednio zapakowane i opisane , Wykonawca przeniesie w miejsce wskazane przez Zamawiającego do dalszego wykorzystania (wg przeprowadzonej przez Wykonawcę inwentaryzacji i po ustaleniu z Zamawiającym materiałów do przekazania – pozostałe materiały i elementy wyposażenia Wykonawca zutylizuje na własny koszt);

- Wyburzenia i wykucia w istniejących ścianach;

- Demontaż warstw podłogowych na parterze i istniejących stropach;

- Demontaż istniejącej klatki schodowej w części BORT;

- Demontaż części stropów, stropodachu;

- Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej;

- Demontaż instalacji wod-kan, c.o., wentylacji;

- Wykonanie konstrukcji II piętra w części BORT (ściany i stropy) i szybu windowego oraz konstrukcji żelbetowej klatki schodowej, belek i nadproży;

- Izolacje przeciwwilgociowe i izolacje termiczne;

- Ścianki działowe;

- Wykonanie posadzek z podłożami;

- Stolarka okienna oraz stolarka i ślusarka drzwiowa;

- Obudowy, okładziny oraz sufity z płyt GK i wełny mineralnej;

- Balustrady, elementy stalowe;

- Roboty związane z pokryciem i odwodnieniem dachu;

- Wykonanie ocieplenia i wykończenia elewacji;

- Pozostałe roboty wykończeniowe (w tym m.in. tynki, malowanie, płytkowanie);

- Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych;

- Modernizacja (przebudowa) istniejącej w części BORT wymiennikowni;

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej (kanał z rur PVC-U, studnia żelbetowa) dla budynku BORT;

- Instalacje sanitarne (instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej wraz 
z uwzględnieniem układów sterowania i regulacji urządzeń oraz odzysku ciepła) klimatyzacji, wentylacji mechanicznej wywiewnej, ogrzewania grzejnikowego, zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

- Instalacja elektryczna (zasilanie główne z wymiana transformatora i zabudową RGNN, tablice rozdzielcze, instalacje oświetleniowe, instalacje gniazd 230V i 400V, instalacje fotowoltaiczne, zasilania dedykowanego, zasilania odbiorów i urządzeń innych instalacji;

- Instalacje niskoprądowe w tym instalacja CCTV, SSWiN i KD, SSP, nagłośnienia, LAN;

- Zakup i montaż kamer zewnętrznych – w lokalizacji ustalonej z Zamawiającym;

- Wyposażenie biura, kuchni, sanitariatów i inne zgodnie z zestawieniem;

- Uzgodnienie całości projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą 
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

- Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;

- Oznakowanie budynku i terenu wraz z instrukcjami na wypadek pożaru, wyposażenie 
w wymagany przepisami sprzęt gaśniczy;

- Przywrócenie do stanu pierwotnego terenów przekazanych wykonawcy a nieobjętych zamówieniem;

- Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub interpretacji PINB odnośnie braku 
konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Ad. 2 Parking:

- Roboty przygotowawcze - organizacja placu budowy:

- Organizacja placu budowy wraz z tymczasową organizacją ruchu;

- Zapewnienie dojazdu do budynków mieszkalnych i zakładów, do których dojazd odbywa się przez teren robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie takiej organizacji robót, aby zapewnić przez cały okres trwania robót, możliwości dojazdu i parkowania dla 2 autobusów oraz 5 samochodów osobowych przez turystów odwiedzających Muzeum Górnictwa Węglowego;

- Wyburzenie fundamentów i elementów podziemnych;

- Wycinka istniejących drzew kolidujących z inwestycją;

- Przełożenie i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej;

- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nadszybia szybu Guido dla zoptymalizowania odprowadzenia ścieków sanitarnych z poziomu 170 i 320 (zadanie należy wykonać przed wykonaniem kanalizacji deszczowej dla parkingu

  - roboty przygotowawcze;

  - roboty ziemne   (wykopy, podsypki, obsypki, zasypki);

  - roboty montażowe (kanał z rur PVC-U, studnia żelbetowa).

- Budowa nowoprojektowanego uzbrojenia technicznego;

- Przebudowa ciągów pieszych;

- Budowa nowych ciągów pieszych;

- Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej;

- Budowa parkingu wraz z systemem parkingowym i pozostałym osprzętem;

- Utwardzenie placu przy szybie Guido wraz z budową stanowisk parkingowych;

- Docelowa organizacja ruchu;

- Wykonanie robót związanych z projektowaną zielenią;

- Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub interpretacji PINB odnośnie braku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

UWAGA:

- Zamawiający wprowadza zmiany w stosunku do projektu wykonawczego Biura Usług Architektonicznych PROFIL Spółka z o.o. w zakresie elementów wykończeniowych budynku obsługi ruchu turystycznego.

Różnicowy wykaz materiałów wykończeniowych stanowi jeden z elementów dokumentacji technicznej.

- Ze względu na sposób wynagradzania (ryczałt) przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej dokumentacji mają charakter pomocniczy i służą – wraz z pozostałymi elementami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – do wyceny zamówienia przez potencjalnych oferentów.

- Zakres niniejszego zamówienia, nie obejmuje wybranych elementów ujętych 
w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, obejmujących:

  - przekładkę gazociągu,

  - budowę 10 miejsc parkingowych

  - wybranych elementów wyposażenia obiektu BORT.

Wykaz robót nieobjętych zamówieniem stanowi jeden z elementów dokumentacji technicznej.

Dodatkowe wymogi Zamawiającego w stosunku do zastosowanych materiałów w budynku obsługi ruchu turystycznego:

- Papa nawierzchniowa

  - elastyczność w niskich i wysokich temperaturach w zakresie od minus 36 ⁰C do plus 120⁰C,

  - wkład z poliestru o gramaturze 250g,

  - grubość 5,2 ± 0,2 mm.

- Farby do malowania wewnętrzne do pomieszczeń suchych

  - lateksowe, akrylowe lateksowe, klasa ścieralności Klasa I <5 μm po 200 cyklach szorowania, stopień połysku Zamawiający poda na etapie realizacji.

- Farby do malowania wewnętrzne do pomieszczeń mokrych

  - lateksowe, akrylowe lateksowe, klasa ścieralności Klasa I <5 μm po 200 cyklach szorowania, stopień połysku Zamawiający poda na etapie realizacji, farba zawierająca środki antygrzybicze odporna na działanie grzybów i pleśni przeznaczona do pomieszczeń mokrych (kuchnie, łazienki, natryski itp.)

- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna - kompaktowa centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła

- Systemy rynnowe i obróbki blacharskie

  - rozwiązania systemowe uwzględniające wszystkie elementy wykonane z blachy tytanowo-cynkowej

- Izolacje pomieszczeń wilgotnych i mokrych:

  - Folia w płynie – minimum 2 warstwy:

    - grubość powłoki 2,5 - 3,5 mm dla pomieszczeń wilgotnych i mokrych,

    - grubość powłoki 3,5 - 5,0 mm na zewnątrz budynku.

  - Taśmy, narożniki i pierścienie uszczelniające:

    - grubość taśmy 0,58-0,65

- Płytki gresowe:

  - nasiąkliwość E ≤ 0,5%,

  - odporność na zginanie min 35 N/mm2,

  - odporność na ścieranie wgłębne max 175 mm3

- Oprawy i źródła światła

  - wszystkie oprawy i źródła światła zastosować renomowanych producentów wykazujących trwałość znamionową.

Szczegółowy opis rzeczowego zakresu przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca:

- Projekty budowlane i wykonawcze dla zadania pod nazwą „Przebudowa z rozbudową (w tym zabudowa windy) i nadbudowa o jedną kondygnację istniejącego budynku obsługi ruchu turystycznego oraz przebudowa pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej, z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego, w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno-socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK Guido w Zabrzu, ul. 3.Maja 93 dz. nr 1574/71, 1575/71, 892/71”, sporządzony przez Biuro Usług Architektonicznych PROFIL sp. z o.o. 41-506 Chorzów ul. Przyjemna 14, (marzec 2014),

- Projekty budowlany i wykonawczy pn. „Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 3.Maja 91 w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/71, 1576/71, 1575/71, , sporządzony przez Biuro Architektoniczne ARCH-Anioły s.c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyńska 44-100 Gliwice ul. Tarnogórska 12/18, (styczeń 2014),

- Projekty budowlano-wykonawcze przyłączy kanalizacji sanitarnej.

- Wytyczne dotyczące zaplecza kontenerowego dla Zamawiającego.

- Wymagania Inwestora dotyczące organizacji terenu robót wraz z otoczeniem – mapa poglądowe ze szkicem zawierający m. innymi planowane ogrodzenie, ustawienie zaplecza dla Zamawiającego, ciąg pieszy dla ruchu turystycznego.

- Decyzja nr 129/14 z dnia 14.02.2014 r. Prezydenta Miasta Zabrze udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową (w tym zabudowa windy) 
i nadbudowa o jedną kondygnację istniejącego budynku obsługi ruchu turystycznego oraz przebudowa pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej, z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego, w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno-socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK Guido w Zabrzu, ul. 3.Maja 93 dz. nr 1574/71, 1575/71, 892/71”,

- Decyzja nr 169/14 z dnia 25.02.2014 r. Prezydenta Miasta Zabrze udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca zadanie pn. „Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 3.Maja 91 w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/71, 1576/71, 1575/71, 1923/71 i 2248/105 ”

- Decyzja nr 399/14 z dnia 25.02.2014 r. Prezydenta Miasta Zabrze udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca zadanie pn. „Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 3.Maja 91 w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/71, 1576/71, 1575/71”

- Zbiorczy przedmiar robót stanowiący element pomocniczy do przygotowania kosztorysów ofertowych.

CZĘŚĆ V	 WZÓR UMOWY

Umowa nr  ..................

W dniu   …………............ r. w Zabrzu pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, posiadającym NIP: 6482768167, REGON: 243220420, reprezentowanym przez:

- Bartłomieja Szewczyka – Dyrektora

- Annę Elman – Główną Księgową

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

............................................ z siedzibą przy ......................., wpisane do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w .................. pod numerem KRS .....................,

reprezentowane przez:

- .................................

- .................................

zwanymi dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści:

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „Pzp”.

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

- Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku obsługi ruchu turystycznego, przebudową pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego, w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno-socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK GUIDO, wraz z budową parkingu z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

- Przedmiot zamówienia realizowany jest w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa budowlanego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi dokumentami określającymi przedmiot zamówienia oraz warunkami realizacji kontraktu.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu, określonego przedmiotem umowy.

- Szczegółowy przedmiot umowy oraz zakres i warunki wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia określa: dokumentacja projektowa, SIWZ wraz z załącznikami, niniejsza umowa.

- Jeżeli dla wykonania przedmiotu umowy, będzie konieczne wykonanie innych niezbędnych robót lub czynności, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia, uzgodnienia, własnym kosztem i staraniem.

§ 2 Warunki realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie z:

  - warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  - zapisami niniejszej umowy,

  - dokumentacją techniczną oraz rysunkami i opisami udostępnionymi przez Zamawiającego na etapie przetargu,

  - ofertą Wykonawcy

  - harmonogramem rzeczowo-finansowym

  - warunkami i wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- W przypadku ujawnienia – na etapie wykonywania zamówienia - rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji - Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania rozwiązania będącego podstawą realizacji robót.

- Realizacja umowy będzie przebiegała przy ścisłej współpracy Wykonawcy z osobami wyznaczonymi 
i zatrudnionymi u Zamawiającego i innymi osobami przez nich wskazanymi.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa, niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 poniesie wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy w tym m.in.: koszty udzielonej gwarancji, koszty kontenerów nadzoru, koszty ochrony placu budowy, utylizacją odpadów, pozyskaniem stosownych map, wykonaniem badań, sporządzeniem ekspertyz, wykonaniem pomiarów, uzyskaniem stosownych pozwoleń i decyzji, UDT, projektu organizacji placu budowy wraz z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją zaplecza budowy i Zamawiającego, organizacją narad budowy, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, obsługi geodezyjnej, koszty zajęcia pasa drogowego, realizacji rozwiązań zamiennych wskazanych przez zamawiającego a służących poprawie parametrów użytkowych i funkcjonalności infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem uzgodnienia i wykonanie w zakresie tymczasowej organizacji ruchu, koszty związane z odbiorami wykonanych robót lub montażów, przygotowaniem dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji powykonawczej, wykonywaniem kopii dokumentów.

- Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego materiałów posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków technicznych wykonania umowy, trudności mogących wyniknąć przy jej realizacji, ryzyka i zakresu odpowiedzialności związanej z pracami będącymi przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że rozważył wszystkie wyszczególnione warunki realizacji umowy 
i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonych zadań. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi, organizacyjnymi oraz finansowymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Wykonawca zobowiązany jest do organizacji robót w sposób zapewniający przez cały okres trwania umowy:

- dojazd do budynku nadszybia Szybu Kolejowy w zakresie umożliwiającym prowadzenie – przez podmioty zewnętrzne -  prac remontowych w Szybie,

- dojazd dźwigu z wyciągiem ratunkowym z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego (CSRG) do szybu Kolejowy,

- ciągłość funkcjonowania bieżącej działalności Zamawiającego w zakresie obsługi ruchu turystycznego,

- zabezpieczenie tras instalacji łączności i monitoringu, niezbędnych dla potrzeb dyspozytorni oraz ruchu Kopalni, na terenie prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia swobodnego wstępu na Plac Budowy osobom upoważnionym przez Zamawiającego oraz pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca wykona na własny koszt i w swoim imieniu wszystkie niezbędne tymczasowe przyłącza poboru wody, energii elektrycznej, teletechniczne i inne niezbędne do wywiązania się z przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do opłacenia w terminie refakturowanych mediów w formie stosownego porozumienia, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do organizowania i udziału w cotygodniowych naradach koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego na Placu Budowy. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do zorganizowania narady koordynacyjnej na każde żądanie Zamawiającego.

- Przed rozpoczęciem każdego z rodzaju robót Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym adekwatny Plan Kontroli Jakości. Zamawiający ma prawo do zatrzymania robót wykonywanych bez uzgodnionego Planu Jakości, bądź zabudowywania materiałów nieuzgodnionych z Zamawiającym.

- W uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca na własny koszt dostarczy Zamawiającemu minimum 3 próbki materiałów, urządzeń przed ich wbudowaniem lub innym włączeniem w roboty. Każda próbka będzie oznakowana co do pochodzenia oraz zamierzonego użycia w robotach. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub odrzucenia takich materiałów w ciągu dziesięciu dni roboczych od daty przekazania próbek.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji fotograficznej odzwierciedlającej postępów prac przedmiotu umowy. Dokumentacja będzie przekazywana Zamawiającemu sukcesywnie w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

- W przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca podejmie kroki przyśpieszające postęp prac – umożliwiające zakończenie robót zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania środków minimalizujących/przyśpieszających realizację robót. Koszty dodatkowe wynikające z takich działań pokryte będą przez Wykonawcę.

- W przypadku gdy w celu wykonania robót zachodzi potrzeba lub obowiązek zajęcia jakichkolwiek terenów przyległych, chodnika, pasa ruchu lub innych terenów, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i do pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat.

§ 3 Terminy realizacji

- Plac budowy zostanie Wykonawcy przekazany w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Przekazanie zostanie potwierdzone protokołem przekazania terenu budowy. Od dnia przekazania wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia na terenie budowy oraz ponosić będzie pełną odpowiedzialność (zawierającą wszelkie środki naprawcze i naprawy) za ład, porządek i bezpieczeństwo na wszystkich terenach prowadzenia robót w tym budynków lub konstrukcji (wraz z infrastrukturą) i działek przyległych lub na które te roboty oddziałują, wszystkich technologii robót oraz wszelkich robót niezależnie od zatwierdzenia czy zgody Zamawiającego.

- W ciągu 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania, który – po akceptacji ze strony Zamawiającego - stanowić będzie integralną część niniejszej umowy. Wykonawca - w przypadku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego - zobowiązany będzie do niezwłocznego naniesienia poprawek do przedłożonego harmonogramu.

- Obowiązkowe elementy harmonogramu to w szczególności:

  - kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót lub elementów;

  - wartość poszczególnych etapów i robót z podziałem na okresy miesięczne;

  - zakres oraz wartość poszczególnych robót wykonywanych przez podwykonawcę;

Harmonogram będzie aktualizowany, o ile to konieczne, przez Wykonawcę i zatwierdzany przez Zamawiającego nie częściej niż w okresach miesięcznych ze skutkiem na koniec miesiąca.

- Roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy, zostaną wykonane przez Wykonawcę w terminie do dnia 30.09.2015 r., przy czym zgłoszenie robót do odbioru końcowego przez Wykonawcę nastąpi zgodnie 
z postanowieniami § 5 pkt.1 niniejszej umowy.

- Termin zakończenia umowy wynikający z §3 ust 4 nie obejmuje procedury dopuszczenia budynku do użytkowania. Przedmiot umowy strony uznają za należycie wykonany po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektów zrealizowanych w ramach umowy, o ile takie pozwolenia będą wymagane.

§ 4 Wynagrodzenie

- Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtową kwotę:

| Cena brutto: | ……………………….. PLN | (słownie:..................................................) |
| --- | --- | --- |
| Cena netto: | ……………………….. PLN | (słownie:..................................................) |
| VAT 23% | ……………………….. PLN | (słownie:..................................................) |

- Kwota wynagrodzenia ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca 
w związku z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Płatności częściowe realizowane będą za skończone elementy robót wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Podstawę wystawienia faktur częściowych będą stanowiły protokoły częściowego odbioru robót zatwierdzane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Suma faktur częściowych nie przekroczy 90% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto wynikającej z § 4 ust. 1. Końcowe rozliczenie między stronami nastąpi po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z odpowiednim protokołem zaakceptowanym i podpisanym przez Zamawiającego.

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót dokumentację powykonawczą i zatwierdzone przez Zamawiającego.

§ 5 Odbiór przedmiotu zamówienia

- Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego może zostać dokonane tylko po spełnieniu następujących warunków:

- Dokonaniu - przy współudziale Zamawiającego - przeglądu technicznego robót. Wykonawca dokona zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do przeglądu technicznego robót z 7 - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgłoszenia powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia przeglądów technicznych wraz z informacją Wykonawca przedłoży harmonogram rozruchu instalacji, prób i sprawdzeń. Dokonanie przeglądu technicznego potwierdzone zostanie protokołem z przeglądu technicznego robót. Przegląd techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenie poprawności działania instalacji, urządzeń, systemów, ocenę jakości wykonanych Robót. Przegląd dokonywany jest w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz zaproszonych konsultantów. Dla potrzeb powyższych czynności Wykonawca dostarczy konieczną dokumentacje powykonawczą oraz na żądanie Zamawiającego dokona dodatkowych prób, sprawdzeń i badań.

- potwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia usterek wskazanych podczas przeglądu technicznego,

- dokonaniu wpisu do dziennika budowy z potwierdzeniem przez Inspektorów nadzoru,

- pisemnym powiadomieniu Zamawiającego.

- Żadna część robót nie powinna być zakryta lub uczyniona niedostępną bez zgody Zamawiającego. Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego, kiedy taka część robót jest gotowa do kontroli 
i Zamawiający powinien bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 4 dni roboczych od powiadomienia, stawić się w celu dokonania sprawdzenia robót.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy  Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

- Przewidziane umową czynności odbiorowe zostaną potwierdzone każdorazowo pisemnym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Umowa ulega zakończeniu, z pominięciem zapisów o gwarancji, zabezpieczeniu i rękojmi po odbiorze ostatecznym. Na odbiór ostateczny Wykonawca przedstawi decyzję PINB, zezwalająca na użytkowanie obiektów lub interpretację o braku konieczności uzyskania takiej decyzji.

- Wykonawca przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kopię zezwolenia na usuwanie odpadów komunalnych albo kopię umowy na wywóz odpadów z uprawnionym podmiotem i dowody składowania odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia na składowisku posiadającym zezwolenie na przyjmowanie i utylizację (składowanie) zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz.251).

- Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku realizacji robót usuwane będą niezwłocznie, 
a najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty poinformowania Wykonawcy o ich wykryciu.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady/usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad/usterek, wyznaczając termin na usunięcie wad/usterek w wymiarze do 14 dni kalendarzowych. Termin ten może zostać przedłużony przez Zamawiającego wyłącznie 
z ważnych przyczyn,

- przyjąć przedmiot umowy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia dla Wykonawcy,

- w przypadku gdy wady/usterki nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

  - jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy przez osobę trzecią

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych przy odbiorze w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 6 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu:

- w wysokości 20% wynagrodzenia brutto w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- w razie niedotrzymania terminu wskazanego w § 3 ust. 4 w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia

- w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi lub gwarancji, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- w wysokości 10 000,00 w razie nieuregulowania w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

- w wysokości 10 000,00 zł w razie nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany albo nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmiany;

- w wysokości 10 000,00 zł w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- Zamawiający zapłaci karę Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Kary umowne podlegają sumowaniu.

- W razie złożenia przez którąś ze stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy zapisy o karach umownych pozostają w mocy.

§ 7 Dokumentacja powykonawcza

- Dokumentacja powykonawcza sporządzona odrębnie dla każdego zadania, którą sporządzi i przekaże  Zamawiającemu  Wykonawca,  obejmować będzie następujący zakres :

- przekazanie dokumentacji, którą Wykonawca opracował dla uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej dla poszczególnych branż wraz z jej potwierdzeniem przez projektanta (między innymi rysunki zmian w stosunku do projektu budowlanego, rysunki stanu faktycznego bez odniesienia do projektu budowlanego),

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy zgodnie z Prawem Budowlanym wraz z kopią uprawnień i zaświadczeniem o przynależności do właściwej okręgowej izby inżynierów.

- oświadczenia kierowników robót branżowych dotyczące prawidłowego wykonania robót wraz z potwierdzeniem, że wykonana przez nich instalacja, sieć itp. nadaje się do użytkowania.

- oświadczenie materiałowe kierownika budowy - wbudowania materiałów i urządzeń, zgodnie z dokumentacją, posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniające zakładane projektowe i użytkowe warunki wytrzymałościowe, jakościowe, techniczne, bhp, p. poż. i PZH.

- opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,

- opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej,

- księgi rewizyjne urządzeń technicznych wraz z zezwoleniem na użytkowanie urządzeń

- przekazanie dzienników budowy,

- protokoły badań, prób i sprawdzeń, w tym :

  - protokoły odbiorów technicznych,

  - szkice geodezyjne wytyczeniowe,

  - sprawdzenia i kontrole przewodów wentylacyjnych,

  - próby ciśnieniowe instalacji,

  - uruchomienia urządzeń,

  - odbiory Dozoru Technicznego,

  - badania bakteriologiczne wody,

  - badania natężenia hałasu i akustyki,

  - badania natężenia oświetlenia pomieszczeń,

  - badania elektryczne,

  - inne – niezbędne z punktu widzenia weryfikacji poprawności funkcjonowania.

- mapę powykonawczą z wniesieniem zinwentaryzowanych obiektów do zasobów,

- dokumentację dla użytych materiałów, wyrobów, urządzeń i wyposażenia,

- opracowanie instrukcji obsługi dla urządzeń, wyposażenia lub systemów wraz z instruktarzem wskazanych przez Inwestora pracowników.

- W/w dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana przez Wykonawcę w 4 (czterech) egzemplarzach w formie papierowej oraz w 2 (dwóch) w formie elektronicznej. Dokumentacja papierowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w języku polskim, przekazana w odpowiednio oznaczonych segregatorach podzielonych wg. branż. W każdym segregatorze będzie znajdował się spis  wszystkich dokumentów. Całość dokumentacji musi być czytelna i jasna w formie i treści, a rysunki, opisy, i inne dokumenty zabezpieczone przed wyrwaniem wzmocnieniem brzegu, wpięte w odpowiednie skoroszyty. Dokumentacja w formie elektronicznej będzie analogią dokumentacji w formie papierowej, identycznie jak segregatory podzielone na odpowiednie katalogi i podkatalogi z odpowiednimi opisami a nazwy zgodne z dokumentacją w wersji papierowej. Dokumentacja elektroniczna będzie przekazana na nośniku CD w formie : nieedytowalnej - *.pdf jako wydruki do pliku, lub skany w przypadku dokumentacji materiałowej, oraz edytowalnej – pliki *.dwg, *.doc.

§ 8 Nadzór nad Wykonawstwem

- Przedstawicielem Zamawiającego jest: …………………………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy jest: …………………………………………….……………………

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w realizacji umowy osób, które posiadają wiedzę, doświadczenie i uprawnienia opisane w SIWZ.

§ 9 Współdziałanie

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

- Strony zobowiązują powiadomić się wzajemnie w formie pisemnej o zaistniałych przeszkodach 
w wypełnianiu świadczeń w trakcie wykonywania prac określonych umową.

- W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dotrzymanie któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.

§ 10 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 2000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie.

- W przypadku każdorazowej zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony.

- Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako podstawa do rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 11 Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy i wyznaczeniu ku temu odpowiedniego terminu.

- W przypadku wystąpienia opóźnień przekraczających 30 dni w stosunku do któregokolwiek terminu określonego w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z winy Wykonawcy.

- Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy,

- W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

  - sporządzenia przez Wykonawcę protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

  - ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy,

  - wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe wymienione w § 5 ust. 3  w zakresie wykonanych robót.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów ust. 4, Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

- W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

- Zamawiający może zmniejszyć zakres robót, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

- W przypadku gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonawstwem Robót o okres przekraczający 30 dni kalendarzowych w porównaniu z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym Zamawiający będzie uprawniony, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, do rozwiązania umowy z winy wykonawcy lub podzlecenia części robót innemu wykonawcy oraz obciążenia Wykonawcy ewentualną udokumentowaną różnicą pomiędzy ceną podzlecenia takiej części robót innemu wykonawcy, a ceną jaką zapłaciłby on Wykonawcy za jej wykonanie w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy.

§ 12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach określonych w art. 147 - 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Okres zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 100%, musi obejmować termin 
zakończenia robót wskazany w § 3 ust. 4 plus 60 dni przewidzianych na uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie. Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów wykonanych w realizacji umowy o ile pozwolenie takie będzie wymagane.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni od daty upływu rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

§ 13 Podwykonawcy

- Strony postanawiają, że do skutecznego zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą niezbędna jest zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów 
z podwykonawcami wraz z wykazem robót stanowiących ich przedmiot, uwzględniając, iż cykl płatności 
w relacji z podwykonawcami winien być zgodny z warunkami i terminami płatności wynikającymi z umowy 
z Zamawiającym. Termin płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie powinien być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Wykonawcy, przy czym płatność powinna nastąpić na co najmniej trzy dni przed terminem płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Do przedkładanych projektów i dokumentacji Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenie, których treść jest wiążąca dla Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub zastrzeżeń. Nie złożenie poprawionej umowy w terminie 7 dni od zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu skutkuje złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty wykonywane są przez nie zaakceptowanego przez niego zgodnie z § 4 podwykonawcę, dalszego podwykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji.

- W przypadku zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego. Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1 – 3, zobowiązany jest Wykonawca.

- Akceptacja umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą zostanie stwierdzona na piśmie poprzez złożenie oświadczenia przez Zamawiającego.

- Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.

- W przypadku braku zapłaty należnego podwykonawcy wynagrodzenia zostanie ono uregulowane bezpośrednio przez Zamawiającego z zachowaniem zasad i procedur opisanych w art. 143c ustawy Prawa zamówień publicznych.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną  na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców zgodnie z § 4 niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że za pomocą podwykonawców (na podstawie zaakceptowanych umów):

  - .……………………………..……………,

  - ……………………………………………,

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio następujący zakres:

- .……………………………..……………,

- ……………………………………………,

- pomocą podwykonawców innych niż w ust. 15 (na podstawie zaakceptowanych umów) Wykonawca wykona następujący zakres: …………………………………………………….

- Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego za te roboty powierzone podwykonawcom.

- Obowiązkiem jest przedkładanie przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie …… od dnia zawarcia.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany natychmiast usunąć z terenu budowy wszelkie osoby, których przebywanie na terenie budowy w jego ocenie jest niezgodne z postanowieniami Umowy lub narusza przepisy prawa.

- Przedłożenie umowy z podwykonawcą wymaga dla jej akceptacji przedłożenia aktualnego harmonogramu rzeczowo finansowego, celem weryfikacji czy dany zakres przedmiotu umowy podwykonawcy nie został wyceniony wyżej niż w niniejszej umowie.

§ 14 Gwarancja i rękojmia

- Na przedmiot niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi [zgodnie z okresem 
wskazanym w ofercie].

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy rękojmi za wady na okres 5 lat.

- Okresy gwarancyjne liczone będą z chwilą przekazania kompletnych obiektów budowlanych do użytkowania poprzedzonych końcowymi odbiorami technicznym bez uwag. W okresie udzielanej gwarancji/rękojmi Wykonawca powinien przeprowadzać wszelkie czynności związane z konserwacją, serwisem i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym zainstalowanych urządzeń i systemów na własny koszt, a jeżeli to konieczne zawrze stosowne umowy do wykonywania tych czynności. Brak wykonania wymaganych czynności w określonym czasie nie może rzutować na utratę gwarancji lub rękojmi.

- W okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca będzie dokonywał przeglądów technicznych potwierdzonych wpisem do dziennika przeglądów w minimum 2 razy w roku bez żądania Zamawiającego, lub częściej  jeżeli wymagają tego przepisy lub gwarancje producentów urządzeń.

- W przypadku stwierdzenia awarii w okresie gwarancji/rękojmi, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy 
w formie pisemnej (e-mail, pismo, fax), a Wykonawca musi stawić się na każde takie wezwanie w terminie 24 h i usunie awarię w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia, przy czym od momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy zapewni on na swój koszt prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca poda dane (adres, e-mail, telefon) na które Zamawiający będzie zgłaszał wszystkie awarie.

- W przypadku uchylania się od obowiązku określonego w ust.3 Zamawiający zleci usunięcie awarii na koszt 
i ryzyko Wykonawcy stronie trzeciej, bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy.

- Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego oraz dostarczone wszelkie dokumenty związane z przeprowadzonymi przeglądami technicznymi urządzeń, maszyn i zastosowanych materiałów potwierdzonych odpowiednimi protokołami 
i dokumentami.

- W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji, zgodnie zapisami § 14 paragrafu.

§ 15 Zmiana umowy oraz inne postanowienia

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą wyłącznie w zakresie opisanym w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacjach wskazanych w SIWZ i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne:

  - zmiany terminu wykonania zamówienia oraz  terminów pośrednich, w następujących przypadkach:

a) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

b) konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

c) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

d) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

e) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

f)   wystąpienia prac zamiennych;

g) wydłużenia terminu w związku z faktem wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, 
a które uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie;

h)   Wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

i)  kolizji z robotami wykonywanymi przez podmioty trzecie lub zamawiającego w stopniu - który pomimo podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia postępu robót – uniemożliwia ich zakończenie w terminie wskazanym w umowie.

j)  Wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);

k) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy oraz musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego. W przypadku zmiany terminu realizacji terminu przedmiotu umowy, wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

3.2.  w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

a) zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

b) wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego 
i spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

c)  zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy;

d)  zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska.  Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,

e) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków 
w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,

g) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi,

h)  ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

i)  ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności  w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć,

j) poprawa jakości, walorów użytkowych lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia uwarunkowań technicznych odmiennych od opisanych w dokumentacji technicznej.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

- Okoliczności stanowiące podstawę do zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie obustronnie podpisany.

- Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa 
geologicznego i górniczego, Prawa budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

- Umowa wraz z załącznikiem została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający 				  		Wykonawca

Załączniki:

- Oferta,

- Porozumienie dot. mediów,

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

Załącznik nr  2 do Umowy

Porozumienie nr  ..................

W dniu   …………............ r. w Zabrzu pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, posiadającym NIP: 6482768167, REGON: 243220420, reprezentowanym przez:

- Bartłomieja Szewczyka – Dyrektora

- Annę Elman – Główną Księgową

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

............................................

reprezentowanym przez ....................... z siedzibą przy ......................., wpisane do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w .................. pod numerem KRS .....................,

reprezentowane przez:

- .................................

- .................................

zwanymi dalej „Wykonawcą”

zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad rozliczenia mediów poboru energii elektrycznej i wody (ścieków) przez Wykonawcę na potrzeby realizacji inwestycji pn.:

„Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku obsługi ruchu turystycznego, przebudową pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego, w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno-socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK GUIDO, wraz z budową parkingu z niezbędną infrastrukturą techniczną”

- Zakres inwestycji wynikającej z Umowy nr.… wiąże się z obciążeniem Wykonawcy kosztami rozliczenia poboru mediów (w tym: energii elektrycznej i wody (ścieków)  w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji, rozruchu i eksploatacji obiektów objętych inwestycją.

- Obciążenie Wykonawcy z tytułu rozliczeń za media obowiązywać będzie w okresie od daty przekazania obiektów  protokołem zdawczo-odbiorczym do dnia wynikającego z § 3 ust 4 Umowy nr….

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że będzie regulował terminowo i w całości faktyczne zużycie energii elektrycznej 
i wody (ścieków) na podstawie faktur VAT wystawianych przez Zamawiającego na zasadzie refakturowania.

- Faktury  VAT na Wykonawcę zostaną wystawione niezwłocznie po otrzymaniu faktur VAT przez Zamawiającego od poszczególnych dostawców za korzystanie z mediów w obiektach objętych przedmiotową inwestycją określoną w § 1 ust 1.

- W przypadku ujawnienia kosztów dotyczących zużycia mediów po zakończeniu realizacji umowy, 
a dotyczących okresu w którym umowa była realizowana Zamawiający wystawi faktury VAT niezwłocznie po otrzymaniu faktur VAT od poszczególnych dostawców mediów za korzystanie z mediów w obiektach objętych realizacją projektu i przekaże je Wykonawcy robót.

§ 3

- Faktury VAT będą wystawiana na Wykonawcę, z terminem płatności do 14 dni od daty otrzymania faktur VAT przez Zamawiającego.

- Wpłaty będą dokonywane na rachunek Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na konto Zamawiającego 
w Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075.

§ 4

- W sprawach spornych zastosowanie zostaną przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5

- Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

- Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 	   			                WYKONAWCA

- W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zamontuje na własny koszt podliczniki energii elektrycznej i wody/ścieków).

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

| Załącznik A | – | Oferta |
| --- | --- | --- |
| Załącznik B | – | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |
| Załącznik C | - | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej |
| Załącznik 3 | - | Wykaz wykonanych robót budowlanych |
| Załącznik 4 | – | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| Załącznik 5 | – | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na potrzeby wykonania zamówienia |

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

ZP/74/MGW/2014

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku obsługi ruchu turystycznego, przebudową pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego, w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno-socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK GUIDO, wraz z budową parkingu 
z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59

41-800 Zabrze

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| C | Oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.). |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2.b | Informacja banku/ spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej |  |
| 2b’ | Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot trzeci posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert |  |
| 2.c | Polisa / inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |  |
| 2.c’ | Polisa / inny dokument potwierdzający, że podmiot trzeci jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |  |
| 3 | Wykaz wykonanych robót budowlanych |  |
| 3 (1-n) | Dowody dotyczące robót budowlanych wykazanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określające czy roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone |  |
| 4 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |
| 5 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |

…..…………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

| OFERTA |
| --- |
| Nazwa Zamawiającego | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | „Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku obsługi ruchu turystycznego, przebudową pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego, w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno-socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK GUIDO, wraz z budową parkingu z niezbędną infrastrukturą techniczną”. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, załącznikach i umowie. 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ryczałtową w wysokości: cena brutto ……………………………………………….……………………………PLN słownie: ……………………………………………………….………………………………… cena netto ………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………..…………………….………% Kwota, o której mowa w pkt 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ od daty zawarcia umowy. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji …….…… (okres gwarancji nie krótszy niż 5 I) i rękojmi na okres 5 lat licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenie, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . Wadium w kwocie …………………… zł zostało wniesione zostało w dniu …………………… w formie: ………………………………… . Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wskazaną w SIWZ. w okresie realizacji zamówienia. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, iż przed zawarciem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w SIWZ i umowie. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, w pełni akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ. Oświadczam, że(: wykonam zadanie siłami własnymi przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: L.p. Zakres zlecany Podwykonawcy 15. W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, należy podać: Zakres zlecany Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy * Niepotrzebne skreślić ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

| B. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia |
| --- |
| Nazwa zamówienia | „Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku obsługi ruchu turystycznego, przebudową pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego, w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno-socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK GUIDO, wraz z budową parkingu z niezbędną infrastrukturą techniczną”. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |
| Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. (Podpis składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |

| C. OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych/lista podmiotów powiązanych kapitałowo |
| --- |
| Nazwa zamówienia | „Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku obsługi ruchu turystycznego, przebudową pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego, w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno-socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK GUIDO, wraz z budową parkingu z niezbędną infrastrukturą techniczną”. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że(: Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.). Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.) i przedstawiam listę podmiotów należących do grupy kapitałowej: ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.), zwanej dalej „uokik”: grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę; przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik) – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Załącznik nr 3

| WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH |
| --- |
| wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt 5.1.2. SIWZ. W wykazie nie należy podawać informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. |
| Nazwa zamówienia | „Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku obsługi ruchu turystycznego, przebudową pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego, w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno-socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK GUIDO, wraz z budową parkingu z niezbędną infrastrukturą techniczną”. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| L.p. | Rodzaj | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Miejsce wykonania | Wartość PLN | Uwagi |
| ………………dnia,……………… ……………………………………… podpis i pieczątka |

Załącznik nr 4

| WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Nazwa zamówienia | „Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku obsługi ruchu turystycznego, przebudową pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego, w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno-socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK GUIDO, wraz z budową parkingu z niezbędną infrastrukturą techniczną”. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| Imię i nazwisko osoby | Nazwa (firma) podmiotu | kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Informacja o podstawie dysponowania osobami |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| ………………dnia,……………… ……………………….……… podpis i pieczątka |

Załącznik nr 5.

| ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów. |
| --- |
| Nazwa zamówienia | „Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku obsługi ruchu turystycznego, przebudową pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego, w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno-socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK GUIDO, wraz z budową parkingu z niezbędną infrastrukturą techniczną”. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby: |  |
| OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby na potrzeby wykonywania zamówienia: |
| Lp. | Określenie zasobu: |
| 1. | Wiedza i doświadczenie: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 2. | Osoby zdolne do wykonania zamówienia2: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 3. | Potencjał techniczny2: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 4. | Zdolność finansowa2: ……………………………………………………………………………………………………………………. … |
| Oświadczam, iż będę brał udział /nie będę brał udziału* w realizacji części zamówienia. Oświadczam, iż jako podmiot udostępniający zasoby na potrzeby wykonania zamówienia odpowiadam solidarnie wraz z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy. …………………………………. data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie ………………............................................................ data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie) |

# Footnotes

Stosujemy tylko, jeśli ten sam dokument jest wymagany od Wykonawcy

Stosujemy tylko, jeśli ten sam dokument jest wymagany od Wykonawcy

( - niepotrzebne skreślić

(

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić

# Text boxes

Strona | 1