SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/80/MGW/2015

znak sprawy

| Zamawiający: | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU UL. JODŁOWA 59, 41-800 ZABRZE. |
| --- | --- |
| Postępowanie w trybie: | Przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp |
| Nazwa zamówienia: | „Dostawa urządzeń górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z podziałem na zadania.” Zadanie 1. Dostawa agregatu sprężarkowego. Zadanie 2. Dostawa urządzenia wiercąco-kotwiącego. |
| Rodzaj | Dostawa |

......................................................................                         	  	         	             …………………………………………
           podpis i pieczątka Kierownika Działu          		                      		                                          podpis i pieczątka

ZATWIERDZAM:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

………………………………………

data, podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego

Cena SIWZ

# Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej MGW w Zabrzu:  www.muzeumgornictwa.pl

Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – 7,56 PLN. Podana cena dotyczy SIWZ wraz z załącznikami. Sposób płatności na podstawie faktury, gotówką w kasie MGW 
w Zabrzu, przelewem, za pobraniem pocztowym (w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa).

Data: 09.11.2015 r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I	- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II	- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III	- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ IV	- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

- Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630 30 91

Faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730 – 1530

- Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113 poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „Pzp”.

- Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania ogólne.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu sprężarkowego szt. 1 (Zadanie 1) oraz urządzenia wiercąco-kotwiącego szt. 1 (Zadanie 2), zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla Zadania nr 1, Zadania nr 2.

- Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, nie mające defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani innych wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania.

- Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ lub równoważny  
tj. o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ.

- Urządzenia dostarczone w ramach zamówienia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom urządzeń dopuszczonych do obrotu oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Na urządzenia Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne, dopuszczenia, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami – jeżeli dotyczy.

- Wynagrodzenie za zamówienie nie podlegać będzie zmianie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu do miejsc dostawy, rozładunku, wniesienia, montażu i ustawienia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, uprzątniecie opakowań, ew. opłaty celne naliczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz koszty wynikające ze zobowiązań z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć instrukcje obsługi dostarczanych urządzeń- jeżeli dotyczy .

- Miejscem dostawy jest Zabrze. Jako dostawę należy rozumieć zakup urządzeń, transport, wniesienie, montaż we wskazanym miejscu, usunięcie i wywóz opakowań i inne wyżej nie wymienione, a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zamawiającemu jako funkcjonalnej 
i sprawnej.

- Wszelkie uszkodzenia spowodowane realizacją niniejszego zamówienia zostaną naprawione na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniał termin dostawy.

- Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (od 1 do 2).

3.1. Zakres dostawy

Zadanie 1.

Dostawa agregatu sprężarkowego – szt. 1.

Zadania 2.

Dostawa urządzenia wiercąco-kotwiącego – szt. 1.

3.2. Rozwiązania równoważne

Ilekroć w specyfikacji, umowie, załącznikach jest mowa o „produkcie, materiale, urządzeniu czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał, urządzenie czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, załącznikach znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji dostawy urządzeń równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu 
i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne  opisywanym w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy. W przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia, w tym dokumenty równoważne.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ, umowie, załącznikach.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

3.4. Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)

Zadanie 1

Główny przedmiot zamówienia:

42.12.30.00-7 - Sprężarki

Zadanie 2

Główny przedmiot zamówienia:

43.10.00.00-4 - Urządzenia górnicze

- Termin wykonania zamówienia

Zamówienie zrealizowane będzie do:

- Zadanie nr 1.  Termin realizacji dostawy do 6 m-cy od dnia podpisania umowy przy czym Wykonawca ma na zrealizowanie dostawy 30 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.

- Zadanie nr 2.  Termin realizacji dostawy do 6 m-cy od dnia podpisania umowy przy czym Wykonawca ma na zrealizowanie dostawy 30 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.

- Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

5.2. WYMAGANE DOKUMENTY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

5.2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca złoży dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B).

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, (Załącznik nr 1.1).

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, 
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 
z późn. zm.) (Załącznik nr C).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotowe oświadczenie lub oświadczenie z listą należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp.

5.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków Wykonawca złoży dokumenty:

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników).

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (część A wg spisu załączników).

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (Załącznik nr 2).

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt C odpowiada solidarnie 
z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) tj.:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a - składane na potwierdzenie, że wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

sekretariat pok. 102

Fax: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu. .

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ); w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

- Janusz Miś		 	- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- Arkadiusz Maraszek  	- w sprawach formalno-prawnych,

fax  (032) 277-11-25.

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści Art. 93 ust. 4 ustawy. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, z zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ ,  musi  zawierać:

- Formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone 
w formie oryginału;

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt  5.2. (5.2.1.; 5.2.2. i 5.3) SIWZ (jeżeli dotyczy) , złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę;

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 2);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C),

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

- wspólny formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -  złożone w formie oryginału;

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3.; i 5.3) SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym:

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1; B; C wg Spisu zawartości oferty;

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 2);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr C),

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

- osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej lub

- osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza - należy załączyć w ofercie:

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub osobowego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3 .

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz.211 ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty 
w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność 
z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność 
z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

Sekretariat pok. Nr 1.02

najpóźniej do dnia 19.11.2015 r. do godz. 10:00

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę 
o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19.11.2015 r. w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

pok. Nr 1.02 o godz. 10:30.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

12.2. Cena ofertowa nie będzie podlegać zmianie. Cena obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty transportu przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy, rozładunku, wniesienia, montażu i ustawienia we wskazanych przez Zamawiającego miejscu, uprzątniecie opakowań, ew. opłaty celne naliczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz koszty wynikające ze zobowiązań z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.

12.3. Cena oferty musi być wyrażone w złotych polskich z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku (groszy).

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 95 % |
| 2. | Okres gwarancji jakości | 5 % |
|  | Razem | 100 % |

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

- Kryterium nr 1 – CENA:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów

- W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów

wynikającą z działania:

|  |  | najniższa oferowana cena brutto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „cena” (z uwzględnieniem wagi) | = | ----------------------------------------------- | x 100 pkt x 95% |
|  |  | cena badanej oferty brutto |  |

- Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI:

- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w pełnych latach) oceniane będą wg. punktacji podanej poniżej:

| Okres gwarancji jakości – zgodnie z ofertą [miesiące] | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji” (z uwzględnieniem wagi) |
| --- | --- |
| 12 | 0 |
| 13-24 | 1 |
| 25-36 | 3 |
| 37 i więcej | 5 |
| UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ zaoferowany okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 12 miesięcy. |

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

13.1.2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

13.1.3. W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

13.1.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, 
o których mowa w art. 25 ust 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

- warunków udziału w postępowaniu,

- wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.2.4. Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, 
o wyrażeniu zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako niezgodzenie się na poprawienie omyłki. W przypadku niezgodzenia się Wykonawcy 
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) u.P.z.p., jego oferta zostanie odrzucona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1, 2, 2a Pzp.

13.3.2.	Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne 
i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych 
w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

13.3.3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o zamówienie - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie 
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

17.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179-art. 198 a-g) przysługują Wykonawcy, 
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

17.3. Odwołanie - przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

17.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych 
w art. 180 ust. 5 ustawy.

17.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

17.9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.10. Na czynności, o których mowa w pkt. 17.9. SIWZ, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 17.3. SIWZ.

17.11.Termin do wniesienia odwołania: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 17 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.12.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

17.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

17.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

17.15. Pozostałe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane zostały w Dziale VI Ustawy.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych odpowiednio na Zadanie 1 i Zadanie 2.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia 
w walutach obcych.

- Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

- Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

- Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub nazw Podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom lub nazw Podwykonawców w sytuacji gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p.

- Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części, których wykonanie nie może być powierzone podwykonawcom.

3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne.

Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wskazanym 
w umowie.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis zamówienia.

Wymagania ogólne.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu sprężarkowego szt. 1 Zadanie 1 oraz urządzenia wiercąco-kotwiącego szt. 1 Zadanie 2, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla Zadania nr 1, Zadania nr 2.

- Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, nie mające defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani innych wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania.

- Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ lub równoważny  
tj. o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ.

- Urządzenia dostarczone w ramach zamówienia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom urządzeń dopuszczonych do obrotu oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Na urządzenia Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne, dopuszczenia, certyfikaty zgodnie 
z obowiązującymi przepisami – jeżeli dotyczy.

- Wynagrodzenie za zamówienie nie podlegać będzie zmianie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu do miejsc dostawy, rozładunku, wniesienia, montażu i ustawienia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, uprzątniecie opakowań, ew. opłaty celne naliczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz koszty wynikające ze zobowiązań z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć instrukcje obsługi dostarczanych urządzeń- jeżeli dotyczy .

- Miejscem dostawy Zabrze. Jako dostawę należy rozumieć zakup urządzeń, transport, wniesienie, montaż we wskazanym miejscu, usunięcie i wywóz opakowań i inne wyżej nie wymienione, 
a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zamawiającemu jako funkcjonalnej i sprawnej.

- Wszelkie uszkodzenia spowodowane realizacją niniejszego zamówienia zostaną naprawione na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniał termin dostawy.

- Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (od 1 do 2).

- Zakres dostawy

Zadanie 1.

Dostawa agregatu sprężarkowego – szt. 1.

Warunki techniczne sprężarki.

Sprężarka , o podanych poniżej parametrach:

- sprężarka musi być przeznaczona do pracy w warunkach dołowych w wyrobiskach nie zaliczonych do zagrożonych wybuchem,

- ciśnienie robocze w zakresie 0,40 – 1 MPa,

- moc do 25 kW,

- wydajność: nie mniej jak 3,0 m3/min,

- napięcie zasilania: 500V,

- chłodzona powietrzem (dopuszczalna temperatura otoczenia: do +35 stopni C),

- waga do 750 kg,

- gabaryty nie mogą przekraczać: 1800x700x900 (dł. x szer. x wys.),

- musi posiadać zewnętrzny system separacji oleju,

- musi posiadać zabezpieczenie przed nieprawidłowym kierunkiem obrotów w trakcie pracy sprężarki (nie tylko przez przekaźnik kontroli kolejności faz),

- musi posiadać podwójny system zabezpieczenia temperaturowego pracy sprężarki,

- musi posiadać kompaktowy stopień sprężający (bez zbiornika ciśnieniowego wyrównawczego),

- konstrukcja agregatu musi umożliwiać wykonywanie usług serwisowych z jednej strony agregatu (przy maksymalnym dociśnięciu do ociosu),

- musi posiadać aktywny system gaszący,

- wyłącznik stycznikowy musi stanowić integralną część sprężarki, powinien mieć przekaźnik kolejności faz oraz licznik czasu pracy,

- urządzenie musi mieć możliwość pracy w trybie automatycznym.

W ramach realizacji zadania Wykonawca winien oferować:

- dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Zabrze),

- serwis gwarancyjny urządzenia (obejmujący przeglądy i remont),

- wykonanie wszystkich prac związanych z pierwszym uruchomieniem w miejscu zabudowy,

- szkolenie pracowników z zakresu obsługi i serwisu agregatu.

W okresie obowiązywania gwarancji, na czas remontu lub awarii Wykonawca winien udostępnić urządzenie zastępcze o parametrach technicznych nie gorszych niż posiadane przez Zamawiającego. Wymagany termin realizacji: do 6 m-cy od dnia podpisania umowy przy czym Wykonawca ma na zrealizowanie dostawy 30 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.

Wymagany okres gwarancji: minimum 12 miesięcy (jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, wiążącą jest gwarancja producenta).

Zadanie 2.

Dostawa urządzenia wiercąco-kotwiącego – szt. 1.

Warunki techniczne urządzenia wiercąco-kotwiącego.

Urządzenie wiercąco – kotwiące przeznaczone do wiercenia otworów kotwiowych o średnicy ø27÷44 
z możliwością wiercenia pod każdym kątem, o podanych poniżej parametrach:

- zasilanie sprężonym powietrzem,

- możliwość wykonywania prac w wyrobiskach skalnych, węglowych oraz kamienno-węglowych 
i w szybach,

- kotwienie w skałach o twardości do 110 MPa,

- ciśnienie zasilania: 0,40 – 0,6 MPa,

- moment obrotowy: ≥ 70 Nm,

- ciśnienie przepłuczki od 0,4MPa,

- wysokość max:  ≥ 3000 mm,

- wysokość min: ≤ 1300 mm,

- zużycie powietrza: ≤ 3 m3/min,

- urządzenie musi być wykonane jako przenośne.

W ramach realizacji zadania Wykonawca winien oferować:

- dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Zabrze),

- serwis gwarancyjny urządzenia (obejmujący przeglądy i remonty).

W okresie obowiązywania gwarancji, na czas remontu lub awarii Wykonawca winien udostępnić urządzenie zastępcze o parametrach technicznych nie gorszych niż posiadane przez Zamawiającego. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne elementy wyposażenia tj.: smarownica, filtry, osłony, etc. Wymagany termin realizacji: do 6 m-cy od dnia podpisania umowy przy czym Wykonawca ma na zrealizowanie dostawy 30 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.

Wymagany okres gwarancji: minimum 12 miesięcy (jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, wiążącą jest gwarancja producenta).

- Rozwiązania równoważne

Ilekroć w specyfikacji, umowie, załącznikach jest mowa o „produkcie, materiale, urządzeniu czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał, urządzenie czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, załącznikach znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji dostawy urządzeń równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu 
i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne  opisywanym w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy. W przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia, w tym dokumenty równoważne.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ, umowie, załącznikach.

ZP/80/MGW/2015

Umowa ............/2015/REOK

Zadanie 1

Zawarta w dniu ……………….. w Zabrzu, pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 41-800), 
przy ul. Jodłowa 59, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK/12/13, NIP:6482768167,

REGON:243220420 , reprezentowanym przez:

Dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Bartłomieja Szewczyka

# zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą

w.........................................................................................................................................................

NIP.............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez.......................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „PZP”.

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest:

Dostawa agregatu sprężarkowego.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera część IV SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z:

- ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- warunkami określonymi w SIWZ, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

- obowiązującymi przepisami i normami,

- opisem zawartym w niniejszej umowie.

- Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia agregatu sprężarkowego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy określonym w części IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot niniejszej umowy fabrycznie nowy, nieużywany 
i w stanie nadającym się do użytkowania.

- Wykonawca zapewnia że urządzenie agregat sprężarkowy będące przedmiotem umowy będzie spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie wymaganych atestów, opinii technicznych i dopuszczeń.

§2

Terminy i warunki dostawy

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w części IV SIWZ do siedziby zamawiającego (Zabrze) wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi w umowie i ewentualnymi innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa. Termin realizacji dostawy do 6 m-cy od dnia podpisania umowy przy czym Wykonawca ma na zrealizowanie dostawy 30 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.

- Przed realizacją dostawy należy przedstawić Zamawiającemu z wyprzedzeniem 7 dniowym 
w formie pisemnej specyfikację oraz określić planowany dzień i godzinę dostawy. Zamawiający 
w terminie 3 dni roboczych zwrotnie odeśle informację do której  lokalizacji należy przedmiot umowy dostarczyć.

§3

Podwykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki i warunki techniczne potrzebne do realizacji umowy.

- Wykonawca za pomocą podwykonawców wykona następujący zakres: …………………………..

- Wykonawca za wykonany przedmiot umowy przez podwykonawcę będzie odpowiadał jak za własny.

§4

Gwarancja i reklamacja

- Wykonawca zapewnia że przedmiot umowy będzie spełniać wymagania wynikające z SIWZ, umowy, przepisów prawa, w szczególności w zakresie wymaganych atestów, opinii technicznych 
i dopuszczeń.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony sprzęt gwarancji na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany wadliwych elementów przedmiotu umowy – na nowe, wolne od wad, 
w terminie - do 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie od Zamawiającego.

- Dokonanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalania Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

- Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży na okres 12 miesięcy.

§5

Odbiór przedmiotu umowy

- Dostawa przedmiotu umowy zostanie potwierdzona pisemnym protokołem końcowym dostawy podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. Protokół dostawy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT przez dostawcę. Protokół dostawy określa zakres dostarczonego przedmiotu umowy wskazany przez Wykonawcę i obustronnie potwierdzony termin dostawy.

- Zwrot urządzenia które nie nadaje się do użytkowania i dostarczenie urządzenia zamiennego, wolnego od wad i usterek następuje na koszt Wykonawcy. Urządzenia będące przedmiotem umowy nie przyjęte 
w czasie trwania dostawy podlega wymianie przez Wykonawcę na nowe urządzenie o takich samych parametrach i rodzaju.

- Przy wydaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty umożliwiające zastosowanie i użytkowanie elementów dostawy, 
a także karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, katalogi części zamiennych i dokumentacje techniczno ruchowe jeśli warunki eksploatacji lub gwarancji  takie dokumenty przewidują. Usterki spowodowane brakiem odpowiednich dokumentacji lub informacji, które są niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy obciążają w formie odszkodowawczej i gwarancyjnej Wykonawcę.

- Podczas dostawy Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia w przypadkach gdy są widoczne jego wady, dokumentacja jest niekompletna lub gdy dostarczone urządzenie nosi ślady użytkowania.

§6

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości brutto:............PLN (słownie:  …………), w tym kwota netto wynosi: ………PLN (słownie: …….),

obowiązujący VAT wynosi ………………….......…PLN, tj. …….....…%

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek od towarów i usług, opłaty celne i importowe, i stanowi zapłatę za wszystkie świadczenia w ramach niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że wymienione w ust. 1 wynagrodzenie jest ostateczne i nie ulega zwiększeniu.

- Strony zastrzegają, że w razie zmiany obowiązującej stawki VAT w trakcie realizacji umowy, wartość brutto przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo po realizacji przedmiotu umowy. Podstawą zapłaty jest podpisany przez strony umowy  protokół dostawy bez uwag.

- Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Fakturę VAT należy wystawić w 1 egz. na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, Zabrze 41-800, NIP: 6482768167.

- Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie w formie przelewu bankowego 
w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 7

Nadzór nad wykonawstwem

- Bezpośredni nadzór nad pracami ze strony Zamawiającego sprawuje.:

  - ………………………………………………

- Bezpośredni nadzór nad pracami ze strony Wykonawcy sprawuje.

2.1         ……………………………………………….

§ 8

Zmiany do umowy

1. Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej  umowy 
w oparciu o art.144 Prawa zamówień publicznych  w  stosunku do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia:

    - wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się 
z umowy w jej obecnym brzmieniu,

  - w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

    - ustawowej zmiany stawki podatku VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

- W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w pkt. 3 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 
o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

- Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy.

- Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego 
i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 9

Odstąpienie lub rozwiązanie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub ją rozwiązać, jeżeli wystąpią istotne zmiany powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. Uprawnienie to Zamawiający wykona poprzez doręczenie Wykonawcy pisemnego powiadomienia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania 
z tej przyczyny opatrzonego uzasadnieniem. Wówczas Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. (art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

- Zamawiający może od umowy odstąpić lub ją rozwiązać jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy gdy:

a) 	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

b) 	Wykonawca nie rozpoczął dostawy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je z własnej winy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

c) 	Przewiduje to niniejsza umowa.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania strony są zobowiązane do następujących czynności:

- sporządzenia przez Wykonawcę protokołu z inwentaryzacji wykonanych dostaw według daty odstąpienia od umowy,

- ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych dostaw na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe w zakresie wykonanych dostaw wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów pkt. 3a), 3b), 3c) Zamawiający zleci wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę.

- W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania dostarczone rzeczy opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostają w jego dyspozycji.

§ 10

Sposób komunikacji pomiędzy stronami

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów  prawa i ustalonych zwyczajów.

- Strony ustalają że wymiana informacji pomiędzy będzie dokonywana za pośrednictwem: pisemnie, fax, mail za potwierdzeniem. Mail nie potwierdzony przez drugą stronę w przeciągu dnia od wysłania strony uważają za niedostarczony.

§ 11

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę:

  - w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto zgodnie z § 6 ust. 1, 
w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto zgodnie z § 6 ust. 1 za niedotrzymanie terminu określonego § 2 za każdy dzień opóźnienia terminu dostawy,

  - w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy brutto zgodnie z § 6 ust. 1 za niedotrzymanie terminu określonego na usunięcie wad lub usterek ujawnionych w trakcie gwarancji lub rękojmi za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto zgodnie z § 6 ust. 1 w razie odstąpienie od umowy, przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiada Zamawiający, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego  prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 12

Rozwiązywanie sporów

  - Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Pozostałe postanowienia

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy tak, jak za swoje własne działania lub zaniechania.

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) i kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający 						Wykonawca

Załączniki:

1.	SIWZ

2.	Oferta Wykonawcy

ZP/80/MGW/2015

Umowa ............/2015/REOK

Zadanie 2

Zawarta w dniu ……………….. w Zabrzu, pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 41-800), 
przy ul. Jodłowa 59, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK/12/13, NIP:6482768167,

REGON:243220420 , reprezentowanym przez:

Dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Bartłomieja Szewczyka

# zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą

w.........................................................................................................................................................

NIP.............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez.......................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „PZP”.

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest:

Dostawa urządzenia wiercąco – kotwiącego.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera część IV SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z:

- ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- warunkami określonymi w SIWZ, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

- obowiązującymi przepisami i normami,

- opisem zawartym w niniejszej umowie.

- Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia wiercąco – kotwiącego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy określonym w części IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot niniejszej umowy fabrycznie nowy, nieużywany 
i w stanie nadającym się do użytkowania.

- Wykonawca zapewnia że urządzenie wiercąco – kotwiące będące przedmiotem umowy będzie spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie wymaganych atestów, opinii technicznych i dopuszczeń.

§2

Terminy i warunki dostawy

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w części IV SIWZ do siedziby zamawiającego (Zabrze) wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi w umowie i ewentualnymi innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa. Termin realizacji dostawy do 6 m-cy od dnia podpisania umowy przy czym Wykonawca ma na zrealizowanie dostawy 30 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.

- Przed realizacją dostawy należy przedstawić Zamawiającemu z wyprzedzeniem 7 dniowym 
w formie pisemnej specyfikację oraz określić planowany dzień i godzinę dostawy. Zamawiający 
w terminie 3 dni roboczych zwrotnie odeśle informację do której  lokalizacji należy przedmiot umowy dostarczyć.

§3

Podwykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki i warunki techniczne potrzebne do realizacji umowy.

- Wykonawca za pomocą podwykonawców wykona następujący zakres: …………………………..

- Wykonawca za wykonany przedmiot umowy przez podwykonawcę będzie odpowiadał jak za własny.

§4

Gwarancja i reklamacja

- Wykonawca zapewnia że przedmiot umowy będzie spełniać wymagania wynikające z SIWZ, umowy, przepisów prawa, w szczególności w zakresie wymaganych atestów, opinii technicznych 
i dopuszczeń.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony sprzęt gwarancji na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany wadliwych elementów przedmiotu umowy – na nowe, wolne od wad, 
w terminie - do 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie od Zamawiającego.

- Dokonanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalania Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

- Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży na okres 12 miesięcy.

§5

Odbiór przedmiotu umowy

- Dostawa przedmiotu umowy zostanie potwierdzona pisemnym protokołem końcowym dostawy podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. Protokół dostawy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT przez dostawcę. Protokół dostawy określa zakres dostarczonego przedmiotu umowy wskazany przez Wykonawcę i obustronnie potwierdzony termin dostawy.

- Zwrot urządzenia które nie nadaje się do użytkowania i dostarczenie urządzenia zamiennego, wolnego od wad i usterek następuje na koszt Wykonawcy. Urządzenia będące przedmiotem umowy nie przyjęte 
w czasie trwania dostawy podlega wymianie przez Wykonawcę na nowe urządzenie o takich samych parametrach i rodzaju.

- Przy wydaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty umożliwiające zastosowanie i użytkowanie elementów dostawy, 
a także karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, katalogi części zamiennych i dokumentacje techniczno-ruchowe jeśli warunki eksploatacji lub gwarancji  takie dokumenty przewidują. Usterki spowodowane brakiem odpowiednich dokumentacji lub informacji, które są niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy obciążają w formie odszkodowawczej i gwarancyjnej Wykonawcę.

- Podczas dostawy Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia w przypadkach gdy są widoczne jego wady, dokumentacja jest niekompletna lub gdy dostarczone urządzenie nosi ślady użytkowania.

§6

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości brutto:............PLN (słownie:  …………), w tym kwota netto wynosi: ………PLN (słownie: …….),

obowiązujący VAT wynosi ………………….......…PLN, tj. …….....…%

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek od towarów i usług, opłaty celne i importowe, i stanowi zapłatę za wszystkie świadczenia w ramach niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że wymienione w ust. 1 wynagrodzenie jest ostateczne i nie ulega zwiększeniu.

- Strony zastrzegają, że w razie zmiany obowiązującej stawki VAT w trakcie realizacji umowy, wartość brutto przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo po realizacji przedmiotu umowy. Podstawą zapłaty jest podpisany przez strony umowy  protokół dostawy bez uwag.

- Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Fakturę VAT należy wystawić w 1 egz. na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, Zabrze 41-800, NIP: 6482768167.

- Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie w formie przelewu bankowego 
w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 7

Nadzór nad wykonawstwem

- Bezpośredni nadzór nad pracami ze strony Zamawiającego sprawuje.:

  - ………………………………………………

- Bezpośredni nadzór nad pracami ze strony Wykonawcy sprawuje.

2.1         ……………………………………………….

§ 8

Zmiany do umowy

1. Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej  umowy 
w oparciu o art.144 Prawa zamówień publicznych  w  stosunku do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia:

    - wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się 
z umowy w jej obecnym brzmieniu,

  - w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

    - ustawowej zmiany stawki podatku VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

- W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w pkt. 3 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 
o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

- Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy.

- Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego 
i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 9

Odstąpienie lub rozwiązanie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub ją rozwiązać, jeżeli wystąpią istotne zmiany powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. Uprawnienie to Zamawiający wykona poprzez doręczenie Wykonawcy pisemnego powiadomienia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania 
z tej przyczyny opatrzonego uzasadnieniem. Wówczas Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. (art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

- Zamawiający może od umowy odstąpić lub ją rozwiązać jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy gdy:

a) 	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

b) 	Wykonawca nie rozpoczął dostawy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je z własnej winy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

c) 	Przewiduje to niniejsza umowa.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania strony są zobowiązane do następujących czynności:

- sporządzenia przez Wykonawcę protokołu z inwentaryzacji wykonanych dostaw według daty odstąpienia od umowy,

- ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych dostaw na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe w zakresie wykonanych dostaw wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów pkt. 3a), 3b), 3c) Zamawiający zleci wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę.

- W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania dostarczone rzeczy opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostają w jego dyspozycji.

§ 10

Sposób komunikacji pomiędzy stronami

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów  prawa i ustalonych zwyczajów.

- Strony ustalają że wymiana informacji pomiędzy będzie dokonywana za pośrednictwem: pisemnie, fax, mail za potwierdzeniem. Mail nie potwierdzony przez drugą stronę 
w przeciągu dnia od wysłania strony uważają za niedostarczony.

§ 11

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę:

  - w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto zgodnie z § 6 ust. 1, 
w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto zgodnie z § 6 ust. 1 za niedotrzymanie terminu określonego § 2 za każdy dzień opóźnienia terminu dostawy,

  - w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy brutto zgodnie z § 6 ust. 1 za niedotrzymanie terminu określonego na usunięcie wad lub usterek ujawnionych w trakcie gwarancji lub rękojmi za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto zgodnie z § 6 ust. 1 w razie odstąpienie od umowy, przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiada Zamawiający, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego  prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 12

Rozwiązywanie sporów

  - Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Pozostałe postanowienia

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy tak, jak za swoje własne działania lub zaniechania.

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) i kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający 						Wykonawca

Załączniki:

1.	SIWZ

2.	Oferta Wykonawcy

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

| Załącznik A | – | Oferta |
| --- | --- | --- |
| Załącznik B | – | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |
| Załącznik C | - | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej |
| Załącznik 2 | – | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia |

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

ZP/80/MGW/2015

Nazwa zamówienia:

„Dostawa urządzeń górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z podziałem na zadania.” Zadanie 1. Dostawa agregatu sprężarkowego. Zadanie 2. Dostawa urządzenia wiercąco-kotwiącego.

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59

41-800 Zabrze

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| C | Oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.). |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |

…………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik A.

ZP/80/MGW/2015

| OFERTA |
| --- |
| Nazwa Zamawiającego | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | „Dostawa urządzeń górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z podziałem na zadania.” Zadanie 1. Dostawa agregatu sprężarkowego. Zadanie 2. Dostawa urządzenia wiercąco-kotwiącego. ODPOWIEDNIO DLA: ZADANIA 1 i/lub ZADANIA 2 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (wraz z załącznikami i umową) i zawarte w niej wymagania oraz warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadach zawartych we wzorze umowy, za cenę w wysokości: ZADANIE 1 netto: ………………………………… PLN słownie: ………………………………………………………………….…… PLN, podatek VAT w wysokości ……% co stanowi …………………….….……..PLN brutto: ………………………………… PLN słownie: …………….……………………………………………………….. PLN Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, podaję: L.p. Nazwa towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego Wartość towaru bez kwoty podatku 1. (…) ZADANIE 2 netto: ………………………………… PLN słownie: ………………………………………………………………….…… PLN, podatek VAT w wysokości ……% co stanowi …………………….….……..PLN brutto: ………………………………… PLN słownie: …………….……………………………………………………….. PLN Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, podaję: L.p. Nazwa towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego Wartość towaru bez kwoty podatku 1. (…) Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ i umowie. Akceptuję warunki płatności wskazane we wzorze umowy. Oświadczam, iż okres gwarancji jakości wynosi: Zadanie 1 …………………… (nie mniej niż 12 miesięcy) Zadanie 2 …………………… (nie mniej niż 12 miesięcy), licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego. Jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, wiążącą jest gwarancja producenta. Oświadczam, iż jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuje się do zawarcia umowy na zasadach zawartych w dokumentacji przetargowej oraz ofercie złożonej w postępowaniu w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczam, że spełniam warunki, (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp. dotyczące): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, w pełni akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ. Oświadczam, że: wykonam zadanie siłami własnymi przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: L.p. Zakres zlecany Podwykonawcy W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, należy podać: Zakres zlecany Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy * Niepotrzebne skreślić ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Załącznik B.

ZP/80/MGW/2015

| OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie Oświadczenie składane jest 1 (jeden) raz. |
| --- |
| Nazwa zamówienia | „Dostawa urządzeń górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z podziałem na zadania.” Zadanie 1. Dostawa agregatu sprężarkowego. Zadanie 2. Dostawa urządzenia wiercąco-kotwiącego. ODPOWIEDNIO DLA: ZADANIA 1 i/lub ZADANIA 2 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |
| Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. (Podpis składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |

Załącznik C.

ZP/80/MGW/2015

| OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych / lista podmiotów powiązanych kapitałowo Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie Oświadczenie składane jest 1 (jeden) raz. |
| --- |
| Nazwa zamówienia | „Dostawa urządzeń górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z podziałem na zadania.” Zadanie 1. Dostawa agregatu sprężarkowego. Zadanie 2. Dostawa urządzenia wiercąco-kotwiącego. ODPOWIEDNIO DLA: ZADANIA 1 i/lub ZADANIA 2 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że: Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.). Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.) i przedstawiam listę podmiotów należących do grupy kapitałowej: ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.), zwanej dalej „uokik”: grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę; przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik) – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Załącznik nr 2.

ZP/80/MGW/2015

| ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów Odpowiednio dla: Zadania 1, Zadania 2 . Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie Oświadczenie składane jest dla każdego zadania. |
| --- |
| Nazwa zamówienia | „Dostawa urządzeń górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z podziałem na zadania.” Zadanie 1. Dostawa agregatu sprężarkowego. Zadanie 2. Dostawa urządzenia wiercąco-kotwiącego. ODPOWIEDNIO DLA: ZADANIA 1 i/lub ZADANIA 2 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby: |  |
| OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby na potrzeby wykonywania zamówienia: |
| Lp. | Określenie zasobu: |
| 1. | Wiedza i doświadczenie: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 2. | Osoby zdolne do wykonania zamówienia2: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 3. | Potencjał techniczny2: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 4. | Zdolność finansowa2: ……………………………………………………………………………………………………………………. … |
| Oświadczam, iż będę brał udział /nie będę brał udziału* w realizacji części zamówienia. Oświadczam, iż jako podmiot udostępniający zasoby niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia odpowiadam solidarnie wraz z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. …………………………………. data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie ………………............................................................ data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie) |

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić.

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić

Jeżeli podmiot udostępniający zasoby będzie brał udział w realizacji części zamówienia do oferty winien złożyć dokumenty, o których
   mowa w rozdziale ……………… do SIWZ.