L.dz.: 2628/EŚ/2015		      					      Data: 24.04.2015 r.

Nr sprawy: ZP/25/MGW/2015

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1

Zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych do wykonania zasilania eksponatów w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza”

ZP/25/MGW/2015

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego”. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania  wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- Pytanie Wykonawcy:

Dla pozycji nr 19 – Zamawiający wymaga „górniczą oprawę oświetleniową do stosowania w zakładach górniczych w wyrobiskach zliczonych do stopnia „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu”. Według opisu przedmiotu zamówienia  w paragrafie 3.2 „Rozwiązania równoważne” – można zaproponować produkt równoważny do parametrów i typu danej pozycji. Dla przedmiotowej pozycji nie ma wpisanych ani parametrów (tj. mocy, na jakie źródła, czy oprawa ma nieć źródła światła w komplecie), ani typu oprawy, według których można byłoby się odnieść przy oferowaniu równoważnej oprawy oświetleniowej.

Według powyższego prosimy o podanie ww. parametrów oprawy górniczej w celu uszczegółowienia wymagań dla przedmiotowej oprawy.

Odpowiedź Zamawiającego:

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia nie ma pozycji 19. Pytanie dotyczy pozycji nr 18. Zamawiający nie precyzował parametrów lamp, gdyż żądał opraw oświetleniowych ogólnie stosowanych w górnictwie, których budowę określają zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169, z 2006 r. Nr 124, poz. 863 oraz z 2010 r. Nr 126, poz. 855) oraz Polskiej Normy PN-G-02600 - „Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych”.

Zamawiający dopuści każdą oprawę spełniającą powyższe przepisy.

Przykładową oprawą spełniającą wymagania ww. przepisów jest stosowana przez zamawiającego przemysłowa oprawa oświetleniowa typu OS-230 o następujących parametrach:

- klosz ze szkła ryflowanego osłonięty siatką z drutu stalowego,

- do zasilania przelotowego lub końcowego,

- napięcie zasilania: 230V

- moc maksymalna 160W,

- stopień szczelności: IP 54.

2. Pytanie Wykonawcy:

Dla pozycji nr 6 - Zamawiający dla niniejszej pozycji wymaga „Przewód oponowy górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia – YnOGY 3x6/16- prawdopodobnie doszło do omyłki pisarskiej ze względu na to, że w/w przewód o przekroju 3x6/16 nie jest produkowany. Dla niniejszej pozycji jest dostępny przewód  YnOGY 3x6+6 3x6+6 0,6/1kv lub tak jak w pozycji  5 przewód oponowy górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia – YnOGY 3x16/16 0,6/1kV. Prosimy o wyjaśnienia, który z w/w przewodów Zamawiający miał na myśli.

Odpowiedź Zamawiającego:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający zawiadamia o dokonaniu zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W pozycji nr 6 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga przewód - oponowy górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia – YnOGY 3x6+6.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający zawiadamia o dokonaniu zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmianie ulega pkt 11 SIWZ OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w:

Dział Zamówień Publicznych

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

Sekretariat pok. Nr 1.02

najpóźniej do dnia 18.05.2015 r. do godz. 10:00.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2015 r.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

o godz. 11:00.

Udzielone wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej Zamawiającego.

ZATWIERDZAM:

………………………………………………

data, podpis i pieczątka Kierownika Zamawiającego

W załączeniu:

- Załącznik  D. Szczegółowa kalkulacja ceny.

Załącznik D

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENY ZP/25/MGW/2015

| L.p. | Urządzenie | j.m. | Ilość | cena jedn. Netto | Cena netto x ilość Suma pozycji kolumn 4x5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kabel elektroenergetyczny górniczy z żyłami miedzianymi, w izolacji i powłoce wewnętrznej polwinitowej, opancerzony drutami stalowymi okrągłymi, w osłonie zewnętrznej polwinitowej o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia - YKGYFoyn 3x120/35, 06/1,0kV | mb | 250 |  |  |
|  | Przewody |  |  |  |  |
| 2. | Przewód oponowy górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia – YnOGY 3x50/25 | mb | 200 |  |  |
| 3. | Przewód oponowy górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia – YnOGY 3x35/16 | mb | 100 |  |  |
| 4. | Przewód oponowy górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia – YnOGY 3x25/16 | mb | 100 |  |  |
| 5. | Przewód oponowy górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia – YnOGY 3x16/16 | mb | 150 |  |  |
| 6. | Przewód oponowy górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia – YnOGY 3x6/6 | mb | 100 |  |  |
| 7. | Kabel YnOGY 3x2,5 + 2,5 +2,5 | mb | 1000 |  |  |
|  | Sieć SUPO |
| 8. | Lina stalowa Ø 10mm | mb | 100 |  |  |
| 9. | Lina stalowa Ø 7mm | mb | 100 |  |  |
| 10. | Zacisk linowy dla liny Ø 10mm | szt. | 20 |  |  |
| 11. | Zacisk linowy dla liny Ø 7mm | szt. | 20 |  |  |
| 12. | Zacisk linowy dla liny Ø 14mm | szt. | 20 |  |  |
|  | System zawieszenia kabli |
| 13. | Hak kablowy stalowy ocynkowany przeznaczony do zawieszenia na elementach stalowej łukowej obudowy chodnikowej z możliwością zawieszenia do 4 kabli w tym 1 kabla o średnicy 40 – 50 mm oraz 1 kabla o średnicy 50 – 60 mm | kpl. | 250 |  |  |
|  | Materiały dodatkowe |
| 14. | Zestaw do naprawy i łączenia elektroenergetycznych kabli górniczych na napięcie znamionowe 0,6/1kV, o przekroju żył roboczych 120 mm2 (zestaw powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania połączenia żył roboczych, pomocniczych, ekranu ogólnego) | kpl. | 1 |  |  |
| 15. | Zestaw do naprawy i łączenia elektroenergetycznych przewodów górniczych na napięcie znamionowe 0,6/1kV, o przekroju żył roboczych 50 mm2 | kpl. | 2 |  |  |
| 16. | Zestaw do naprawy i łączenia elektroenergetycznych przewodów górniczych na napięcie znamionowe 0,6/1kV, o przekroju żył roboczych 35 mm2 | kpl. | 2 |  |  |
| 17. | Skrzynka rozgałęźna dla wprowadzenia trzech kabli o przekrojach żył roboczych 120 mm2, 16 mm2, 16 mm2 – stopień ochrony IP54, | kpl. | 2 |  |  |
| 18. | Górnicza oprawa oświetleniowa do stosowania w zakładach górniczych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia “a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu. | szt. | 15 |  |  |
| Razem netto: |  |
| Podatek VAT tj. ………….….% |  |
| Razem brutto |  |

………………............................................................

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy