SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/59/MGW/2015

znak sprawy

| Zamawiający: | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU UL. JODŁOWA 59, 41-800 ZABRZE. |
| --- | --- |
| Dział realizujący zamówienie: | Dział ds. Realizacji Projektów EOKTITP / REOK |
| Postępowanie w trybie: | Przetargu nieograniczonego o poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp |
| Nazwa zamówienia: | „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza, Zabrze ul. Wolności 408” |
| Rodzaj: | Robota budowlana |
| Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Kierownik Działu ds. Realizacji Projektu Anna Wieczorek …………………………………………….. podpis i pieczątka | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Koordynator Zespołu ds. Realizacji Inwestycji Agata Kuśmierska-Bochenek ………………………………………………………… podpis i pieczątka |

ZATWIERDZAM:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

…………..…………………………………

podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego

Cena SIWZ

# Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej MGW w Zabrzu:  www.muzeumgornictwa.pl

Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – 66 PLN. Podana cena dotyczy SIWZ wraz z załącznikami. Sposób płatności na podstawie faktury, gotówką w kasie MGW 
w Zabrzu, przelewem, za pobraniem pocztowym (w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa).

Data: 30.07.2015.r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I	- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II	- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III	- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ IV	- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

- Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630 30 91

Fax: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730 – 1530

- Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „Pzp”.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa Zamówienia: „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza, Zabrze ul. Wolności 408” 
Zamówienie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu, etap II – Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej”

- Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji schładzania powietrza wewnętrznego w wybranych pomieszczeniach budynku Łaźni Łańcuszkowej - zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Wolności 408 (działka nr 4379/64). Zasadniczymi elementami systemu klimatyzacji będą: jednostki wewnętrzne (parowniki) zlokalizowane w 3 pomieszczeniach – w strefie gastronomicznej obiektu oraz jednostka zewnętrzna (skraplacz) posadowiona w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Instalacja połączeniowa wykonana będzie z rur miedzianych – zabezpieczonych 
w miejscach  przejścia przez przegrody budowlane. Zasilanie urządzeń – należy wykonać 
z istniejącej tablicy bezpiecznikowej .

- Szczegółowy zakres robót budowlanych:

- Roboty przygotowawcze – organizacja placu budowy,

- Wykonanie konstrukcji pod jednostkę zewnętrzną układu klimatyzacji

- Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej układu klimatyzacji,

- Dostawa materiału i montaż instalacji freonowej ułożonej w gruncie od jednostki zewnętrznej do budynku,

- Dostawa materiału i montaż instalacji elektrycznej ułożonej w gruncie od budynku do jednostki zewnętrznej,

- Wykonanie przejść instalacyjnych w przegrodach budowlanych,

- Demontaż i ponowny montaż chodników z kostki brukowej,

- Dostawa materiału i montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach konsumpcyjnych,

- Dostawa i montaż jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach konsumpcyjnych,

- Dostawa materiału i montaż instalacji sterowniczej wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych,

- Dostawa materiału i montaż instalacji odprowadzenia skroplin,

- Dostawa materiału i montaż instalacji zasilania elektrycznego wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych oraz pompek skroplin,

UWAGA:

- Ze względu na ryczałtowy sposób wynagradzania przedmiary robót stanowiące załącznik                        do niniejszej dokumentacji mają charakter jedynie pomocniczy i służą – wraz z pozostałymi elementami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – do wyceny kosztów wykonania zamówienia przez potencjalnych oferentów.

- Rozwiązania równoważne

Ilekroć w specyfikacji, umowie, załącznikach, dokumentacji projektowe, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, załącznikach, dokumentacji projektowej, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji 
i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, załącznikach, dokumentacji projektowej. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne  opisywanym 
w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy. W przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne 
i systemy odniesienia Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia, w tym dokumenty równoważne.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych 
w SIWZ, umowie, załącznikach, dokumentacji projektowej.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

  - Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)

Główny przedmiot zamówienia:

45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowy przedmiot zamówienia:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 
i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne; 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych; 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 45223000-6 Konstrukcje; 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych 
i gazowych oraz   roboty sanitarne; 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 31000000-6 Maszyny aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne, oświetlenie; 31321010-7 kable niskiego napięcia; 31321700-9 kable sygnalizacyjne

- Termin wykonania zamówienia

- Roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy, zostaną przez Wykonawcę wykonane w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku. 
Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

    - posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej:

- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie instalacji klimatyzacji o wartości prac nie mniejszej niż 90 000,00 zł netto.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, 
że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia):

- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi:

- Kierownik budowy / Kierownik robót (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów;

- Kierownik robót (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (min. w ograniczonym zakresie) (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów;

- Kierownika robót (1 osoba) - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów, oraz uprawnienia do prowadzenia robót w obiekcie zabytkowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2011.165.987) tj. spełnia warunki określone w § 24 lub posiada uprawnienia (zaświadczenie), o których mowa w § 31 ww. rozporządzenia;

- Geodeta (1 osoba) - posiadający uprawnienia geodezyjne w zakresie; pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Warunek finansowy

Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

Warunek ekonomiczny

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100.000,00 PLN .

  - Wymagane dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

    - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca złoży dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B).

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, (Załącznik nr 1.1).

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (Załącznik nr C).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotowe oświadczenie lub oświadczenie z listą należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie 
z art. 26 ust 2b Pzp.

    - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży dokumenty:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone. Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia w wykazie Wykonawca przedstawi:

- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie instalacji klimatyzacji o wartości prac nie mniejszej niż 90 000,00 zł netto,

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania (Załącznik nr 3) wraz 
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Załączniki nr 3.(1-n).

Przez najważniejsze roboty Zamawiający rozumie roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2. SIWZ.

W wykazie nie należy podawać informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone są:

- poświadczenie,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane 
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 
o których mowa wyżej.

- wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie wraz z podaniem zakresu wykonywanych czynności:

- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi:

- Kierownik budowy / Kierownik robót (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów;

- Kierownik robót (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (min. w ograniczonym zakresie) (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów;

- Kierownika robót (1 osoba) - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów, oraz uprawnienia do prowadzenia robót w obiekcie zabytkowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2011.165.987) tj. spełnia warunki określone w § 24 lub posiada uprawnienia (zaświadczenie), o których mowa w § 31 ww. rozporządzenia;

- Geodeta (1 osoba) - posiadający uprawnienia geodezyjne w zakresie; pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji;

C) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników).

D)  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (część A wg spisu załączników).

Uwaga!

W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

- uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.).

- Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na  potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo  ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy 
w wykazie robót budowlanych podać wartość robót potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego  w dniu, w którym  ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 PLN (Załącznik nr 2.c).

- Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów wymaga się przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot trzeci jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, potwierdzającą spełnienie warunku udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2.c’);

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (Załącznik nr 5).

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt B, C, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Równowartość w złotych dla dokumentów ekonomiczno-finansowych wskazanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Jeśli Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego wymagane jest by podmiot ten uczestniczył w realizacji zamówienia.

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) tj.:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a - składane na potwierdzenie, że wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty 
i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu. .

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ); w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  
a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

- Magda Władowska   - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- Arkadiusz Maraszek - w sprawach formalno-prawnych,

fax  (032) 277-11-25.

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem 
i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści Art. 93 ust. 4 ustawy. Całość oferty powinna być złożona 
w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ ,  musi  zawierać:

- Formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone 
w formie oryginału;

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione 
w pkt  5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy) , złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C),

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

- wspólny formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -  złożone w formie oryginału;

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3.) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym :

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1; 5 ; B; wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 3(1-n); 2.b; 2.c wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją (-nie dotyczy) Załączniki nr 3, 4 wg Spisu zawartości oferty,

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (załącznik nr C),

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

- osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej lub

- osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie:

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub osobowego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3.

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz.211 ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

Sekretariat pok. Nr 1.02

najpóźniej do dnia 18.08.2015r do godz.10:00.

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2015r. w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

pok. Nr 1.02 o godz. 10:30 .

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1.  Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

12.2. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

12.3. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie netto oraz z doliczeniem podatku od towarów i usług.

12.4. Cenę w ofercie należy podawać z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego do dwóch miejsc po przecinku wyrażoną w polskich złotych (PLN).

12.5. Nie ujęcie w cenie Oferty przez Wykonawcę jakiejkolwiek zakresu, który był ujęty 
w SIWZ, umowie, załącznikach, dokumentacji, kosztorysach uznane zostanie przez Zamawiającego, że zakres ten został wyceniony w cenie i za jego wykonanie Zamawiający dodatkowo nie zapłaci.

12.6.  W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych zakresem niniejszej umowy, nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy lub aneksu. W razie wykonania jakichkolwiek prac z naruszeniem powyższego zapisu Wykonawca zrzeka się prawa do wynagrodzenia z tytułu ich wykonania.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 95 % |
| 2. | Okres gwarancji | 5 % |
|  | Razem | 100 % |

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

- Kryterium nr 1 – CENA:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów

- W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów

wynikającą z działania:

|  |  | najniższa oferowana cena brutto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „cena” (z uwzględnieniem wagi) | = | ----------------------------------------------- | x 100 pkt x 95% |
|  |  | cena badanej oferty brutto |  |

- Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI:

- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w pełnych latach) oceniane będą wg. punktacji podanej poniżej:

| Okres gwarancji jakości – zgodnie z ofertą [lata] | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji” (z uwzględnieniem wagi) |
| --- | --- |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 10 i więcej | 5 |
| UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ zaoferowany okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 5 lat. |

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

13.1.2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

13.1.3. W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

13.1.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, 
o których mowa w art. 25 ust 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

- warunków udziału w postępowaniu,

- wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o wyrażeniu zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako niezgodzenie się na poprawienie omyłki. W przypadku niezgodzenia się Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) u.P.z.p., jego oferta zostanie odrzucona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1, 2, 2a Pzp.

13.3.2.	Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza 
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

13.3.3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o zamówienie - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647’ Kodeksu cywilnego.”

15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej  w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,     z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie pok.1.02. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowej 59, 
41-800 Zabrze, w wyznaczonym terminie.

15.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno 
w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi, jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

17.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179-art. 198 a-g) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

17.3. Odwołanie - przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

17.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych 
w art. 180 ust. 5 ustawy.

17.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

17.9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.10. Na czynności, o których mowa w pkt. 17.9. SIWZ, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 17.3. SIWZ.

17.11.Termin do wniesienia odwołania: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 17 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.12.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

17.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

17.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

17.15. Pozostałe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane zostały w Dziale VI Ustawy.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA  SIWZ

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie  zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)

Główny przedmiot zamówienia:

45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowy przedmiot zamówienia:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 
i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne; 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych; 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 45223000-6 Konstrukcje; 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych 
i gazowych oraz   roboty sanitarne; 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 31000000-6 Maszyny aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne, oświetlenie; 31321010-7 kable niskiego napięcia; 31321700-9 kable sygnalizacyjne

- Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

- Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

- Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

- Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub nazw Podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom lub nazw Podwykonawców w sytuacji gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p.

- Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części, których wykonanie nie może być powierzone podwykonawcom.

3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne.

Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wskazanym w umowie.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa Zamówienia: „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza, Zabrze 
ul. Wolności 408”.

- Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji schładzania powietrza wewnętrznego w wybranych pomieszczeniach budynku Łaźni Łańcuszkowej - zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Wolności 408 (działka nr 4379/64). Zasadniczymi elementami systemu klimatyzacji będą: jednostki wewnętrzne (parowniki) zlokalizowane w 3 pomieszczeniach – w strefie gastronomicznej obiektu oraz jednostka zewnętrzna (skraplacz) posadowiona w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Instalacja połączeniowa wykonana będzie z rur miedzianych – zabezpieczonych 
w miejscach  przejścia przez przegrody budowlane. Zasilanie urządzeń – należy wykonać 
z istniejącej tablicy bezpiecznikowej .

- Szczegółowy zakres robót budowlanych:

- Roboty przygotowawcze – organizacja placu budowy,

- Wykonanie konstrukcji pod jednostkę zewnętrzną układu klimatyzacji

- Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej układu klimatyzacji,

- Dostawa materiału i montaż instalacji freonowej ułożonej w gruncie od jednostki zewnętrznej do budynku,

- Dostawa materiału i montaż instalacji elektrycznej ułożonej w gruncie od budynku do jednostki zewnętrznej,

- Wykonanie przejść instalacyjnych w przegrodach budowlanych,

- Demontaż i ponowny montaż chodników z kostki brukowej,

- Dostawa materiału i montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach konsumpcyjnych,

- Dostawa i montaż jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach konsumpcyjnych,

- Dostawa materiału i montaż instalacji sterowniczej wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych,

- Dostawa materiału i montaż instalacji odprowadzenia skroplin,

- Dostawa materiału i montaż instalacji zasilania elektrycznego wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych oraz pompek skroplin,

- Szczegółowy opis rzeczowego zakresu przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca:

- Projekt budowlany instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza w Zabrzu przy ul. Wolności 408 – ARCHITEKTURA

- Projekt budowlany instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza w Zabrzu przy ul. Wolności 408 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH,

- Projekt budowlany instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza w Zabrzu przy ul. Wolności 408 – PRZEDMIAR ROBÓT, ROBOTY BUDOWLANE,

- Projekt budowlany instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza w Zabrzu przy ul. Wolności 408 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE,

- Projekt budowlany instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza w Zabrzu przy ul. Wolności 408 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTALACJA ELEKTRYCZNA,

- Projekt budowlany instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza w Zabrzu przy ul. Wolności 408 – PRZEDMIAR ROBÓT, INSTALACJE ELEKTRYCZNE,

- Projekt budowlano-wykonawczy instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza w Zabrzu przy ul. Wolności 408 – INSTALACJE SANITARNE,

- Projekt budowlany instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza w Zabrzu przy ul. Wolności 408 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTALACJE SANITARNE,

- Projekt budowlany instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza w Zabrzu przy ul. Wolności 408 – PRZEDMIAR ROBÓT, INSTALACJE SANITARNE,

- Pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 427/2015 z dnia 15.05.2015 r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku nieruchomego.

- Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze nr 621/2015 z dnia 06.07.2015 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku Łaźni Łańcuszkowej  
w zespole Kopalni „Królowa Luiza” na działce nr 4379/64 przy ul. Wolności 408 w Zabrzu.

UWAGA:

- Ze względu na ryczałtowy sposób wynagradzania przedmiary robót stanowiące załącznik                        do niniejszej dokumentacji mają charakter jedynie pomocniczy i służą – wraz z pozostałymi elementami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – do wyceny kosztów wykonania zamówienia przez potencjalnych oferentów.

CZĘŚĆ V	 WZÓR UMOWY

ZP/59/MGW/2015/

Umowa nr  ..................

W dniu   …………............ r. w Zabrzu pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, posiadającym NIP: 6482768167, REGON: 243220420, reprezentowanym przez:

- Bartłomieja Szewczyka – Dyrektora

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

............................................ z siedzibą przy ......................., wpisane do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w .................. pod numerem KRS .....................,

reprezentowane przez:

- .................................

zwanymi dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści:

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „Pzp”.

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

- Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: „Wykonanie instalacji klimatyzacji 
w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza, Zabrze ul. Wolności 408”.

- Zamówienie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu, etap II – Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej”

- Przedmiot zamówienia realizowany jest w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa budowlanego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi dokumentami określającymi przedmiot zamówienia oraz warunkami realizacji kontraktu.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu, określonego przedmiotem umowy.

- Szczegółowy przedmiot umowy oraz zakres i warunki wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia określa: dokumentacja projektowa, SIWZ wraz z załącznikami, niniejsza umowa.

- Jeżeli dla wykonania przedmiotu umowy, będzie konieczne wykonanie innych niezbędnych robót lub czynności, to Wykonawca je zrealizuje oraz uzyska niezbędne zgody lub zezwolenia własnym kosztem i staraniem.

§ 2 Warunki realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie z:

  - warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  - zapisami niniejszej umowy,

  - dokumentacją techniczną oraz rysunkami i opisami udostępnionymi przez Zamawiającego na etapie przetargu,

  - ofertą Wykonawcy

  - harmonogramem rzeczowo-finansowym

  - warunkami i wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- W przypadku ujawnienia – na etapie wykonywania zamówienia - rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji - Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania rozwiązania będącego podstawą realizacji robót.

- Realizacja umowy będzie przebiegała przy ścisłej współpracy Wykonawcy z osobami wyznaczonymi i zatrudnionymi u Zamawiającego i innymi osobami przez nich wskazanymi.

- Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić Wykonawcy pełnomocnictwa, niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 poniesie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym m.in.: koszty udzielonej gwarancji, porządkowych, koszty związane z odbiorami wykonanych robót lub montażów, przygotowaniem dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji powykonawczej, instrukcji obsługi i użytkowania układu klimatyzacji, przeszkoleniem osób wskazanych przez Inwestora z obsługi urządzeń.

- Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego materiałów posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków technicznych wykonania umowy, trudności mogących wyniknąć przy jej realizacji, ryzyka i zakresu odpowiedzialności związanej z pracami będącymi przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że rozważył wszystkie wyszczególnione warunki realizacji umowy 
i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonych zadań. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi, organizacyjnymi oraz finansowymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić - Zamawiającemu na każdym etapie realizacji umowy - wgląd w przedmiot zamówienia celem oceny stopnia realizacji oraz poprawności wykonania zgodnie z zapisami SIWZ.

- Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi propozycję konkretnych rozwiązań technologicznych i materiałowych z których zostanie wykonany przedmiot zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Inwestorowi odpowiednich dokumentów w celu weryfikacji i akceptacji materiału budowlanego oraz urządzeń przed jego zabudowaniem.

§ 3 Terminy realizacji

- Za datę rozpoczęcia przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania umowy z Wykonawcą

- Za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się termin 30 dni od daty podpisania umowy, 
tj. do dnia............ .

- W terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania, który – po akceptacji ze strony Zamawiającego stanowić będzie integralną część niniejszej umowy. Wykonawca - w przypadku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego - zobowiązany będzie do niezwłocznego naniesienia poprawek do przedłożonego harmonogramu.

- Obowiązkowe elementy harmonogramu to w szczególności:

  - kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót lub elementów;

  - wartość poszczególnych etapów i robót z podziałem na poszczególne kategorie i zakresy robót - zgodnie z zaleceniami Zamawiającego;

  - zakres oraz wartość poszczególnych robót zlecanych podwykonawcom;

Harmonogram będzie aktualizowany, o ile to konieczne, przez Wykonawcę i każdorazowo zatwierdzany przez Zamawiającego.

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie tylko w przypadkach określonych 
w § 15 ust 3 umowy.

§ 4 Wynagrodzenie

- Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtową kwotę:

| Cena brutto: | ……………..………… PLN | (słownie:..............................) |
| --- | --- | --- |
| Cena netto: | ……………………….. PLN | (słownie:..............................) |
| VAT 23% | ……………………….. PLN | (słownie:..............................) |

- Kwota wynagrodzenia ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana jednorazowo na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, który sporządzony zostanie najpóźniej w dniu zakończenia przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z odpowiednim protokołem zaakceptowanym i podpisanym przez Zamawiającego.

§ 5 Odbiór przedmiotu zamówienia

- Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego może zostać dokonane po spełnieniu następujących warunków:

- Dokonaniu - przy współudziale Zamawiającego - przeglądu technicznego robót. Wykonawca dokona zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do przeglądu technicznego robót z 3 - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgłoszenia powiadomi Zamawiającego 
o planowanym terminie rozpoczęcia przeglądów technicznych. Przegląd techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenie poprawności działania instalacji, urządzeń, systemów, ocenę jakości wykonanych robót. Przegląd dokonywany jest w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz zaproszonych konsultantów. Dla potrzeb powyższych czynności Wykonawca dostarczy konieczną dokumentację powykonawczą oraz na żądanie Zamawiającego dokona dodatkowych prób, sprawdzeń i badań.

- potwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia usterek wskazanych podczas przeglądu
       technicznego,

- dokonaniu wpisu do dziennika budowy z potwierdzeniem przez Inspektorów nadzoru,

- pisemnym powiadomieniu Zamawiającego.

- Żadna część robót zanikowych nie powinna być zakryta lub uczyniona niedostępną bez przeprowadzenia odpowiednich testów, prób szczelności oraz zgody Zamawiającego. Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego, kiedy taka część robót jest gotowa do kontroli i Zamawiający powinien bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od powiadomienia, stawić się w celu dokonania sprawdzenia robót.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy  Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

- Przewidziane umową czynności odbiorowe zostaną potwierdzone każdorazowo pisemnym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. Czynności odbiorowe przeprowadzone zostaną dwuetapowo – w formie protokołu z przeglądu technicznego robót oraz protokołu odbioru końcowego robót.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady/usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad/usterek, wyznaczając termin na usunięcie wad/usterek w wymiarze do 3 dni kalendarzowych. Termin ten może zostać przedłużony przez Zamawiającego wyłącznie 
z ważnych przyczyn,

- przyjąć przedmiot umowy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia dla Wykonawcy,

- w przypadku gdy wady/usterki nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

  - jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy przez osobę trzecią

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych przy odbiorze w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 6 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu:

- w wysokości 20% wynagrodzenia brutto w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- w razie niedotrzymania terminu wskazanego w § 3 ust. 2 w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia

- w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi lub gwarancji, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- w wysokości 5 000,00 w razie nieuregulowania w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

- w wysokości 5 000,00 zł w razie nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany albo nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmiany;

- w wysokości 5 000,00 zł w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- Zamawiający zapłaci karę Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Kary umowne podlegają sumowaniu.

- W razie złożenia przez którąś ze stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy zapisy o karach umownych pozostają w mocy.

§ 7 Dokumentacja powykonawcza

- Dokumentacja powykonawcza, którą sporządzi i przekaże  Zamawiającemu  Wykonawca,  obejmować będzie następujący zakres :

  - przekazanie dokumentacji, którą Wykonawca opracował dla uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie,

  - opracowanie dokumentacji powykonawczej dla poszczególnych branż wraz z jej potwierdzeniem przez projektanta (między innymi rysunki zmian w stosunku do projektu budowlanego, rysunki stanu faktycznego bez odniesienia do projektu budowlanego),

  - oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym wraz z kopią uprawnień i zaświadczeniem o przynależności do właściwej okręgowej izby inżynierów,

  - oświadczenia kierowników robót branżowych dotyczące prawidłowego wykonania robót wraz 
z potwierdzeniem, że wykonana przez nich instalacja, sieć itp. nadaje się do użytkowania,

  - oświadczenie materiałowe kierownika budowy - wbudowania materiałów i urządzeń, zgodnie 
z dokumentacją, posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie i spełniające zakładane projektowe i użytkowe warunki wytrzymałościowe, jakościowe, techniczne, bhp, p. poż. i PZH.

  - opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego o ile takie będzie wymagane,

  - przekazanie dzienników budowy,

  - protokoły badań, prób i sprawdzeń, w tym m.in.:

  - protokoły odbiorów technicznych,

  - szkice geodezyjne wytyczeniowe,

  - próby ciśnieniowe instalacji,

  - uruchomienia urządzeń,

  - badania natężenia hałasu i akustyki,

  - badania elektryczne,

  - inne – niezbędne z punktu widzenia weryfikacji poprawności funkcjonowania.

  - mapę powykonawczą z wniesieniem zinwentaryzowanych obiektów do zasobów,

  - dokumentację dla użytych materiałów, wyrobów, urządzeń i wyposażenia,

  - opracowanie instrukcji obsługi dla urządzeń, wyposażenia lub systemów wraz z instruktarzem wskazanych przez Inwestora pracowników.

- W/w dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana przez Wykonawcę w 4 (czterech) egzemplarzach w formie papierowej oraz w 2 (dwóch) w formie elektronicznej. Dokumentacja papierowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w języku polskim, przekazana 
w odpowiednio oznaczonych segregatorach podzielonych wg. branż. W każdym segregatorze będzie znajdował się spis  wszystkich dokumentów. Całość dokumentacji musi być czytelna 
i jasna w formie i treści, a rysunki, opisy, i inne dokumenty zabezpieczone przed wyrwaniem wzmocnieniem brzegu, wpięte w odpowiednie skoroszyty. Dokumentacja w formie elektronicznej będzie analogią dokumentacji w formie papierowej, identycznie jak segregatory podzielone na odpowiednie katalogi i podkatalogi z odpowiednimi opisami a nazwy zgodne 
z dokumentacją w wersji papierowej. Dokumentacja elektroniczna będzie przekazana na nośniku CD w formie : nieedytowalnej - *.pdf jako wydruki do pliku, lub skany w przypadku dokumentacji materiałowej, oraz edytowalnej – pliki *.dwg, *.doc.

§ 8 Nadzór nad Wykonawstwem

- Przedstawicielem Zamawiającego jest: …………………………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy jest: …………………………………………….……………………

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w realizacji umowy osób, które posiadają wiedzę, doświadczenie i uprawnienia opisane w SIWZ.

§ 9 Współdziałanie

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

- Strony zobowiązują powiadomić się wzajemnie w formie pisemnej o zaistniałych przeszkodach 
w wypełnianiu świadczeń w trakcie wykonywania prac określonych umową.

- W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dotrzymanie któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.

§ 10 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złoty 00/100). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie.

- W przypadku każdorazowej zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony.

- Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako podstawa do rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 11 Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy i wyznaczeniu ku temu odpowiedniego terminu.

- Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy,

- W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

  - sporządzenia przez Wykonawcę protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

  - ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony odpowiedzialnej 
za odstąpienie od umowy,

  - wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe wymienione w § 5 ust. 3  w zakresie wykonanych robót.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów ust. 5, Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

- W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

- Zamawiający może zmniejszyć zakres robót, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

- W przypadku gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonawstwem Robót o okres przekraczający 7 dni kalendarzowych w porównaniu z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym Zamawiający będzie uprawniony, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, do rozwiązania umowy z winy wykonawcy lub podzlecenia części robót innemu wykonawcy oraz obciążenia Wykonawcy ewentualną udokumentowaną różnicą pomiędzy ceną podzlecenia takiej części robót innemu wykonawcy, a ceną jaką zapłaciłby on Wykonawcy za jej wykonanie w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy.

§ 12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach określonych w art. 147 - 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Okres zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 100%, musi obejmować termin 
zakończenia robót wskazany w § 3 ust. 2. Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni od daty upływu rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

§ 13 Podwykonawcy

- Strony postanawiają, że do skutecznego zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą niezbędna jest zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów 
z podwykonawcami (wraz z ewentualnymi aneksami) oraz z wykazem robót stanowiących ich przedmiot, uwzględniając, iż cykl płatności w relacji z podwykonawcami winien być zgodny 
z warunkami i terminami płatności wynikającymi z umowy z Zamawiającym. Termin płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie powinien być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Wykonawcy, przy czym płatność powinna nastąpić na co najmniej trzy dni przed terminem płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Do przedkładanych projektów i dokumentacji, o których mowa w ust 2 umowy, Zamawiający 
w terminie 7 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenie, których treść jest wiążąca dla Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub zastrzeżeń. Nie złożenie poprawionej umowy w terminie 3 dni od zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu skutkuje złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy 
z podwykonawcą. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty wykonywane są przez nie zaakceptowanego przez niego zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu podwykonawcę, dalszego podwykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji.

- W przypadku zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1 – 3, zobowiązany jest Wykonawca.

- Akceptacja umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą zostanie stwierdzona na piśmie.

- Każdorazowe wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie podwykonawcy powinno wiązać się z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, na którym przedstawiony powinien zostać zakres i wartość zlecanych robót.

- Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.

- W przypadku braku zapłaty należnego podwykonawcy wynagrodzenia zostanie ono uregulowane bezpośrednio przez Zamawiającego z zachowaniem zasad i procedur opisanych w art. 143c ustawy Prawa zamówień publicznych.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 3. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną  na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o której mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców zgodnie z § 11 niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że za pomocą podwykonawców (na podstawie zaakceptowanych umów):

  - .……………………………..……………,

  - ……………………………………………,

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio następujący zakres:

- .……………………………..……………,

- ……………………………………………,

- Wykonawca oświadcza że za pomocą podwykonawców innych niż w ust. 16 (na podstawie zaakceptowanych umów) Wykonawca wykona następujący zakres:

……………………………………………..............

- Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego za te roboty powierzone podwykonawcom.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie do akceptacji Zamawiającemu projektów umów 
o podwykonawstwo.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany natychmiast usunąć z terenu budowy wszelkie osoby, których przebywanie na terenie budowy w jego ocenie jest niezgodne 
z postanowieniami Umowy lub narusza przepisy prawa.

- Przedłożenie umowy z podwykonawcą wymaga dla jej akceptacji przedłożenia aktualnego harmonogramu rzeczowo finansowego, celem weryfikacji czy dany zakres przedmiotu umowy podwykonawcy nie został wyceniony wyżej niż w niniejszej umowie.

§ 14 Gwarancja i rękojmia

- Na przedmiot niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi …………. [zgodnie z okresem wskazanym w ofercie].

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy rękojmi za wady na okres 5 lat.

- Okresy gwarancyjne liczone będą z chwilą przekazania kompletnych obiektów budowlanych do użytkowania poprzedzonych końcowymi odbiorami przedmiotu umowy do których nie wniesiono uwag. W okresie udzielanej gwarancji/rękojmi Wykonawca powinien przeprowadzać wszelkie czynności związane z konserwacją, serwisem i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym zainstalowanych urządzeń i systemów na własny koszt, a jeżeli to konieczne zawrze stosowne umowy do wykonywania tych czynności. Brak wykonania wymaganych czynności w określonym czasie nie może rzutować na utratę gwarancji lub rękojmi.

- W okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca będzie dokonywał przeglądów technicznych potwierdzonych wpisem do dziennika przeglądów minimum 2 razy w roku bez żądania Zamawiającego, lub częściej  jeżeli wymagają tego przepisy lub gwarancje producentów urządzeń.

- W przypadku stwierdzenia awarii w okresie gwarancji/rękojmi, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy w formie pisemnej (e-mail, pismo, fax), a Wykonawca musi stawić się na każde takie wezwanie w terminie 24 h i usunie awarię w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia, przy czym od momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy zapewni on na swój koszt prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca poda dane (adres, e-mail, telefon) na które Zamawiający będzie zgłaszał wszystkie awarie.

- W przypadku uchylania się od obowiązku określonego w ust.3 Zamawiający zleci usunięcie awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy stronie trzeciej, bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy.

- Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego oraz dostarczone wszelkie dokumenty związane z przeprowadzonymi przeglądami technicznymi urządzeń, maszyn 
i zastosowanych materiałów potwierdzonych odpowiednimi protokołami i dokumentami.

- W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym 
o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających 
z udzielonych gwarancji, zgodnie zapisami § 14 paragrafu.

§ 15 Zmiana umowy oraz inne postanowienia

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą wyłącznie w zakresie opisanym w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacjach wskazanych w SIWZ i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne:

3.1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich, w następujących przypadkach:

- wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się 
z umowy w jej obecnym brzmieniu;

- konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

- zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

- niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

- wystąpienia prac zamiennych wpływających na termin realizacji podstawowego zakresu zamówienia;

- wydłużenia terminu realizacji w związku z faktem wystąpienia zdarzeń na które strony umowy nie miały wpływu a które uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie;

- wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

- kolizji z robotami wykonywanymi przez podmioty trzecie lub zamawiającego w stopniu - który pomimo podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia postępu robót – uniemożliwia ich zakończenie w terminie wskazanym w umowie.

- wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynikają z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);

- okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy oraz musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego. 
W przypadku zmiany terminu realizacji terminu przedmiotu umowy, wynikającego 
z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

3.1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

- zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

- wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego i spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

- zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy;

- zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska.  Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,

- wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn 
o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,

- wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi,

- ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

- poprawa jakości, walorów użytkowych lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia uwarunkowań technicznych odmiennych od opisanych w dokumentacji technicznej.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

- Okoliczności stanowiące podstawę do zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie obustronnie podpisany.

- Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa 
geologicznego i górniczego, Prawa budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

- Umowa wraz z załącznikiem została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający 				  		Wykonawca

Załączniki:

- Oferta,

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

| Załącznik A | – | Oferta |
| --- | --- | --- |
| Załącznik B | – | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |
| Załącznik C | - | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej |
| Załącznik 3 | - | Wykaz wykonanych robót budowlanych |
| Załącznik 4 | – | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| Załącznik 5 | – | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia |

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

ZP/59/MGW/2015

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza, Zabrze ul. Wolności 408”.

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59

41-800 Zabrze

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| C | Oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.). |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2.c | Polisa / inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |  |
| 2.c’ | Polisa / inny dokument potwierdzający, że podmiot trzeci jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |  |
| 3 | Wykaz wykonanych robót budowlanych |  |
| 3 (1-n) | Dowody dotyczące robót budowlanych wykazanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określające czy roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. |  |
| 4 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |
| 5 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |

…..…………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

ZP/59/MGW/2015									Załącznik A.

| OFERTA |
| --- |
| Nazwa Zamawiającego | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza, Zabrze ul. Wolności 408”. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, dokumentacji technicznej, załącznikach i umowie. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ryczałtową w wysokości: cena brutto …………..…………….………………………….………………………PLN słownie: …………………………………………….…………………………………… cena netto ……………..……………..…………………………………………………PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………..%. Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, podaję: L.p. Nazwa towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego Wartość towaru bez kwoty podatku 1. (…) Kwota, o której mowa w pkt 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ od daty podpisania umowy. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji jakości …….…… lat (okres gwarancji nie krótszy niż 5 Iat) i rękojmi na okres 5 lat licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenie, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wskazaną w SIWZ. w okresie realizacji zamówienia. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, iż przed zawarciem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w SIWZ i umowie. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, nie wnoszę do niej zastrzeżeń, w pełni akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ. Informacje zawarte na stronach od ….... do ……. / załącznik ………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione przez Zamawiającego. Oświadczam, że(: wykonam zadanie siłami własnymi przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: L.p. Zakres zlecany Podwykonawcy 17. W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, należy podać: Zakres zlecany Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy * Niepotrzebne skreślić ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

ZP/59/MGW/2015									Załącznik B

| B. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia |
| --- |
| Nazwa zamówienia | „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza, Zabrze ul. Wolności 408”. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |
| Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. (Podpis składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |

ZP/59/MGW/2015									Załącznik C

| C. OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych/lista podmiotów powiązanych kapitałowo |
| --- |
| Nazwa zamówienia | „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza, Zabrze ul. Wolności 408”. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że(: Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.). Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.) i przedstawiam listę podmiotów należących do grupy kapitałowej: ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.), zwanej dalej „uokik”: grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę; przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik) – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

ZP/59/MGW/2015									Załącznik nr 3

| WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH |
| --- |
| w okresie ostatnich pięciu lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) |
| Nazwa zamówienia | „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza, Zabrze ul. Wolności 408”. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| L.p. | Rodzaj | Wartość | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Miejsce wykonania |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

ZP/59/MGW/2015									Załącznik nr 4

| WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Nazwa zamówienia | „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza, Zabrze ul. Wolności 408”. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| Imię i nazwisko osoby | Nazwa (firma) podmiotu | kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Informacja o podstawie dysponowania osobami |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ………………dnia,……………… ……………………….……… podpis i pieczątka |

ZP/59/MGW/2015									Załącznik nr 5.

| ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów. |
| --- |
| Nazwa zamówienia | „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza, Zabrze ul. Wolności 408”. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby: |  |
| OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby na potrzeby wykonywania zamówienia: |
| Lp. | Określenie zasobu: |
| 1. | Wiedza i doświadczenie: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 2. | Osoby zdolne do wykonania zamówienia2: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 3. | Potencjał techniczny2: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 4. | Zdolność finansowa2: ……………………………………………………………………………………………………………………. … |
| Oświadczam, iż będę brał udział /nie będę brał udziału* w realizacji części zamówienia. Oświadczam, iż jako podmiot udostępniający zasoby na potrzeby wykonania zamówienia odpowiadam solidarnie wraz z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy. …………………………………. data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie ………………............................................................ data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie) |

# Footnotes

Stosujemy tylko, jeśli ten sam dokument jest wymagany od Wykonawcy

( - niepotrzebne skreślić

(

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić