|  | Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” 41-800 Zabrze ul. 3 Maja 93 tel/fax +48 32 271 40 77 tel/fax +48 32 271 48 59 email: eoktitp@kopalniaguido.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 –z późn. zm.) udzielam wyjaśnień w związku 
z pytaniami  wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Udrożnienie szybu Wyzwolenie, w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu

Pytanie 1:

Budynek Nadszybia szybu „Wyzwolenie”

- Czy istnieje ocena techniczna budynku, niezbędna do przeprowadzenia analizy przydatności
   obiektu do planowanych robót oraz możliwości przebywania w nim ludzi?

- Czy zadaszenie istniejącego obiektu nie stwarza zagrożenia dla potencjalnie przebywających 
   w nim ludzi?

- Czy istniejące w budynku podłoże umożliwia ustawienie na nim wieży wyciągowej, niezbędne

j do robót związanych z przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź

- Zamawiający posiada ekspertyzę techniczną budynku nadszybia szybu Wyzwolenie.  Wnioski   
  zawarte w posiadanej ekspertyzie są następujące :

Ściany budynku nadszybia

-  Średnia wytrzymałość na ściskanie betonu w miejscach przeprowadzenia badań wynosi  18,0 MPa

-  Wytrzymałość betonu na ściskanie określona statystycznie z prawdopodobieństwem 95%, czyli

odpowiadająca normowej wytrzymałości gwarantowanej wynosi 17,0 MPa

-  Jednorodność betonu określa się jako bardzo dobra

Słupy ram budynku nadszybia

-   Średnia wytrzymałość na ściskanie betonu w miejscach przeprowadzenia badań wynosi  16,4 MPa

-   Wytrzymałość betonu na ściskanie określona statystycznie z prawdopodobieństwem 95%, czyli

odpowiadająca normowej wytrzymałości gwarantowanej wynosi 16,0 MPa

-   Jednorodność betonu określa się jako bardzo dobra

Strop Budynku nadszybia

-   Po wykonaniu badań na ścianach i słupach budynku, przyjmuje się wytrzymałość  na ściskanie 
    betonu na stropie budynku jako wielkość uśredniona, która wynosi w 16,0 MPa.                                        -   Jednorodność betonu określa się jako bardo dobra.

-   Z uwagi na stan tynków na stropie budynku,  zaleca się rozpięcie siatki zabezpieczającej nad strefą 
    bezpośredniego przebywania ludzi.

-   Przed przystąpieniem do robót,  należy usunąć stare deskowanie w obrębie otworu po byłej wieży 
    szybowej. Otwór zabezpieczyć deskowaniem pełnym lub w inny sposób umożliwiający pracę 
    bezpośrednio pod otworem.

Zamawiający nie posiada wiedzy na temat nośności, czy innych parametrów podłoża w budynku nadszybia szybu Wyzwolenie .

Pytanie 2:

Zasilanie w energię elektryczną:

- Czy na terenie szybu lub w jego pobliżu znajduje się sieć elektryczna, z której byłaby możliwość poboru energii elektrycznej do zasilania urządzeń technologicznych na czas realizacji zadania?

Odpowiedź

W odległości ok. 10 metrów od budynku nadszybia szybu wyzwolenie znajduje się czynne przyłącze elektryczne wraz z podstacją o napięciu wyjściowym 500 volt w układzie z izolowanym punktem zerowym i obciążalności 300 KVA. Właścicielem przyłącza jest Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu. Ponadto  w odległości ok. 20 metrów od budynku znajduje się czynna rozdzielnia średniego napięcia, której właścicielem jest firma dystrybucyjna Vattenfall.

ZKWK GUIDO

p.o. Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

# Text boxes

Data: 22.07.2011r.

L.Dz.: 2134 /REOK/AM/2011

Nr sprawy: ZP/11/2011